РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховский район, Иркутской области

Новогромовское муниципальное образование

Дума

РЕШЕНИЕ

от 31.05.2018	№72

с. Новогромово

Об утверждении муниципальной

программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Новогромовского муниципального

образования на 2018-2032 годы

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.12.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р «Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций», руководствуясь статьями 6, 24 Устава Новогромовского муниципального образования, Дума Новогромовского муниципального образования

р е ш и л а:

1. Отменить решение Думы Новогромовского муниципального образования от 27.12.2012 № 46 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования на 2013-2022 годы».

2. Утвердить муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования на 2018-2032 годы (прилагается).

3. Администрации Новогромовского муниципального образования ежегодно производить корректировку программы согласно бюджетной обеспеченности и изменениям, предлагаемым для внесения в плановые мероприятия, администрацией Новогромовского муниципального образования и организацией коммунального хозяйства.

4. Главному специалисту Новогромовского муниципального образования (Д.Н. Филипповой) опубликовать настоящее решение в издании «Новогромовский вестник», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Новогромовское сельское поселение», раздела «Поселения района» на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования (cher.irkobl.ru), а также в Федеральной геоинформационной системе территориального планирования на официальном сайте (fgis.tp.ru).

4.1. Внести в оригинал решения Думы Новогромовского муниципального образования от 27.12.2012 № 46 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования на 2013-2022 годы» информационную справку о дате его отмены.

5. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования (обнародования).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Новогромовского муниципального образования В.М. Липина.

Председатель Думы Новогромовского

муниципального образования 								В.М. Липин

Глава Новогромовского

муниципального образования								В.М. Липин

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОГРОМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2018 – 2032 годы

с. Новогромово

2018 г.

Приложение

к решению Думы

Новогромовского муниципального

образования от 31.05.2018 № 72

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОГРОМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 – 2032 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования на 2018-2032 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Новогромовского муниципального образования |
| Соисполнители программы | Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Администрация Черемховского районного муниципального образования Организации жилищно-коммунального хозяйства на территории поселения Предприятия коммунального хозяйства |
| Цель программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи программы | 1. Строительство и модернизация системы теплоснабжения. 2. Строительство и модернизация системы водоснабжения. 3. Строительство и модернизация системы водоотведения. 4. Строительство и модернизация объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. 5. Модернизация системы электроснабжения. 6. Повышение качества коммунальных услуг. 7. Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры. 8. Обеспечение возможности подключения строящихся жилых объектов и объектов социально-культурного, бытового, сельскохозяйственного и промышленного назначения к системам коммунальной инфраструктуры. 9. Увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры. 10. Улучшение экологической ситуации на территории. 11. Создание индустрии по переработке отходов и вторичных материальных ресурсов. 12. приведение систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для захоронения ТБО, в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения на территории Новогромовского муниципального образования. 13. Обеспечение условий для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее – инвестиционные программы). 14. Привлечение средств из внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации и строительства объектов коммунального хозяйства и объектов утилизации и переработки отходов производства, потребления и вторичных материальных ресурсов. 15. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 16. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | - перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения; - надежности, энергоэффективности и развития: - системы теплоснабжения; - системы водоснабжения; - системы водоотведения - объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; - качества коммунальных ресурсов |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации программы - 2032 год. Этапы осуществления программы: первый этап – с 2018 года по 2022 год; второй этап – с 2023 года по 2032 год. |
| Объемы требуемых капитальных вложений источники финансирования | Объем капитальных вложений составляет 131,947 млн. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - теплоснабжение - 18,362 млн. руб.; - водоснабжение - 108,285 млн. руб.; - водоотведение: 3,5 млн. руб.; - объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов - 1,4 млн. руб.; - организационные мероприятия - 0,4 млн. руб.; Финансирование мероприятий, входящих в программу, осуществляется за счет средств: - федерального бюджета; - бюджета Иркутской области; - бюджета Черемховского районного муниципального образования; - бюджета Новогромовского муниципального образования; - надбавок к тарифам на услуги организаций ж. к. х.; - тарифов на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения коммунальной инфраструктуры; - средств организаций ж. к. х. и инвесторов; - иные средства, предусмотренные законодательством. Объемы и источники финансирования уточняются ежегодно. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение эксплуатационных затрат предприятия ЖКХ; - улучшение качественных показателей питьевой воды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - снижение количества потерь тепловой энергии; - снижение количества потерь электрической энергии; - повышение качества предоставляемых коммунальных; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; - улучшение санитарного состояния территорий поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды. |

Основания для разработки муниципальной

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования

на 2018-2032 годы

Настоящая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 07.03.2017);

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 03.07.2016);

- Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 28.12.2016);

- Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (ред. от 26.07.2017);

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 18.04.2018);

- Федерального закона от 17.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ред. от 19.12.2016);

- Постановления правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Постановление Правительства России от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

- Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 2.04.03-85 Канализация, наружные сети и сооружения;

- СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование;

- СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети;

- Решения Думы Новогромовского муниципального образования от 27.12.2006 № 44 «Об утверждении приоритетов социально-экономического развития Новогромовского муниципального образования на период 2007-2017 годов»;

- Решения Думы Новогромовского муниципального образования от 27.12.2006 № 44-1 «Об утверждении программы комплексного социально-экономического развития Новогромовского муниципального образования на период 2007-2017 годов»;

- Решения Думы Новогромовского муниципального образования от 31.05.2011 № 100 «О внесении изменений в приоритеты социально-экономического развития Новогромовского муниципального образования на период 2007-2017 годов, утвержденные решением Думы Новогромовского муниципального образования от 27.12.2006 № 44»;

- Решения Думы Новогромовского муниципального образования от 31.05.2011 № 101 «О внесении изменений в муниципальную программу комплексного социально-экономического развития Новогромовского муниципального образования на период 2007-2017 годов, утвержденную решением Думы Новогромовского муниципального образования от 27.12.2006 № 44-1»;

- Решения Думы Новогромовского муниципального образования от 09.09.2016 № 141 «Об утверждении муниципальной программы комплексного социально-экономического развития Новогромовского муниципального образования на период 2017-2022 годов».

1. Задачи совершенствования и развития

коммунальной инфраструктуры Новогромовского

муниципального образования

Целью разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования. Формирование и реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования базируются на следующих принципах:

- системность – рассмотрение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий программы друг на друга;

- комплексность – формирование программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органа местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Новогромовского муниципального образования, при этом орган местного самоуправления имеет следующие полномочия:

1. Представительный орган Новогромовского муниципального образования осуществляет рассмотрение и утверждение программы. Представительный орган Новогромовского муниципального образования имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах Новогромовского муниципального образования, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации программы.

2. Глава Новогромовского муниципального образования осуществляет принятие решения о разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования утверждение перечня функций по управлению реализацией программы, передаваемых администрации муниципального образования или сторонней организации. Глава Новогромовского муниципального образования имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Новогромовского муниципального образования, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации программы.

3. Администрация Новогромовского муниципального образования:

- выступает разработчиком программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования;

- организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования;

- организует экспертизу программы;

- организует реализацию и мониторинг программы.

Администрация Новогромовского муниципального образования имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Новогромовского муниципального образования, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Новогромовского муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации программы.

Сроки и этапы:

- программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования разрабатывается на период до 2032 года;

- этапы осуществления программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования:

1 этап – 2018 - 2022годы;

2 этап – 2023 - 2032 годы.

Основные мероприятия Программы

табл. 1

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
| 1. | Приобретение котельного оборудования, котельно-вспомогательного оборудования в котельную с. Новогромово. Ремонт здания котельной. | 2318,0 |
| 2. | Капительный ремонт тепловых сетей с. Новогромово. Тепловые сети к школе, детскому саду, администрации, дому культуры, ул. Советская, ул. Солнечная. | 6844,0 |
| 3. | Строительство тепловых сетей с. Новогромово. Тепловые сети к планируемому физкультурно-оздоровительному комплексу, детсаду, пожарному депо, по ул. Мира, Луговой. | 9200,0 |
| Итого: | 18362,0 |
| Водоснабжение |  |
| 1. | Бурение резервной скважины с. Новогромово. Бурение скважины д. Шаманаева. Бурение скважины д. Катом. | 3000,0 |
| 2. | Ремонт действующей скважины с. Новогромово. Ремонт действующей скважины д. Малиновка. Ремонт действующей скважины д. Шаманаева. | 1800,0 |
| 3. | Ремонт здания водонапорной башни с. Новогромово. Ремонт здания водонапорной башни д. Малиновка. Ремонт здания водонапорной башни д. Шаманаева. | 900,0 |
| 4. | Устройство узлов очистки на водонапорных башнях. | 350,0 |
| 5. | Ремонт зимнего водопровода с. Новогромово. | 4035,0 |
| 6. | Разработка проектно-сметной документации по водоводу Черемхово-Новогромово. | 4500,0 |
| 7. | Строительство водопровода с. Новогромово. Строительство водопровода д. Малиновка. Строительство водопровода д. Шаманаева. | 42700,0 |
| 8. | Строительство водовода Черемхово-Новогромово. | 50000,0 |
| 9. | Строительство водонапорных башен в д. Шаманаева, д. Катом. | 1000,0 |
| Итого: | 108285,0 |
| Водоотведение |  |
| 1. | Ремонт канализационных сетей с. Новогромово. | 500,0 |
| 2. | Строительство канализационных сетей. Строительство локальных очистных сооружений. | 3000,0 |
| Итого: | 3500,0 |
| Объекты для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов |  |
| 1. | с. Новогромово. Строительство площадок для сбора твердых бытовых отходов. | 500,0 |
| 2. | д. Малиновка. Строительство площадок для сбора твердых бытовых отходов. | 400,0 |
| 3. | д. Шаманаева. Строительство площадок для сбора твердых бытовых отходов. | 300,0 |
| 4. | д. Катом. Строительство площадок для сбора твердых бытовых отходов. | 200,0 |
| Итого: | 1400,0 |
| Организационные мероприятия |  |
| 1. | Проведение технического обследования объектов коммунальной инфраструктуры | 100,0 |
| 2. | Разработка бизнес – плана проекта модернизации | 200,0 |
| 3. | Подготовка конкурсной документации для проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения | 100,0 |
| Итого: | 400,0 |
| Всего по муниципальному образованию: | 131947,0 |

2. Характеристика Новогромовского муниципального образования

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров программы:

На территории муниципального образования площадью - 10963,51 га проживает 1832 человека (на 01.01.2018, население колеблется + - 6-8 человек на протяжении последних трех лет.), 538 хозяйств.

На территории муниципального образования расположено семь населенных пунктов:

- село Новогромово (228 хозяйство, 825 человек);

- деревня Малиновка (165 хозяйств, 575 человек);

- деревня Шаманаева (83 хозяйств, 278 человек);

- деревня Катом (39 хозяйств, 101 человек);

- деревня Громова (7 хозяйств, 18 человек, + 4 дома дачных);

- деревня Забитуй (10 хозяйств, 33 человека, 5 домов дачных);

- заимка Ступина (3 хозяйства, 6 человек, 1 дом дачный).

Общая площадь жилого фонда (на 01.01.2018) – 31696 кв. м.

Введено в действие жилых домов (2012-2018 г.г.) – 29 площадью 2782,8 кв. м,

в том числе по программе ликвидации аварийного жилья – 9 домов 724,5 кв. м.

Снесено аварийного жилого фонда в 2016 г. – 3 дома площадью 1025 кв. м.

Темп роста общей площади жилого фонда (2012/2018 г.г.) – 1,34 %

Число источников (2018 г.):

- теплоснабжения – 1;

- водоснабжения (действующих скважин) – 6.

Протяженность сетей (2018 г.):

- теплоснабжения в двухтрубном исчислении – 1,974 км;

- водоснабжения – 4,096 км;

- водоотведения – 1,436 км.

2.1. Территория

Новогромовское муниципальное образование расположено на северо-западе Черемховского района Иркутской области. Граничит с Аларским районом Усть-Ордынского бурятского автономного округа, Черемховским, Булайским, Лоховским муниципальными образованиями Черемховского района, г. Черемхово. В состав Новогромовского муниципального образования входят семь населенных пунктов: с. Новогромово, д. Малиновка, д. Шаманаева, д. Катом, д. Забитуй, д. Громова, заимка Ступина.

По территории муниципального образования проходят Восточно-сибирская железная дорога, Федеральная автомагистраль Р-255 «Сибирь», нитки нефтепровода, этиленопровода, подземные линии связи.

2.2. Климат

Климат на территории Новогромовского муниципального образования резко континентальный. Продолжительность вегетационного периода составляет 158 дней. Средняя температура января составляет – 21,8 0С, средняя температура июня + 18,2 0С.

При разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

2.3. Население

Новогромовское муниципальное образование занимает 6 место среди муниципальных образований Черемховского района по численности населения. Численность населения Новогромовского муниципального образования по состоянию на 01.01.2018 составила 1832 чел.

Динамика численности постоянного населения численность населения - по состоянию на 01.01 каждого года движение населения – по итогам года чел.

табл. 2

| год | Численность населения на 01.01 | Естественное движение | Механическое движение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | родилось | умерло | прирост (убыль) | прибыло | выбыло | результат |
| 2010 | 1729 | 25 | 9 | +16 | 77 | 28 | +49 |
| 2011 | 1794 | 26 | 22 | +4 | 23 | 51 | -28 |
| 2012 | 1770 | 26 | 14 | +12 | 25 | 18 | +7 |
| 2013 | 1789 | 32 | 17 | +15 | 27 | 12 | +15 |
| 2014 | 1819 | 31 | 16 | +15 | 12 | 12 | 0 |
| 2015 | 1834 | 22 | 22 | 0 | 15 | 13 | +2 |
| 2016 | 1836 | 23 | 15 | +8 | 15 | 10 | +5 |
| 2017 | 1849 | 15 | 17 | -2 | 23 | 38 | -15 |
| 2018 | 1832 |  |  |  |  |  |  |

В течение 2010 - 2018 годов численность населения Новогромовского муниципального образования увеличилась на 5,9 %, наблюдается стабильная тенденция увеличения численности населения. В течение 2010 - 2017 годов наблюдается устойчивая тенденция превышения рождаемости над смертностью. При этом рождаемость составляет в среднем 1,38 % в год от общей численности населения 2010-2017 годов.

Ежегодный рост численности обусловлен естественным приростом населения муниципального образования, снижением уровня смертности, увеличением денежных доходов населения.

Миграционный процесс с 2010 по 2017 год также увеличил численность населения муниципального образования на 35 чел. Прослеживается тенденция увеличения миграционной прибыли в течение 2010-2017 годов, миграционная убыль населения за эти годы составила 43 чел., что ниже прибыли на 35 чел. (1,91 % от общей численности населения Новогромовского муниципального образования на 01.01.2018).

Половозрастная структура населения по данным текущего статистического учета, на 01.01.2018 г.

табл. 3

| возрастные группы | мужчины | женщины |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % к общему показателю на 01.01.2018 | чел. | % к общему показателю на 01.01.2018 |
| лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) в т. ч. 0-6 лет 7-15 лет | 213 101 112 | 11,63 5,51 6,11 | 224 108 116 | 12,23 5,89 6,33 |
| лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) в т. ч. 16-29 лет 30-55 (60) лет | 545 181 364 | 29,75 9,88 19,87 | 491 157 334 | 26,8 8,57 18,23 |
| лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 130 | 7,1 | 229 | 12,5 |
| Итого: | 888 | 48,48 | 944 | 51,52 |

Общая численность населения трудоспособного возраста в 2018 г. составила 1036 чел. что составляет 56,55 % от общей численности населения. На 01.01.2018 г. количество зарегистрированных безработных составило 50 чел. что составляет 2,73 % от общей численности населения. Количество занятых в организациях и предприятиях различных форм собственности на 01.01.2018 г. составило 307 чел.

Демографическая ситуация на территории Новогромовского муниципального образования характеризуется:

- устойчивым ростом доли граждан старше трудоспособного возраста в общем составе населения;

- дефицитом рабочих мест, и, как следствие, маятниковой миграцией;

- относительно низким уровнем доходов населения;

- механическим оттоком молодежи.

В соответствии с Генеральным планом Новогромовского муниципального образования определяющим фактором формирования населения на период до расчетного срока 2032 г. принят миграционный приток населения, обусловленный привлекательностью села для жителей г. Черемхово. Поскольку большую часть мигрантов составляют люди в трудоспособном возрасте, это позволяет прогнозировать стабилизацию благоприятной демографической структуры с учетом процессов старения населения. К 2022 г. население составит 1,85 тыс. человек, к 2032 г. – 1,9 тыс. человек.

2.4. Характеристика экономики муниципального образования

Производственные объекты относятся главным образом к агропромышленному комплексу и представлены крупным сельскохозяйственным предприятием ООО «Новогромовское», а также фермерскими хозяйствами, личными подсобными хозяйствами. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 8519 га (77,7 % от общей территории), площадь пашни составляет 6793 га (61,9 % от общей территории). Площадь территории населенных пунктов составляет 882,22 га (8,04 % от общей территории), площадь под лесами и кустарниками составляет 744 га (6,78 % от общей территории), площадь под федеральной автодорогой и железной дорогой 107 га. Земли в стадии восстановления (угольные разработки) составляют 760 га.

Основным сельхозпредприятием с. Новогромово является ООО «Новогромовское», расположенное в северо-восточной части села, которому принадлежат склады сельхозпродукции и автотракторные мастерские. В д. Шаманаева расположена ферма крупного рогатого скота, предприятие по производству бетонных растворов, предприятия сферы услуг и торговли. Основными сельхозпредприятиями в д. Малиновка являются фермерские хозяйства, скотоводческого, растениеводческого направления, питомник по выращиванию саженцев.

Сведения

о предприятиях и численности всего персонала, работающего на территории Новогромовского муниципального образования по состоянию на 01.01.2018.

табл. 4

| № п/п | Наименование предприятия, организации и его подразделений | Адрес | Форма собственности | Количество работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Администрация сельского поселения | с. Новогромово, ул. Советская, 15 | муниципальная | 9 |
| 2. | ООО «Новогромовское» | с. Новогромово, ул. Советская, 10 | акционерная | 50 |
| 3. | МКОУ СОШ с. Новогромово | с. Новогромово, ул. Школьная, 8 | муниципальная | 35 |
| 4. | МКОУ СОШ д. Малиновка | д. Малиновка, ул. Школьная, 7 | муниципальная | 16 |
| 5. | МК МДОУ с. Новогромово | с. Новогромово, ул. Школьная, 13 | муниципальная | 22 |
| 6. | МК МДОУ д. Малиновка | д. Малиновка, ул. Садовая, 27 | муниципальная | 8 |
| 7. | МКУК КДЦ Новогромовского с. п. | с. Новогромово, ул. Советская, 17 | муниципальная | 8 |
| 8. | Библиотека с. Новогромово | с. Новогромово, ул. Советская, 17 | муниципальная | 1 |
| 9. | Библиотека д. Малиновка | д. Малиновка, ул. Садовая, 33 | муниципальная | 1 |
| 10. | ФАП с. Новогромово | с. Новогромово, ул. Советская, 18-1 | государственная | 3 |
| 11. | ФАП д. Малиновка | д. Малиновка, ул. Садовая, 21 | государственная | 2 |
| 12. | ОПС с. Новогромово | с. Новогромово, ул. Советская, 15 | государственная | 2 |
| 13. | ОПС д. Малиновка | д. Малиновка, ул. Садовая, 36-1 | государственная | 1 |
| 14. | ООО «ЖКХ» | с. Новогромово, ул. Советская, 15 | акционерная | 10 |
| 15. | ООО «Усольское» | д. Шаманаева, ул. Трактовая, 14 | акционерная | 20 |
| 16. | ООО «Фатум» | д. Шаманаева, ул. Трактовая, 2 | акционерная | 2 |
| 17. | ИП Бондарев С.Г. | з. Ступина, ул. Ступинская, 3 | частная | 4 |
| 18. | ИП Васильев С.Г. | д. Шаманаева, ул. Чкалова, 58 | частная | 6 |
| 19. | ИП Варданян А.Р. | д. Шаманаева, ул. Чкалова | частная | 10 |
| 20. | СХ ПАО "Белореченское" | с. Новогромово, ул. Советская, 13б | акционерное | 2 |
| 21. | ИП Карпущенко М.В. | д. Малиновка, ул. Садовая, 3 | частная | 1 |
| 22. | ИП Серебренникова Р.Р. | с. Новогромово, ул. Советская, 13 с. Новогромово, ул. Советская, 19 | частная | 4 |
| 23. | ИП Губиева Н.А. | д. Малиновка, ул. Садовая, 6 | частная | 1 |
| 24. | ИП Пушкова Н.В. | д. Малиновка, ул. Молодежная, 10 | частная | 1 |
| 25. | Оптовая база «Шаманка» | д. Шаманаева, ул. Трактовая, 1 | частная | 8 |
| 26. | ИП Сарапулова Е.А. | с. Новогромово, ул. Энергетиков, 13-1 | частная | 2 |
| 27. | ИП Куриленко А.И. | д. Малиновка, ул. Заозерная, 13 | частная | 3 |
| 28. | ООО «Лиана» кафе «Шаман» | д. Шаманаева, ул. Трактовая, 6 | частная | 13 |
| 29. | АЗС ООО "Квант" | д. Шаманаева, ул. Трактовая, 4 | акционерное | 8 |
| 30. | АГЗС Черемховомежрайгаз | д. Шаманаева, ул. Трактовая, 8 | акционерное | 6 |
| 31. | ИП Хабибрахманов Р.Н. | д. Шаманаева, ул. Трактовая, 10 | частная | 2 |
| 32. | ИП Федоров А.Ю. | д. Шаманаева, ул. Чкалова, 42 | частная | 2 |
| 33. | Серебренников Г.А. | с. Новогромово, ул. Энергетиков, 14-2 | частная | 3 |
| 34. | Федоров Ю.М. | д. Катом, ул. Тополинная, 20 | частная | 2 |
| 35. | Диденко А.М. | с. Новогромово, ул. Советская, 5-1 | частная | 1 |
| 36. | Диденко Е.М. | с. Новогромово, ул. Советская, 6-1 | частная | 1 |
| 37. | КФХ Фисюкова И.Н. | д. Малиновка, ул. Садовая, 9 | частная | 4 |
| 38. | Васильев С.Л. | д. Шаманаева, ул. Заозерная, 24 | частная | 4 |
| 39. | КФХ Филиппов В.Ю. | д. Малиновка, ул. Лесная, 31 | частная | 5 |
| 40. | КФХ Махмудян Л.Ш. | в 2000 м. юго – восточнее заимки Ступина | частная | 4 |
| 41. | КФХ Навоян С.Ф. | в 2500 м. юго – восточнее заимки Ступина | частная | 3 |
| 42. | КФХ Кочетков А.В. | д. Кирзавод | частная | 3 |
| 43. | КФХ Гордейко Н.А. | д. Малиновка, ул. Садовая, 62 | частная | 6 |
| 44. | ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез «Черемховуголь» | г. Черемхово, ул. Парковая, 1 | акционерное | 8 |
| Итого: | 307 |

2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

Жилой фонд

Согласно учетным данным администрации Новогромовского сельского поселения, жилой фонд в границах поселения на 01.01.2018 составляет 31,696 тыс. кв. м общей площади, в т. ч. муниципальный жилой фонд – 3,99 тыс. кв. м. (12,59 %), жилой фонд в собственности граждан – 23,656 тыс. кв. м. (74,63 %), не оформленный в собственность жилой фонд граждан составляет – 4,05 тыс. кв. м. (12,78 %).

Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья в поселении составляет 17,3 кв. м., что ниже, чем в среднем по Иркутской области. 23,1 кв. м./чел.

В основном существующий жилой фонд состоит из индивидуальной и двухквартирной жилой застройки в деревянном исполнении. В таблице представлены данные о наличии жилищного фонда по населенным пунктам.

# Характеристика жилого фонда Новогромовского муниципального образования

# табл. 5

| № п/п | Населенный пункт | Количество индивидуальных жилых домов | Количество двух и многоквартирных жилых домов | Количество квартир | Количество жителей, чел. | Общая площадь жилых помещений, кв. м. | Площадь на одного человека, кв. м. | Площадь благоустроенного жилья | % благоустроенного жилья к общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Новогромово | 31 | 103 | 206 | 825 | 13937,5 | 16,89 | 3272,5 | 23,48 |
| 2. | д. Малиновка | 125 | 27 | 53 | 575 | 9127,36 | 15,87 | -- | -- |
| 3. | д. Шаманаева | 66 | 14 | 27 | 277 | 5289,44 | 19,1 | -- | -- |
| 4. | д. Катом | 45 | 2 | 4 | 101 | 2449,5 | 24,25 | -- | -- |
| 5. | д. Громова | 7 | -- | -- | 17 | 342,6 | 20,15 | -- | -- |
| 6. | д. Забитуй | 12 | -- | -- | 31 | 375,17 | 12,1 | -- | -- |
| 7. | з. Ступина | 4 | -- | -- | 6 | 174,3 | 29,05 | -- | -- |
| Итого: | 290 | 146 | 290 | 1832 | 31695,9 | 17,3 | 3272,5 | 10,32 |

Жилой фонд представлен одноэтажными жилыми домами с усадьбами. Аварийный жилой фонд составляет 174 кв. м. общей площади, или 0,55 % общего объема. С 2012 по 2018 годы было введено в эксплуатацию 29 жилых домов площадью 2782,8 кв. м., в том числе 9 двухквартирных домов площадью 724,5 кв. м. построенных по программе переселения из аварийного жилья. Основное строительство жилья ведется за счет средств населения.

Жилой фонд поселения не отличается высоким уровнем благоустройства, большинство показателей на порядок ниже, чем в среднем по области, исключение составляет обеспеченность бытовым газом и напольными плитами, превышающая среднеобластной уровень. Полностью благоустроенные жилые дома имеются в с. Новогромово, но и в этом населенном пункте на них приходится небольшая часть жилого фонда. Жилой фонд остальных населенных пунктов отличается почти полным отсутствием инженерного оборудования, исключение составляют бытовой газ и электроплиты, обеспеченность которыми превышает среднеобластной уровень.

Уровень благоустройства жилого фонда (%)

табл. 6

| Оборудовано общей площади: | в (%) к общей площади |
| --- | --- |
| центральным отоплением | 10,32 |
| горячим водоснабжением | 10,32 |
| холодным водоснабжением | 12,26 |
| централизованным водоотведением | 4 |
| ваннами (душем) | 6 |
| газом | 45 |
| напольными электроплитами | 73 |

Объем ввода жилого фонда по Новогромовскому муниципальному образованию

за 2012 – 2018 г.г.

табл. 7

| годы | количество домов | количество квартир | площадь кв. м. | населенный пункт | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 4 3 |  | 648,6 | с. Новогромово д. Малиновка |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |
| 2014 | 2 2 1 | 2 | 517,3 | с. Новогромово д. Малиновка д. Шаманаева |  |
| 2015 | 1 1 |  | 156,2 | с. Новогромово д. Катом |  |
| 2016 | 7 4 | 10 6 | 1029 | с. Новогромово д. Малиновка |  |
| 2017 | 2 1 1 |  | 431,7 | с. Новогромово д. Малиновка д. Шаманаева |  |
| Итого: | 29 | 18 | 2782,8 |  |  |

Прогноз объемов жилищного строительства по Новогромовскому поселению

Черемховского района на период до 2032 г.

табл. 8

| годы | количество домов | количество квартир | площадь кв. м. | населенный пункт | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 1 |  | 80 | д. Шаманаева |  |
| 2019 | 2 |  | 202 | с. Новогромово |  |
| 2020 | 2 |  | 150 | с. Новогромово, д. Малиновка |  |
| 2021 | 6 |  | 505 | с. Новогромово, д. Малиновка д. Шаманаева, д. Громова |  |
| 2022 | 6 |  | 495 | с. Новогромово, д. Малиновка д. Шаманаева, з. Ступина |  |
| 2023 | 6 |  | 505 | с. Новогромово, д. Малиновка д. Шаманаева, д. Забитуй |  |
| 2024 | 6 |  | 505 | с. Новогромово, д. Малиновка д. Шаманаева, д. Громова |  |
| 2025 | 6 |  | 505 | с. Новогромово, д. Малиновка д. Шаманаева, д. Забитуй |  |
| 2026 | 5 |  | 425 | с. Новогромово, д. Малиновка д. Шаманаева |  |
| 2027 | 5 |  | 425 | с. Новогромово, д. Малиновка д. Шаманаева |  |
| 2028 | 5 |  | 425 | с. Новогромово, д. Малиновка д. Шаманаева |  |
| 2029 | 5 |  | 425 | с. Новогромово, д. Малиновка д. Шаманаева |  |
| 2030 | 5 |  | 425 | с. Новогромово, д. Малиновка д. Шаманаева |  |
| 2031 | 5 |  | 425 | с. Новогромово, д. Малиновка д. Шаманаева |  |
| 2032 | 5 |  | 425 | с. Новогромово, д. Малиновка д. Шаманаева |  |
| Итого: | 70 |  | 5922 |  |  |

Средний размер усадебного дома введенного за 2012 – 2018 г.г. – 73,23 кв. м. Средний размер отводимого участка усадебной застройки – 2000 кв. м. В 2016 году снесено 3 многоквартирных жилых дома площадью 1025 кв. м.

По состоянию на 01.01.2018 г. владельцы благоустроенного жилья оплачивает 100 % тарифа по оплате коммунальных услуг.

Средняя плотность жилого фонда в границах жилой застройки составляет 181,42 кв. м./га. Такая плотность жилой застройки обусловлена тем, что подавляющая часть жилого фонда приходится на малоэтажную застройку с приусадебными участками. Средняя плотность населения в жилой застройке составляет 10,5 чел./га.

Основные проблемы связаны с низким уровнем благоустройства жилого фонда, физическим состоянием жилого фонда и коммуникаций, отсутствие достаточных земельных участков для индивидуального жилого строительства.

Существующий жилой фонд в подавляющей части подлежит сохранению на расчетный срок (2032 г.) в качестве опорного. Убыль пригодного для проживания жилого фонда существенного значения иметь не будет.

Проектом Генерального плана Новогромовского муниципального образования предусматривается размещение нового строительства на свободной от застройки территории в с. Новогромово в западном и восточном направлениях, в д. Малиновка в северо-западном и юго-восточном направлениях, в д. Шаманаева в южном и юго-восточном направлениях. Весь новый жилой фонд предусматривается в малоэтажном исполнении, с применением 1-2-этажной коттеджной застройки.

Увеличение процента износа жилого фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилом фонде при отсутствии капитального ремонта.

Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Новогромовского муниципального образования и рассматриваемым в рамках программы, относятся:

- теплоснабжение; - водоснабжение; - водоотведение; - электроснабжение; - утилизация твердых бытовых отходов.

Основные показатели системы теплоснабжения Новогромовского муниципального образования

табл. 9

| № п/п | Показатели | Единица измерения | количество | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Производительность существующих двух котлов КВм | Гкал/час | 2,32(2,0) |  |
| 2. | Количество домов, квартир с. Новогромово, имеющих центральное отопление | дом/квартира | 25/38 |  |
|  | Количество потребителей | человек | 133 |  |
|  | Общий объем домов квартир с. Новогромово, имеющих центральное отопление | куб. м. | 9966,2 |  |
|  | Расход теплоэнергии (отопление + ГВС) по норме 0,037 Гкал/мес. на м2 | Гкал/сут. | 2,6 |  |
|  | Расход горячей воды из системы отопления | куб. м./сут. | 7,0 |  |
| 3. | Средняя школа с. Новогромово с отдельно стоящими зданиями (учебный класс, гараж) объем | куб. м. | 9316,7 |  |
|  | Расход теплоэнергии (отопление + ГВС) по норме 0,07 Гкал/мес. на м2 | Гкал/сут. | 4,4 |  |
| 4. | Детский сад с. Новогромово | куб. м. | 3130,0 |  |
|  | Расход теплоэнергии (отопление + ГВС) по норме 0,07 Гкал/мес. на м2 | Гкал/сут. | 2,2 |  |
| 5. | Дом культуры с. Новогромово | куб. м. | 6798,0 |  |
|  | Расход теплоэнергии (отопление + ГВС) по норме 0,07 Гкал/мес. на м2 | Гкал/сут. | 3,0 |  |
| 6. | Здание администрации с. Новогромово | куб. м. | 696,3 |  |
|  | Расход теплоэнергии (отопление + ГВС) по норме 0,07 Гкал/мес. на м2 | Гкал/сут. | 0,77 |  |
| 7. | Итого общий объем | куб. м. | 29907,2 |  |
|  | Итого общий расход теплоэнергии | Гкал/сут. | 12,97 |  |
| 8. | Трубы Ø 200 мм. в 2х трубном исполнении | метр | 150 | 5 |
|  | Трубы Ø 159 мм. в 2х трубном исполнении | метр | 152 | 5 |
|  | Трубы Ø 100 мм. в 2х трубном исполнении | метр | 842 | 30 |
|  | Трубы Ø 70 мм. 2х трубном исполнении | метр | 379 | 40 |
|  | Трубы Ø 50 мм. 2х трубном исполнении | метр | 436 | 40 |
|  | Итого длина теплотрассы: | метр | 1974 |  |
| 9. | Расход воды на подпитку внутреннего контура | куб. м./сут. | 0,42 |  |
|  | Расход воды на подпитку внешнего контура | куб. м./сут. | 8,0 |  |
| 10. | Давление подачи внешнего контура | Кгс/см2 | 4,0 |  |
|  | Давление обратки внешнего контура | Кгс/см2 | 3,0 |  |
| 11. | Температура подачи внешнего контура | t0С | 70,0 |  |
|  | Температура обратки внешнего контура | t0С | 50,0 |  |
| 12. | Планируемый спортивный комплекс | куб. м. | 9874,8 |  |
|  | Планируемый расход теплоэнергии (отопление + ГВС) | Гкал/сут. | 4,08 |  |
|  | Планируемые жилые дома (32 квартиры) | куб. м. | 7248,0 |  |
|  | Количество потребителей | человек | 96 |  |

Годовой расход угля в котельной с. Новогромово

табл. 10

| № п/п | Месяц, год | Количество тонн |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сентябрь 2011 г. | 80 |
| 2. | Октябрь 2011 г. | 150 |
| 3. | Ноябрь 2011 г. | 210 |
| 4. | Декабрь 2011 г. | 310 |
| 5. | Итого за 4 месяца 2017 г. | 750 |
| 6. | Январь 2012 г. | 200 |
| 7. | Февраль 2012 г. | 310 |
| 8. | Март 2012 г. | 200 |
| 9. | Апрель 2012 г. | 180 |
| 10. | Май 2012 г. | 80 |
| 11. | Итого за 5 месяцев 2018 г. | 970 |
| 12. | Итого за сезон 2017 – 2018 г.г. | 1720 |

Характеристика системы теплоснабжения Новогромовского муниципального образования

В котельной с. Новогромово в 2007 г. установлены два механизированных котла марки КВм-1.16 ИСЭМ единичной мощностью 1.16 Гкал/час, оснащенные механической топкой с шурующей планкой, которая предназначена для сжигания топлива в кипящем слое. Вспомогательное оборудование два водо-водяных теплообменника НН № 47 О-16 фирмы «Ридан» единичной мощностью 1.25 Гкал/час. Теплообменники снабжены запорной арматурой, механическими фильтрами, манометрами, и термометрами по нагреваемой и греющей стороне. Год постройки котельной: 1974 год. Дата начала отопительного сезона 15 сентября, окончания отопительного сезона 15 мая. В котельной отсутствуют приборы учета и контроля тепловой энергии, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения. Система химической подготовки воды отсутствует.

Насосное оборудование в котельной представлено:

- сетевыми насосами К-100-65-200 (подача 100 куб. м./ч, напор 50 м. вод. ст.);

- подпиточными насосами сети К-45/30 (подача 45 куб. м./ч, напор 30 м. вод. ст.);

- циркуляционными насосами К-100-65-200а (подача 90 куб. м./ч, напор 40 м. вод. ст.);

- подпиточными насосами внутреннего контура К-8/18 (подача 8 куб. м./ч, напор 18 м. вод. ст.).

Насосы обеспечивают расчетный расход теплоносителя в сети и в котловом контуре. Расчетный располагаемый напор на выходе из котельной составляет 15 м. вод. ст., с учетом гидравлического сопротивления теплообменника 7 м. вод. ст. и водяного тракта котельной общее сопротивление сетевого тракта системы теплоснабжения не превышает напора, развиваемого сетевым насосом.

Подпитка сети осуществляется из водопровода через подпиточные насосы. При расчетном расходе воды во внутреннем контуре и работе двух котлов падение давления на котлах составляет 32 м. вод. ст. С учетом гидравлического сопротивления теплообменника 7 м. вод. ст. и водяного тракта котельной общее сопротивление циркуляционного тракта системы не превышает 40 м. вод. ст., что также обеспечено выбранными циркуляционными насосами. Подпитка циркуляционного контура осуществляется подпиточными насосами из бака запаса воды, расположенного в котельной.

В котельной установлено по два сетевых, циркуляционных и подпиточных насоса, один - рабочий, один - резервный.

На площадке около трубы установлено два дымососа ДН-10/1500 (подача – 20,4-3 тыс. м3/ч., напор - 2230 Па). Дымососы оборудованы направляющими аппаратами, которые предназначены для регулировки тяги. Один дымосос находится в работе, второй в резерве. Для подачи воздуха на каждый котел установлен дутьевой вентилятор ВЦ-U-46-2,5 (подача - 3,4-4.3 тыс. м3/ч., напор - 2-1.97 кПа). Газоходы исполнены из металла толщиной не менее 4 мм, сечение газоходов прямоугольное. Сечения газоходов определены, исходя из скорости среды в них в диапазоне от 3 до 10 м/с. Все внутренние углы поворотов срезаны под углом 45°.

Газовый тракт котельной состоит из выходных газоходов от каждого котла, общего газохода от котлов до дымососов, газоходов за дымососами, общим газоходом до дымовой трубы и стальной дымовой трубы. Установка золоуловителей не предусмотрена техническим заданием на проектирование.

Расчетное аэродинамическое сопротивление газового тракта котельной без учета котлов и дымовой трубы составляет 30 Па. С учетом аэродинамического сопротивления котла, которое составляет от 70 до 100 Па, в зависимости от режима эксплуатации, общее сопротивление газового тракта котельной составляет 100-130 Па.

Топливоподача и шлакоудаление, В котельной сжигается рядовой каменный уголь Черемховского месторождения доставляемый автотранспортом на угольный склад, который располагается непосредственно перед котельной. Топливо разгружается либо в штабель, либо непосредственно на приемное устройство. Приемное устройство представляет собой приемный бункер с установленной над ним решеткой для получения топлива определенных размеров. Из приемного бункера топливо по скребковому транспортеру поступает в приемные бункеры котлов. Процесс сжигания осуществляется в механизированных топках с шурующей планкой. Удаление шлака осуществляется скребковым транспортером, проходящим под котлами, в шлаковый бункер, который расположен в отдельном помещении котельной, использовавшемся раньше как гараж. Шлаковый бункер поднят над уровнем пола на высоту, позволяющую помещаться под ним автоприцепу. Шлак из бункера периодически, по мере заполнения бункера, выгружается в прицеп и вывозится из котельной.

Тепловая схема

Схема представляется двухконтурной, поскольку качество исходной воды не позволяет при одноконтурной схеме обеспечить длительную надежную работу котлов.

Внешний контур образуют тепловые сети отопления, сетевые насосы (К2), теплообменники (Кб) по нагреваемой стороне и система восполнения потерь теплоносителя из внешних контуров (водоразбор и утечки).

Внутренний «чистый» контур образуют котлы (К1), циркуляционные насосы (KU), теплообменники (Кб) по греющей стороне и система восполнения утечек из «чистого» контура.

Внутренний контур. Нагретая в котлах вода поступает в собирающий коллектор котлов, по которому подается на вход теплообменников как греющая среда. На входе воды в каждый теплообменник установлен механический фильтр. Охлажденная в теплообменниках вода собирается в коллектор, затем циркуляционными насосами подается в раздающий коллектор котлов и из него подается к котлам. Для обеспечения необходимого расхода воды в контуре при остановке и отключении одного из теплообменников используется «обвод» теплообменников. Для регулирования расхода теплоносителя через котлы при отключении одного из котлов также предусмотрен обводной трубопровод.

Подпитка внутреннего контура производится из бака чистой воды рабочей емкостью около 6 м3, расположенного в помещении котельной, бак поднят над уровнем пола на 2 метра, что обеспечивает необходимый подпор на всасывающей стороне подпиточных насосов циркуляционного контура. Чистая (нежесткая) вода доставляется в котельную автотранспортом с Черемховского водозабора. Подпиточная вода внутреннего контура вводится в трубопровод перед циркуляционными насосами.

Внешний контур. Сетевая вода из системы отопления поселка поступает в котельную по обратному магистральному трубопроводу и подается на вход сетевых насосов, Насосами вода прокачивается через теплообменники, и нагревшись, поступает в подающий магистральный трубопровод и далее к потребителям.

Для регулирования температуры воды в подающей магистрали в соответствии с температурным графиком теплосети, а также для пропуска воды в сеть при отключении одного из теплообменников, служит обводная линия теплообменников. Восполнение потерь теплоносителя во внешнем контуре осуществляется из водопровода через подпиточные насосы.

Размещение оборудования. Здание котельной выполнено из кирпича и состоит из трех частей. В центральной части расположен котельный зал, его размер в плане составляет 18 × 12 м. В левой части от входа располагаются бытовые помещения, в правой части помещение с отдельным входом, использовавшееся ранее как гараж. Общие размеры здания котельной в плане составляют 30 × 13 м. В котельном зале размещаются два котла с механизированными топочными устройствами и дутьевыми вентиляторами, насосное оборудование, водо-водяные теплообменники, бак запаса чистой воды для подпитки внутреннего контура и скребковые транспортеры топливоподачи и шлакоудаления. Котлы установлены в правой части котельного зала у противоположной входу в котельную стены. Насосное оборудование и теплообменники установлены в левой части котельного зала в один ряд. Бак запаса воды расположен между котлами и насосной группой.

На улице к передней стене котельной напротив котлов примыкает приемный бункер топлива. Из него в котельную идет транспортер топливоподачи. Угольный склад размещается перед котельной. На территории склада располагается приемное устройство транспортера топливоподачи с приемным бункером, уголь в который подается погрузчиком. Приемный угольный бункер топливоподачи установлен в специально изготовленным из бетонных блоков сооружении, размеры которого 3,4 × 3 м. и высота 2,2 м. Заглубление пола этого сооружения относительно уровня земли составляет 1,5 м. Над приемным бункером установлена металлическая решетка с ячеей 10 × 10 см для предотвращения попадания недопустимо крупных кусков угля в бункеры котлов, уголь на решетку подается погрузчиком. Так же угольный приемный бункер имеет отсекающий шибер, который необходим для надежной работы топливоподачи. Из бункера в здание котельной уголь подается наклонным скребковым транспортером, длина которого 12 м., а угол подъема 37°. Приводная станция транспортера располагается над бункерами котлов, для ее обслуживания и контроля процесса загрузки бункеров сооружена площадка с ограждениями и трапом. Для увеличения запаса топлива в бункерах штатные бункеры нарощены на высоту 1 м.

В бывшем гаражном помещении установлен накопительный шлаковый бункер. В него скребковым транспортером подается шлак от котлов. Транспортер шлакоудаления расположен на нулевой отметке поперек котлов и проходит под шлаковыми проемами котлов.

За котлами шлаковый транспортер под углом 38° поднимается, проходит через стену, отделяющую котельный зал и помещение шлакоудаления и выгружает шлак в шлаковый бункер. Приводная станция транспортера располагается у верхней точки транспортера, Для ее обслуживания и контроля загрузки бункера шлака сооружена площадка с ограждениями и трапом.

Дымовые газы от котлов собираются в сборный газоход затем по нему выводятся через стену за пределы котельной, где на открытой площадке размещены два дымососа. Из дымососов газы через короткие газоходы поступают в общий газоход, транспортирующий их в дымовую трубу.

Способ прокладки тепловой сети подземный в железобетонных лотках, утеплительный материал (минеральная вата) применен по ул. Школьной – 532 м., теплотрасса до дома культуры – 149 м., остальная длина теплосети 1293 м. эксплуатируется без утепления.

Подводы к домам проложены как в железобетонных лотках так и в деревянных лотках.

Показатели жилищно-коммунального хозяйства Новогромовского поселения Черемховского района

табл. 11

| № п/п | Показатели | Единица измерения | количество | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Расход горячей воды из системы отопления | куб. м./сут. | 7,0 |  |
| 2. | Нормативный расход горячей воды (243 суток в год) по расчетам ООО «ЖКХ» в том числе: |
|  | Жителями (133 чел.) | куб. м./сут. | 0,102 |  |
|  | Дом культуры и библиотека в одном здании | куб. м./сут. | 0,39 |  |
|  | Средняя школа (140 учеников) с гаражом | куб. м./сут. | 6,65 |  |
|  | Детский сад (70 детей) | куб. м./сут. | 6,08 |  |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт с. Новогромово | куб. м./сут. | 1,043 |  |
|  | Физиокабинет с. Новогромово | куб. м./сут. | 0,521 |  |
|  | Здание администрации (кабинеты, почта) | куб. м./сут. | 0,78 |  |
| 3. | Температура внутреннего контура вход / выход | tоС | 80 / 75 |  |
| 4. | Котельная |
| 4.1. | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/час | 1,21 |  |
| 4.2. | Годовая выработка тепла | Гкал/год | 3418 |  |
| 4.3. | Расход топлива | тонн/год | 1720 |  |
|  |  | тонн/сут. | 7 |  |
| 5. | Тепловая сеть |
| 5.1. | Расчетная температура в подающей магистрали | tоС | 95 |  |
| 5.2. | Расчетная температура в обратной магистрали | tоС | 70 |  |
| 5.3. | Объем воды в тепловой сети | куб. м. | 16 |  |
| 5.4. | Расчетный расход воды в тепловой сети | куб. м./час | 42 |  |
| 5.5. | Максимальный расчетный расход подпиточной воды | куб. м./час | 3,6 |  |
| 5.6. | Расчетный напор на выходе из котельной | м. вод. ст. | 15 |  |
| 6. | Котловой контур |
| 6.1. | Номинальный расход теплоносителя | куб. м./час | 80 |  |
| 7. | Котел КВм-1.16 ИСЭМ |
| 7.1. | Номинальный расход теплоносителя | куб. м./час | 40 |  |
| 7.2. | Гидравлическое сопротивление | м. вод. ст. | 32 |  |
| 7.3. | Расход воздуха | тыс. куб. м./час | 2,65 |  |
| 7.4. | Расход дымовых газов | тыс. куб. м./час | 4,2 |  |

Характеристика системы водоснабжения Новогромовского муниципального образования

Водоснабжение потребителей в Новогромовском сельском поселении осуществляется из 26 источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, из них 6 источников артезианских, а также 20 источников нецентрализованного водоснабжения.

Артезианские скважины находятся в с. Новогромово 2 скважины, д. Малиновка 3 скважины, д. Шаманаева 1 скважина, за счет скважин удовлетворяется 70 % потребности населения в воде, и 30 % приходится на нецентрализованное водоснабжение. При артезианских скважинах построены три водонапорных башни:

- с. Новогромово 1972 года постройки;

- д. Малиновка 1974 года постройки;

- д. Шаманаева 1977 года постройки.

В с. Новогромово водонапорная башня в кирпичном исполнении, в д. Малиновка башня в деревянном исполнении в д. Шаманаева деревянная. Общий объем емкостей на водонапорных башнях 173 куб. м., на всех водонапорных башнях емкости обновлены. Артезианская вода не подвергается очистке.

Централизованным водоснабжением квартир и домов, по состоянию на 01.01.2018 г. обеспечено 155 человека 8,46 % населения, водоснабжением из уличных колонок обеспечено население с. Новогромово 692 человек или 37,7 % населения, в остальных населенных пунктах Новогромовского муниципального образования, водопроводные сети отсутствуют, доставка воды осуществляется по заявкам населения автомобильной цистерной или самостоятельно, порядка 56,75 % всего населения.

Общая протяженность водопроводной сети 4096 м., в том числе муниципальных – 4096 м. (100 %). Протяженность ветхих сетей, требующих замены, составляет 2512 м. (61 %), в том числе муниципальных – 2512 м. В 2015-2016 г.г. заменено 231 м. ветхих водопроводных сетей, что составляет 5,6 % от общей протяженности сетей. В 2017-2018 г.г. произошло 4 крупных аварийных ситуаций на водопроводной сети, что обусловлено высоким уровнем износа труб, а также 6 аварий на артезианской скважине с. Новогромово.

Основные показатели системы водоснабжения Новогромовского поселения

табл. 12

| № п/п | Показатели | Единица измерения (среднее по 2017 году) | количество | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Производительность центральной артезианской скважины с. Новогромово, ул. Лесная, 3 | куб. м./сут. | 140 | 70 |
| 2. | Производительность артезианской скважины ООО «Новогромовское» с. Новогромово, ул. Фермерская, 2 | куб. м./сут. | 30 | 70 |
| 3. | Количество домов квартир с. Новогромово, имеющих центральное водоснабжение | дом/квартира | 25/47 |  |
| 4. | Количество потребителей | человек | 155 |  |
| 5. | Расход воды жителями с. Новогромово по центральному водоснабжению | куб. м./сут. | 10 |  |
| 6. | Расход воды в средней школе с. Новогромово с отдельно стоящими зданиями (учебный класс, гараж) объем | куб. м./сут. | 10 |  |
| 7. | Расход воды в детском саду с. Новогромово | куб. м./сут. | 6 |  |
| 8. | Расход воды в доме культуры с. Новогромово | куб. м./сут. | 0,5 |  |
|  | Расход воды в здании администрации с. Новогромово | куб. м./сут. | 0,5 |  |
| 9. | Расход воды в здании физиокабинета, магазинов, столовой с. Новогромово | куб. м./сут. | 2 |  |
| 10. | Расход воды в здании ФАПа с. Новогромово | куб. м./сут. | 0,03 |  |
| 11. | Расход воды жителями с. Новогромово по водоразборным колонкам | куб. м./сут. | 48 |  |
| с. Новогромово общий расход воды: | куб. м./сут. | 77,03 |  |
| 12. | Производительность артезианской скважины д. Малиновка, ул. Школьная. | куб. м./сут. | 20 | 70 |
| 13. | Производительность артезианской скважины д. Малиновка, ул. Гагарина. | куб. м./сут. | 15 | 70 |
| 14. | Производительность артезианской скважины д. Малиновка, ул. Степная, 3а. | куб. м./сут. | 15 | 70 |
| 15. | Расход воды в здании школы д. Малиновка | куб. м./сут. | 0,5 |  |
| 16. | Расход воды в здании детского сада д. Малиновка | куб. м./сут. | 0,5 |  |
| 17. | Расход воды в здании ФАПа д. Малиновка | куб. м./сут. | 0,03 |  |
| 18. | Расход воды в здании столовой д. Малиновка | куб. м./сут. | 0,5 |  |
| 19. | Расход воды жителями д. Малиновка | куб. м./сут. | 21 |  |
| д. Малиновка общий расход воды: | куб. м./сут. | 22,53 |  |
| 20. | Производительность артезианской скважины д. Шаманаева, ул. Заозерная, 11а. | куб. м./сут. | 20 | 70 |
| 21. | Расход воды животноводческой фермой ООО «Новогромовское» | куб. м./сут. | 15 |  |
| 22. | Расход воды жителями д. Шаманаева | куб. м./сут. | 14 |  |
| 23. | Расход воды жителями д. Катом | куб. м./сут. | 8 |  |
| 24. | Расход воды жителями д. Забитуй | куб. м./сут. | 1 |  |
| 25. | Расход воды жителями д. Громова | куб. м./сут. | 1 |  |
| 26. | Расход воды жителями з. Ступина | куб. м./сут. | 0,5 |  |
| д. Шаманаева, д. Катом, д. Забитуй, д. Громова, з. Ступина общий расход воды: | куб. м./сут. | 24,5 |  |
| Итого общий расход воды по поселению: | куб. м./сут. | 139,06 |  |
| 27. | Водопровод проходящий в теплотрассе спутником. | метр | 1974 | 60 |
| 28. | От водонапорной башни до колонки № 1 труба Ø 100 мм. | метр | 160 | 60 |
| 29. | От колонки № 1 до колонки № 4 труба Ø 80 мм. ул. Советская. | метр | 300 | 60 |
| 30. | От колонки № 1 до колонки № 6 труба Ø 80 мм. ул. Победы. | метр | 250 | 60 |
| 31. | От колонки № 6 до колонки № 7 труба Ø 70 мм. ул. Луговая. | метр | 150 | 60 |
| 32. | От водонапорной башни до теплового колодца № 6 по ул. Школьной, труба Ø 100 мм. | метр | 155 | 70 |
| 33. | От водонапорной башни до колонки № 8 по ул. Лесной, труба Ø 80 мм. | метр | 550 | 80 |
| 34. | По ул. Советской от дома № 10 до дома № 2, труба Ø 70 мм. | метр | 190 | 30 |
| 35. | Индивидуальные подводы к домам по ул. Советская, труба Ø 100 мм. | метр | 93 | 30 |
| 36. | Законсервированный (недействующий) водопровод по ул. Луговая, от колонки № 7 до колонки № 9, труба Ø 70 мм. | метр | 175 | 100 |
| 37. | Законсервированный (недействующий) водопровод по ул. Механизаторов, от колонки № 3 до колонки № 10, труба Ø 70 мм. | метр | 142 | 100 |
| 38. | Законсервированный (недействующий) водопровод по ул. Советская, от колонки № 1 до распределительного узла № 2 по ул. Школьной, труба Ø 100 мм. | метр | 245 | 100 |
| Итого длина водопровода в с. Новогромово: | метр | 4096 | 70 |
| 39. | Планируемый расход воды на спортивный комплекс | куб. м./сут. | 3 |  |
| 40. | Планируемый расход воды жилые дома (32 квартиры) | куб. м./сут. | 4 |  |
| 41. | Количество потребителей | человек | 96 |  |

Оснащение скважин Новогромовского поселения

табл. 13

| № п/п | Водонапорные башни, места установки | Количество скважин | Глубина, м. | Количество резервуаров | Емкость, куб. м. | Марка насоса | производительность, куб.м./час | напор, м. | Количество рабочих насосов | Количество резервных насосов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | с. Новогромово, ул. Лесная, 3 | 1 | 227 | 4 | 120 | ЭЦВ840180 | 40 | 180 | 1 | нет |
| 2. | с. Новогромово, ул. Фермерская, 2 | 1 | 80 | нет | -- | ЭЦВ61080 | 10 | 80 | 1 | нет |
| 3. | д. Малиновка, ул. Школьная, 14 | 1 | 80 | 1 | 18 | ЭЦВ66,585 | 6,5 | 85 | 1 | нет |
| 4. | д. Малиновка, ул. Гагарина | 1 | 60 | нет | -- | ЭЦВ6470 | 4 | 70 | 1 | нет |
| 5. | д. Малиновка, ул. Степная, 3а | 1 | 60 | 1 | 15 | ЭЦВ6470 | 4 | 70 | 1 | нет |
| 7. | д. Шаманаева, ул. Заозерная, 11а | 1 | 80 | 1 | 20 | ЭЦВ66,5105 | 6,5 | 105 | 1 | нет |

Характеристика зданий системы водоснабжения Новогромовского поселения

табл. 14

| № п/п | Здания и сооружения | адрес | Год ввода в эксплуатацию | Материал, размеры зданий, сооружений | Амортизационный износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Водонапорная башня | с. Новогромово, ул. Лесная, 3 | 1972 | Кирпичное здание (длина 14 м., ширина 12 м., высота 8 м.) с 4 металлическими емкостями общим объемом 120 куб. м. | 100 |
| 2. | Скважина | с. Новогромово, ул. Лесная, 3 | 1970 | Глубина 227 м., обсадные трубы 16II, 10II, 8II | 100 |
| 3. | Скважина | с. Новогромово, ул. Фермерская, 2 | 1988 | Глубина 80 м., обсадные трубы 10II, 8II, 6II | 100 |
| 4. | Водонапорная башня | д. Малиновка, ул. Школьная, 14 | 1984 | Деревянное здание (длина 4 м., ширина 4 м., высота 5 м.) с 1 металлической емкостью объемом 18 куб. м. | 100 |
| 5. | Скважина | д. Малиновка, ул. Школьная, 14 | 1984 | Глубина 80 м., обсадные трубы 10II, 8II, 6II | 100 |
| 6. | Скважина | д. Малиновка, ул. Гагарина | 1990 | Глубина 60 м., обсадные трубы 10II, 8II, 6II | 100 |
| 7. | Скважина | д. Малиновка, ул. Степная, 3а | 1974 | Глубина 60 м., обсадные трубы 10II, 8II, 6II | 100 |
| 8. | Водонапорная башня | д. Шаманаева, ул. Заозерная, 11а | 1977 | Деревянное здание (длина 4 м., ширина 4 м., высота 5,5 м.) с 1 металлической емкостью объемом 20 куб. м. | 100 |
| 9. | Скважина | д. Шаманаева, ул. Заозерная, 11а | 1977 | Глубина 80 м., обсадные трубы 10II, 8II, 6II | 100 |

Расположение водонапорных башен наличие санитарно-защитных зон

табл. 15

| № п/п | Здания и сооружения | адрес | Наличие санитарно-защитной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Водонапорная башня | с. Новогромово, ул. Лесная, 3 | Огороженный участок 60 х 80 м., 4800 кв. м., санитарно-защитные зоны не разработаны. |
| 2. | Водонапорная башня | д. Малиновка, ул. Школьная, 14 | Участок не огорожен, санитарно-защитные зоны не разработаны. |
| 3. | Водонапорная башня | д. Шаманаева, ул. Заозерная, 11а | Участок не огорожен, санитарно-защитные зоны не разработаны. |

Микробиологические исследования артезианской воды

табл. 16

| № п/п | Населенный пункт (мониторинговая точка) | Показатель/значение | Норматив | Направленность действия вещества (критические органы/системы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Микробиологические показатели |
| 1. | д. Малиновка артезианская скважина | ОКБ – 6,6 КОЕ (число бактерий в 100 мл) | Не допускается | Повышенный риск развития инфекционных заболеваний с фекально – оральным механизмом передачи |
|  |  | колифаги – 6 КОЕ | Не допускается |  |
| 2. | с. Новогромово артезианская скважина | ОКБ – 1 КОЕ (число бактерий в 100 мл) | Не допускается | Повышенный риск развития инфекционных заболеваний с фекально – оральным механизмом передачи |

Пробы артезианской воды не соответствуют СаНПиН 2.1.4.1175-02 по микробиологическим показателям. Пробы воды для исследования, брались в с. Новогромово, д. Малиновка на водонапорных башнях.

Органолептические показатели и исследования минерального состава артезианской воды

табл. 17

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запах | балл | 0 | не более 3 | ГОСТ 3351-74 |
| 2. | Привкус | балл | 0 | не более 3 | ГОСТ 3351-74 |
| 3. | Цветность | градус | 5,2±1,6 | не более 30 | ГОСТ 31868-2012 |
| 4. | Мутность | ЕМФ | менее 1 | не более 3,5 | ГОСТ 3351-74 |
| 5. | Водородный показатель | ед. рН | 7,1±0,2 | 6-9 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 6. | Общая минерализация | мг/дм3 | 536±54 | не более 1500 | ГОСТ 18164-72 |
| 7. | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 13,5±2,0 | не более 10 | ГОСТ 31954-2012 |
| 8. | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 2,1±0,21 | не более 7 | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) |
| 9. | Нитраты (по NO3-) | мг/дм3 | 0,65±0,13 | не более 45 | ГОСТ 33045-2014 |
| 10. | Марганец | мг/дм3 | 0,033±0,01 | не более 0,1 | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
| 11. | Железо (Fe, суммарно) | мг/дм3 | 0,077±0,023 | не более 0,3 | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
| 12. | Магний | мг/дм3 | 82,7±9,1 | не более 50 | ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 |

Пробы артезианской воды не соответствуют СаНПиН 2.1.4.1175-02 по показателю жесткости и магнию. Пробы воды для исследования, брались в с. Новогромово, д. Малиновка на водонапорных башнях. Разрешения Роспотребнадзора на использование воды в питьевых целях не имеется.

Характеристика накопительных резервуаров артезианской воды на водонапорных башнях

табл. 18

| № п/п | Места расположения | наименование, материал | Емкость, куб. м. | состояние | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | с. Новогромово, ул. Лесная, 3 | резервуар № 1 металл. 4 мм. | 27 | износ 5 % | В 2012 г. резервуар № 1 заменен 119 тыс. руб. источник финансирования местный бюджет |
| 2. | с. Новогромово, ул. Лесная, 3 | резервуар № 2 металл. 4 мм. | 27 | износ 5 % | В 2012 г. резервуар № 2 заменен 119 тыс. руб. источник финансирования местный бюджет |
| 3. | с. Новогромово, ул. Лесная, 3 | резервуар № 3 металл. 4 мм. | 25 | износ 4 % | В 2013 г. резервуар № 3 заменен 100 тыс. руб. источник финансирования местный бюджет |
| 4. | с. Новогромово, ул. Лесная, 3 | резервуар № 4 металл. 4 мм. | 25 | износ 4 % | В 2013 г. резервуар № 4 заменен 100 тыс. руб. источник финансирования местный бюджет |
| 5. | д. Малиновка, ул. Школьная, 14 | резервуар металл. 3 мм. | 21 | износ 5 % | В 2014 г. резервуар заменен 30 тыс. руб. источник финансирования средства предприятия |
| 6. | д. Шаманаева, ул. Заозерная, 11а | резервуар металл. 3 мм. | 18 | износ 5 % | В 2016 г. резервуар заменен 20 тыс. руб. источник финансирования местный бюджет |

2.6. Прогноз развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

Прогноз динамики численности населения

Расчет прогноза численности населения Новогромовского муниципального образования произведен в 2-х вариантах:

максимальная оценка - прогноз миграционного и естественного движения населения до 2032 года методом построения линейных трендов;

минимальная оценка - прогноз в соответствии с учетом Генерального плана Новогромовского муниципального образования.

По максимальной оценке при сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, как в период с 2012 по 2017 г.г., прогнозная численность населения Новогромовского муниципального образования на 2032 г. составит 1900 чел. и увеличится на 3,7 % по отношению к уровню численности в 2018 г.

Анализ прогнозной численности населения

Новогромовского муниципального образования до 2032 г.

табл. 19

| Показатели | Ед. изм. | Прогнозное значение, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | 2026 | 2028 | 2030 | 2032 |
| Численность населения | чел. | 1832 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 |
| Число родившихся | чел. | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Число умерших | чел. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Естественный прирост, убыль населения | чел. | +6 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
| Число прибывших в МО | чел. | 34 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Число выбывших из МО | чел. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Миграционный прирост, убыль населения | чел. | +2 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |

Перспективное строительство

Возможность подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры оценивается по следующим критериям:

а) Теплоснабжение:

- место расположения объекта;

- характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя;

- пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/ч) по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

- источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;

- параметры (давление и температура) теплоносителей.

б) Водоснабжение и водоотведение:

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

- максимальный объем водопотребления (куб. м/час) объекта капитального строительства;

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;

- диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

в) Электроснабжение:

- наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения муниципального образования в результате перспективного строительства;

- целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей;

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивается по критериям:

а) Теплоснабжение:

- год ввода в эксплуатацию;

- подключенная нагрузка Гкал/ч;

- пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/ч) по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- параметры (давление и температура) теплоносителей;

- данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

б) Водоснабжение и водоотведение:

- год ввода в эксплуатацию;

- подключенная нагрузка л/с;

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

- максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения;

- данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

в) Электроснабжение:

- год ввода в эксплуатацию;

- наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности (кВт) на существующих источниках системы электроснабжения муниципального образования;

- пропускная способность электрических сетей;

- подключаемые нагрузки (кВт);

- целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей.

Перечень объектов нового строительства, которые могут быть подключены к системам коммунальной инфраструктуры в период реализации программы

табл. 20

| № п/п | Наименование объекта нового строительства | Характеристика объекта | Период строительства | Планируемая дата подключения к СКИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь, кв. м | этажность |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | 1196 | 2 | 2020-2022 | 2023 |
| 2. | Строительство детского сада на 40 мест | 300 | 2 | 2024 | 2025 |
| 3. | Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений в смену | 100 | 1 | 2021 | 2022 |
| 4. | Застройка индивидуальными жилыми домами | 5922 | 1-2 | 2018-2032 | 2018-2032 |
| 5. | Строительство пожарного депо | 50 | 1 | 2022 | 2023 |

3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования Информация о существующей схеме теплоснабжения

Потребителями тепловой энергии являются жилые, общественные здания в с. Новогромово Новогромовского муниципального образования.

Теплоснабжение с. Новогромово обеспечивается от существующей котельной с тепловой нагрузкой Q = 2,32(2,0) Гкал/час.

Теплоносителем для нужд отопления и принята вода с расчетной температурой Т = 95-70оС.

Потребители тепловой энергии в с. Новогромово – общественные здания и объекты соцкультбыта (здания детского сада, сельской администрации, школы, школьного гаража, дома культуры с библиотекой, два магазина, фельдшерско-акушерского пункта, физиокабинета), жилые дома и квартиры. Основная часть села отапливается печами, электробойлерами. В других населенных пунктах муниципального образования отопление печами, электробойлерами.

Схема теплоснабжения с. Новогромово – открытая, тупиковая двухтрубная. Присоединение систем отопления к теплосети предусмотрено по зависимой схеме.

Совместно с трубопроводами тепловой сети проложен трубопровод холодного водоснабжения.

## Основные проблемы теплоснабжения. В настоящее время ситуация с обеспечением потребителей тепловой энергией сложная, связано это со значительной изношенностью тепловых сетей. Около 60 % сетей теплоснабжения амортизировано и нуждаются в замене в связи с их физическим износом. Также необходима замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования котельной, не соответствующего современным требованиям промышленной безопасности.

Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ предусматривает механизм компенсации финансовых потребностей теплоснабжающих организаций, связанных с повышением надежности, качества теплоснабжения и подключением новых потребителей.

3.2. Развитие сетей теплоснабжения на расчетный срок

Развитие сетей теплоснабжения предусматривается в границах территории с. Новогромово.

Тепловые потоки проектируемых жилых и общественных зданий подсчитаны по укрупненным показателям и составляют 2,0 Гкал/час на расчетный срок и 1,6 Гкал/час на 1 очередь строительства.

Покрытие тепловых потоков проектируемых крупных жилых и общественных зданий предлагается от реконструируемой котельной и индивидуальных электрических источников тепла.

Сохраняется существующая схема теплоснабжения (для сохраняемой благоустроенной застройки) – от существующей котельной. Замену изношенных тепловых сетей рекомендуется выполнить из полимерных труб, что существенно увеличит срок службы тепловых сетей и сократит эксплуатационные расходы.

3.3. Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения

табл. 21

| № п/п | Наименование мероприятия | Технические характеристики | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ( мм. | длина м. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | до 2032 |  |
| 1. | Котельная с. Новогромово |  |
| 1.1. | Приобретение котельного оборудования, котельно-вспомогательного оборудования в котельную с. Новогромово |  |  | 1818,0 |  |  |  |  |  | 1818,0 |
| 1.2. | Ремонт здания котельной |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |
| 2. | Тепловые сети с. Новогромово (капитальный ремонт) |  |
| 2.1. | ул. Советская | 100 | 257 |  | 2266,0 |  |  |  |  | 2266,0 |
| 2.2. | ул. Солнечная | 70 | 134 |  | 1180,0 |  |  |  |  | 1180,0 |
| 2.3. | к дому культуры | 100 | 149 |  |  | 1315,0 |  |  |  | 1315,0 |
| 2.4. | к школе, гаражу | 100 | 140 |  |  |  | 1236,0 |  |  | 1236,0 |
| 2.5. | к детскому саду | 100 | 32 |  |  |  |  | 282,0 |  | 282,0 |
| 2.6. | к адм. зданию | 70 | 64 |  |  |  | 565,0 |  |  | 565,0 |
| 3. | Тепловые сети с. Новогромово (строительство) |  |
| 3.1. | к физкультурно-оздоровительному комплексу | 100 | 230 |  |  |  |  |  | 2300,0 | 2300,0 |
| 3.2. | к детскому саду | 80 | 130 |  |  |  |  |  | 1300,0 | 1300,0 |
| 3.3. | к пожарному депо | 80 | 30 |  |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 |
| 3.4. | ул. Мира | 100 | 250 |  |  |  |  |  | 2500,0 | 2500,0 |
| 3.5. | ул. Луговая | 100 | 280 |  |  |  |  |  | 2800,0 | 2800,0 |
| Итого: | 1818,0 | 3946,0 | 1315,0 | 1801,0 | 282,0 | 9200,0 | 18362,0 |

Ремонт тепловых сетей с. Новогромово.

Тепловые сети к школе, детскому саду, администрации, дому культуры, по ул. Советской, Солнечной. Мероприятие реализуется для обеспечения надежности системы теплоснабжения потребителей - путем замены физически изношенных трубопроводов и строительных конструкций тепловой сети. Целью мероприятия является также снижение тепловых потерь и увеличение срока службы трубопроводов. Прокладка новых тепловых сетей предусматривается из полимерных труб заводской готовности, с выполненной в заводских условиях тепловой изоляцией.

Приобретение котельного оборудования, котельно-вспомогательного оборудования в котельную с. Новогромово, ремонт здания котельной.

Мероприятие необходимо для обеспечения надежности системы теплоснабжения потребителей - путем замены физически изношенных котлов, оборудования и строительных конструкций котельной. Целью мероприятия является замена котлов на более мощные и эффективные.

Строительство новых тепловых сетей.

Новые тепловые сети в с. Новогромово необходимы для проектируемого к строительству физкультурно-оздоровительному комплексу, детскому саду, пожарному депо, присоединение к системе отопления жилых домов по ул. Мира, Победы, Луговой, Советской.

Мероприятие реализуется для обеспечения надежной схемы теплоснабжения потребителей - путем прокладки новой тепловой сети. Целью мероприятия является также нормализация гидравлического режима распределительных тепловых сетей.

Для эффективного использования топливно-энергетических ресурсов необходимо оборудовать в зданиях узлы учета теплопотребления.

4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, СБОРА ТБО, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Новогромовского муниципального образования являются:

- создание единой системы магистрального водоснабжения, покрывающей потребности населения в воде питьевого качества;

- обеспечение надежности, бесперебойности работы системы холодного водоснабжения.

4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения, выявление проблем функционирования

Водоснабжение с. Новогромово: Водоснабжение производится от скважины оборудованной насосом производительностью 40 куб. м./час. Скважина расположена на территории земельного участка расположенного вокруг существующей водонапорной башни. Границы зон санитарной охраны первого пояса не соответствуют нормам.

Системой централизованного водоснабжения оборудованы: - административное здание; - школа; - детский сад; - фельдшерско-акушерский пункт; - дом культуры; - магазины; - столовая; - жилые дома и квартиры.

Сеть холодного водоснабжения проложена в канале совместно с тепловой сетью. Остальные жители с. Новогромово (81,21 %) получают воду из 7 водоразборных колонок.

Водоснабжение д. Малиновка: Водоснабжение производится из 3х скважин. Зоны санитарной охраны этих скважин не соответствуют нормам. Часть жителей снабжаются привозной водой. Водопровод отсутствует. Имеются индивидуальные колодцы.

Водоснабжение д. Шаманаева: Водоснабжение производится из 1 скважины. Зоны санитарной охраны скважины не соответствует нормам. Часть жителей снабжаются привозной водой. Водопровод отсутствует. Имеются индивидуальные колодцы.

Водоснабжение д. Катом: Частично водоснабжение производится из личных скважин. Зоны санитарной охраны этих скважин не соответствуют нормам. Часть жителей снабжаются из индивидуальных колодцев.

Водоснабжение д. Забитуй: Жители снабжаются из индивидуальных колодцев.

Водоснабжение д. Громова: Жители снабжаются из индивидуальных колодцев.

Водоснабжение з. Ступина: Жители снабжаются из индивидуальных колодцев.

4.2. Развитие сетей водоснабжения до расчетного срока (2032 г.)

Водоснабжение I этап (2018-2022 г.г.)

с. Новогромово

Организация обеспечения населения питьевой водой гарантированного качества. Для этих целей необходимо выполнение следующих мероприятий:

- бурение резервной скважины;

- ремонт действующей скважины № 2;

- ремонт здания водонапорной башни с ремонтом ограждения;

- устройство узла очистки воды с доведением ее до норм ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством». Производительность установки улучшения и обеззараживания воды составляет ≈ 3,5 куб. м./сут. Из этого узла очистки производится подача воды питьевого качества в подземный водопровод и в водопровод идущий спутником в теплотрассе.;

- капитальный ремонт зимнего водопровода по ул. Советской, Победы, Луговой, Механизаторов;

- разработка проектно-сметной документации на водовод Черемхово-Новогромово.

д. Малиновка

Организация обеспечения населения питьевой водой гарантированного качества. Для этих целей необходимо выполнение следующих мероприятий:

- ремонт действующей скважины ул. Школьная, 14;

- ремонт водонапорной башни ул. Школьная, 14, с увеличением высоты расположения резервуара до 10-12 м., а также с увеличением емкости резервуара до 25 куб. м. с устройством ограждения;

- устройство узла очистки воды из скважины ул. Школьная, 14, с доведением ее до норм ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством». Производительность установки улучшения и обеззараживания воды составляет ≈ 3,5 куб. м./сут. Из этого узла очистки производится подача воды питьевого качества в подземный водопровод;

- строительство подземного водопровода по ул. Школьной, Молодежной с установкой водоразборных колонок.

д. Шаманаева

Организация обеспечения населения питьевой водой гарантированного качества. Для этих целей необходимо выполнение следующих мероприятий:

- ремонт действующей скважины ул. Заозерная, 11а;

- ремонт водонапорной башни ул. Заозерная, 11а, с увеличением высоты расположения резервуара до 8-10 м., а также с увеличением емкости резервуара до 25 куб. м. с устройством ограждения;

- устройство узла очистки воды из скважины ул. Заозерная, 11а, с доведением ее до норм ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством». Производительность установки улучшения и обеззараживания воды составляет ≈ 3,5 куб. м./сут. Из этого узла очистки производится подача воды питьевого качества в подземный водопровод.

- строительство подземного водопровода по ул. Заозерной с установкой водоразборных колонок.

д. Катом

Организация обеспечения населения питьевой водой гарантированного качества. Для этих целей необходимо выполнение следующих мероприятий:

- бурение и оборудование скважины на ул. Тополиная;

- строительство водонапорной башни ул. Тополиная с расположением резервуара на высоте 8-10 м., и емкостью резервуара 25 куб. м. с устройством ограждения;

- устройство узла очистки воды из скважины ул. Тополиная с доведением ее до норм ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством». Производительность установки улучшения и обеззараживания воды составляет ≈ 3,5 куб. м./сут. Из этого узла очистки производится подача воды питьевого качества на самовывоз;

- строительство противопожарного резервуара объемом 54 куб. м.

II этап (2023-2032 г.г.)

с. Новогромово

- строительство зимнего водопровода по ул. Мира, Энергетиков, Лесной, Фермерской;

- строительство водовода Черемхово-Новогромово.

д. Малиновка

- строительство подземного водопровода по ул. Гагарина, Лесной, Заозерной, Садовой, Степной с установкой водоразборных колонок;

д. Шаманаева

- бурение и оборудование скважины на ул. Чкалова;

- строительство водонапорной башни ул. Чкалова с расположением резервуара на высоте 8-10 м., и емкостью резервуара 25 куб. м. с устройством ограждения;

- строительство подземного водопровода по ул. Чкалова с установкой водоразборных колонок;

- устройство узла очистки воды из скважины ул. Чкалова с доведением ее до норм ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством». Производительность установки улучшения и обеззараживания воды составляет ≈ 3,5 куб. м./сут. Из этого узла очистки производится подача воды питьевого качества в подземный водопровод.

д. Катом

- бурение и оборудование скважины на ул. Тополиная;

- строительство водонапорной башни ул. Тополиная с расположением резервуара на высоте 8-10 м., и емкостью резервуара 25 куб. м. с устройством ограждения;

- устройство узла очистки воды из скважины ул. Чкалова с доведением ее до норм ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством». Производительность установки улучшения и обеззараживания воды составляет ≈ 3,5 куб. м./сут. Из этого узла очистки производится подача воды питьевого качества в подземный водопровод.

4.3. Мероприятия, направленные на повышение надежности водоснабжения

табл. 22

| № п/п | Наименование мероприятия | Технические характеристики | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ( мм. | длина м. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | до 2032 |  |
| 1. | Водоснабжение с. Новогромово (капитальный ремонт) |  |
| 1.1. | Бурение резервной скважины |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  | 1000,0 |
| 1.2. | Ремонт действующей скважины |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  | 800,0 |
| 1.3. | Ремонт здания водонапорной башни |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |
| 1.4. | Узел очистки |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  | 70,0 |
| 1.5. | Ремонт водопровода по ул. Советской | 100 | 460 |  |  | 1380,0 |  |  |  | 1380,0 |
| 1.6. | Ремонт водопровода по ул. Победы | 100 | 250 |  |  |  | 750,0 |  |  | 750,0 |
| 1.7. | Ремонт водопровода по ул. Луговой | 100 | 320 |  |  |  |  | 960,0 |  | 960,0 |
| 1.8. | Ремонт водопровода по ул. Механизаторов | 100 | 210 |  |  |  |  | 945,0 |  | 945,0 |
| 1.9. | Разработка ПСД по водоводу Черемхово-Новогромово |  |  |  | 4500,0 |  |  |  |  | 4500,0 |
| 2. | Водоснабжение с. Новогромово строительство |  |
| 2.1. | Строительство водопровода по ул. Мира | 80 | 500 |  |  |  |  |  | 2500,0 | 2500,0 |
| 2.2. | Строительство водопровода по ул. Энергетиков | 80 | 1150 |  |  |  |  |  | 5750,0 | 5750,0 |
| 2.3. | Строительство водопровода по ул. Лесной | 80 | 200 |  |  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 |
| 2.4. | Строительство водопровода по ул. Фермерской | 80 | 310 |  |  |  |  |  | 1550,0 | 1550,0 |
| 2.5. | Строительство водовода Черемхово-Новогромово | 300 | 9000 |  |  |  |  |  | 50000,0 | 50000,0 |
| 3. | Водоснабжение д. Малиновка (капитальный ремонт, строительство) |  |
| 3.1. | Ремонт скважины |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |
| 3.2. | Ремонт водонапорной башни |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |
| 3.3. | Узел очистки |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  | 70,0 |
| 3.4. | Строительство водопровода по ул. Школьной, Молодежной | 100 | 870 |  |  |  | 4350,0 |  |  | 4350,0 |
| 4. | Водоснабжение д. Малиновка строительство |  |
| 4.1. | Строительство водопровода по ул. Лесной | 100 | 650 |  |  |  |  |  | 3250,0 | 3250,0 |
| 4.2. | Строительство водопровода по ул. Гагарина | 100 | 560 |  |  |  |  |  | 2800,0 | 2800,0 |
| 4.3. | Строительство водопровода по ул. Садовой | 100 | 1200 |  |  |  |  |  | 6000,0 | 6000,0 |
| 4.4. | Строительство водопровода по ул. Заозерной | 100 | 220 |  |  |  |  |  | 1100,0 | 1100,0 |
| 4.6. | Строительство водопровода по ул. Степной | 100 | 270 |  |  |  |  |  | 1350,0 | 1350,0 |
| 5. | Водоснабжение д. Шаманаева (капитальный ремонт, строительство) |  |
| 5.1. | Ремонт скважины |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |
| 5.2. | Ремонт водонапорной башни |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |
| 5.3. | Узел очистки |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  | 70,0 |
| 5.4. | Строительство водопровода по ул. Заозерной | 100 | 790 |  |  |  | 3950,0 |  |  | 3950,0 |
| 6. | Водоснабжение д. Шаманаева строительство |  |
| 6.1. | Бурение скважины по ул. Чкалова |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 |
| 6.2. | Строительство водонапорной башни по ул. Чкалова |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 |
| 6.3. | Узел очистки |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 | 70,0 |
| 6.4. | Строительство водопровода по ул. Чкалова | 100 | 1820 |  |  |  |  |  | 9100,0 | 9100,0 |
| 7. | Водоснабжение д. Катом строительство |  |
| 7.1. | Бурение скважины по ул. Тополиной |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 |
| 7.2. | Строительство водонапорной башни по ул. Тополиной |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 |
| 7.3. | Узел очистки |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 | 70,0 |
| Итого: | 200,0 | 6370,0 | 3220,0 | 9050,0 | 1905,0 | 87540,0 | 108285,0 |

4.4. Анализ существующей организации системы водоотведения, выявление проблем функционирования

Канализационные стоки от благоустроенного жилья с. Новогромово, от школы, детского сада, столовой по проложенным в 1974 г. канализационным трубам собираются в отстойник расположенный за зданием котельной. Очистки не проводится накопленные канализационные стоки дренируют в почву. В некоторых домовладениях с. Новогромово, д. Шаманаева имеются выгребные ямы, из них стоки вывозятся ассенизационной машиной в существующий отстойник.

В остальных домовладениях с. Новогромово, д. Малиновка, д. Шаманаева, д. Катом, д. Забитуй, д. Громова, з. Ступина используются надворные туалеты и компостные навалы с использованием хозяйственных стоков. Ливневой канализации в населенных пунктах Новогромовского муниципального образования нет. Отвод дождевых и талых вод производится по рельефу по сложившейся схеме.

4.5. Развитие сетей водоотведения

В с. Новогромово с учетом дальнейшего увеличения жилого благоустроенного фонда, строительства общественных зданий и реконструкции существующего жилья, количество стоков составит: 35-40 куб. м./сут.

I этап:

- реконструкция существующей канализационной сети по ул. Школьной, Советской от школы, детского сада, столовой, магазинов, физиокабинета, фельдшерско-акушерского пункта;

- проектирование очистных сооружений канализационных стоков, экспертиза проекта очистных сооружений;

- проектирование дополнительной сети канализации.

II этап:

- строительство канализационных очистных сооружений (приемная камера, первичный отстойник, установка обеззараживания;

- строительство канализационной сети, объединяющей существующие выгреба;

- пуск канализационных очистных сооружений по проекту с отводом осветленной сточной жидкости в песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи или фильтрующие колодцы.

В д. Малиновка, Шаманаева, Катом, Забитуй, Громова з. Ступина для жилых домов предусматриваются сливные канализационные колодцы с периодическим вывозом вакуумной машиной в очистные сооружения с. Новогромово.

4.6. Мероприятия, направленные на повышение надежности сетей водоотведения

табл. 23

| № п/п | Наименование мероприятия | Технические характеристики | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ( мм. | Длина м. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | до 2032 |  |
| 1. | Водоотведение с. Новогромово (ремонт) |  |
| 1.1. | Ремонт канализационных сетей ул. Школьная | 100 | 600 |  |  |  | 250,0 |  |  | 250,0 |
| 1.2. | Ремонт канализационных сетей ул. Советская | 100 | 600 |  |  |  |  | 250,0 |  | 250,0 |
| 2. | Водоотведение с. Новогромово строительство |  |
| 2.1. | Строительство очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 | 2000,0 |
| 2.2. | Строительство канализационных сетей | 100 | 700 |  |  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 |
| Итого: |  |  |  | 250,0 | 250,0 | 3000,0 | 3500,0 |

4.7. Твердые коммунальные отходы (ТКО)

Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, образовавшимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций и населения, является одной из основных экологических проблем.

В настоящее время на территории Новогромовского муниципального образования специализированный полигон ТБО отсутствует. Твердые бытовые отходы вывозятся предприятиями и населением на свалки ТБО, расположенные в каждом населенном пункте поселения. Система сбора бытового мусора от населения и предприятий отсутствует, часть мусора сбрасывается в леса.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии со схемой очистки населенных пунктов. Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Перечень отходов в период эксплуатации объектов жилой застройки включает в себя:

- твердые бытовые отходы от жилого фонда;

- твердые бытовые отходы от детских дошкольных учреждений;

- твердые бытовые отходы от предприятий торговли;

- твердые бытовые отходы от объектов обслуживания и прочих нежилых помещений.

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов. Общая масса утильных фракций ТБО может быть отсортирована и использована в качестве вторичного сырья, остальная масса ТБО подлежит захоронению на полигоне.

Для оптимизации системы сбора отходов и минимизации затрат на территории населенных пунктов предлагается установка контейнеров на специальных контейнерных площадках. Для организации селективного сбора ТБО и для унификации системы сбора отходов и удобства отбора вторичного сырья оптимально использование контейнеров объемом 0,24-1,1 м3 со специальными крышками для сбора макулатуры и пластика.

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать со службой Роспотребнадзора. Количество контейнеров должно быть уточнено при разработке схемы санитарной очистки территории.

Для удобства эксплуатации контейнеры размещаются на специальных контейнерных площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 1,5×1,5 м с бордюром и уклоном в сторону проезжей части, возможно ограждение с учетом соблюдения санитарных разрывов до жилых домов. В малонаселенных деревнях и селах применяется индивидуальная система сбора и вывоза отходов (в мешки и т. п.).

Проектные предложения по оптимизации системы обращения с отходами. Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды Новогромовского муниципального образования проектом предлагается:

- разработка и утверждение схемы санитарной очистки территории поселения;

- ликвидация мусора на территории поселения, в прилегающих лесных массивах;

- сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников;

- для сбора отходов использовать контейнеры небольшого объема;

- не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

- передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 128-ФЗ от 08.08.2001;

- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т. д.);

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;

- организация уборки территорий населенных пунктов от мусора и снега.

4.8. Мероприятия, направленные на санитарную очистку и сбор ТБО

табл. 24

| № п/п | Наименование мероприятия | Технические характеристики | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ( мм. | длина м. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | до 2032 |  |
| 1. | Строительство площадок сбора ТБО |  |
| 1.1. | Строительство площадок сбора ТБО с. Новогромово |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |
| 1.2. | Строительство площадок сбора ТБО д. Малиновка |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |
| 1.3. | Строительство площадок сбора ТБО д. Шаманаева |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |
| 1.4. | Строительство площадок сбора ТБО д. Катом |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  | 200,0 |
| Итого: |  | 500,0 | 400,0 | 300,0 | 200,0 |  | 1400,0 |

4.9. Электроснабжение

Основные показатели системы электроснабжения.

В настоящее время централизованным электроснабжением охвачено 100 % территории Новогромовского муниципального образования. Электроснабжение потребителей Новогромовского муниципального образования, осуществляется от электростанций и электрических сетей региональной Иркутской энергосистемы. Ответственное подразделение - Производственное отделение «Черемховские районные электрические сети» филиала ОАО «Иркутская электросетевая компания». Потребителями электроэнергии являются население, сельскохозяйственные предприятия, предприятия торговли, коммунальный сектор, муниципальные учреждения.

Электроснабжение всех населенных пунктов Новогромовского муниципального образования осуществляется от ПС «Новогромово» 35/10 кВ, расположенной в с. Новогромово.

От подстанции электроэнергия передается посредством воздушных линии электропередач ЛЭП 10 кВ к трансформаторным пунктам напряжением 10/0,4 кВ в населенных пунктах, от которых идет разводка по потребителям.

Общая протяженность ЛЭП 10 кВ в границах поселения составляет 25,4 км. На территории Новогромовского муниципального образования находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам III категории, за исключением:

- детские сады и школа, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- фельдшерский акушерский пункт, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Данные объекты обеспечены электроэнергией от двухтрансформаторных подстанций.

4.10. Программа развития электроснабжения

1. Основными направлениями реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения являются:

- повышение надежности системы электроснабжения;

- снижение уровня потерь электроэнергии;

- улучшение экологической ситуации;

- повышение эффективности работы объектов жизнеобеспечения и социально-бытовой сферы;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

2. Основными показателями эффективности реализации программы в части электроснабжения будут являться:

- снижение степени износа сетей и сооружений системы электроснабжения;

- повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах электроснабжения;

- снижение потерь электроэнергии;

- снижение расхода теплоносителя из системы теплоснабжения на нужды горячего водоснабжения;

- экономия финансовых и энергетических ресурсов;

- повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;

- улучшение освещения населенных пунктов и проезжей части автомобильных дорог.

Направления развития системы электроснабжения. Согласно Схеме Генерального плана Новогромовского муниципального образования Черемховского района Иркутской области для обеспечения бесперебойного электроснабжения населенных пунктов предусмотрено:

- капитальный ремонт, реконструкция и техническое перевооружение подстанций;

- развитие сети трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ для электроснабжения проектируемых объектов социально-культурного назначения, жилищного строительства,

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

5.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального хозяйства, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Думой Новогромовского муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

5.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования определяются с помощью целевых индикаторов мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ж. к. х.

Ожидаемые результаты и целевые показатели программы

табл. 24

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1 | Технические показатели |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2. | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3. | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 1.2. | Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1. | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2. | Доступность для потребителей. Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами |
| 2. | Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 2.1. | Технические показатели |
| 2.1.1. | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения. Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения. Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения. Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения. Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей. Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |
| 2.2.3. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой. Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами, % |
| 3 | Электроснабжение |
| 3.1 | Технические показатели |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения. Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения. Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения. Повышение эффективности работы систем электроснабжения. Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельные нормативы потребления |
| 3.2 | Финансово-экономические показатели |
| 3.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения. Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения |
| 3.2.2 | Доступность для потребителей. Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами |
| 4 | Организационно-правовые условия |
| 4.1 | Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |

В соответствии с действующим законодательством администрация Новогромовского муниципального образования вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального хозяйства, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик.

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реконструкции систем. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном хозяйстве.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального хозяйства Новогромовского муниципального образования и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Новогромовского муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование «от частного к общему», способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 Гкал тепла, 1000 куб. м воды и т.п.) - используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению затрат по статьям «Амортизация» и «Ремонтный фонд». В итоге - необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье «Амортизация» в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального хозяйства всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть самостоятельно определяет срок службы.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы системы жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия

Определяется эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в Новогромовском муниципальном образовании и ход институциональных преобразований:

- наличие договоров между администрацией Новогромовского муниципального образования, производителем и потребителями услуг:

- договоров на предоставление коммунальных услуг;

- договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;

- договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

- концессионных соглашений.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования на 2018-2032 г.г.

табл. 25

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактическое значение 2018 г. | Значение целевого показателя на 2022 г. | Рациональное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  | 0 | 0 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях |  | 5 | 5 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения |  |  |  | На 2012 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 30 %. В ходе реализации Программы в 2017 г. – 5 % |
| 1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 2. Водоснабжение |
| 2.1. Технические (надежностные) показатели |
| 2.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  | 0 | 0 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения |  |  |  | На 2012 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 30 %. В ходе реализации Программы в 2017 г. – 5 %. |
| 2.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 3. Электроснабжение Водоотведение |
| 3.1. Технические (надежностные) показатели |
| 3.1.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  | 1 | 1 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. На 2011 г. уровень аварийности на 1 км составляет 2,5. В ходе реализации Программы в 2017 г. – 0. |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь электрической энергии, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения |  |  |  | На 2011 год уровень потерь электроэнергии в системе электроснабжения Новогромовского м. о. 10 %, до 2017 г. – 2 %. |
| 3.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| Уровень использования производствен-ных мощностей, % от установлен- ной мощности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| Обеспеченность потребителей приборами учета. Доля населения, пользующихся приборами учета, % | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения |  |  | 100 | Значение определяется от общей численности населения МО |
| 3.1.3. Ресурсная эффективность электроснабжения |
| Удельные нормативы потребления, кВт.ч/мес. | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения |  |  |  | Определяется по установленным нормативам |
| 3.2. Финансово-экономические показатели |
| 3.2.1. Ресурсная эффективность |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел./ 1000 жителей | Используется для анализа, планирования и прогнозирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда |  |  |  | Конкретные значения параметра зависят от состава жилого фонда, плотности населения, регламента и перечня работ |
| 3.2.2. Доступность для потребителей |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы электроснабжения |  |  | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |

5.3. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой:

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов администрации Новогромовского муниципального образования, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют администрация Новогромовского муниципального образования, организации коммунального хозяйства, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Новогромовского муниципального образования.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Новогромовского муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют администрация и Дума Новогромовского муниципального образования в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети Новогромовского муниципального образования

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного администрацией муниципального образования и утвержденного главой администрации муниципального образования.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования:

- собственные средства;

- привлеченные средства;

- средства внебюджетных источников;

- прочие источники.

Глава Новогромовского

муниципального образования							В.М. Липин

С.В. Ксынин

8950 067 74 97