РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховский район, Иркутской области

Новогромовское муниципальное образование

Дума

РЕШЕНИЕ

от 27.12.2012 г.	№ 46

с. Новогромово

Об утверждении программы

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

Новогромовского муниципального

образования на 2013-2022 годы»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.12.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 г. № 1493-р «Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», руководствуясь статьями 6, 24 Устава Новогромовского муниципального образования, Дума Новогромовского муниципального образования

р е ш и л а:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования на 2013-2022 годы (Приложение).

2. Администрации Новогромовского муниципального образования ежегодно производить корректировку Программы согласно бюджетной обеспеченности и изменениям, предлагаемым для внесения в плановые мероприятия структурными подразделениями администрации Черемховского районного муниципального образования, администрации Новогромовского муниципального образования и организациями коммунального комплекса.

3. Опубликовать настоящее решение в издании «Новогромовский вестник», в блоке официального сайта Черемховского районного муниципального образования (http://cher.irkobl.ru).

4. Решение вступает в законную силу с даты опубликования.

Глава Новогромовского

муниципального образования						А.К. Инцкирвили

исп. С.В. Ксынин тел. 5-55-36

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОГРОМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2013 – 2022 г.г.

с. Новогромово

2012 г.

Приложение

к Решению Думы

Новогромовского муниципального

образования от 27.12.2012 г. № 46

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОГРОМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2013 – 2022 г.г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования на 2013-2022 г.г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Главы администрации Новогромовского муниципального образования № 17 от 15.02.2012 г. «О подготовке проекта программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования на период с 01.01.2013 г. до 31.12.2022 г.». |
| Заказчик Программы | Администрация Новогромовского муниципального образования |
| Разработчик Программы | Администрация Новогромовского муниципального образования |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Строительство и модернизация системы теплоснабжения. 2. Строительство и модернизация системы водоснабжения. 3. Строительство и модернизация системы водоотведения. 4. Строительство и модернизация объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. 5. Модернизация системы электроснабжения. 6 Повышение качества коммунальных услуг. 7. обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры. 8. обеспечение возможности подключения строящихся жилых объектов и объектов социально-культурного, бытового, сельскохозяйственного и промышленного назначения к системам коммунальной инфраструктуры. 9. Увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры. 10. Улучшение экологической ситуации на территории. 11. Создание индустрии по переработке отходов и вторичных материальных ресурсов. 12. приведение систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для захоронения ТБО, в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения на территории Новогромовского муниципального образования. 13. Обеспечение условий для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее – инвестиционные программы). 14. Привлечение средств из внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации и строительства объектов коммунального хозяйства и объектов утилизации и переработки отходов производства, потребления и вторичных материальных ресурсов. 15. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 16. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели | снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: теплоснабжение на 12%; водоснабжение на 8%, снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 10%; водоснабжение до 6%. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы - 2022 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2013 года по 2017 год; второй этап – с 2017 года по 2022 год. |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 32,66 млн. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: 13,0 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 7,0 млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения – 6,0 млн. руб. Водоснабжение: 17,06 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 5,06 млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 12,0 млн. руб. Водоотведение: 3,5 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водотведения – 0,5 млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы водотведения – 3,0 млн. руб. Электроснабжение: 5,15 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 5,15 млн. руб. Утилизация и захоронение т. б. о.: 2,4 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по новому строительству объектов утилизации и захоронения т. б. о. – 2,4 млн. руб. Финансирование мероприятий, входящих в Программу, осуществляется за счет средств: - федерального бюджета; - бюджета Иркутской области; - бюджета Черемховского районного муниципального образования; - бюджета Новогромовского муниципального образования; - надбавок к тарифам на услуги организаций ж. к. х.; - тарифов на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения коммунальной инфраструктуры; - средств организаций ж. к. х. и инвесторов; - иные средства, предусмотренные законодательством. Объемы и источники финансирования уточняются ежегодно. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Организацию исполнения Программы и текущий контроль осуществляет администрация Новогромовского муниципального образования. |

Основания для разработки Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования на 2013-2022 годы

Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (ред. от 06.12.2011 г.);

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 18.07.2011 г.);

- Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (ред. от 18.07.2011 г.);

- Федерального закона от 30.12. 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 17.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Приказа Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства России от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

- Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 2.04.03-85 Канализация, наружные сети и сооружения;

- СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование;

- СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети;

- Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Раздел 2 (изм.) «Расчетные электрические нагрузки».

- Инструкции по проектированию электрических сетей РД 34.20.185-94;

- Решения Думы Новогромовского муниципального образования от 27.12.2006 г. № 44 «Об утверждении приоритетов социально-экономического развития Новогромовского муниципального образования на период 2007-2017 г.г.»;

- Решения Думы Новогромовского муниципального образования от 27.12.2006 г. № 44-1 «Об утверждении программы комплексного социально-экономического развития Новогромовского муниципального образования на период 2007-2017 г.г.»;

- Решения Думы Новогромовского муниципального образования от 31.05.2011 г. № 100 «О внесении изменений в приоритеты социально-экономического развития Новогромовского муниципального образования на период 2007-2017 г.г., утвержденные решением Думы Новогромовского муниципального образования от 27.12.2006 г. № 44»;

- Решения Думы Новогромовского муниципального образования от 31.05.2011 г. № 101 «О внесении изменений в Программу комплексного социально-экономического развития Новогромовского муниципального образования на период 2007-2017 г.г., утвержденную решением Думы Новогромовского муниципального образования от 27.12.2006 г. № 44-1»;

- Постановления Новогромовского муниципального образования № 47 от 05.03.2012 г. «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой Программы Новогромовского муниципального образования «Чистая вода» 2012-2014 г.г.»;

1. Задачи совершенствования и развития коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования. Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Новогромовского муниципального образования, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган Новогромовского муниципального образования осуществляет рассмотрение и утверждение Программы. Представительный орган Новогромовского муниципального образования имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах Новогромовского муниципального образования, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава Новогромовского муниципального образования осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых администрации муниципального образования или сторонней организации. Глава Новогромовского муниципального образования имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Новогромовского муниципального образования, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Новогромовского МО:

- выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования;

- организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования;

- организует экспертизу Программы;

- организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Новогромовского МО имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Новогромовского муниципального образования, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Новогромовского муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования разрабатывается на период до 2022 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования:

1 этап – 2013 - 2017годы;

2 этап – 2017 - 2022 годы.

Основные мероприятия Программы

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
| 1. | Реконструкция тепловых сетей с. Новогромово. Тепловые сети к школе, детскому саду, администрации, дому культуры, ул. Школьная, ул. Советская, ул. Солнечная. | 6000 |
| 2. | Реконструкция котельной. | 1000 |
| 3. | Строительство тепловых сетей с. Новогромово. Тепловые сети к планируемому физкультурно-оздоровительному комплексу, по ул. Мира, Луговой, Советской, к жилой застройке по ул. Лесной. | 6000 |
| Итого: | 13000 |
| Водоснабжение |
| 1. | с. Новогромово Восстановление скважины № 2 на центральной водонапорной башне. Замена 2х емкостей по 30 куб. м. на центральной водонапорной башне. Устройство узла очистки воды. Ремонт крыши на центральной водонапорной башне. Ремонт ограждения центральной водонапорной башни. Реконструкция зимнего водопровода по ул. Советской, Победы, Луговой, Механизаторов. Реконструкция скважины № 1. Строительство зимнего водопровода по ул. Мира, Энергетиков, Лесной. | 150 300 200 100 50 800 500 2000 |
| 2. | д. Малиновка Восстановление 2х скважин на водонапорной башне (ферма). Реконструкция водонапорной башни (ферма): - замена емкости с увеличением объема до 25 куб. м. (ферма); - ремонт крыши на водонапорной башне (ферма); - строительство ограждения; - устройство узла очистки воды. Реконструкция водонапорной башни по ул. Школьной: - ремонт скважины; - замена емкости с увеличением объема до 25 куб. м.; - ремонт стен с увеличением высоты водонапорной башни до 10-12 м.; - ремонт крыши на водонапорной башне; - строительство ограждения; - устройство узла очистки воды. Строительство зимнего водопровода по ул. Заозерной, Садовой, Степной, Лесной, Школьной, Гагарина, Молодежной. | 500 100 50 20 200 250 100 500 50 20 200 4000 |
| 3. | д. Шаманаева Реконструкция водонапорной башни ул. Заозерная, 11а: - ремонт скважины; - замена емкости с увеличением объема до 25 куб. м.; - ремонт крыши на водонапорной башне; - ремонт стен с увеличением высоты водонапорной башни до 8-10 м.; - строительство ограждения; - устройство узла очистки воды Строительство водонапорной башни по ул. Чкалова: Строительство зимнего водопровода по ул. Заозерной, Чкалова. | 200 100 50 400 20 200 1000 4000 |
| 4. | д. Катом Строительство водонапорной башни по ул. Тополиной. | 1000 |
| Итого: | 17060 |
| Водоотведение |
| 1. | с. Новогромово Реконструкция канализационных сетей по ул. Школьной, Советской. Строительство очистных сооружений. Строительство канализационных сетей. | 500 2000 1000 |
| Итого: | 3500 |
| Электроснабжение |
| 1. | Реконструкция КТП- по ул. Солнечной с. Новогромово с заменой трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА | 200 |
| 2. | Реконструкция ЗТП- по ул. Школьной с. Новогромово с заменой 2 х трансформаторов по 160 кВА на 2 трансформатора по 250 кВА | 400 |
| 3. | Реконструкция КТП- по ул. Советской с. Новогромово с заменой трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА | 200 |
| 4. | Реконструкция КТП- по ул. Луговой с. Новогромово с заменой трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА | 200 |
| 5. | Реконструкция КТП- по ул. Энергетиков с. Новогромово с заменой трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА | 200 |
| 6. | Реконструкция КТП- по ул. Лесной д. Малиновка с заменой трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА | 200 |
| 7. | Реконструкция КТП- по ул. Заозерная д. Шаманаева с заменой трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА | 200 |
| 8. | Реконструкция КТП- по ул. Чкалова д. Шаманаева с заменой трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА | 200 |
| 9. | Реконструкция КТП- по ул. Чкалова д. Шаманаева с заменой трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА | 200 |
| 10. | Реконструкция КТП- по ул. Чкалова д. Шаманаева с заменой трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА | 200 |
| 11. | Реконструкция КТП- по ул. Тополиная д. Катом с заменой трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА | 200 |
| 12. | Реконструкция КТП- по ул. Новой д. Катом с заменой трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА | 200 |
| 13. | Реконструкция КТП- по ул. Березовой д. Забитуй с заменой трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА | 200 |
| 14. | Реконструкция КТП- по ул. Полевая д. Громова с заменой трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА | 200 |
| 15. | Реконструкция системы освещения с. Новогромово | 600 |
| 16. | Реконструкция системы освещения д. Малиновка | 600 |
| 17. | Реконструкция системы освещения д. Шаманаева | 500 |
| 18. | Реконструкция системы освещения д. Катом | 400 |
| 19. | Реконструкция системы освещения д. Забитуй | 100 |
| 20. | Реконструкция системы освещения д. Громова | 100 |
| 21. | Реконструкция системы освещения з. Ступина | 50 |
| Итого: | 5150 |
| Утилизация и захоронение твердых бытовых отходов |
| 1. | Строительство полигона по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов | 2000 |
| 2. | Строительство пунктов по приемке твердых бытовых отходов в с. Новогромово, д. Малиновка, д. Шаманаева, д. Катом | 400 |
| Итого: | 2400 |
| Всего по муниципальному образованию: | 41110 |

2. Характеристика Новогромовского муниципального образования

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

На территории муниципального образования площадью - 10750,48 га проживает 1770 человека (на 01.01.2012 г., население колеблется + - 6-8 человек на протяжении последних трех лет.), 519 хозяйств.

На территории муниципального образования расположено семь населенных пунктов:

- село Новогромово (221 хозяйство, 779 человек),

- деревня Малиновка (158 хозяйств, 543 человек),

- деревня Шаманаева (84 хозяйств, 289 человек),

- деревня Катом (38 хозяйств, 115 человек),

- деревня Громова (5 хозяйств, 16 человек, + 4 дома дачных),

- деревня Забитуй (8 хозяйств, 20 человек, 5 домов дачных),

- заимка Ступина (3 хозяйства, 8 человек, 1 дом дачный).

Общая площадь жилого фонда (на 01.01.2012 г.) – 28850 кв. м.

Введено в действие жилых домов (2000-2011 г.г.) – 7 площадью 613 кв. м.

Темп роста общей площади жилого фонда (2000/2011 г.г.) – 2,1 %

Число источников (2012 г.):

теплоснабжения - 1

электроснабжения (подстанция 35/10 кВА) – 1, (комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВА) - 37

водоснабжения (действующих скважин) - 6

Протяженность сетей (2012 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 1,86 км

электрических – 50,62 км

водопроводных – 4,27 км

2.1. Территория

Новогромовское муниципальное образование расположено на северо-западе Черемховского района Иркутской области. Граничит с Аларским районом Усть-Ордынского бурятского автономного округа, Черемховским, Булайским, Лоховским муниципальными образованиями Черемховского района, г. Черемхово. В состав Новогромовского муниципального образования входят семь населенных пунктов: с. Новогромово, д. Малиновка, д. Шаманаева, д. Катом, д. Забитуй, д. Громова, заимка Ступина.

По территории муниципального образования проходят Восточно-сибирская железная дорога, Федеральная автомагистраль М-53, нитки нефтепровода, этиленопровода, подземные линии связи.

2.2. Климат

Климат на территории Новогромовского муниципального образования резко континентальный. Продолжительность вегетационного периода составляет 158 дней. Средняя температура января составляет – 21,80С, средняя температура июня + 18,20С.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

2.3. Население

Новогромовское муниципальное образование занимает 6 место среди муниципальных образований Черемховского района по численности населения. Численность населения Новогромовского муниципального образования по состоянию на 01.01.2012 г. составила 1770 чел.

Динамика численности постоянного населения численность населения - по состоянию на 01.01 каждого года движение населения – по итогам года чел.

| год | Численность населения на 01.01 | Естественное движение | Механическое движение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | родилось | умерло | прирост (убыль) | прибыло | выбыло | результат |
| 2001 | 1690 | 9 | 7 | +2 | 25 | 29 | -4 |
| 2002 | 1688 | 10 | 9 | +1 | 35 | 33 | +2 |
| 2003 | 1691 | 8 | 6 | +2 | 18 | 24 | -6 |
| 2004 | 1687 | 11 | 8 | +3 | 27 | 25 | +2 |
| 2005 | 1692 | 9 | 7 | +2 | 15 | 11 | +4 |
| 2006 | 1698 | 10 | 9 | +1 | 24 | 26 | -2 |
| 2007 | 1697 | 19 | 9 | +10 | 31 | 34 | -3 |
| 2008 | 1704 | 26 | 20 | +6 | 58 | 58 | 0 |
| 2009 | 1710 | 17 | 13 | +4 | 48 | 33 | +15 |
| 2010 | 1729 | 25 | 9 | +16 | 77 | 28 | +49 |
| 2011 | 1794 | 26 | 22 | +4 | 23 | 51 | -28 |
| 2012 | 1770 |  |  |  |  |  |  |

В течение 2009 - 2011 годов численность населения Новогромовского муниципального образования увеличилась на 3,5%, наблюдается стабильная тенденция увеличения численности населения.

Естественный рост населения в 2011 году составил 4 чел. В течение 2009 - 2011 годов наблюдается устойчивая тенденция превышения рождаемости над смертностью. При этом рождаемость составляет 1,5 % от общей численности населения 2011 года. Динамика рождаемости носит положительный характер в период с 2001 по 2011 .г. темп роста рождаемости составляет 104,73 %.

Ежегодный рост численности обусловлен естественным приростом населения муниципального образования, снижением уровня смертности, увеличением денежных доходов населения.

В отличие от естественного движения миграционные процессы снижают численность населения муниципального образования. Прослеживается тенденция снижения миграционной прибыли в течение 2011 г., миграционная убыль населения в 2011 году составила 28 чел. (1,58 % от общей численности населения Новогромовского муниципального образования).

Половозрастная структура населения по данным текущего статистического учета, на 01.01.2012 г.

| возрастные группы | мужчины | женщины |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % к общему показателю на 01.01.2012 г. | чел. | % к общему показателю на 01.01.2012 г. |
| лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) в т. ч. 0-6 лет 7-15 лет | 173 81 92 | 9,8 4,6 5,2 | 178 69 109 | 10 3,9 6,1 |
| лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) в т. ч. 16-29 лет 30-55 (60) лет | 535 189 346 | 30,2 10,7 19,5 | 620 235 385 | 35 13,3 21,7 |
| лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 85 | 4,8 | 179 | 10,2 |
| Итого: | 793 | 44,8 | 977 | 55,2 |

Общая численность населения трудоспособного возраста в 2011 г. составила 1155 чел. что составляет 65,25 % от общей численности населения. На 01.01.2012 г. количество зарегистрированных безработных составило 50 чел. что составляет 2,82 % от общей численности населения. Количество занятых в организациях и предприятиях различных форм собственности в 2012 г. составило 290 чел..

Демографическая ситуация на территории Новогромовского муниципального образования характеризуется: устойчивым ростом доли граждан старше трудоспособного возраста в общем составе населения; дефицитом рабочих мест, и, как следствие, маятниковой миграцией; относительно низким уровнем доходов населения; механическим оттоком молодежи.

В соответствии с Генеральным планом Новогромовского муниципального образования определяющим фактором формирования населения на период до расчетного срока 2032 г. принят миграционный приток населения, обусловленный привлекательностью села для жителей г. Черемхово. Поскольку большую часть мигрантов составляют люди в трудоспособном возрасте, это позволяет прогнозировать стабилизацию благоприятной демографической структуры с учетом процессов старения населения. К 2017 г. население составит 1,84 тыс. человек, к 2022 г. – 1,89 тыс. человек

2.4. Характеристика экономики муниципального образования

Производственные объекты относятся главным образом к агропромышленному комплексу и представлены двумя крупными сельскохозяйственными предприятиями ООО «Новогромовское», ООО «Сибирский садовод», а также фермерскими хозяйствами, личными подсобными хозяйствами. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 8519 га (79,24 % от общей территории), площадь пашни составляет 6730 га (62,6 % от общей территории). Площадь территории населенных пунктов составляет 514 га (4,78 % от общей территории), площадь под лесами и кустарниками составляет 744 га (6,9 % от общей территории), площадь под федеральной автодорогой и железной дорогой 107 га. Земли в стадии восстановления (угольные разработки) составляют 760 га.

Основным сельхозпредприятием с. Новогромово является ООО «Новогромовское», расположенное в северо-восточной части села, которому принадлежат склады сельхозпродукции и автотракторные мастерские. В д. Шаманаева расположены свинотоварная, овцетоварная и ферма крупного рогатого скота. Основным сельхозпредприятием в д. Малиновка является ООО «Сибирский садовод», расположенное в юго-западной части населенного пункта, которому принадлежат склады сельхозпродукции и автотракторные гаражи. В д. Малиновка расположена ферма крупного рогатого скота которая не функционирует, работает питомник по выращиванию саженцев.

Сведения

о предприятиях и численности всего персонала, работающего на территории Новогромовского муниципального образования по состоянию на 01.01.2012 г.

| № п/п | Наименование предприятия, организации и его подразделений | Адрес | Форма собственности | Количество работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Администрация сельского поселения | с. Новогромово, ул. Советская, 15 | муниципальная | 13 |
| 2. | ООО «Новогромовское» | с. Новогромово, ул. Советская, 10 | общая совместная | 70 |
| 3. | ООО «Сибирский садовод» | д. Малиновка, ул. Садовая, 25 | общая долевая | 30 |
| 4. | МКОУ СОШ с. Новогромово | с. Новогромово, ул. Школьная, 8 | муниципальная | 32 |
| 5. | МКОУ СОШ д. Малиновка | д. Малиновка, ул. Школьная, 7 | муниципальная | 16 |
| 6. | МК МДОУ с. Новогромово | с. Новогромово, ул. Школьная, 13 | муниципальная | 22 |
| 7. | МК МДОУ д. Малиновка | д. Малиновка, ул. Садовая, 27 | муниципальная | 8 |
| 8. | МКУК КДЦ Новогромовского с. п. | с. Новогромово, ул. Советская, 17 | муниципальная | 8 |
| 9. | СДК д. Малиновка | д. Малиновка, ул. Садовая, 25 | муниципальная | 3 |
| 10. | Клуб д. Катом | д. Катом, ул. Тополинная, 4 | муниципальная | 1 |
| 11. | Библиотека с. Новогромово | с. Новогромово, ул. Советская, 17 | муниципальная | 1 |
| 12. | Библиотека д. Малиновка | д. Малиновка, ул. Садовая, 33 | муниципальная | 1 |
| 13. | ФАП с. Новогромово | с. Новогромово, ул. Советская, 18-1 | муниципальная | 2 |
| 14. | ФАП д. Шаманаева | д. Шаманаева, ул. Чкалова, 8 | муниципальная | 2 |
| 15. | ФАП д. Малиновка | д. Малиновка, ул. Садовая, 21 | муниципальная | 2 |
| 16. | ОПС с. Новогромово | с. Новогромово, ул. Советская, 15 | государственная | 2 |
| 17. | ОПС д. Малиновка | д. Малиновка, ул. Садовая, 36-1 | государственная | 1 |
| 18. | ИП «Скрябин В.Г.» | д. Шаманаева, ул. Чкалова, 51-2 | частная | 23 |
| 19. | ИП Бондарев С.Г. | з. Ступина, ул. Ступинская, 4 | частная | 4 |
| 20. | ИП Васильев С.Г. | д. Шаманаева, ул. Чкалова, 44 | частная | 2 |
| 21. | ИП Варданян А.Р. | д. Шаманаева, ул. Чкалова | частная | 2 |
| 22. | СХОАО "Белореченское" | с. Новогромово, ул. Советская, 13б | акционерное | 1 |
| 23. | ИП Карпущенко М.В. | с. Новогромово, ул. Советская, 13б | частная | 1 |
| 24. | ИП Серебренникова Р.Р. | с. Новогромово, ул. Советская, 13 с. Новогромово, ул. Советская, 19 | частная | 5 |
| 25. | ИП Рябцева И.Г. | д. Малиновка, ул. Заозерная, 5 | частная | 1 |
| 26. | ИП Губиева Н.А. | д. Малиновка, ул. Садовая, 6 | частная | 1 |
| 27. | ИП Пушкова Н.В. | д. Малиновка, ул. Молодежная, 10 | частная | 1 |
| 28. | ИП Романова М.В. | д. Малиновка, ул. Садовая, 31 | частная | 1 |
| 29. | Черемховское райпо | д. Катом, ул. Тополинная, 16 | акционерное | 1 |
| 30. | Оптовая база «Шаманка» | д. Шаманаева, ул. Трактовая, 1 | частная | 6 |
| 31. | ИП Сарапулова Е.А. | с. Новогромово, ул. Энергетиков, 13-1 | частная | 2 |
| 32. | ИП Белых А.И. | с. Новогромово, ул. Школьная, 17-1 | частная | 1 |
| 33. | ИП Куриленко А.И. | д. Малиновка, ул. Заозерная, 13 | частная | 3 |
| 34. | ООО «Лиана» кафе «Шаман» | д. Шаманаева, ул. Трактовая, 6 | частная | 10 |
| 35. | АЗС ООО "Новогромово" | д. Шаманаева, ул. Трактовая, 4 | акционерное | 10 |
| 36. | АЗС ООО "Премиум-М" | 0 (нулевой) километр автодороги «Западный подъезд к г. Черемхово» | акционерное | 3 |
| 37. | АГЗС Черемховомежрайгаз | д. Шаманаева, ул. Трактовая, 8 | акционерное | 6 |
| 38. | ИП Хабибрахманов Р.Н. | д. Шаманаева, ул. Трактовая, 10 | частная | 2 |
| 39. | ИП Федоров А.Ю. | д. Шаманаева, ул. Чкалова, 42 | частная | 2 |
| 40. | ИП Цикота М.Б. | с. Новогромово, ул. Советская, 15 | частная | 1 |
| 41. | ИП Донская Г.М. | с. Новогромово, ул. Советская, 15 | частная | 2 |
| 42. | Серебренников Г.А. | с. Новогромово, ул. Энергетиков, 14-2 | частная | 1 |
| 43. | Николаенко В.И. | с. Новогромово, ул. Школьная, 19-1 | частная | 2 |
| 44. | Федоров Ю.М. | д. Катом, ул. Тополинная, 20 | частная | 2 |
| 45. | Диденко А.М. | с. Новогромово, ул. Советская, 5-1 | частная | 1 |
| 46. | Диденко Е.М. | с. Новогромово, ул. Советская, 6-1 | частная | 1 |
| 47. | Фисюкова И.Н. | д. Малиновка, ул. Садовая, 9 | частная | 2 |
| 48. | Васильев С.Л. | д. Шаманаева, ул. Заозерная, 24 | частная | 2 |
| 49. | Филиппова Т.И. | д. Малиновка, ул. Лесная, 31 | частная | 2 |
| 50. | Тютрин Е.Н. | с. Новогромово, ул. Советская, 14-2 | частная | 1 |
| 51. | ИП Махмудян Л.Ш. | в 2000 м. юго – восточнее заимки Ступина | частная | 3 |
| 52. | ИП Навоян Л.Ш. | в 2500 м. юго – восточнее заимки Ступина | частная | 3 |
| 53. | ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез «Черемховуголь» | г. Черемхово, ул. Парковая, 1 | акционерное | 13 |
| Итого: | 338 |

2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

Жилой фонд

Согласно учетным данным администрации Новогромовского сельского поселения, жилой фонд в границах поселения на 01.01.2012 г. составляет 28,85 тыс. кв. м общей площади, в т. ч. частный жилой фонд – 13,772 тыс. кв. м. (47,73 %), не оформленный в собственность жилой фонд граждан составляет – 15,077 тыс. кв. м. (52,27 %).

Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья в поселении составляет 16,08 кв. м., что ниже, чем в среднем по Иркутской области. 18,1 кв. м./чел..

В основном существующий жилой фонд состоит из индивидуальной и двухквартирной жилой застройки в деревянном исполнении. В таблице представлены данные о наличии жилищного фонда по населенным пунктам.

# Характеристика жилого фонда Новогромовского муниципального образования

| № п/п | Населенный пункт | Количество индивидуальных жилых домов | Количество двух и многоквартирных жилых домов | Количество квартир | Количество жителей, чел. | Общая площадь жилых помещений, кв. м. | Площадь на одного человека, кв. м. | Площадь благоустроенного жилья | % благоустроенного жилья к общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Новогромово | 19 | 100 | 208 | 774 | 12600 | 16,27 | 3169 | 25,15 |
| 2. | д. Малиновка | 123 | 22 | 54 | 560 | 8500 | 15,17 | -- | -- |
| 3. | д. Шаманаева | 60 | 12 | 24 | 266 | 4500 | 16,91 | -- | -- |
| 4. | д. Катом | 45 | 2 | 4 | 159 | 2250 | 14,15 | -- | -- |
| 5. | д. Громова | 7 | -- | -- | 13 | 350 | 26,92 | -- | -- |
| 6. | д. Забитуй | 12 | -- | -- | 18 | 450 | 25 | -- | -- |
| 7. | з. Ступина | 4 | -- | -- | 4 | 200 | 50 | -- | -- |
| Итого: | 270 | 136 | 290 | 1794 | 28850 | 16,08 | 3169 | 10,98 |

Характеристика жилого фонда по наличию собственников жилых помещений

| № п/п | Населенный пункт | Частный жилой фонд кв.м. | % | Жилой фонд не оформленный в собственность кв. м. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Новогромово | 7114,4 | 56,61 | 5472,05 | 43,39 |
| 2. | д. Малиновка | 4487,3 | 53 | 4004,55 | 47 |
| 3. | д. Шаманаева | 1329 | 29,6 | 3185,05 | 70,4 |
| 4. | д. Катом | 391,6 | 17,5 | 1866,05 | 82,5 |
| 5. | д. Громова | 165 | 47,14 | 185 | 52,86 |
| 6. | д. Забитуй | 165 | 36,66 | 285 | 63,34 |
| 7. | з. Ступина | 120 | 60 | 80 | 40 |
| Итого: | 13772,3 | 47,73 | 15077,7 | 52,27 |

Жилой фонд представлен одноэтажными жилыми домами с усадьбами. Ветхий жилой фонд составляет 125 кв. м. общей площади, или 0,43 % общего объема. За последнее десятилетие жилищное строительство в поселении почти не велось: в 2006 г. было введено 60 кв. м. общей площади, в 2011 г. – 70 кв. м. в другие годы объем ввода отсутствовал. Строительство жилья ведется только за счет средств населения.

Жилой фонд поселения не отличается высоким уровнем благоустройства, большинство показателей на порядок ниже, чем в среднем по области, исключение составляет обеспеченность бытовым газом и напольными плитами, превышающая среднеобластной уровень. Полностью благоустроенные жилые дома имеются в с. Новогромово, но и в этом населенном пункте на них приходится небольшая часть жилого фонда. Жилой фонд остальных населенных пунктов отличается почти полным отсутствием инженерного оборудования, исключение составляют бытовой газ и электроплиты, обеспеченность которыми превышает среднеобластной уровень.

Уровень благоустройства жилого фонда (%)

| Оборудовано общей площади: | в (%) к общей площади |
| --- | --- |
| водопроводом | 10,98 |
| канализацией | 4 |
| центральным отоплением | 10,98 |
| горячим водоснабжением | 10,98 |
| ваннами (душем) | 5 |
| газом | 45 |
| напольными электроплитами | 73 |

Объем ввода жилого фонда по Новогромовскому муниципальному образованию за 2000 – 2011 г.г.

| годы | количество домов | количество квартир | площадь кв. м. | населенный пункт | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 |  |  |  |  |  |
| 2001 | 1 |  | 90 | д. Шаманаева |  |
| 2002 |  |  |  |  |  |
| 2003 |  |  |  |  |  |
| 2004 |  |  |  |  |  |
| 2005 | 1 |  | 30 | д. Шаманаева |  |
| 2006 | 1 1 | 2 | 150 66 | с. Новогромово д. Шаманаева |  |
| 2007 | 1 |  | 160 | д. Шаманаева |  |
| 2008 |  |  |  |  |  |
| 2009 | 1 |  | 50 | д. Малиновка |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |
| 2011 | 1 |  | 67 | з. Ступина |  |
| Итого: | 7 | 2 | 613 |  |  |

Прогноз объемов жилищного строительства по Новогромовскому поселению Черемховского района на период до 2032 г.

| годы | количество домов | количество квартир | площадь кв. м. | населенный пункт | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 5 |  | 360 | с. Новогромово |  |
| 2013 | 2 |  | 180 | с. Новогромово |  |
| 2014 | 2 2 |  | 150 150 | с. Новогромово д. Малиновка |  |
| 2015 | 1 1 1 |  | 80 80 80 | д. Шаманаева д. Забитуй д. Малиновка |  |
| 2016 | 1 |  | 70 | д. Катом |  |
| 2017 | 1 |  | 70 | д. Малиновка |  |
| 2018 | 2 |  | 150 | с. Новогромово |  |
| 2019 | 1 |  | 70 | д. Шаманаева |  |
| 2020 | 1 |  | 70 | д. Катом |  |
| 2021 | 2 |  | 150 | с. Новогромово |  |
| 2022 | 2 |  | 150 | д. Малиновка |  |
| 2023 | 1 |  | 70 | д. Катом |  |
| 2024 | 1 |  | 70 | д. Шаманаева |  |
| 2025 | 1 |  | 70 | д. Забитуй |  |
| 2026 | 1 |  | 70 | д. Малиновка |  |
| 2027 | 2 |  | 150 | с. Новогромово |  |
| 2028 | 1 |  | 70 | д. Катом |  |
| 2029 | 2 |  | 150 | д. Малиновка |  |
| 2030 | 1 |  | 70 | д. Громова |  |
| 2031 | 2 |  | 150 | д. Малиновка |  |
| 2032 | 1 |  | 70 | д. Шаманаева |  |
| Итого: | 37 |  | 2750 |  |  |

Средний размер усадебного дома введенного за 2000 – 2011 г. г. – 87,5 кв. м. Средний размер отводимого участка усадебной застройки – 4000 кв. м. Снос жилых домов в Новогромовском поселении не осуществляется.

По состоянию на 01.01.2012 г. владельцы благоустроенного жилья оплачивает 100% тарифа по оплате коммунальных услуг.

Средняя плотность жилого фонда в границах жилой застройки (без учета садоводств) составляет 56 кв. м./га. Такая плотность жилой застройки обусловлена тем, что подавляющая часть жилого фонда приходится на малоэтажную застройку с приусадебными участками. Средняя плотность населения в жилой застройке составляет 3,44 чел./га.

Основные проблемы связаны с низким уровнем благоустройства жилого фонда, физическим состоянием жилого фонда и коммуникаций, отсутствие достаточных земельных участков для индивидуального жилого строительства.

Существующий жилой фонд в подавляющей части подлежит сохранению на расчетный срок (2022 г.) в качестве опорного. Убыль пригодного для проживания жилого фонда существенного значения иметь не будет.

Проектом Генерального плана Новогромовского муниципального образования предусматривается размещение нового строительства на свободной от застройки территории в с. Новогромово в юго-западном и северо-восточном направлениях, в д. Малиновка в северо-западном и северо-восточном направлениях, в д. Шаманаева в северо-западном и северо-восточном направлениях. Весь новый жилой фонд предусматривается в малоэтажном исполнении, с применением 1-2-этажной коттеджной застройки.

Увеличение процента износа жилого фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилом фонде при отсутствии капитального ремонта.

Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Новогромовского МО и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- теплоснабжение;

- водоснабжение;

- водоотведение;

- электроснабжение.

Основные показатели системы теплоснабжения Новогромовского муниципального образования

| № п/п | Показатели | Единица измерения | количество | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Производительность существующих двух котлов КВм | Гкал/час | 2,32(2,0) |  |
| 2. | Количество домов, квартир с. Новогромово, имеющих центральное отопление | дом/квартира | 8/36 |  |
|  | Количество потребителей | человек | 133 |  |
|  | Общий объем домов квартир с. Новогромово, имеющих центральное отопление | куб. м. | 9966,2 |  |
|  | Расход теплоэнергии (отопление + ГВС) по норме 0,037 Гкал/мес. на м2 | Гкал/сут. | 2,6 |  |
|  | Расход горячей воды из системы отопления | куб. м./сут. | 7,0 |  |
| 3. | Средняя школа с. Новогромово с отдельно стоящими зданиями (учебный класс, гараж) объем | куб. м. | 9316,7 |  |
|  | Расход теплоэнергии (отопление + ГВС) по норме 0,07 Гкал/мес. на м2 | Гкал/сут. | 4,4 |  |
| 4. | Детский сад с. Новогромово | куб. м. | 3130,0 |  |
|  | Расход теплоэнергии (отопление + ГВС) по норме 0,07 Гкал/мес. на м2 | Гкал/сут. | 2,2 |  |
| 5. | Дом культуры с. Новогромово | куб. м. | 6798,0 |  |
|  | Расход теплоэнергии (отопление + ГВС) по норме 0,07 Гкал/мес. на м2 | Гкал/сут. | 3,0 |  |
| 6. | Здание администрации с. Новогромово | куб. м. | 696,3 |  |
|  | Расход теплоэнергии (отопление + ГВС) по норме 0,07 Гкал/мес. на м2 | Гкал/сут. | 0,77 |  |
| 7. | Итого общий объем | куб. м. | 29907,2 |  |
|  | Итого общий расход теплоэнергии | Гкал/сут. | 12,97 |  |
| 8. | Трубы Ø 200 мм. в 2х трубном исполнении ул. Школьная | метр | 145 | 5 |
|  | Трубы Ø 159 мм. в 2х трубном исполнении ул. Школьная | метр | 135 | 5 |
|  | Трубы Ø 100 мм. в 2х трубном исполнении ул. Школьная | метр | 70 | 50 |
|  | Трубы Ø 70 мм. 2х трубном исполнении ул. Школьная | метр | 180 | 70 |
|  | Трубы Ø 100 мм. в 2х трубном исполнении до дома культуры | метр | 155 | 50 |
|  | Трубы Ø 80 мм. в 2х трубном исполнении до здания администрации | метр | 73 | 60 |
|  | Трубы Ø 70 мм. в 2х трубном исполнении до физиокабинета | метр | 8 | 60 |
|  | Трубы Ø 100 мм. в 2х трубном исполнении до детского сада | метр | 30 | 50 |
|  | Трубы Ø 100 мм. в 2х трубном исполнении до школьного гаража | метр | 80 | 60 |
|  | Трубы Ø 100 мм. в 2х трубном исполнении до школы | метр | 45 | 60 |
|  | Трубы Ø 100 мм. в 2х трубном исполнении до бани | метр | 20 | 5 |
|  | Трубы Ø 100 мм. в 2х трубном исполнении ул. Советская | метр | 267 | 60 |
|  | Трубы Ø 80 мм. в 2х трубном исполнении ул. Солнечная | метр | 130 | 60 |
|  | Трубы Ø 70-50 мм. в 2х трубном исполнении подводы к домам | метр | 522 | 60 |
|  | Итого длина теплотрассы: | метр | 1860 |  |
| 9. | Расход воды на подпитку внутреннего контура | куб. м./сут. | 0,42 |  |
|  | Расход воды на подпитку внешнего контура | куб. м./сут. | 7,0 |  |
| 10. | Давление подачи внешнего контура | Кгс/см2 | 4,0 |  |
|  | Давление обратки внешнего контура | Кгс/см2 | 3,0 |  |
| 11. | Температура подачи внешнего контура | t0С | 70,0 |  |
|  | Температура обратки внешнего контура | t0С | 50,0 |  |
| 12. | Планируемый спортивный комплекс | куб. м. | 9874,8 |  |
|  | Планируемый расход теплоэнергии (отопление + ГВС) | Гкал/сут. | 4,08 |  |
|  | Планируемые жилые дома (32 квартиры) | куб. м. | 7248,0 |  |
|  | Количество потребителей | человек | 96 |  |

Годовой расход угля в котельной с. Новогромово

| № п/п | Месяц, год | Количество тонн |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сентябрь 2011 г. | 80 |
| 2. | Октябрь 2011 г. | 150 |
| 3. | Ноябрь 2011 г. | 210 |
| 4. | Декабрь 2011 г. | 310 |
| 5. | Итого за 4 месяца 2011 г. | 750 |
| 6. | Январь 2012 г. | 200 |
| 7. | Февраль 2012 г. | 310 |
| 8. | Март 2012 г. | 200 |
| 9. | Апрель 2012 г. | 180 |
| 10. | Май 2012 г. | 80 |
| 11. | Итого за 5 месяцев 2012 г. | 970 |
| 12. | Итого за сезон 2011 – 2012 г.г. | 1720 |

Характеристика системы теплоснабжения Новогромовского муниципального образования

В котельной с. Новогромово в 2007 г. установлены два механизированных котла марки КВм-1.16 ИСЭМ единичной мощностью 1.16 Гкал/час, оснащенные механической топкой с шурующей планкой, которая предназначена для сжигания топлива в кипящем слое. Вспомогательное оборудование два водо-водяных теплообменника НН № 47 О-16 фирмы «Ридан» единичной мощностью 1.25 Гкал/час. Теплообменники снабжены запорной арматурой, механическими фильтрами, манометрами, и термометрами по нагреваемой и греющей стороне. Год постройки котельной: 1974 год. Дата начала отопительного сезона 15 сентября, окончания отопительного сезона 15 мая. В котельной отсутствуют приборы учета и контроля тепловой энергии, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения. Система химической подготовки воды отсутствует.

Насосное оборудование в котельной представлено:

- сетевыми насосами К-100-65-200 (подача 100 куб. м./ч, напор 50 м. вод. ст.);

- подпиточными насосами сети К-45/30 (подача 45 куб. м./ч, напор 30 м. вод. ст.);

- циркуляционными насосами К-100-65-200а (подача 90 куб. м./ч, напор 40 м. вод. ст.);

- подпиточными насосами внутреннего контура К-8/18 (подача 8 куб. м./ч, напор 18 м. вод. ст.).

Насосы обеспечивают расчетный расход теплоносителя в сети и в котловом контуре. Расчетный располагаемый напор на выходе из котельной составляет 15 м. вод. ст., с учетом гидравлического сопротивления теплообменника 7 м. вод. ст. и водяного тракта котельной общее сопротивление сетевого тракта системы теплоснабжения не превышает напора, развиваемого сетевым насосом.

Подпитка сети осуществляется из водопровода через подпиточные насосы. При расчетном расходе воды во внутреннем контуре и работе двух котлов падение давления на котлах составляет 32 м. вод. ст. С учетом гидравлического сопротивления теплообменника 7 м. вод. ст. и водяного тракта котельной общее сопротивление циркуляционного тракта системы не превышает 40 м. вод. ст., что также обеспечено выбранными циркуляционными насосами. Подпитка циркуляционного контура осуществляется подпиточными насосами из бака запаса воды, расположенного в котельной.

В котельной установлено по два сетевых, циркуляционных и подпиточных насоса, один - рабочий, один - резервный.

На площадке около трубы установлено два дымососа ДН-10/1500 (подача – 20,4-3 тыс. м3/ч., напор - 2230 Па). Дымососы оборудованы направляющими аппаратами, которые предназначены для регулировки тяги. Один дымосос находится в работе, второй в резерве. Для подачи воздуха на каждый котел установлен дутьевой вентилятор ВЦ-U-46-2,5 (подача - 3,4-4.3 тыс. м3/ч., напор - 2-1.97 кПа). Газоходы исполнены из металла толщиной не менее 4 мм, сечение газоходов прямоугольное. Сечения газоходов определены, исходя из скорости среды в них в диапазоне от 3 до 10 м/с. Все внутренние углы поворотов срезаны под углом 45°.

Газовый тракт котельной состоит из выходных газоходов от каждого котла, общего газохода от котлов до дымососов, газоходов за дымососами, общим газоходом до дымовой трубы и стальной дымовой трубы. Установка золоуловителей не предусмотрена техническим заданием на проектирование.

Расчетное аэродинамическое сопротивление газового тракта котельной без учета котлов и дымовой трубы составляет 30 Па. С учетом аэродинамического сопротивления котла, которое составляет от 70 до 100 Па, в зависимости от режима эксплуатации, общее сопротивление газового тракта котельной составляет 100-130 Па.

Топливоподача и шлакоудаление, В котельной сжигается рядовой каменный уголь Черемховского месторождения доставляемый автотранспортом на угольный склад, который располагается непосредственно перед котельной. Топливо разгружается либо в штабель, либо непосредственно на приемное устройство. Приемное устройство представляет собой приемный бункер с установленной над ним решеткой для получения топлива определенных размеров. Из приемного бункера топливо по скребковому транспортеру поступает в приемные бункеры котлов. Процесс сжигания осуществляется в механизированных топках с шурующей планкой. Удаление шлака осуществляется скребковым транспортером, проходящим под котлами, в шлаковый бункер, который расположен в отдельном помещении котельной, использовавшемся раньше как гараж. Шлаковый бункер поднят над уровнем пола на высоту, позволяющую помещаться под ним автоприцепу. Шлак из бункера периодически, по мере заполнения бункера, выгружается в прицеп и вывозится из котельной.

Тепловая схема

Схема представляется двухконтурной, поскольку качество исходной воды не позволяет при одноконтурной схеме обеспечить длительную надежную работу котлов.

Внешний контур образуют тепловые сети отопления, сетевые насосы (К2), теплообменники (Кб) по нагреваемой стороне и система восполнения потерь теплоносителя из внешних контуров (водоразбор и утечки).

Внутренний «чистый» контур образуют котлы (К1), циркуляционные насосы (KU), теплообменники (Кб) по греющей стороне и система восполнения утечек из «чистого» контура.

Внутренний контур. Нагретая в котлах вода поступает в собирающий коллектор котлов, по которому подается на вход теплообменников как греющая среда. На входе воды в каждый теплообменник установлен механический фильтр. Охлажденная в теплообменниках вода собирается в коллектор, затем циркуляционными насосами подается в раздающий коллектор котлов и из него подается к котлам. Для обеспечения необходимого расхода воды в контуре при остановке и отключении одного из теплообменников используется «обвод» теплообменников. Для регулирования расхода теплоносителя через котлы при отключении одного из котлов также предусмотрен обводной трубопровод.

Подпитка внутреннего контура производится из бака чистой воды рабочей емкостью около 6 м3, расположенного в помещении котельной, бак поднят над уровнем пола на 2 метра, что обеспечивает необходимый подпор на всасывающей стороне подпиточных насосов циркуляционного контура. Чистая (нежесткая) вода доставляется в котельную автотранспортом с Черемховского водозабора. Подпиточная вода внутреннего контура вводится в трубопровод перед циркуляционными насосами.

Внешний контур. Сетевая вода из системы отопления поселка поступает в котельную по обратному магистральному трубопроводу и подается на вход сетевых насосов, Насосами вода прокачивается через теплообменники, и нагревшись, поступает в подающий магистральный трубопровод и далее к потребителям.

Для регулирования температуры воды в подающей магистрали в соответствии с температурным графиком теплосети, а также для пропуска воды в сеть при отключении одного из теплообменников, служит обводная линия теплообменников. Восполнение потерь теплоносителя во внешнем контуре осуществляется из водопровода через подпиточные насосы.

Размещение оборудования. Здание котельной выполнено из кирпича и состоит из трех частей. В центральной части расположен котельный зал, его размер в плане составляет 18 × 12 м. В левой части от входа располагаются бытовые помещения, в правой части помещение с отдельным входом, использовавшееся ранее как гараж. Общие размеры здания котельной в плане составляют 30 × 13 м. В котельном зале размещаются два котла с механизированными топочными устройствами и дутьевыми вентиляторами, насосное оборудование, водо-водяные теплообменники, бак запаса чистой воды для подпитки внутреннего контура и скребковые транспортеры топливоподачи и шлакоудаления. Котлы установлены в правой части котельного зала у противоположной входу в котельную стены. Насосное оборудование и теплообменники установлены в левой части котельного зала в один ряд. Бак запаса воды расположен между котлами и насосной группой.

На улице к передней стене котельной напротив котлов примыкает приемный бункер топлива. Из него в котельную идет транспортер топливоподачи. Угольный склад размещается перед котельной. На территории склада располагается приемное устройство транспортера топливоподачи с приемным бункером, уголь в который подается погрузчиком. Приемный угольный бункер топливоподачи установлен в специально изготовленным из бетонных блоков сооружении, размеры которого 3,4 × 3 м. и высота 2,2 м. Заглубление пола этого сооружения относительно уровня земли составляет 1,5 м. Над приемным бункером установлена металлическая решетка с ячеей 10 × 10 см для предотвращения попадания недопустимо крупных кусков угля в бункеры котлов, уголь на решетку подается погрузчиком. Так же угольный приемный бункер имеет отсекающий шибер, который необходим для надежной работы топливоподачи. Из бункера в здание котельной уголь подается наклонным скребковым транспортером, длина которого 12 м., а угол подъема 37°. Приводная станция транспортера располагается над бункерами котлов, для ее обслуживания и контроля процесса загрузки бункеров сооружена площадка с ограждениями и трапом. Для увеличения запаса топлива в бункерах штатные бункеры нарощены на высоту 1 м.

В бывшем гаражном помещении установлен накопительный шлаковый бункер. В него скребковым транспортером подается шлак от котлов. Транспортер шлакоудаления расположен на нулевой отметке поперек котлов и проходит под шлаковыми проемами котлов.

За котлами шлаковый транспортер под углом 38° поднимается, проходит через стену, отделяющую котельный зал и помещение шлакоудаления и выгружает шлак в шлаковый бункер. Приводная станция транспортера располагается у верхней точки транспортера, Для ее обслуживания и контроля загрузки бункера шлака сооружена площадка с ограждениями и трапом.

Дымовые газы от котлов собираются в сборный газоход затем по нему выводятся через стену за пределы котельной, где на открытой площадке размещены два дымососа. Из дымососов газы через короткие газоходы поступают в общий газоход, транспортирующий их в дымовую трубу.

Способ прокладки тепловой сети подземный в железобетонных лотках, утеплительный материал (минеральная вата) применен по ул. Школьной – 280 м., теплотрасса до дома культуры – 155 м., остальная длина теплосети 1425 м. эксплуатируется без утепления.

Подводы к домам проложены как в железобетонных лотках так и в деревянных лотках.

Показатели жилищно-коммунального хозяйства Новогромовского поселения Черемховского района

| № п/п | Показатели | Единица измерения | количество | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Расход горячей воды из системы отопления | куб. м./сут. | 7,0 |  |
| 2. | Нормативный расход горячей воды (243 суток в год) по расчетам ИП «Скрябин В.Г.» в том числе: |
|  | Жителями (133 чел.) | куб. м./сут. | 0,102 |  |
|  | Дом культуры и библиотека в одном здании | куб. м./сут. | 0,39 |  |
|  | Средняя школа (140 учеников)с гаражом | куб. м./сут. | 6,65 |  |
|  | Детский сад (70 детей) | куб. м./сут. | 6,08 |  |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт с. Новогромово | куб. м./сут. | 1,043 |  |
|  | Физиокабинет с. Новогромово | куб. м./сут. | 0,521 |  |
|  | Магазин СХОАО «Белореченское» | куб. м./сут. | 0,316 |  |
|  | Магазин ИП «Карпущенко М.В.» | куб. м./сут. | 0,285 |  |
|  | Здание администрации (кабинеты, почта) | куб. м./сут. | 0,78 |  |
| 3. | Температура внутреннего контура вход / выход | tоС | 80 / 75 |  |
| 4. | Внутренний объем столовой | куб. м. | 720 |  |
| 5. | Внутренний объем бани | куб. м. | 720 |  |
| 6. | Котельная |
| 6.1. | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/час | 1,21 |  |
| 6.2. | Годовая выработка тепла | Гкал/год | 3418 |  |
| 6.3. | Расход топлива | тонн/год | 1720 |  |
|  |  | тонн/сут. | 7 |  |
| 7. | Тепловая сеть |
| 7.1. | Расчетная температура в подающей магистрали | tоС | 95 |  |
| 7.2. | Расчетная температура в обратной магистрали | tоС | 70 |  |
| 7.3. | Объем воды в тепловой сети | куб. м. | 16 |  |
| 7.4. | Расчетный расход воды в тепловой сети | куб. м./час | 42 |  |
| 7.5. | Максимальный расчетный расход подпиточной воды | куб. м./час | 3,6 |  |
| 7.6. | Расчетный напор на выходе из котельной | м. вод. ст. | 15 |  |
| 8. | Котловой контур |
| 8.1. | Номинальный расход теплоносителя | куб. м./час | 80 |  |
| 9. | Котел КВм-1.16 ИСЭМ |
| 9.1. | Номинальный расход теплоносителя | куб. м./час | 40 |  |
| 9.2. | Гидравлическое сопротивление | м. вод. ст. | 32 |  |
| 9.3. | Расход воздуха | тыс. куб. м./час | 2,65 |  |
| 9.4. | Расход дымовых газов | тыс. куб. м./час | 4,2 |  |

Характеристика системы водоснабжения

Новогромовского муниципального образования

Водоснабжение потребителей в Новогромовском сельском поселении осуществляется из 29 источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, из них 9 источников артезианских, а также 20 источников нецентрализованного водоснабжения.

Артезианские скважины находятся в с. Новогромово 3 скважины, д. Малиновка 5 скважин, д. Шаманаева 1 скважина, за счет скважин удовлетворяется 70 % потребности населения в воде, и 30 % приходится на нецентрализованное водоснабжение. При артезианских скважинах построены пять водонапорных башен:

- с. Новогромово 1972 года постройки;

- д. Малиновка 1984, 1974 и 1976 года постройки;

- д. Шаманаева 1977 года постройки.

В с. Новогромово водонапорная башня в кирпичном исполнении, в д. Малиновка одна башня в кирпичном исполнении две деревянные в д. Шаманаева деревянные. Общий объем емкостей на водонапорных башнях 173 куб. м., на всех водонапорных башнях емкости предельно изношены 90 %. Артезианская вода не подвергается очистке.

Централизованным водоснабжением квартир и домов, по состоянию на 01.01.2012 г. обеспечено 133 человек 7,51 % населения, водоснабжением из уличных колонок обеспечено население с. Новогромово 641 человек или 36,2 % населения, в остальных населенных пунктах Новогромовского муниципального образования, водопроводные сети отсутствуют, доставка воды осуществляется по заявкам населения автомобильной цистерной или самостоятельно, порядка 56,75 % всего населения.

Общая протяженность водопроводной сети 4270 м., в том числе муниципальных – 4270 м. (100 %). Протяженность ветхих сетей, требующих замены, составляет 2500 м. (60%), в том числе муниципальных – 2500 м.. В 2011 г.г. заменено 600 м. ветхих водопроводных сетей, что составляет 14 % от общей протяженности сетей. В 2011 г. произошло 4 крупных аварийных ситуаций на водопроводной сети, что обусловлено высоким уровнем износа труб.

Основные показатели системы водоснабжения Новогромовского поселения

| № п/п | Показатели | Единица измерения (среднее по 2011 году) | количество | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Производительность центральной артезианской скважины с. Новогромово, ул. Лесная, 3 | куб. м./сут. | 140 | 70 |
| 2. | Производительность артезианской скважины ООО «Новогромовское» с. Новогромово, ул. Фермерская, 2 | куб. м./сут. | 30 | 70 |
| 3. | Количество домов квартир с. Новогромово, имеющих центральное водоснабжение | дом/квартира | 8/36 |  |
| 4. | Количество потребителей | человек | 133 |  |
| 5. | Расход воды жителями с. Новогромово по центральному водоснабжению | куб. м./сут. | 10 |  |
| 6. | Расход воды в средней школе с. Новогромово с отдельно стоящими зданиями (учебный класс, гараж) объем | куб. м./сут. | 10 |  |
| 7. | Расход воды в детском саду с. Новогромово | куб. м./сут. | 6 |  |
| 8. | Расход воды в доме культуры с. Новогромово | куб. м./сут. | 0,5 |  |
|  | Расход воды в здании администрации с. Новогромово | куб. м./сут. | 0,5 |  |
| 9. | Расход воды в здании физиокабинета, магазинов, столовой с. Новогромово |  | 2 |  |
| 10. | Расход воды в здании ФАПа с. Новогромово | куб. м./сут. | 0,03 |  |
| 11. | Расход воды жителями с. Новогромово по водоразборным колонкам | куб. м./сут. | 48 |  |
| с. Новогромово общий расход воды: | куб. м./сут. | 77,03 |  |
| 12. | Производительность артезианской скважины д. Малиновка, ул. Школьная. | куб. м./сут. | 20 | 70 |
| 13. | Производительность артезианской скважины д. Малиновка, ул. Гагарина. | куб. м./сут. | 15 | 70 |
| 14. | Производительность артезианской скважины д. Малиновка, ул. Степная, 3а. | куб. м./сут. | 15 | 70 |
| 15. | Расход воды в здании школы д. Малиновка | куб. м./сут. | 0,5 |  |
| 16. | Расход воды в здании детского сада д. Малиновка | куб. м./сут. | 0,5 |  |
| 17. | Расход воды в здании ФАПа д. Малиновка | куб. м./сут. | 0,03 |  |
| 18. | Расход воды в здании столовой д. Малиновка | куб. м./сут. | 0,5 |  |
| 19. | Расход воды жителями д. Малиновка | куб. м./сут. | 21 |  |
| д. Малиновка общий расход воды: | куб. м./сут. | 22,53 |  |
| 20. | Производительность артезианской скважины д. Шаманаева, ул. Заозерная, 11а. | куб. м./сут. | 20 | 70 |
| 21. | Расход воды животноводческой фермой ООО «Новогромовское» | куб. м./сут. | 15 |  |
| 22. | Расход воды жителями д. Шаманаева | куб. м./сут. | 14 |  |
| 23. | Расход воды жителями д. Катом | куб. м./сут. | 8 |  |
| 24. | Расход воды жителями д. Забитуй | куб. м./сут. | 1 |  |
| 25. | Расход воды жителями д. Громова | куб. м./сут. | 1 |  |
| 26. | Расход воды жителями з. Ступина | куб. м./сут. | 0,5 |  |
| д. Шаманаева, д. Катом, д. Забитуй, д. Громова, з. Ступина общий расход воды: | куб. м./сут. | 24,5 |  |
| Итого общий расход воды по поселению: | куб. м./сут. | 139,06 |  |
| 27. | Водопровод проходящий в теплотрассе спутником. | метр | 1860 | 60 |
| 28. | От водонапорной башни до колонки № 1 труба Ø 100 мм. | метр | 160 | 60 |
| 29. | От колонки № 1 до колонки № 4 труба Ø 80 мм. ул. Советская. | метр | 300 | 60 |
| 30. | От колонки № 1 до колонки № 6 труба Ø 80 мм. ул. Победы. | метр | 250 | 60 |
| 31. | От колонки № 6 до колонки № 7 труба Ø 70 мм. ул. Луговая. | метр | 150 | 60 |
| 32. | От водонапорной башни до теплового колодца № 6 по ул. Школьной, труба Ø 100 мм. | метр | 155 | 70 |
| 33. | От водонапорной башни до колонки № 8 по ул. Лесной, труба Ø 80 мм. | метр | 550 | 80 |
| 34. | По ул. Советской от дома № 10 до дома № 2, труба Ø 70 мм. | метр | 190 | 30 |
| 35. | Индивидуальные подводы к домам по ул. Советская, труба Ø 100 мм. | метр | 93 | 30 |
| 36. | Законсервированный (недействующий) водопровод по ул. Луговая, от колонки № 7 до колонки № 9, труба Ø 70 мм. | метр | 175 | 100 |
| 37. | Законсервированный (недействующий) водопровод по ул. Механизаторов, от колонки № 3 до колонки № 10, труба Ø 70 мм. | метр | 142 | 100 |
| 38. | Законсервированный (недействующий) водопровод по ул. Советская, от колонки № 1 до распределительного узла № 2 по ул. Школьной, труба Ø 100 мм. | метр | 245 | 100 |
| Итого длина водопровода в с. Новогромово: | метр | 4270 | 70 |
| 39. | Планируемый расход воды на спортивный комплекс | куб. м./сут. |  |  |
| 40. | Планируемый расход воды жилые дома (32 квартиры) | куб. м./сут. |  |  |
| 41. | Количество потребителей | человек | 96 |  |

Оснащение скважин Новогромовского поселения

| № п/п | Водонапорные башни, места установки | Количество скважин | Глубина, м. | Количество резервуаров | Емкость, куб. м. | Марка насоса | производительность, куб.м./час | напор, м. | Количество рабочих насосов | Количество резервных насосов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | с. Новогромово, ул. Лесная, 3 | № 1 | 227 | 4 | 120 | ЭЦВ840180 | 40 | 180 | 1 | нет |
|  |  | № 2 | 220 |  |  | нет |  |  |  |  |
| 2. | с. Новогромово, ул. Фермерская, 2 | 1 | 80 | нет | -- | ЭЦВ61080 | 10 | 80 | 1 | нет |
| 3. | д. Малиновка, ул. Школьная, 16 | 1 | 80 | 1 | 18 | ЭЦВ66,585 | 6,5 | 85 | 1 | нет |
| 4. | д. Малиновка, ул. Гагарина | 1 | 60 | нет | -- | ЭЦВ6470 | 4 | 70 | 1 | нет |
| 5. | д. Малиновка, ул. Степная, 3а | 1 | 60 | 1 | 15 | ЭЦВ6470 | 4 | 70 | 1 | нет |
| 6. | д. Малиновка, (ферма), недейст | № 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | № 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7. | д. Шаманаева, ул. Заозерная, 11а | 1 | 80 | 1 | 20 | ЭЦВ66,5105 | 6,5 | 105 | 1 | нет |

Характеристика зданий системы водоснабжения Новогромовского поселения

| № п/п | Здания и сооружения | адрес | Год ввода в эксплуатацию | Материал, размеры зданий, сооружений | Амортизационный износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Водонапорная башня | с. Новогромово, ул. Лесная, 3 | 1972 | Кирпичное здание (длина 14 м., ширина 12 м., высота 8 м.) с 4 металлическими емкостями общим объемом 120 куб. м. | 100 |
| 2. | Скважина №1 | с. Новогромово, ул. Лесная, 3 | 1970 | Глубина 227 м., обсадные трубы 16II, 10II, 8II | 100 |
| 3. | Скважина № 2 | с. Новогромово, ул. Лесная, 3 | 1970 | Глубина 220 м., обсадные трубы 16II, 10II, 8II | 100 |
| 4. | Скважина | с. Новогромово, ул. Фермерская, 2 | 1988 | Глубина 80 м., обсадные трубы 10II, 8II, 6II | 100 |
| 5. | Водонапорная башня | д. Малиновка, ул. Школьная, 16 | 1984 | Деревянное здание (длина 4 м., ширина 4 м., высота 5 м.) с 1 металлической емкостью объемом 18 куб. м. | 100 |
| 6. | Скважина | д. Малиновка, ул. Школьная, 16 | 1984 | Глубина 80 м., обсадные трубы 10II, 8II, 6II | 100 |
| 7. | Скважина | д. Малиновка, ул. Гагарина | 1990 | Глубина 60 м., обсадные трубы 10II, 8II, 6II | 100 |
| 8. | Водонапорная башня | д. Малиновка, ул. Степная, 3а | 1974 | Деревянное здание (длина 3,5 м., ширина 3,5 м., высота 4 м.) с 1 металлической емкостью объемом 15 куб. м. | 100 |
| 9. | Скважина | д. Малиновка, ул. Степная, 3а | 1974 | Глубина 60 м., обсадные трубы 10II, 8II, 6II | 100 |
| 10. | Водонапорная башня | д. Малиновка, (ферма) | 1976 | Кирпичное круглое здание (высота 8 м.) с 1 металлической емкостью объемом 18 куб. м. | 100 |
| 11. | Скважина № 1 | д. Малиновка, (ферма) | 1976 | ---//--- | 100 |
| 12. | Скважина № 2 | д. Малиновка, (ферма) | 1976 | ---//--- | 100 |
| 13. | Водонапорная башня | д. Шаманаева, ул. Заозерная, 11а | 1977 | Деревянное здание (длина 4 м., ширина 4 м., высота 5,5 м.) с 1 металлической емкостью объемом 20 куб. м. | 100 |
| 14. | Скважина | д. Шаманаева, ул. Заозерная, 11а | 1977 | Глубина 80 м., обсадные трубы 10II, 8II, 6II | 100 |

Расположение водонапорных башен наличие санитарно-защитных зон

| № п/п | Здания и сооружения | адрес | Наличие санитарно-защитной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Водонапорная башня | с. Новогромово, ул. Лесная, 3 | Огороженный участок 60 х 80 м., 4800 кв. м., охранные мероприятия не разработаны. |
| 2. | Водонапорная башня | д. Малиновка, ул. Школьная, 16 | Участок не огорожен, охранные мероприятия не разработаны |
| 3. | Водонапорная башня | д. Малиновка, ул. Степная, 3а | Участок не огорожен, охранные мероприятия не разработаны |
| 4. | Водонапорная башня | д. Малиновка, (ферма) | Участок не огорожен, охранные мероприятия не разработаны |
| 5. | Водонапорная башня | д. Шаманаева, ул. Заозерная, 11а | Участок не огорожен, охранные мероприятия не разработаны |

Микробиологические исследования артезианской воды

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив СаНПиН 2.1.4.1175-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Общее микробное число (ОМЧ) | 0 | Не более100 |
| 2. | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | Не обнаружено | Не допускается |
| 3. | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено | Не допускается |

Пробы артезианской воды соответствуют СаНПиН 2.1.4.1175-02 по микробиологическим показателям. Пробы воды для исследования, брались в с. Новогромово на водонапорной башне и на водоразборных колонках. Исследования воды на скважинах в д. Малиновка и д. Шаманаева не проводились.

Органолептические показатели и исследования минерального состава артезианской воды

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив СаНПиН 2.1.4.1175-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Запах | 0 | 2 балла |
| 2. | Привкус | 0 | 2 балла |
| 3. | Цветность | 17,5 | 20,0 |
| 4. | Мутность | 3,1 | 1,5(2,0) |
| 5. | Нитриты | 0,008 | 3,0 |
| 6. | Нитраты | 0,59 | 45,0 |
| 7. | Аммоний | 0,16 | 2,0 |
| 8. | Хлориды | 23,5 | 350 |
| 9. | Окисляемость | 3,0 | 5,0 |
| 10. | Железо общее | 0,72 | 0,3 |
| 11. | рН | 6,8 | 6,9 |

Пробы артезианской воды не соответствуют СаНПиН 2.1.4.1175-02 по показателю мутности и железу общему. Пробы воды для исследования, брались в с. Новогромово на водонапорной башне и на водоразборных колонках. Исследования воды на скважинах в д. Малиновка и д. Шаманаева не проводились. Разрешения Роспотребнадзора на использование воды в питьевых целях не имеется.

Характеристика накопительных резервуаров артезианской воды на водонапорных башнях

| № п/п | Места расположения | наименование, материал | Емкость, куб. м. | состояние | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | с. Новогромово, ул. Лесная, 3 | резервуар № 1 металл. 4 мм. | 30 | износ 100 % | В 2012 г. резервуар № 1 заменен 119 тыс. руб. источник финансирования местный бюджет |
| 2. | с. Новогромово, ул. Лесная, 3 | резервуар № 2 металл. 4 мм. | 30 | износ 100 % | В 2012 г. резервуар № 2 заменен 119 тыс. руб. источник финансирования местный бюджет |
| 3. | с. Новогромово, ул. Лесная, 3 | резервуар № 3 металл. 4 мм. | 30 | износ 100 % |  |
| 4. | с. Новогромово, ул. Лесная, 3 | резервуар № 4 металл. 4 мм. | 30 | износ 100 % |  |
| 5. | д. Малиновка, ул. Школьная, 16 | резервуар металл. 3 мм. | 18 | износ 100 % |  |
| 6. | д. Малиновка, (ферма) | резервуар металл. 3 мм. | 18 | износ 100 % |  |
| 7. | д. Малиновка, ул. Степная, 3а | резервуар металл. 3 мм. | 15 | износ 100 % |  |
| 8. | д. Шаманаева, ул. Заозерная, 11а | резервуар металл. 3 мм. | 20 | износ 100 % |  |

Электроснабжение

Электроснабжение производится от одной подстанции ПС 35/10 кВ «Новогромово», . Электрическая нагрузка 1500 кВА.

Силовые трансформаторы на территории Новогромовского сельского поселения

1. с. Новогромово, КТП-123/630, Вл-10 кв Новогромово-СТФ, с. Новогромово, в 30 м. северо-восточнее от здания № 14 ул. Лесная.

2. с. Новогромово, КТП, Вл-10 кв Новогромово-СТФ, АЗС.

3. с. Новогромово, КТП-126ПА/400, Вл-10 кв Новогромово-СТФ,с. Новогромово, в 20 м. южнее от дома № 8 ул. Лесная.

4. с. Новогромово, КТП-255/1000, Вл-10 кв Новогромово-СТФ, с. Новогромово, в 50 м. северо-западнее от здания № 18 ул. Лесная.

5. с. Новогромово, КТП-124п/100, Вл-10 кв Новогромово-поселок, с. Новогромово, в 10 м. севернее от дома № 10 ул. Солнечная.

6. с. Новогромово, ЗТП-254/2х160, Вл-10 кв Новогромово-поселок, около школы.

7. с. Новогромово, КТП-260/250, Вл-10 кв Новогромово-поселок, с. Новогромово, в 20 м. восточнее от дома № 4 ул. Школьная.

8. с. Новогромово, КТП-259/400, Вл-10 кв Новогромово-поселок, с. Новогромово, в 25 м. северо-западнее от здания № 15 ул. Советская.

9. с. Новогромово, КТП-261/160, Вл-10 кв Новогромово-очистные, около Никшина.

10. с. Новогромово, КТП-263/160, Вл-10 кв Новогромово-очистные, за Садовским	.

11. с. Новогромово, КТП-262/400, Вл-10 кв Новогромово-очистные, зерносклад.

12. с. Новогромово, КТП-295, Вл-10 кв Новогр-очистные, поселок котельная.

13. с. Новогромово, КТП-291, Вл-10 кв Новогр-очистные, поселок котельная.

14. с. Новогромово, КТП-270, Вл-10 кв Новогр-очистные, поселок котельная.

15. д. Малиновка, КТП-101ПА/400, Вл-10 кв Новогромово-Малиновка, д. Малиновка, в 20 м. юго-восточнее от дома № 12, ул. Молодежная.

16. д. Малиновка, КТП-279/400, Вл-10 кв Новогромово-Малиновка, на Лесной.

17. д. Малиновка, КТП-278/400, Вл-10 кв Новогромово-Малиновка, за гаражом.

18. д. Малиновка, КТП-280/250, Вл-10 кв Новогромово-Малиновка, МТФ № 1, 2.

19. д. Малиновка, КТП-226/400, Вл-10 кв Новогромово-Малиновка, на Степной.

20. д. Малиновка, КТП-120П/630, Вл-10 кв Новогромово-Малиновка	, д. Малиновка, в 20 м. северо-западнее от здания № 20 ул. Заозерная.

21. д. Шаманаева, КТП-288П/400, Вл-10 кв Новогромово-очистные	, д. Шаманаева, в 200 м. севернее от здания № 1 ул. Трактовая.

22. д. Шаманаева, КТП-287/400, Вл-10 кв Новогромово-Катом, на терр. СТФ.

23. д. Шаманаева, КТП-110/400, Вл-10 кв Новогромово-Катом, д. Шаманаева, в 150 м. южнее от здания № 3 ул. Самсоновская.

24. д. Шаманаева, КТП-213/100, Вл-10 кв Новогромово-Катом, на Заозерную.

25. д. Шаманаева, КТП-299/100, Вл-10 кв, Новогромово-Катом, д. Шаманаева, в 40 м. юго-западнее от дома № 61 ул. Чкалова.

26. д. Шаманаева, КТП-212/100, Вл-10 кв, Новогромово-Катом, д. Шаманаева, в 100 м. северо-восточнее от дома № 9 ул. Чкалова.

27. д. Шаманаева, КТП-100П/160, Вл-10 кв Новогромово-Малиновка, д. Шаманаева, в 50 м. юго-восточнее от дома № 40 ул. Чкалова.

28. д. Шаманаева, КТП-76п	Вл-10 кв Новогромово-Катом, заправка АЗС.

29. д. Шаманаева, КТП Вл-10 кв Новогромово-Катом, заправка АГЗС.

30. д. Шаманаева, КТП Вл-10 кв Новогромово-Катом, нефтепровод

31. д. Шаманаева, КТП Вл-10 кв Новогромово-Катом, нефтепровод

32. д. Катом, КТП-214/100, Вл-10 кв Новогромово-Катом, д. Катом, в 80 м. западнее от дома № 8 ул. Новая.

33. д. Катом, КТП-215/100, Вл-10 кв Новогромово-Катом, д. Катом, в 30 м. восточнее от дома № 6 ул. Тополинная.

34. д. Забитуй, КТП-253/100, Вл-10 кв Новогромово-Жмурово, на Березовой.

35. д. Громова, КТП-103/100, Вл-10 кв Новогромово-Муратово, д. Громова, в 100 м. юго-восточнее от дома № 13 ул. Полевая.

36. з. Ступина, КТП, з. Ступина.

37. з. Ступина, КТП, АЗС.

Потребность технологической мощности КТП по населенным пунктам Новогромовского муниципального образования

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество КТП, КПП, ЗТП | Установленная мощность кВА | Необходимая мощность кВА | Недостающая мощность кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | с. Новогромово | 14 | 5810 | 6140 | 330 |
| 2. | д. Малиновка | 6 | 2480 | 2630 | 150 |
| 3. | д. Шаманаева | 11 | 2060 | 2510 | 450 |
| 4. | д. Катом | 2 | 200 | 320 | 120 |
| 5. | д. Забитуй | 1 | 100 | 160 | 60 |
| 6. | д. Громова | 1 | 100 | 160 | 60 |
| 7. | з. Ступина | 2 | 200 | 320 | 120 |
| Итого: | 37 | 10950 | 12240 | 1290 |

#### Сбор и захоронение твердых бытовых отходов

Санитарная очистка населенных пунктов Новогромовского муниципального образования в основном осуществляется в соответствии с установленными санитарными нормами и правилами.

В Новогромовском муниципальном образовании сложилась неблагоприятная обстановка в сфере обращения с отходами производства и потребления. С 1987 г. твердые бытовые отходы (далее – т. б. о.) и мусор вывозятся на полигон расположенный на северо-восточной окраине с. Новогромово, ул. Фермерская, 18, эксплуатируемый с 1987 г. администрацией Новогромовского муниципального образования. Полигон не имеет акта выбора и обследования площадки под свалку, в государственный реестр объектов размещения отходов производства и потребления свалка т. б. о. не включена. Полигон предназначен для утилизации т. б. о. вывезенных из с. Новогромово.

Площадь, занятая полигоном т. б. о.		- 1,5 га;

Вместимость полигона (приблизительная)	- 7000 тн.;

Годовой объем размещения ТБО на свалке	- 150-170 тн.;

По состоянию на 01.10.2012 г. накоплено		- 4000-5000 тн.

Транспортировка т. б. о. на полигон осуществляется самостоятельно жителями с. Новогромово. Остро стоит вопрос вывоза т. б. о. из отдаленных населенных пунктов Новогромовского муниципального образования, которые не имеют разрешенных мест складирования т. б. о.. Неудовлетворительная организация сбора и вывоза отходов приводит к росту количества несанкционированных свалок и захламлению территории бесхозяйными отходами, что является источником вторичного загрязнения окружающей среды. В связи с неэффективным способом захоронения т. б. о. происходит быстрое заполнение полигона, несмотря на небольшие объемы поступающих отходов и значительную площадь, выделенные под их захоронение.

Обезвреживание отходов производится путем их буртования в компостные кучи на полигоне. Накопленный объем захороненных твердых бытовых отходов на полигоне в с. Новогромово составляет от 4000 до 5000 тонн. По санитарным нормам полигоны т. б. о. должны располагаться за пределами населенных пунктов. Полигон в с. Новогромово расположен в черте населенного пункта. Поэтому существует необходимость строительства полигона т. б. о. за пределами населенного пункта с системой сбора т. б. о. со всей территории Новогромовского муниципального образования.

Для улучшения экологической ситуации на территории Новогромовского муниципального образования и поддержания эстетического облика населенных пунктов необходимо устройство контейнерных площадок. Для своевременного сбора и вывоза отходов с территорий, недопущения образования несанкционированных свалок необходимо своевременное приобретение контейнеров и мусоровозов. Для обеспечения сохранности техники в технически-исправном состоянии, снижения потерь рабочего времени, следовательно, повышения производительности и качества услуг по вывозу отходов, а также для соблюдения требований и норм охраны труда работников необходимо строительство теплой стоянки для автотранспорта.

Мероприятия по сбору и захоронению т. б. о. являются наиболее затратными, так как в этом направлении нет никаких наработок. В то время как разрабатываемые мероприятия обязаны основываться на применении высокопроизводительной техники и малоотходных и экологически безопасных технологий, должны быть направлены на соответствие передовым аналогам и принципам обращения с отходами, а также учитывать рациональное использование сырьевого потенциала отходов производства и потребления.

Реализация Программы позволит снизить нагрузку на окружающую среду, повысить экологическую безопасность жизнедеятельности населения за счет развития комплексной системы обращения с отходами, включающую их переработку и ликвидацию накопленного экологического ущерба от объектов захоронения отходов.

2.6. Прогноз развития муниципального образования с учетом

социально-экономических условий

Прогноз динамики численности населения

Расчет прогноза численности населения Новогромовского муниципального образования произведен в 2-х вариантах:

максимальная оценка - прогноз миграционного и естественного движения населения до 2022 года методом построения линейных трендов;

минимальная оценка - прогноз в соответствии с учетом Генерального плана Новогромовского муниципального образования.

По максимальной оценке при сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, как в период с 2001 по 2011 г.г., прогнозная численность населения Новогромовского муниципального образования на 2022 г. составит 1830 чел. и увеличится на 3,39 % по отношению к уровню численности в 2012 г.

Анализ прогнозной численности населения

Новогромовского муниципального образования до 2022 г.

| Показатели | Ед. изм. | Прогнозное значение, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022 |
| Численность населения | чел. | 1770 | 1776 | 1782 | 1788 | 1794 | 1800 | 1830 |
| Число родившихся | чел. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Число умерших | чел. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Естественный прирост, убыль населения | чел. | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 |
| Число прибывших в МО | чел. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Число выбывших из МО | чел. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Миграционный прирост, убыль населения | чел. | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |

По минимальной оценке с учетом развития с 2001 г. прогнозная численность населения Новогромовского муниципального образования на 2022 г. составит 1800 чел. (1,7 % по отношению к численности на 2012 год).

Перспективное строительство

Возможность подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

а) Теплоснабжение:

- место расположения объекта;

- характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя;

- пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/ч) по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

- источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;

- параметры (давление и температура) теплоносителей.

б) Водоснабжение и водоотведение:

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

- максимальный объем водопотребления (куб. м/час) объекта капитального строительства;

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;

- диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

в) Электроснабжение:

- наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения муниципального образования в результате перспективного строительства;

- целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей;

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

а) Теплоснабжение:

- год ввода в эксплуатацию;

- подключенная нагрузка Гкал/ч;

- пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/ч) по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- параметры (давление и температура) теплоносителей;

- данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

б) Водоснабжение и водоотведение:

- год ввода в эксплуатацию;

- подключенная нагрузка л/с;

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

- максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения;

- данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

в) Электроснабжение:

- год ввода в эксплуатацию;

- наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности (кВт) на существующих источниках системы электроснабжения муниципального образования;

- пропускная способность электрических сетей;

- подключаемые нагрузки (кВт);

- целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей.

Перечень объектов нового строительства,

которые могут быть подключены к системам коммунальной

инфраструктуры в период реализации Программы

| № п/п | Наименование объекта нового строительства | Характеристика объекта | Период строительства | Планируемая дата подключения к СКИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь, кв. м | этажность |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | 1196 | 2 |  | 2013-2014 | 2014 |
| 2. | Строительство детского сада на 40 мест | 300 | 2 |  | 2020 |  |
| 3. | Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений в смену | 100 | 1 |  | 2015 |  |
| 4. | Застройка индивидуальными жилыми домами | 400-500 | 1-2 |  | 2012-2022 |  |
| 5. | Строительство пожарного депо | 50 | 1 |  | 2017 |  |

3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования Информация о существующей схеме теплоснабжения

Потребителями тепловой энергии являются жилые, общественные здания в с. Новогромово Новогромовского муниципального образования.

Теплоснабжение с. Новогромово обеспечивается от существующей котельной с тепловой нагрузкой Q = 2,32(2,0) Гкал/час.

Теплоносителем для нужд отопления и принята вода с расчетной температурой Т = 95-70оС.

Потребители тепловой энергии в с. Новогромово – общественные здания и объекты соцкультбыта (здания детского сада, сельской администрации, школы, школьного гаража, дома культуры с библиотекой, два магазина, фельдшерско-акушерского пункта, физиокабинета), жилые дома и квартиры. Основная часть села отапливается печами, электробойлерами. В других населенных пунктах муниципального образования отопление печами, электробойлерами.

Схема теплоснабжения с. Новогромово – открытая, тупиковая двухтрубная. Присоединение систем отопления к теплосети предусмотрено по зависимой схеме.

Совместно с трубопроводами тепловой сети проложен трубопровод холодного водоснабжения.

## Основные проблемы теплоснабжения

В настоящее время ситуация с обеспечением потребителей тепловой энергией сложная, связано это со значительной изношенностью тепловых сетей. Около 70% сетей теплоснабжения амортизировано и нуждаются в замене в связи с их физическим износом. Также необходима замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования котельной, не соответствующего современным требованиям промышленной безопасности.

Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ предусматривает механизм компенсации финансовых потребностей теплоснабжающих организаций, связанных с повышением надежности, качества теплоснабжения и подключением новых потребителей.

3.2. Развитие сетей теплоснабжения на расчетный срок

Развитие сетей теплоснабжения предусматривается в границах территории с. Новогромово.

Тепловые потоки проектируемых жилых и общественных зданий подсчитаны по укрупненным показателям и составляют 2,0 Гкал/час на расчетный срок и 1,6 Гкал/час на 1 очередь строительства.

Покрытие тепловых потоков проектируемых крупных жилых и общественных зданий предлагается от реконструируемой котельной и индивидуальных электрических источников тепла.

Сохраняется существующая схема теплоснабжения (для сохраняемой благоустроенной застройки) – от существующей котельной. Замену изношенных тепловых сетей рекомендуется выполнить из полимерных труб, что существенно увеличит срок службы тепловых сетей и сократит эксплуатационные расходы.

3.3. Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Технические характеристики | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ( мм. | Длина м. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | до 2022 |  |
| 1. | Тепловые сети с. Новогромово реконструкция |  |
| 1.1. | ул. Школьная | 80 | 250 | 1600 |  |  |  |  |  | 1600 |
| 1.2. | ул. Солнечная | 80 | 130 |  | 500 |  |  |  |  | 500 |
| 1.3. | ул. Советская | 100 | 267 |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |
| 1.4. | к дому культуры | 100 | 155 |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |
| 1.5. | к школе, гаражу | 100 | 125 |  |  |  |  | 600 |  | 600 |
| 1.6. | к детскому саду | 100 | 30 |  |  |  | 400 |  |  | 400 |
| 1.7. | к адм. зданию | 80 | 80 |  |  | 500 |  |  |  | 500 |
| 1.8. | Ремонт здания котельной |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |
| 2. | Тепловые сети с. Новогромово строительство |  |
| 2.1. | к физкультурно-оздоровительному комплексу | 100 | 250 |  | 1100 |  |  |  |  | 1100 |
| 2.2. | к детскому саду | 80 | 100 |  |  |  |  |  | 700 | 700 |
| 2.3. | к фельдшерско-акушерскому пункту | 80 | 100 |  |  | 700 |  |  |  | 700 |
| 2.4. | к пожарному депо | 100 | 70 |  |  |  |  | 500 |  | 500 |
| 2.5. | к новым жилым домам ул. Лесная | 80 | 200 |  |  | 600 |  |  |  | 600 |
| 2.6. | ул. Советская | 100 | 600 |  |  |  | 1200 |  |  | 1200 |
| 2.7. | ул. Мира | 100 | 250 |  |  |  |  | 700 |  | 700 |
| 2.8. | ул. Луговая | 100 | 350 |  |  |  |  |  | 900 | 900 |
| Итого: | 1600 | 2600 | 3800 | 1600 | 1800 | 1600 | 13000 |

Тепловые сети с. Новогромово реконструкция.

Тепловые сети к школе, детскому саду, администрации, дому культуры, фельдшерско-акушерскому пункту, магазинам, физиокабинету, столовой. Мероприятие реализуется для обеспечения надежности системы теплоснабжения потребителей - путем замены физически изношенных трубопроводов и строительных конструкций тепловой сети. Целью мероприятия является также снижение тепловых потерь и увеличение срока службы трубопроводов. Прокладка новых тепловых сетей предусматривается из полимерных труб заводской готовности, с выполненной в заводских условиях тепловой изоляцией.

Реконструкция котельной.

Мероприятие необходимо для обеспечения надежности системы теплоснабжения потребителей - путем замены физически изношенных котлов, оборудования и строительных конструкций котельной. Целью мероприятия является замена котлов на более мощные и эффективные.

Строительство новых тепловых сетей.

Новые тепловые сети в с. Новогромово необходимы для проектируемого к строительству физкультурно-оздоровительному комплексу, к новым домам жилой застройки по ул. Лесной, присоединение к системе отопления существующих жилых домов по ул. Мира, Победы, Луговой, Советской.

Мероприятие реализуется для обеспечения надежной схемы теплоснабжения потребителей - путем прокладки новой тепловой сети. Целью мероприятия является также нормализация гидравлического режима распределительных тепловых сетей.

Тепловые сети с. Новогромово к перспективной жилой застройке. Целью мероприятия является повышение комфортности проживания во вновь строящихся жилых домах.

Для эффективного использования топливно-энергетических ресурсов необходимо оборудовать в зданиях узлы учета теплопотребления.

4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Новогромовского муниципального образования являются:

- создание единой системы магистрального водоснабжения, покрывающей потребности населения в воде питьевого качества;

- обеспечение надежности, бесперебойности работы системы холодного водоснабжения.

4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения, выявление проблем функционирования

Водоснабжение с. Новогромово:

Водоснабжение производится от скважины № 1 оборудованной насосом производительностью 40 куб. м./час. Скважины № 1 и № 2 расположены на территории земельного участка расположенного вокруг существующей водонапорной башни. Границы зон санитарной охраны первого пояса не соответствуют нормам. Скважина № 2 находится в резерве и не работает.

Системой централизованного водоснабжения оборудованы:

- административное здание;

- школа;

- детский сад;

- фельдшерско-акушерский пункт;

- дом культуры;

- магазины;

- столовая;

- физиокабинет;

- жилые дома и квартиры.

Сеть холодного водоснабжения проложена в канале совместно с тепловой сетью. Остальные жители с. Новогромово (00%) получают воду из 6 водоразборных колонок.

Водоснабжение д. Малиновка:

Водоснабжение производится из 3х скважин. Зоны санитарной охраны этих скважин не соответствуют нормам. Часть жителей снабжаются привозной водой. Водопровод отсутствует. Имеются индивидуальные колодцы.

Водоснабжение д. Шаманаева:

Водоснабжение производится из 1 скважины. Зоны санитарной охраны этих скважин не соответствуют нормам. Часть жителей снабжаются привозной водой. Водопровод отсутствует. Имеются индивидуальные колодцы.

Водоснабжение д. Катом:

Частично водоснабжение производится из личных скважин. Зоны санитарной охраны этих скважин не соответствуют нормам. Часть жителей снабжаются из индивидуальных колодцев.

Водоснабжение д. Забитуй:

Жители снабжаются из индивидуальных колодцев.

Водоснабжение д. Громова:

Жители снабжаются из индивидуальных колодцев.

Водоснабжение з. Ступина:

Жители снабжаются из индивидуальных колодцев.

Характеристика противопожарных резервуаров

| № п/п | Места расположения | наименование, материал | Емкость, куб. м. | состояние | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | с. Новогромово, ул. Школьная, 6 | резервуар № 1 бетон. | 30 | износ 100 % | не используется |
| 2. | с. Новогромово, ул. Советская, 15 | резервуар № 2 бетон. | 15 | износ 100 % | не используется |
| 3. | с. Новогромово, ул. Советская, 17 | резервуар № 3 бетон. | 15 | износ 100 % | не используется |
| 4. | с. Новогромово, ул. Советская, 19 | резервуар № 4 металл. 3 мм. | 20 | износ 100 % | не используется |
| 5. | с. Новогромово, ул. Мира, 6 | резервуар № 5 бетон. | 10 | износ 100 % | не используется |
| 6. | с. Новогромово, ул. Мира, 16 | резервуар № 6 бетон. | 10 | износ 100 % | не используется |
| 7. | д. Шаманаева, ул. Трактовая, 4, АЗС | резервуар металл. 3 мм. | 10 | износ 10 % | используется |
| 8. | д. Шаманаева, ул. Трактовая, 8, АГЗС | резервуар металл. 3 мм. | 10 | износ 10 % | используется |

4.2. Развитие сетей водоснабжения до расчетного срока (2022 г.)

Водоснабжение I этап (2013-2017 г.г.)

с. Новогромово

Организация обеспечения населения питьевой водой гарантированного качества.

Для этих целей необходимо выполнение следующих мероприятий:

- восстановление скважины № 2 с ремонтом ограждения;

- замена на водонапорной башне 2х изношенных емкостей по 30 куб. м.;

- устройство узла очистки воды из скважин № 1и № 2 с доведением ее до норм ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством». Производительность установки улучшения и обеззараживания воды составляет ≈ 3,5 куб. м./сут.. Из этого узла очистки производится подача воды питьевого качества в подземный водопровод и в водопровод идущий спутником в теплотрассе.;

- реконструкция зимнего водопровода по ул. Советской, Победы, Луговой, Механизаторов.

д. Малиновка

Организация обеспечения населения питьевой водой гарантированного качества.

Для этих целей необходимо выполнение следующих мероприятий:

- восстановление скважины № 1 и № 2 (ферма) с устройством ограждения;

- реконструкция водонапорной башни (ферма), с увеличением емкости резервуара до 25 куб. м.;

- ремонт скважины ул. Школьная, 14 с устройством ограждения;

- реконструкция водонапорной башни ул. Школьная, 14, с увеличением высоты расположения резервуара до 10-12 м., а также с увеличением емкости резервуара до 25 куб. м.;

- строительство подземного водопровода по ул. Школьной, Молодежной с установкой водоразборных колонок;

- устройство узла очистки воды из скважин ул. Школьная, 14 с доведением ее до норм ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством». Производительность установки улучшения и обеззараживания воды составляет ≈ 3,5 куб. м./сут.. Из этого узла очистки производится подача воды питьевого качества в подземный водопровод.

д. Шаманаева

Организация обеспечения населения питьевой водой гарантированного качества.

Для этих целей необходимо выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция скважины ул. Заозерная, 11а, с устройством ограждения;

- реконструкция водонапорной башни ул. Заозерная, 11а, с увеличением высоты расположения резервуара до 8-10 м., а также с увеличением емкости резервуара до 25 куб. м.;

- строительство подземного водопровода по ул. Заозерной с установкой водоразборных колонок;

- устройство узла очистки воды из скважины ул. Заозерная, 11а с доведением ее до норм ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством». Производительность установки улучшения и обеззараживания воды составляет ≈ 3,5 куб. м./сут.. Из этого узла очистки производится подача воды питьевого качества в подземный водопровод.

д. Катом

Организация обеспечения населения питьевой водой гарантированного качества.

Для этих целей необходимо выполнение следующих мероприятий:

- бурение и оборудование скважины на ул. Тополиная, с устройством ограждения;

- строительство водонапорной башни ул. Тополиная с расположением резервуара на высоте 8-10 м., и емкостью резервуара 25 куб. м.;

- устройство узла очистки воды из скважины ул. Тополиная с доведением ее до норм ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством». Производительность установки улучшения и обеззараживания воды составляет ≈ 3,5 куб. м./сут.. Из этого узла очистки производится подача воды питьевого качества на самовывоз;

- строительство противопожарного резервуара объемом 54 куб. м..

II этап (2017-2022 г.г.)

с. Новогромово

- строительство зимнего водопровода по ул. Мира, Энергетиков, Лесной;

- реконструкция скважины № 1.

д. Малиновка

- строительство подземного водопровода по ул. Лесной, Заозерной, Садовой, Степной с установкой водоразборных колонок;

- устройство узла очистки воды из скважин (ферма) с доведением ее до норм ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством». Производительность установки улучшения и обеззараживания воды составляет ≈ 3,5 куб. м./сут.. Из этого узла очистки производится подача воды питьевого качества в подземный водопровод.

д. Шаманаева

- бурение и оборудование скважины на ул. Чкалова, с устройством ограждения;

- строительство водонапорной башни ул. Чкалова с расположением резервуара на высоте 8-10 м., и емкостью резервуара 25 куб. м.;

- строительство подземного водопровода по ул. Чкалова с установкой водоразборных колонок;

- устройство узла очистки воды из скважины ул. Чкалова с доведением ее до норм ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством». Производительность установки улучшения и обеззараживания воды составляет ≈ 3,5 куб. м./сут.. Из этого узла очистки производится подача воды питьевого качества в подземный водопровод.

4.3. Мероприятия, направленные на повышение надежности водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Технические характеристики | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ( мм. | Длина м. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | до 2022 |  |
| 1. | Водоснабжение с. Новогромово реконструкция |
| 1.1. | Реконструкция скважины № 2 |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 150 |
| 1.2. | Емкости 2х30 м3 |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 300 |
| 1.3. | Узел очистки |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |
| 1.4. | Ремонт крыши водонапорной башни |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.5. | Ремонт ограждения водонапорной башни |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |
| 1.6. | Реконструкция водопровода по ул. Советской | 80 | 300 |  | 200 |  |  |  |  | 200 |
| 1.7. | Реконструкция водопровода по ул. Победы | 80 | 250 |  |  | 200 |  |  |  | 200 |
| 1.8. | Реконструкция водопровода по ул. Луговой | 80 | 300 |  | 200 |  |  |  |  | 200 |
| 1.9. | Реконструкция водопровода по ул. Механизаторов | 80 | 200 |  |  | 200 |  |  |  | 200 |
| 1.10. | Реконструкция скважины № 1 |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 |
| 2. | Водоснабжение с. Новогромово строительство |
| 2.1. | Строительство водопровода по ул. Мира | 80 | 400 |  |  |  |  |  | 700 | 700 |
| 2.2. | Строительство водопровода по ул. Энергетиков | 80 | 800 |  |  |  |  |  | 800 | 800 |
| 2.3. | Строительство водопровода по ул. Лесной | 80 | 700 |  |  |  |  |  | 500 | 500 |
| 3. | Водоснабжение д. Малиновка реконструкция |
| 3.1. | Реконструкция скважин № 1, № 2 (ферма) |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 |
| 3.2. | Реконструкция водонапорной башни (ферма) |  |  |  |  |  | 370 |  |  | 370 |
| 3.3. | Реконструкция водонапорной башни ул. Школьная, 14 |  |  |  | 1120 |  |  |  |  | 1120 |
| 4. | Водоснабжение д. Малиновка строительство |
| 4.1. | Строительство водопровода по ул. Заозерной | 80 | 500 |  |  |  |  |  | 600 | 600 |
| 4.2. | Строительство водопровода по ул. Садовой | 80 | 1000 |  |  |  |  |  | 700 | 700 |
| 4.3. | Строительство водопровода по ул. Степной | 80 | 250 |  |  |  |  |  | 500 | 500 |
| 4.4. | Строительство водопровода по ул. Лесной | 80 | 650 |  |  |  |  |  | 500 | 500 |
| 4.5. | Строительство водопровода по ул. Школьной | 80 | 250 |  |  | 500 |  |  |  | 500 |
| 4.6. | Строительство водопровода по ул. Гагарина | 80 | 500 |  |  |  | 600 |  |  | 600 |
| 4.7. | Строительство водопровода по ул. Молодежной | 80 | 500 |  |  |  |  | 600 |  | 600 |
| 5. | Водоснабжение д. Шаманаева реконструкция |
| 5.1. | Реконструкция водонапорной башни ул. Заозерная, 11а |  |  |  |  |  | 970 |  |  | 970 |
| 6. | Водоснабжение д. Шаманаева строительство |
| 6.1. | Строительство водопровода по ул. Заозерной | 80 | 750 |  |  |  |  | 1500 |  | 1500 |
| 6.2. | Строительство водонапорной башни по ул. Чкалова |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |
| 6.3. | Строительство водопровода по ул. Чкалова | 80 | 1100 |  |  |  |  |  | 2500 | 2500 |
| 7. | Водоснабжение д. Катом строительство |
| 7.1. | Строительство водонапорной башни по ул. Тополиной |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |
| Итого: | 600 | 1720 | 2400 | 1940 | 2100 | 8300 | 17060 |

4.4. Анализ существующей организации системы водоотведения,

выявление проблем функционирования

Канализационные стоки от благоустроенного жилья с. Новогромово, от школы, детского сада, столовой по проложенным в 1974 г. канализационным трубам собираются в отстойник расположенный за зданием котельной. Очистки не проводится накопленные канализационные стоки дренируют в почву. В некоторых домовладениях с. Новогромово, д. Шаманаева имеются выгребные ямы, из них стоки вывозятся ассенизационной машиной в существующий отстойник.

В остальных домовладениях с. Новогромово, д. Малиновка, д. Шаманаева, д. Катом, д. Забитуй, д. Громова, з. Ступина используются надворные туалеты и компостные навалы с использованием хозяйственных стоков.

Ливневой канализации в населенных пунктах Новогромовского муниципального образования нет. Отвод дождевых и талых вод производится по рельефу по сложившейся схеме.

4.5. Развитие сетей водоотведения

В с. Новогромово с учетом дальнейшего увеличения жилого благоустроенного фонда, строительства общественных зданий и реконструкции существующего жилья, количество стоков составит: 35-40 куб. м./сут..

I этап:

- реконструкция существующей канализационной сети по ул. Школьной, Советской от школы, детского сада, столовой, магазинов, физиокабинета, фельдшерско-акушерского пункта;

- проектирование очистных сооружений канализационных стоков, экспертиза проекта очистных сооружений;

- проектирование дополнительной сети канализации.

II этап:

- строительство канализационных очистных сооружений (приемная камера, первичный отстойник, установка обеззараживания;

- строительство канализационной сети, объединяющей существующие выгреба;

- пуск канализационных очистных сооружений по проекту с отводом осветленной сточной жидкости в песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи или фильтрующие колодцы.

В д. Малиновка, Шаманаева, Катом, Забитуй, Громова з. Ступина для жилых домов предусматриваются сливные канализационные колодцы с периодическим вывозом вакуумной машиной в очистные сооружения с. Новогромово.

4.6. Мероприятия, направленные на повышение надежности сетей водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Технические характеристики | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ( мм. | Длина м. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | до 2022 |  |
| 1. | Водоотведение с. Новогромово реконструкция |
| 1.1. | Реконструкция канализационных сетей ул. Школьная | 100 | 600 |  |  | 250 |  |  |  | 250 |
| 1.2. | Реконструкция канализационных сетей ул. Советская | 100 | 600 |  |  |  | 250 |  |  | 250 |
| 2. | Водоотведение с. Новогромово строительство |
| 2.1. | Строительство очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 2000 |
| 2.2. | Строительство канализационных сетей | 100 | 700 |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |
| Итого: |  |  | 250 | 250 |  | 3000 | 3500 |

5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

5.1. Анализ существующей организации систем электроснабжения, выявление проблем функционирования

5.1.1. Существующая схема электроснабжения

Внешнее электроснабжение Новогромовского муниципального образования осуществляется:

а) по воздушной линии напряжением 35 кВ на бетонных опорах. Основным источником электроснабжения Новогромовского муниципального образования является понижающая подстанция 35/10 кВ «Новогромово», от которой отходят воздушные линии 10 кВ:

- «Новогромово-СТФ» питает 4 КТП;

- «Новогромово-поселок» питает 4 КТП;

- «Новогромово-очистные» питает 4 КТП;

- около котельной с. Новогромово расположены 3 КТП, 1 рабочая, 2 в резерве, снабжаются электроэнергией от линии «Новогромово-очистные» и как резервная линия подходит «Новогромово-поселок»;

- «Новогромово-Малиновка» питает 7 КТП;

- «Новогромово-Катом» питает 11 КТП;

- «Новогромово-Жмурово» на территории Новогромовского м. о. питает 1 КТП;

- «Новогромово-Муратово» питает 1 КТП;

- жилые дома з. Ступина снабжаются электроэнергией от тяговой подстанции ж. д., автозаправочная станция снабжается электроэнергией от воздушной линии из г. Черемхово.

Потребляемая мощность в настоящее время составляет 10950 кВА.

5.1.2. Основные проблемы электроснабжения

В настоящее время надежное электроснабжение осуществляется в с. Новогромово по линиями «Новогромово-СТФ», «Новогромово-поселок», «Новогромово-очистные». В остальных населенных пунктах Новогромовского муниципального образования снабжение электроэнергией надежности не имеет. Физический износ КТП, опор, воздушных линий

5.1.3 Электроснабжение на расчетный период

На перспективу ожидается увеличение электрических нагрузок с. Новогромово до 6140-6200 кВА, д. Малиновка до 2630-2650 кВА, д. Шаманаева до 2510-2550 кВА, д. Катом до 320-350 кВА, д. Забитуй, Громова, Ступина до 640-700 кВА. Для обеспечения возросших нагрузок электроэнергией необходима реконструкция КТП с заменой трансформаторов на следующих подстанциях:

I этап

с. Новогромово

- КТП 124п/100 на трансформатор 250 кВА;

- ЗТП 254/2х160 на трансформаторы 2х250 кВА;

- КТП 259/400 на трансформатор 630 кВА;

- КТП 261/160 на трансформатор 250 кВА;

- КТП 263/160 на трансформатор 250 кВА.

д. Малиновка

- КТП 278/400 на трансформатор 630 кВА.

д. Шаманаева

- КТП 213/100 на трансформатор 160 кВА;

- КТП 299/100 на трансформатор 250 кВА;

- КТП 212/100 на трансформатор 160 кВА;

- КТП 100П/160 на трансформатор 250 кВА;

II этап

д. Катом

- КТП 214/100 на трансформатор 160 кВА;

- КТП 215/100 на трансформатор 160 кВА;

д. Забитуй, Громова

- КТП 253/100 на трансформатор 160 кВА;

- КТП 103/100 на трансформатор 160 кВА;

Для повышения надежности электроснабжения рекомендуется замена существующие комплектные однотрансформаторные подстанции наружной установки на блочные комплектные двухтрансформаторные подстанции.

Для повышения эффективности использования энергетических ресурсов рекомендуется использовать современное оборудование отечественного производства и ведущих зарубежных фирм, заменить источники света светодиодным, люминесцентным освещением.

5.1.4. Мероприятия, направленные на повышение надежности электроснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | до 2022 |  |
| 1. | Электроснабжение реконструкция |
| 1.1. | Реконструкция КТП с. Новогромово |  | 1200 |  |  |  |  | 1200 |
| 1.2. | Реконструкция КТП д. Малиновка |  |  | 200 |  |  |  | 200 |
| 1.3. | Реконструкция КТП д. Шаманаева |  |  |  | 800 |  |  | 800 |
| 1.4. | Реконструкция КТП д. Катом |  |  |  |  |  | 400 | 400 |
| 1.5. | Реконструкция КТП д. Забитуй, Громова |  |  |  |  |  | 400 | 400 |
| 2. | Система освещения реконструкция |
| 2.1. | Система освещения с. Новогромово |  | 600 |  |  |  |  | 600 |
| 2.2. | Система освещения д. Малиновка |  |  | 600 |  |  |  | 600 |
| 2.3. | Система освещения д. Шаманаева |  |  |  | 500 |  |  | 500 |
| 2.4. | Система освещения д. Катом |  |  |  |  | 400 |  | 400 |
| 2.5. | Система освещения д. Забитуй |  |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 2.6. | Система освещения д. Громова |  |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 2.7. | Система освещения з. Ступина |  |  |  |  | 50 |  | 50 |
| Итого: |  | 1800 | 800 | 1300 | 650 | 800 | 5150 |

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

6.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального хозяйства, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Думой Новогромовского муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

6.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования определяются с помощью целевых индикаторов мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ж. к. х.

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1 | Технические показатели |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2. | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3. | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 1.2. | Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1. | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2. | Доступность для потребителей. Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами |
| 2. | Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 2.1. | Технические показатели |
| 2.1.1. | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения. Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения. Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения. Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения. Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей. Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |
| 2.2.3. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой. Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами, % |
| 3 | Электроснабжение |
| 3.1 | Технические показатели |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения. Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения. Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения. Повышение эффективности работы систем электроснабжения. Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельные нормативы потребления |
| 3.2 | Финансово-экономические показатели |
| 3.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения. Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения |
| 3.2.2 | Доступность для потребителей. Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами |
| 4 | Организационно-правовые условия |
| 4.1 | Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |

В соответствии с действующим законодательством администрация Новогромовского муниципального образования вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального хозяйства, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик.

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реконструкции систем. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном хозяйстве.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального хозяйства Новогромовского муниципального образования и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Новогромовского муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование «от частного к общему», способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 Гкал тепла, 1000 куб. м воды и т.п.) - используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению затрат по статьям «Амортизация» и «Ремонтный фонд». В итоге - необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье «Амортизация» в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального хозяйства всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть самостоятельно определяет срок службы.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы системы жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия

Определяется эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в Новогромовском муниципальном образовании и ход институциональных преобразований:

- наличие договоров между администрацией Новогромовского муниципального образования, производителем и потребителями услуг:

- договоров на предоставление коммунальных услуг;

- договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;

- договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

- концессионных соглашений.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования на 2013-2022 г.г.

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактическое значение 2012 г. | Значение целевого показателя на 2017 г. | Рациональное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  | 0 | 0 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях |  | 5 | 5 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения |  |  |  | На 2012 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 30 %. В ходе реализации Программы в 2017 г. – 5 % |
| 1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения |
| Уровень использования производствен-ных мощностей, % от установлен-ной мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 2. Водоснабжение |
| 2.1. Технические (надежностные) показатели |
| 2.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  | 0 | 0 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения |  |  |  | На 2012 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 30 %. В ходе реализации Программы в 2017 г. – 5 %. |
| 2.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 3. Электроснабжение |
| 3.1. Технические (надежностные) показатели |
| 3.1.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  | 1 | 1 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. На 2011 г. уровень аварийности на 1 км составляет 2,5. В ходе реализации Программы в 2017 г. – 0. |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь электрической энергии, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения |  |  |  | На 2011 год уровень потерь электроэнергии в системе электроснабжения Новогромовского м. о. 10 %, до 2017 г. – 2 %. |
| 3.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| Уровень использования производствен-ных мощностей, % от установлен- ной мощности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| Обеспеченность потребителей приборами учета. Доля населения, пользующихся приборами учета, % | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения |  |  | 100 | Значение определяется от общей численности населения МО |
| 3.1.3. Ресурсная эффективность электроснабжения |
| Удельные нормативы потребления, кВт.ч/мес. | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения |  |  |  | Определяется по установленным нормативам |
| 3.2. Финансово-экономические показатели |
| 3.2.1. Ресурсная эффективность |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел./ 1000 жителей | Используется для анализа, планирования и прогнозирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда |  |  |  | Конкретные значения параметра зависят от состава жилого фонда, плотности населения, регламента и перечня работ |
| 3.2.2. Доступность для потребителей |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы электроснабжения |  |  | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |

6.3. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой:

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов администрации Новогромовского муниципального образования, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют администрация Новогромовского муниципального образования, организации коммунального хозяйства, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Новогромовского муниципального образования.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Новогромовского муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют администрация и Дума Новогромовского муниципального образования в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети Новогромовского муниципального образования

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного администрацией муниципального образования и утвержденного главой администрации муниципального образования.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования:

- собственные средства;

- привлеченные средства;

- средства внебюджетных источников;

- прочие источники.

Глава Новогромовского

муниципального образования						А.К. Инцкирвили