Раздел 1. Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования

1.1 Учреждения и предприятия обслуживания

1.1.1 Объекты образования

Дошкольные образовательные учреждения

Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях принимается 64 места на 1000 жителей.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных учреждений на территории городских населенных пунктов – 300 м, в малых городских и сельских населенных пунктах при одно- и двухэтажной застройке – 500 м.

Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные учреждения. Для детей, проживающих за пределами нормативной доступности (в т. ч. в мелких населенных пунктах), необходимо предусматривать организацию подвоза.

Общеобразовательные школы

Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных школах принимается 148 мест на 1000 жителей.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных школ составляет в городском населенном пункте 0,5 км пешеходной доступности, или 15 минут транспортной доступности (в одну сторону) для учащихся I ступени и 50 минут (в одну сторону) – для учащихся II и III ступеней.

На территории сельских населенных пунктов радиус обслуживания общеобразовательными школами составляет 4 км пешеходной или 30 минут транспортной доступности для учащихся II и III ступеней, для учащихся I ступени – 2 км пешеходной или 15 минут транспортной доступности. Предельный радиус обслуживания учащихся II и III ступеней не должен превышать 15 км.

Для школьников, проживающих на расстоянии свыше 1 км (в т. ч. в мелких населенных пунктах) необходимо предусматривать организацию подвоза на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке не должен превышать 500 м.

Внешкольные образовательные учреждения

Минимальный уровень обеспеченности населения местами во внешкольных образовательных учреждениях принимается в размере 15 мест на 1000 жителей.

Максимально допустимый уровень транспортной доступности внешкольных образовательных учреждений в городских населенных пунктах – не более 30 минут транспортной доступности, в сельских населенных пунктах – не более 60 минут транспортной доступности.

1.1.2 Объекты физкультуры и массового спорта

# Минимальный уровень обеспеченности населения Черемховского районного муниципального образования объектами физической культуры и массового спорта принимается по таблице 3.1.

Таблица 1.1 – Минимальный уровень обеспеченности населения объектами физкультуры и массового спорта

| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Спортивные залы | м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 73,5 |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. | 23,6 |
| Плоскостные сооружения | м2 плоскостных сооружений на 1 тыс. чел. | 2047,5 |

# Максимальный уровень доступности объектов физической культуры и массового спорта для населения принимается по таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Максимальный уровень доступности объектов физической культуры и массового спорта

| Наименование объектов | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Спортивные залы | мин | 30* |
| Плавательные бассейны | час | 1* |
| Плоскостные сооружения | м | 1500 |
| Физкультурно-спортивные центры | м | 1500 |

Примечание: * – транспортная доступность

1.1.3 Объекты культуры и досуга

Минимальный уровень обеспеченности населения Черемховского районного муниципального образования объектами культуры и досуга принимается по таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Минимальный уровень обеспеченности населения объектами культуры и досуга

| Наименование объектов | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Городские населенные пункты |
| Муниципальные библиотеки | тыс. единиц хранения на 1 тыс. чел. | 5,25 |
| Муниципальные музеи | объект | 0,4 на 10 тыс. чел. населения районного центра |
| Муниципальные архивы | объект | 1 |
| Учреждения культурно-досугового типа | место на 1 тыс. чел. | 84 |
| Сельские населенные пункты и их группы с численностью населения 0,2 – 1 тыс. чел. |
| Муниципальные библиотеки | тыс. единиц хранения на 1 тыс. чел. | 7,5 |
| Учреждения культурно-досугового типа | место на 1 тыс. чел. | 500-300 |
| Сельские населенные пункты и их группы с численностью населения 1 – 2 тыс. чел. |
| Муниципальные библиотеки | тыс. единиц хранения на 1 тыс. чел. | 6-7,5 |
| Учреждения культурно-досугового типа | место на 1 тыс. чел. | 300-230 |
| Сельские населенные пункты и их группы с численностью населения 2 – 5 тыс. чел. |
| Муниципальные библиотеки | тыс. единиц хранения на 1 тыс. чел. | 5-6 |
| Учреждения культурно-досугового типа | место на 1 тыс. чел. | 230-190 |

# Максимальный уровень доступности объектов культуры и досуга для населения принимается по таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Максимальный уровень доступности объектов культуры и досуга

| Наименование объектов | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Муниципальные библиотеки | м (час) | 800 (0,54) |
| Муниципальные библиотеки | час | 0,54 |
| Муниципальные музеи | час | 24 |
| Муниципальные архивы | час | 24 |
| Учреждения культурно-досугового типа | м | 800 |

Примечания:

- В скобках указаны значения для сельских населённых пунктов;

- Меньшие значения вместимости клубов и библиотек следует принимать для больших населенных пунктов;

- Дополнительно в центральной библиотеке местной системы расселения (муниципальный район) предусматривается 4-4,5 тыс. единиц хранения на 1000 жителей системы расселения (района);

- Транспортная доступность.

1.1.4 Объекты торговли

Минимальный уровень обеспеченности населения предприятиями торговли устанавливается в размере 222 м2 торговой площади на 1000 чел., в т.ч. 68 м2 торговой площади торговых объектов по продаже продовольственных товаров и 154 м2 торговой площади торговых объектов по продаже непродовольственных товаров.

Предельно допустимый радиус обслуживания населения предприятиями торговли, размещенными в жилой застройке, следует принимать 1600 м.

1.1.5 Объекты ритуальных услуг и межпоселенческие места захоронения

Минимальный уровень обеспеченности населения объектами ритуальных услуг и местами захоронения принимается по таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Минимальный уровень обеспеченности населения объектами ритуальных услуг и местами захоронения

| Наименование объектов | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Бюро похоронного обслуживания | объект | 1 |
| Кладбища | га на 1000 чел | 0,26 |

1.2 Транспорт

1.2.1 Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов

Таблица 1.6 – Основные показатели транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств

| Параметры элементов автомобильной дороги | Класс автомобильной дороги |
| --- | --- |
|  | обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |
|  | I В | II | III | IV | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общее число полос движения, штук | 4 и более | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ширина полосы движения, м | 3,5 – 3,75 | 3,5 – 3,75 | 3,5 – 3,75 | 3,25 – 3,5 | 3 – 3,25 | 3,5 – 4,5 |
| Ширина обочины (не менее), м | 3,25 – 3,75 | 2,5 - 3 | 2, 5 - 3 | 2 – 2,5 | 1,5 - 2 | 1 – 1,75 |
| Ширина разделительной полосы, м | 5 | - | - | - | - | - |
| Пересечение с автомобильными дорогами | допускается пересечение в одном уровне с автодорогами со светофорным регулированием не чаще чем через 5 км | в одном уровне | в одном уровне | в одном уровне | в одном уровне | в одном уровне |
| Пересечение с железными дорогами | в разных уровнях | в разных уровнях | в разных уровнях | в разных уровнях | в разных уровнях | в разных уровнях |
| Доступ к дороге с примыкающей дороги в одном уровне | допускается не чаще чем через 5 км | допускается | допускается | допускается | допускается | допускается |
| Максимальный уровень загрузки дороги движением | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Примечания: 1. Ширина обочин автомобильной дороги на особо трудных участках горной местности, на участках, проходящих по особо ценным земельным угодьям, а также в местах с переходно-скоростными полосами и дополнительными полосами на подъем может составлять до 1,5 метра - для дорог IВ и II категорий и до 1 метра - для дорог III, IV и V категорий.

2. На автомобильных дорогах категории IВ ширина разделительной полосы может быть равной 2 метрам (без учета ширины ограждения при наличии дорожных ограждений по оси дороги).

3. Максимальный уровень загрузки дороги движением определяется как отношение величины максимальной интенсивности движения к величине ее пропускной способности.

1.2.2 Места отдыха на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов

Места отдыха следует предусматривать через 15-20 км на дорогах категорий I – II, 25–35 км – на дорогах категории III и 45-55 км – на дорогах категории IV.

Вместимость площадок отдыха следует рассчитывать на одновременную остановку не менее 20-50 автомобилей на дорогах категории I при интенсивности движения до 30000 трансп. ед./сут, 10-15 – на дорогах категорий II и III, 10 – на дорогах категории IV.

При двустороннем размещении площадок отдыха на дорогах категории I их вместимость уменьшается вдвое по сравнению с указанной выше.

1.3 Инженерное обеспечение

1.3.1 Объекты электроснабжения

Показатели электропотребления следует принимать по таблице 1.7.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Таблица 1.7 – Укрупненные показатели электропотребления

| Степень благоустройства | Электропотребление, |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Городские населенные пункты, оборудованные стационарными электроплитами : |  |
| без кондиционеров | 2 100 |
| с кондиционерами | 2 400 |
| Поселки и сельские населенные пункты (без кондиционеров): |  |
| не оборудованные стационарными электроплитами | 950 |
| оборудованные стационарными электроплитами | 1350 |

Приложения

Приложение 1

Термины и определения

Местные нормативы градостроительного проектирования – утвержденный в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации нормативный правовой акт муниципального образования, содержащий минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека в отношении объектов, функционирование которых связанно с решением вопросов местного значения.

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Транспортная услуга – результат деятельности исполнителя транспортной услуги по удовлетворению потребностей пассажира, грузоотправителя и грузополучателя в перевозках в соответствии с установленными нормами и требованиями;

Транспортное обслуживание – процесс предоставления транспортных услуг потребителям, в соответствии с установленными нормами и требованиями.

Межмуниципальный общественный транспорт – вид общественного транспорта, предназначенный для перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам.

Остановка общественного транспорта - специально отведённая территория в границах населенного пункта, предназначенная для посадки/высадки пассажиров общественного транспорта.