Раздел 1. Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования

1.1 Жилой фонд

1.1.1. Минимальную обеспеченность населения жилыми помещениями следует принимать в размере:

- 18 м2 на одного человека для жилых помещений, предоставляемых по договору социального найма;

- 14 м2 на одного человека при определении уровня обеспеченности граждан в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

1.2 Учреждения и предприятия обслуживания

Объекты культуры и досуга

1.2.1. Минимальный уровень обеспеченности жителей Каменно-Ангарского сельского населения учреждениями культуры приводится в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Уровень обеспеченности населения учреждениями культуры

| Численность населения сельских населенных пунктов или их групп, тыс. чел. | Вместимость клубов, мест на 1000 жителей | Сельские массовые библиотеки |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. единиц хранения | читательских мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| свыше 0,2 до 1,0 | 500 – 300 | 6 – 7,5 | 5 – 6 |

Примечание:

- Вместимость сельских библиотек принимается в расчете на 1 тыс. чел. зоны обслуживания при 30-минутной доступности.

- Меньшие значения вместимости клубов и библиотек следует принимать для больших населенных пунктов.

Объекты физкультуры и спорта

1.2.2. Минимальный уровень обеспеченности территорией физкультурно-спортивных сооружений принимается в 0,7 га на 1000 чел., спортивными залами общего пользования – в 60 м2 площади пола на 1000 чел., плавательными бассейнами общего пользования – в   20 м2 зеркала воды на 1000 чел., помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий – 70 м2 общей площади на 1000 чел.

1.2.3. Размеры спортивных залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства

1.2.4. Минимальный уровень обеспеченности населения учреждениями жилищно-коммунального хозяйства устанавливается в соответствии с таблицей 1.2.

Таблица 1.2 – Уровень обеспеченности населения учреждениями жилищно-коммунального хозяйства

| Наименование | Уровень обеспеченности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Кладбища традиционного захоронения | 0,24 га на 1000 чел |

1.3 Озелененные территории общего пользования

1.3.1. Минимальный уровень обеспеченности территории населенного пункта озелененными территориями общего пользования устанавливается в размере 12 м2 на человека.

1.3.2. В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

1.4 Транспорт и улично-дорожная сеть

1.4.1. Уровень насыщения автомобильным транспортом следует принимать в размере 350 ед. на 1000 жителей, в том числе легковых автомобилей – 320 ед. на 1000 жителей, из них в частной собственности – 310 ед. на 1000 жителей.

1.4.2. Минимальная плотность сети автомобильных дорог составляет 4,99 км/км2.

1.4.3.  Расчетные параметры и категории улиц и дорог определяются по таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Основные параметры и категории улиц, дорог

| Категория улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Поселковая дорога | Связь населенного пункта с внешними дорогами общей сети | 60 | 3 | 2 | – |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3 | 2 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |
| Улица в жилой застройке: основная второстепенная (переулок) | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением. Связь между основными жилыми улицами | 40 | 2-3 | 1-2 | 1,0-1,5 |
| Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 |  |

1.4.4. Количество парковочных мест для учреждений и предприятий обслуживания по таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Количество парковочных мест для учреждений и предприятий обслуживания

| Учреждений и предприятий обслуживания | Единица измерения | Норма обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Административно-общественные учреждения | 100 работающих | 20 |
| Спортивные объекты | 100 мест | 5 |
| Клубы | на 100 мест | 15 |
| Парки | на 100 единовременных посетителей | 7 |

1.5 Инженерное обеспечение

Объекты водоснабжения и водоотведения

1.5.1. Удельное среднесуточное (за год) водопотребление  на хозяйственно-бытовые нужды населения следует принимать в соответствии с таблицей 1.5.

Таблица 1.5 – Нормы удельного водопотребления

| Населенный пункт | Норма удельного водопотребления л/сут на человека | Коэффициент на промышленные нужды | Коэффициент суточной неравномерности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Каменно-Ангарск | 150 | 1,1 | 1,3 |
| д. Балухарь | 150 | 1,1 | 1,3 |

1.5.2. Удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно таблице 1.5 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

1.5.3. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя проживающего в районе застройки, следует принимать равным 30 л/сут.

1.5.4. Удельные расходы на полив принимаются равными 50 л/сут. на человека.

Объекты теплоснабжения

1.5.5. При разработке документов территориального планирования следует принимать удельные показатели расхода тепловой энергии, приведённые в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Удельные показатели расхода тепловой энергии

| Типы зданий | Удельные показатели расход тепловой энергии на отопление зданий ккал/час на м2 или [ккал/час на м3] в зависимости от этажности зданий |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Жилые здания | Отапливаемая площадь зданий, м2* |  |  |  |  |
|  | 60 и менее | 78,4 | – | – | – |
|  | 100 | 70,0 | 75,6 | – | – |
|  | 150 | 61,6 | 67,2 | 72,8 | – |
|  | 250 | 56,0 | 58,8 | 61,6 | 64,4 |
|  | 400 | – | 50,4 | 53,20 | 56,0 |
|  | 600 | – | 44,8 | 47,6 | 50,4 |
|  | 1000 и более | – | 39,2 | 42,0 | 44,8 |
| Общественные здания, кроме, детских садов и предприятий сервисного обслуживания | [23,52] | [21,3] | [20,16] | [17,92] |
| Детские сады | [25,2] | [25,2] | [25,2] | – |
| Сервисного обслуживания | [12,9] | [12,32] | [11,8] | [11,2] |

Объекты электроснабжения

1.5.6. Расчётные показатели электропотребления принимаются по таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Расчётные показатели электропотребления

| Степень благоустройства | Электропотребление, |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Поселки и сельские населенные пункты (без кондиционеров): |  |
| не оборудованные стационарными электроплитами | 950 |
| оборудованные стационарными электроплитами | 1350 |

Примечание: Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Нормы накопления бытовых отходов

1.5.7. Нормы накопления бытовых отходов принимаются по таблице 1.8.

Таблица 1.8 – Нормы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов, чел/год |
| --- | --- |
|  | кг | л |
| 1 | 2 | 3 |
| Твердые: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190 | 900 |
| от прочих жилых зданий | 300 | 1100 |
| Общее количество отходов с учетом общественных зданий | 280 | 1400 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | – | 2000 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5,0 | 8,0 |

Примечание: Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

Приложения

Приложение 1

к местным нормативам

градостроительного проектирования

Каменно-Ангарского сельского

поселения

Термины и определения

В настоящем документе применены следующие термины и их определения:

Местные нормативы градостроительного проектирования – утвержденный в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации нормативный правовой акт поселения, содержащий минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека в отношении объектов, функционирование которых связанно с решением вопросов местного значения.

Озелененные территории общего пользования – вид территорий общего пользования, которые отграничиваются красными линиями от кварталов, а также от другого вида территорий общего пользования – улично-дорожной сети. В состав территории включаются парки (в том числе минипарки, специализированные парки, парки культуры и отдыха), сады, скверы, бульвары и иные подобные территории для отдыха населения.

Автомобильная дорога (дорога) – часть территории поселения, определяемая в соответствии с абзацем восьмым статьи 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – территория, находящаяся в границах полос отвода - красных линий, которые в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы земельных участков расположения дороги, предназначенной для движения в соответствующих случаях автомобилей, всех видов городского общественного транспорта, пешеходов. При соблюдении технических регламентов безопасности указанная территория в пределах красных линий может быть использована для размещения других элементов транспортной инфраструктуры, а также для устройства инженерных коммуникаций, включая устройство линий электропередачи, линий связи (подземных и надземных).

Улица – дорога, расположенная в пределах функциональных зон застроенных территорий населенных пунктов поселения, границы которой в виде красных линий являются одновременно границами элементов планировочной структуры – кварталов.

Проезды – подъезды со сквозным движением (когда место выезда не совпадает с местом въезда) через квартал, создание которых допускается в исключительных случаях только для автомобилей специального назначения, когда в сложившейся застройке невозможно создать, оборудовать улицы.

Парковка – стоянка, открытого типа на земельных участках в составе улично-дорожной сети в пределах красных линий дорог и улиц местного значения, а также открытого типа и (или) закрытого типа на земельных участках муниципальной собственности вне улично-дорожной сети – в пределах кварталов.

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.