Введение

Работа по подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Каменно-Ангарского сельского поселения Черемховского района проведена на основании договора № 050-15 от  14 июля   2015 г.

Основаниями для разработки Проекта являются:

- Постановление Администрации Каменно-Ангарского муниципального образования от 22 июня 2015 г. № 34  «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Каменно-ангарского муниципального образования»;

- Ст.8, гл. 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Иные нормативные правовые акты, регулирующие градостроительную деятельность на территории Российской Федерации, Иркутской области, Черемховского муниципального района и Каменно-Ангарского сельского поселения.

Проектом установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Каменно-Ангарского муниципального образования.

В проекте учитываются предложения, зафиксированные в основных документах перспективного планирования Каменно-Ангарского сельского поселения:

Генеральный план Каменно-Ангарского муниципального образования, утвержденный решением Думы Каменно-Ангарского муниципального образования № 59 от 05 июля 2013 г.;

Правила землепользования и застройки Каменно-Ангарского муниципального образования, утвержденные решением Думы Каменно-Ангарского муниципального образования   № 61 от 30 июля 2013 г.

Раздел 1. Определение перечня вопросов местного значения поселения для установления совокупности расчетных показателей

Основными нормативными правовыми документами для подготовки местных нормативов градостроительного проектирования поселения являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 г. № 95-оз «О статусе и границах муниципальных образований Черемховского района Иркутской области»;

- Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 г. № 132-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Иркутской области;

- Устав Каменно-Ангарского муниципального образования;

- Нормативные технические документы;

- Технические регламенты;

- иное законодательство Российской Федерации.

В соответствии с ГрК РФ нормативы градостроительного проектирования поселения включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения населения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

В основе определения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения населения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения лежит определение перечня объектов местного значения.

Определение перечня объектов местного значения поселения основывается на утверждении, в соответствии с п.4 ст. 29.2 ГрК РФ – нормативы градостроительного проектирования поселения устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к следующим областям:

1) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

2) автомобильные дороги местного значения;

3) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

Вопросы местного значения поселения определены в п.1 ст.14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

На основании ст. 44 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» перечень вопросов местного значения Каменно-Ангарского муниципального образования определяется Уставом Каменно-Ангарского муниципального образования.

Соответственно, определение перечня вопросов местного значения поселения для составления перечня объектов местного значения поселения основывается на перечне вопросов согласно Уставу Каменно-Ангарского муниципального образования.

Анализ статьи 6 Главы 2 Устава Каменно-Ангарского муниципального образования выявил несоответствие п.1 ст.14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части:

- в п. 21 ст.6 Главы 2 Устава Каменно-Ангарского муниципального образования отсутствует часть полномочий, предусмотренных п.19 п.1 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а именно «…а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения».

Однако данное разночтение не повлияет на определение перечня вопросов местного значения поселения для составления перечня объектов местного значения поселения (см. Приложение 3).

В таблице 1.1.1 приводится перечень объектов местного значения Каменно-Ангарского сельского поселения, в отношении которых будут установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения населения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Таблица 1.1.1 – Перечень объектов местного значения поселения

| Объекты, создающиеся за счет бюджетных средств полностью или частично | Объекты, создающиеся за счет доходов от предпринимательской деятельности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Жилой фонд |
| социальное жилье для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством* | объекты жилищного строительства коммерческие |
| объекты муниципального жилищного фонда* |  |
| Учреждения и предприятия обслуживания |
| объекты культуры и досуга | объекты торговли |
| библиотеки | объекты общественного питания |
| объекты физкультуры и спорта | объекты бытового обслуживания |
| кладбища традиционного захоронения* | объекты, предоставляющие ритуальные услуги |
| объекты связи |  |
| Объекты благоустройства и озеленения территории* |  |
|  | Объекты и места массового отдыха |
| Транспорт и улично-дорожная сеть |
| автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов* |  |
| парковки на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов* |  |

| Объекты, создающиеся за счет бюджетных средств полностью или частично | Объекты, создающиеся за счет доходов от предпринимательской деятельности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Инженерное обеспечение |
| объекты электроснабжения населенных пунктов |  |
| объекты теплоснабжения населенных пунктов |  |
| объекты газоснабжения населенных пунктов |  |
| объекты водоснабжения населенных пунктов |  |
| объекты водоотведения населенных пунктов |  |

Примечание: *- Объекты, которые должны строиться исключительно за счет средств муниципального бюджета, на основании анализа Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Кроме того, к вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, и, соответственно, к полномочиям поселения относится установление нормы накопления бытовых отходов.

Таким образом, органы местного самоуправления не могут посредством местных нормативов градостроительного проектирования нормировать объекты, создающиеся за счет доходов от предпринимательской деятельности, за счет федерального и регионального бюджетов.

Регулирование градостроительной деятельности в области указанных выше объектов сферы услуг производится путем установления градостроительных регламентов в правилах землепользования и застройки.

Раздел 2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, иными объектами местного значения поселения и перечня расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения

2.1 Общая информация о Каменно-Ангарском сельском поселении. Географическое положение. Административно-территориальное устройство. Положение в системе расселения. Природно-климатические условия

Каменно-Ангарское муниципальное образование расположено в северо-восточной части территории Черемховского муниципального района. Оно граничит с юга и с запада с Черемховским муниципальным образованием Черемховского муниципального района, с севера – с муниципальным образованием «Аларский район» Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области. На востоке граница с муниципальным образованием «Боханский район» Усть-Ордынского Бурятского округа проходит по акватории р. Ангары (Братского водохранилища).

Каменно-Ангарское сельское поселение расположено в северо-западной части лесостепной Иркутско-Черемховской равнины с абсолютными высотами 400 – 500 м и однообразными слаборасчлененными плоскими междуречьями.

Выгоды экономико-географического положения Каменно-Ангарского муниципального образования связаны с размещением на берегу Братского водохранилища, в зоне влияния Транссибирской железнодорожной магистрали и автомобильной дороги федерального значения Р-255 «Сибирь» (на участке «Красноярск – Иркутск»), выход на которую осуществляется по автодорогам местного значения «Рысево – Каменно-Ангарск», затем «Жаргон – Кирзавод». Расстояние от центра поселения до районного центра по автомобильной дороге составляет 52 км.

Каменно-Ангарское муниципальное образование со статусом сельского поселения входит в состав Черемховского районного муниципального образования Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области от 16 декабря 2004 г. № 95-оз «О статусе и границах муниципальных образований Черемховского района Иркутской области». В Каменно-Ангарское муниципальное образование входят село Каменно-Ангарск и деревня Балухарь, относящиеся к сельским населенным пунктам. Административным центром Каменно-Ангарского муниципального образования является село Каменно-Ангарск. По данным Службы государственной статистики, по состоянию на 01 января 2015 г. общая численность населения муниципального образования составила 0,5 тыс. чел. Территория Каменно-Ангарского сельского поселения в границах муниципального образования, установленных законом Иркутской области от 16 декабря 2004 г. № 95-оз, составляет 10 638,33 га, средняя плотность населения – 4,8 чел./км2, что выше, чем в среднем по Иркутской области.

Каменно-Ангарское муниципальное образование входит в Черемховскую районную систему расселения с центром в г. Черемхово, с которым поддерживает культурно-бытовые связи. В качестве центра муниципального образования с. Каменно-Ангарск осуществляет функции административного управления и культурно-бытового обслуживания в отношении д. Балухарь, расположенной на расстоянии 8 км. Связь между населенными пунктами осуществляется автомобильным транспортом.

Климат на территории поселения резко континентальный, с продолжительной зимой, коротким летом, с большим колебанием температур как по сезонам, так и в течение суток и низкими средними годовыми температурами. Среднегодовая температура составляет  – 1,4°С. Среднемесячные температуры января – -25°С. Температура воздуха в июле в среднем +19°С. Абсолютный максимум температур достигает +37°С, а абсолютный минимум – -52°С. Амплитуда колебания среднесуточных температур воздуха наибольшего значения в 25 – 30°С наблюдается в марте. Суммы положительных температур воздуха более 10°С варьируют в широких пределах. Продолжительность безморозного периода составляет, в среднем, 105 дней и в зависимости от микроклиматических условий местности меняется от 92 до 112 дней. Средняя дата прекращения заморозков весной колеблется в различных пределах от 30 мая до 18 июня. Первые осенние заморозки наступают 18 августа – 3 сентября.

Среднее количество осадков за год составляет 400 мм, причём максимум их приходится на июль-август (60 – 70% общей суммы), начало вегетационного периода характеризуется засушливостью. Средние за лето коэффициенты увлажнения составляют 0,4 – 0,5. Высота снежного покрова – 20-40 см. Залегание снежного покрова крайне неравномерное, открытые участки часто оголены, что приводит к глубокому промерзанию почво-грунтов и их слабому увлажнению. Число дней со снежным покровом – 154…168. Устойчивый снежный покров устанавливается 5-10 ноября, а разрушается 4-11 апреля. Полный сход снежного покрова приурочен к 26-27 апреля.

Преобладающее направление ветров в течение года северо-западное при средней скорости 3-5 м/сек. К неблагоприятным климатическим условиям следует отнести засухи, суховеи и пыльные бури. Повторяемость засух на остепнённых территориях составляет 5 – 7 раз в десятилетие, в лесостепных 2 – 4 раза. Чаще всего засухи наблюдаются в мае-июне и сочетаются с суховеями. Пыльные бури вызывают ветровую эрозию почвы, в результате чего часть распаханных угодий утрачивает свое плодородие.

Несмотря на то, что основная часть атмосферных осадков приходится на летний период, их хронически не хватает для выращивания некоторых сельскохозяйственных культур. Особенно острый дефицит увлажнения ощущается в начале вегетационного периода.

Гидрография Каменно-Ангарского муниципального образования представлена рекой Ангара (Братское водохранилище).

2.2 Экономическая база развития и формирование населения

С момента основания развитие населенных пунктов Каменно-Ангарского сельского поселения было связано с сельскохозяйственным освоением территории. В середине 1950-х годов здесь был создан совхоз «Откормочный», позднее переименованный в «Каменно-Ангарский» с центральной усадьбой в с. Каменно-Ангарск. В настоящее время на территории муниципального образования действуют сельскохозяйственные предприятия: крестьянское фермерское хозяйство «Самбуров», ИП «Жигалов М.В.», ИП «Соболев С.В.», а также подсобные хозяйства населения. Генеральным планом предусматривается организация закупок молока в рамках одноименной действующей районной целевой программы с последующей переработкой на базе СХОАО «Белореченское» и ИП «Колмаков С.А.»; развитие крестьянских фермерских хозяйств и организация рыболовных артелей. Приоритетным бизнес-проектом на территории поселения является создание хлебопекарни. Таким образом, функциональный профиль Каменно-Ангарского сельского поселения является сельскохозяйственным и сохраняется на перспективу.

Формирование постоянного населения в границах муниципального образования относится к началу XIX века. К 1959 г. численность населения на территории сельского поселения составила 0,57 тыс. чел. Основными занятиями жителей были ведение сельского хозяйства и различные промыслы. В последующий период численность жителей оставалась сравнительно стабильной на уровне 0,5 – 0,6 тыс. чел. (в 1989 г. – 566 чел.). В 90-е гг. прошлого века, в условиях социально-экономической нестабильности и появления безработицы в городских населенных пунктах, миграционный отток сменился притоком населения с целью ведения подсобного сельского хозяйства. К 2002 г. численность жителей населенных пунктов Каменно-Ангарской сельской администрации увеличилось до 683 чел. В настоящее время снова отмечается миграционный отток населения, временами по объему превышающий естественный прирост. Численность жителей сельского поселения стабилизировалась на уровне 0,5 тыс. чел. На перспективу ожидается рост численности занятых в экономике и смена механического оттока жителей на миграционный приток, что приведет к увеличению численности населения к 2032 г. до 0,54 тыс. чел.

2.3 Программы социально-экономического развития

- Программа комплексного социально-экономического развития Каменно-Ангарского муниципального образования на 2011 – 2015 гг., утвержденная решением Думы Каменно-Ангарского сельского поселения от 17 мая 2007 г. № 30 с изменениями в соответствии с решением Думы Каменно-Ангарского муниципального образования от 30 мая 2011 г. № 99.

2.4 Определение минимальных расчетных показателей

2.4.1 Жилой фонд

2.4.1.1. Поскольку на сегодняшний день органами местного самоуправления Каменно-Ангарского сельского поселения норма предоставления жилого помещения не установлена, то минимальная обеспеченность населения жилыми помещениями принимается на основании решения районной Думы Черемховского районного муниципального образования от 28 августа 2007 г. №239 в размере:

- 18 м2 на одного человека для жилых помещений, предоставляемых по договору социального найма;

- 14 м2 на одного человека при определении уровня обеспеченности граждан в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

2.4.2 Учреждения и предприятия обслуживания

2.4.2.1. Минимальный уровень обеспеченности населения учреждениями и предприятиями обслуживания устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Доступность учреждений и предприятий обслуживания принимается в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Объекты физкультуры и спорта

2.4.2.2. Минимальный уровень обеспеченности населения спортивными и физкультурно-оздоровительными объектами устанавливается в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Минимальный уровень обеспеченности территорией физкультурно-спортивных сооружений принимается в 0,7 га на 1000 чел., спортивными залами общего пользования – в 60 м2 площади пола на 1000 чел., плавательными бассейнами общего пользования – в   20 м2 зеркала воды на 1000 чел., помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий – 70 м2 общей площади на 1000 чел.

2.4.2.3. Размеры спортивных залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

Объекты культуры и досуга

2.4.2.4. Минимальный уровень обеспеченности населения учреждениями культуры устанавливается в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и приводится в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1 – Уровень обеспеченности учреждениями культуры

| Численность населения сельских населенных пунктов или их групп, тыс. чел. | Вместимость клубов, мест на 1000 жителей | Сельские массовые библиотеки |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. единиц хранения | читательских мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| свыше 0,2 до 1,0 | 500 – 300 | 6 – 7,5 | 5 – 6 |

Примечания:

- Вместимость сельских библиотек принимается в расчете на 1 тыс. чел. зоны обслуживания при 30-минутной доступности.

- Меньшие значения вместимости клубов и библиотек следует принимать для больших населенных пунктов.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства

2.4.2.5. Минимальный уровень обеспеченности населения объектами жилищно-коммунального хозяйства устанавливается в соответствии СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и принимается по таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.2 – Уровень обеспеченности населения учреждениями жилищно-коммунального хозяйства

| Наименование | Уровень обеспеченности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Кладбища традиционного захоронения | 0,24 га на 1000 чел |

2.4.3 Озелененные территории общего пользования

2.4.3.1. Озелененные территории общего пользования – объекты градостроительного нормирования – представлены в виде парков, садов, скверов, бульваров, а также территорий зеленых насаждений в составе участков для отдыха и туризма.

2.4.3.2. Минимальный уровень обеспеченности территории населенного пункта озелененными территориями общего пользования устанавливается в соответствии с  СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и принимается в размере 12 м2 на человека.

2.4.3.3. В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

2.4.4 Транспорт и улично-дорожная сеть

2.4.4.1. При расчете загрузки уличной сети, а также при расчете потребности в местах хранения автомобилей, уровень насыщения автомобильным транспортом следует принимать на основе генерального плана Каменно-Ангарского муниципального образования в размере 350 ед. на 1000 жителей, в том числе легковых автомобилей – 320 ед. на 1000 жителей, из них в частной собственности – 310 ед. на 1000 жителей.

2.4.4.2. Расчетные показатели плотности автомобильных дорог общего пользования определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

Согласно генеральному плану Каменно-Ангарского муниципального образования, общая протяженность улично-дорожной сети (далее – УДС) составляет 31,21 км. Минимальная плотность сети автомобильных дорог определяется как отношение проектируемой протяженности улично-дорожной сети к площади населенного пункта и составляет 4,99 км/км2.

2.4.4.3.  Расчетные параметры и категории улиц и дорог определяются по таблице 2.4.3.

Таблица 2.4.3 – Основные параметры и категории улиц, дорог

| Категория улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Поселковая дорога | Связь населенного пункта с внешними дорогами общей сети | 60 | 3 | 2 | – |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3 | 2 | 1,5 – 2,25 |
| Улица в жилой застройке: |
| Улица в жилой застройке: основная второстепенная (переулок) | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением. Связь между основными жилыми улицами | 40 | 2-3 | 1-2 | 1,0 – 1,5 |
| Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75 – 3,0 | 1 | 0 – 1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 |  |

2.4.4.4. Поскольку дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

2.4.4.5. Система парковок для временного хранения индивидуального транспорта должна обеспечивать размещение планируемого количества автотранспорта при расчетной автомобилизации, установленной генеральным планом. Количество парковочных мест для учреждений и предприятий обслуживания по таблице 2.4.4.

Таблица 2.4.4 – Количество парковочных мест для учреждений и предприятий обслуживания

| Учреждений и предприятий обслуживания | Единица измерения | Норма обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Здания и сооружения |
| Административно-общественные учреждения | 100 работающих | 20 |
| Спортивные объекты | 100 мест | 5 |
| Клубы | на 100 мест | 15 |
| Парки | на 100 единовременных посетителей | 7 |

2.4.5 Инженерное обеспечение

Объекты водоснабжения и водоотведения

2.4.5.1. Жилая и общественная застройка в Каменно-Ангарском муниципальном образовании, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или локальными системами водоснабжения и канализации. В жилых функциональных зонах, не обеспеченных централизованным водоснабжением и хозяйственно-бытовой канализацией, размещение многоэтажных жилых домов не допускается.

2.4.5.2. Удельное среднесуточное (за год) водопотребление  на хозяйственно-бытовые нужды населения следует принимать в соответствии с таблицей 2.4.5. Показатель удельного среднесуточного (за год) водопотребления для проектирования систем водоснабжения и водоотведения и разработки градостроительной документации для Каменно-Ангарского муниципального образования, принят на основе аналитических и расчетных данных, приведенных в генеральном плане Каменно-Ангарского муниципального образования.

Таблица 2.4.5 – Нормы удельного водопотребления

| Населенный пункт | Норма удельного водопотребления л/сут на человека | Коэффициент на промышленные нужды | Коэффициент суточной неравномерности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Каменно-Ангарск | 150 | 1,1 | 1,3 |
| д. Балухарь | 150 | 1,1 | 1,3 |

2.4.5.3. Дифференцированная норма удельного водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды  для населения Каменно-Ангарского муниципального образования принята, с учетом объектов соцкультбыта в зависимости от принятого благоустройства.

2.4.5.4 Удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно таблице 2.4.5, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

2.4.5.5. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя проживающего в районе застройки, принимается равным 30 л/сут.

2.4.5.6. Удельные расходы на полив принимаются равными 50 л/сут. на человека.

2.4.5.7. Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcyт.m, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды следует определять по формуле:

Qсут = qсутN/1000,

где qсут – удельное водопотребление, принимаемое по таблице 2.4.5;

N – расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

2.4.5.8. Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления Qcyт.m, м3/сут, следует определять:

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, для населенных пунктов Каменно-Ангарского муниципального образования принят равным:

Kсут.max = 1,1; Kсут.min = 0,7.

2.4.5.9. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов водоснабжения не нормируется, так как исходит из тенденций развития населенных пунктов и  определяется в каждом конкретном случае.

# Объекты дождевой канализации

2.4.5.10. Минимально и максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов дождевой канализации не нормируется, определяется расчетным путем на основе данных многолетних наблюдений метеостанций за атмосферными осадками в конкретной местности (не менее чем за 10 – 15 лет), а также данных наблюдений на ближайших репрезентативных метеостанциях.

Объекты теплоснабжения

2.4.5.11. Тепловые нагрузки потребителей следует определять:

- для существующих зданий жилищно-коммунального сектора и действующих промышленных предприятий согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

- для вновь вводимых жилых и общественных зданий с учетом повышения теплозащитных свойств ограждающих конструкций зданий и энергосберегающих технологий тепловой поток на отопление определяется в соответствии с показателями нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий соответствующей этажности, приведенными в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», с учетом климатической зоны по величине градусо-суток отопительного периода поселения и с соответствующим переводом в сопоставимые единицы ккал/час.

Удельный (на 1 м2 отапливаемой площади пола квартир или полезной площади помещений [или на 1 м3 отапливаемого объёма]) расход тепловой энергии на отопление здания должен быть меньше или равен значению, указанному в таблице 2.4.6.

Таблица 2.4.6 – Удельные показатели расхода тепловой энергии

| Типы зданий | Удельные показатели расход тепловой энергии на отопление зданий ккал/час на м2 или [ккал/час на м3] в зависимости от этажности зданий |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Жилые здания | Отапливаемая площадь зданий, м2* |  |  |  |  |
|  | 60 и менее | 78,4 | – | – | – |
|  | 100 | 70,0 | 75,6 | – | – |
|  | 150 | 61,6 | 67,2 | 72,8 | – |
|  | 250 | 56,0 | 58,8 | 61,6 | 64,4 |
|  | 400 | – | 50,4 | 53,20 | 56,0 |
|  | 600 | – | 44,8 | 47,6 | 50,4 |
|  | 1000 и более | – | 39,2 | 42,0 | 44,8 |
| Общественные здания, кроме, детских садов и предприятий сервисного обслуживания | [23,52] | [21,3] | [20,16] | [17,92] |
| Детские сады | [25,2] | [25,2] | [25,2] | – |
| Сервисного обслуживания | [12,9] | [12,32] | [11,8] | [11,2] |

Примечание:* – При промежуточных значениях отапливаемой площади здания в интервале 60 – 1000 м2 значения  должны определяться по линейной интерполяции.

2.4.5.12. Расчетная производительность котельной определяется суммой расходов тепла на отопление и вентиляцию при максимальном режиме (максимальные тепловые нагрузки) и тепловых нагрузок на горячее водоснабжение при среднем режиме и расчетных нагрузок на технологические цели при среднем режиме. При определении расчетной производительности котельной должны учитываться также расходы тепла на собственные нужды котельной, включая отопление котельной.

2.4.5.13. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов теплоснабжения не нормируется, в связи с тем, что население непосредственно объектами теплоснабжения не пользуется.

Объекты электроснабжения

2.4.5.14. Расход электроэнергии и потребность в мощности источников следует определять:

- для производственных и сельскохозяйственных предприятий – по опросным листам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным показателям;

- для жилищно-коммунального сектора – в соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с учетом изменений и дополнений к разделу 2 «Расчётные электрические нагрузки», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», а также с учетом Нормативов градостроительного проектирования Иркутской области.

За базовый показатель ()электропотребления принимается электропотребление в сельских населенных пунктах при условии 100%-ой обеспеченности населения стационарными электрическими плитами.

В соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» на 1 человека.

Полученные расчётные показатели электропотребления с учетом коэффициента благоустройства населенных пунктов представлены в таблице 2.4.7.

Таблица 2.4.7 – Расчётные показатели электропотребления

| Степень благоустройства | Расчет показателей | Электропотребление, |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Поселки и сельские населенные пункты (без кондиционеров): не оборудованные стационарными электроплитами (= 0,7) оборудованные стационарными электроплитами (= 1,0) |  |  |
|  |  | 950 |
|  |  | 1350 |

Примечание: Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

2.4.5.15. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов электроснабжения не нормируется, поскольку зависит от расположения центров нагрузок и центров питания и определяется при проведении проектных работ в каждом конкретном случае.

Нормы накопления бытовых отходов

2.4.5.16. Нормы накопления бытовых отходов в поселении не установлены, фактическое потребление не учитывается, поэтому предлагается установить норму накопления бытовых отходов согласно приложению М (рекомендуемое) СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и в соответствии с таблицей 2.4.8.

Таблица 2.4.8 – Нормы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов, чел/год |
| --- | --- |
|  | кг | л |
| 1 | 2 | 3 |
| Твердые: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190 | 900 |
| от прочих жилых зданий | 300 | 1100 |
| Общее количество отходов с учетом общественных зданий | 280 | 1400 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | – | 2000 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5,0 | 8,0 |

Примечание: Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

Приложения

Приложение 1

к местным нормативам

градостроительного проектирования

Каменно-Ангарского сельского

поселения

Термины и определения

В настоящем документе применены следующие термины и их определения:

Местные нормативы градостроительного проектирования – утвержденный в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации нормативный правовой акт поселения, содержащий минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека в отношении объектов, функционирование которых связанно с решением вопросов местного значения.

Озелененные территории общего пользования – вид территорий общего пользования, которые отграничиваются красными линиями от кварталов, а также от другого вида территорий общего пользования – улично-дорожной сети. В состав территории включаются парки (в том числе минипарки, специализированные парки, парки культуры и отдыха), сады, скверы, бульвары и иные подобные территории для отдыха населения.

Автомобильная дорога (дорога) – часть территории поселения, определяемая в соответствии с абзацем восьмым статьи 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – территория, находящаяся в границах полос отвода - красных линий, которые в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы земельных участков расположения дороги, предназначенной для движения в соответствующих случаях автомобилей, всех видов городского общественного транспорта, пешеходов. При соблюдении технических регламентов безопасности указанная территория в пределах красных линий может быть использована для размещения других элементов транспортной инфраструктуры, а также для устройства инженерных коммуникаций, включая устройство линий электропередачи, линий связи (подземных и надземных).

Улица – дорога, расположенная в пределах функциональных зон застроенных территорий населенных пунктов поселения, границы которой в виде красных линий являются одновременно границами элементов планировочной структуры – кварталов.

Проезды – подъезды со сквозным движением (когда место выезда не совпадает с местом въезда) через квартал, создание которых допускается в исключительных случаях только для автомобилей специального назначения, когда в сложившейся застройке невозможно создать, оборудовать улицы.

Парковка – стоянка, открытого типа на земельных участках в составе улично-дорожной сети в пределах красных линий дорог и улиц местного значения, а также открытого типа и (или) закрытого типа на земельных участках муниципальной собственности вне улично-дорожной сети – в пределах кварталов.

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Приложение 2

к местным нормативам

градостроительного проектирования

Каменно-Ангарского сельского

поселения

Перечень законодательных и нормативных документов

Конституция Российской Федерации

Земельный кодекс Российской Федерации

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Водный кодекс Российской Федерации

Лесной кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 г. № 95-оз «О статусе и границах муниципальных образований Черемховского района Иркутской области»

Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 г. № 132-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»

Устав Каменно-Ангарского муниципального образования

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»

Региональные нормативы градостроительного проектирования Иркутской области, утвержденные Постановлением Правительства Иркутской области № 712-пп от 30 декабря 2014 г.

СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

СП 14.13330.2011. Актуализированная редакция «СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах»

СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99*» Строительная климатология

СП 34.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»

СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»

РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей (с изменениями от 29.06.1999 г.)»

СП 31.110.2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»

СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»

СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»