ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальный заказчик

Администрация Черемховского районного

муниципального образования

Муниципальный контракт

№ 1 от 04.06. 2012года

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

НОВОСТРОЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Том I

Положения о территориальном планировании

(Утверждаемая часть)

Иркутск

2012

## Разработчики документа территориального планирования Генеральный план Новостроевского МО

|  | Генеральный директор ОАО «Иркутскгражданпроект» |  | В.Ю. Юртин |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдел территориального планирования |
|  | Начальник Отдела территориального планирования |  | С.Г. Алёшкина |
| Архитектурная часть |  |  |  |
|  | Главный архитектор проекта |  | С.А. Александров |
|  | Архитектор 1-й категории |  | Е.И. Логванова |
|  | Архитектор 2-й категории |  | Н.А. Журихина |
|  | Архитектор 2-й категории |  | И.Ю. Роднина |
|  | Архитектор |  | Т.Н.Писканова |
|  | Архитектор |  | А.В. Тарасова |
| Основные разделы |  |  |  |
| Экономика | Инженер-экономист |  | Д.С. Каркавина |
| Транспорт | Ведущий инженер |  | Е.А. Зелент |
| Транспорт | Техник |  | А.В. Комель |
| Водоснабжение и водоотведение | Главный специалист |  | В.С. Ленденев |
| Электроснабжение и связь | Инженер 2-й категории |  | Е.Е. Акреева |
| Теплоснабжение | Инженер |  | С.Ю. Салманова |
| Охрана природы и окружающей среды | Инженер-эколог |  | Н. С. Токменина |
| Охрана объектов культурного наследия | Главный специалист |  | Е.В. Пуляевская |
| Специальные разделы |  |  |  |
| Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций | Инженер ГО ЧС |  | Э.В. Щелканов |
| Инженерная подготовка и защита территорий | Главный инженер проекта |  | А.А. Плетненцова |
| Сбор исходных данных | Архитектор 2-й категории |  | А.В. Пономарев |

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ, ПРАВИЛАМИ И СТАНДАРТАМИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Разработчики документа территориального планирования Генеральный план Новостроевского МО	2

ВВЕДЕНИЕ	4

ГЛАВА I. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОВОСТРОЕВСКОГО МО	10

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Новостроевского МО	10

Таблица 1. Виды функциональных зон, используемых в Генеральном плане Новостроевского МО.	10

Таблица 2. Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного значения Новостроевского муниципального образования. Параметры функциональных зон.	12

Таблица 3. Основные показатели предлагаемых административно-территориальных границ.	15

Задание на подготовку проекта правил землепользования и застройки Новостроевского муниципального образования Черемховского района Иркутской области	16

# ВВЕДЕНИЕ

Подготовка проекта Генерального плана осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом результатов публичных слушаний по проекту генерального плана и предложений заинтересованных лиц.

Генеральный план Новостроевского муниципального образования (в дальнейшем – Новостроевское МО) выполнен на основании Муниципального контракта №1 от 04.06.2012г, заключенного между ОАО «Иркутскгражданпроект» и администрацией Черемховского районного муниципального образования, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области, в том числе с Градостроительным кодексом РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004г, в ред. Федеральных законов от 19.07.2011 №246-ФЗ), Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011г №244 «Об утверждении методических рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», Законом Иркутской области от 23.07.2008г №59-оз "О градостроительной деятельности в Иркутской области", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Черемховского района, а также в соответствии с техническим заданием на проектирование.

Проект Генерального плана Новостроевского МО обеспечивает разработку стратегических аспектов комплексного развития территории, учитывает широкий спектр направлений, включая выбор социально-экономических, экологических и иных векторов преобразования территории поселения. Проект генерального плана содержит схему зонирования территорий, определяющую виды использования территорий и устанавливающую ограничения на их использование для осуществления градостроительной деятельности.

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращения чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнений окружающей среды, охрану и использование охраняемых природных территорий, ландшафтов, сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Проект Генерального плана утверждается представительным органом муниципального образования.

Генеральный план Новостроевского МО реализуется на основании утвержденного представительным органом местного самоуправления плана в границах рассматриваемой территории.

План реализации Генерального плана Новостроевского МО утверждается органом местного самоуправления Новостроевского МО в течение трех месяцев со дня утверждения документа территориального планирования.

Предполагается выделить следующие сроки реализации Генерального плана:

- расчетный срок, на который рассчитываются все основные проектные решения – 2032 год;

-первая очередь, на которую определяются первоочередные мероприятия – 2022 год.

Внесение изменений в Генеральные планы следует осуществлять в том же порядке, в котором осуществляется разработка и утверждение проектов генеральных планов.

Внесение в Генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний.

Положения Генерального плана могут использоваться:

- при комплексном решении вопросов социально-экономического развития;

- при разработке и утверждении в установленном порядке программ в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, а также для приведения перечисленных программ в соответствие, согласно утвержденным положениям генеральных планов поселений, городских округов;

- при установлении границ муниципальных образований и населённых пунктов, принятии решений о переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, последующей подготовке градостроительной документации других видов;

- при разработке документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов федерального, регионального или местного значения, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лесных планов, проектов зон охраны объектов культурного наследия, других документов, связанных с разработкой проектов границ зон с особыми условиями использования территорий.

Авторский коллектив выражает признательность администрации Новостроевского МО, а также всем специалистам, участвовавшим в данной работе, за помощь в сборе необходимой информации и благодарит за участие в творческой работе, за предложения и практические советы при разработке документов территориального планирования.

Состав проекта

| № | Наименование | Секретность |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы (2-й этап - разработка Генерального плана МО) |
| Утверждаемая часть |
| 1. | Том I. Положения о территориальном планировании | Не секретно |
| Материалы по обоснованию |
| 2. | Том II. Градостроительное планирование развития территории | Не секретно |
| Графические материалы (2-й этап - разработка Генерального плана МО) |
| Утверждаемая часть |
| 3. | Карта функциональных зон с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Новостроевского МО. Основной чертеж. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:25000 | Не секретно |
| 4. | Карта функциональных зон населенного пункта: п. Новостройка с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Новостроевского МО. Основной чертеж. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:5000 | Не секретно |
| 5. | Карта функциональных зон населенных пунктов: п. Чернушка 2-я, с. Инга с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Новостроевского МО. Основной чертеж. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:5000 | Не секретно |
| 6. | Карта планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и автомобильных дорог местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Новостроевского МО. Инженерная подготовка территории. М 1:25000 | Не секретно |
| 7. | Карта населенного пункта: п. Новостройка с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и автомобильных дорог местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Новостроевского МО. Инженерная подготовка территории. М 1:5000 | Не секретно |
| 8. | Карта населенных пунктов: п. Чернушка 2-я, с. Инга с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и автомобильных дорог местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Новостроевского МО. Инженерная подготовка территории. М 1:5000 | Не секретно |
| Материалы по обоснованию |
| 9. | Карта расположения объектов местного значения Новостроевского МО. Опорный план. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:25000. Схема расположения Новостроевского МО в структуре района. М 1:500000 | Не секретно |
| 10. | Карта расположения объектов местного значения Новостроевского МО. Опорный план населенные пункты: п. Городок, п. Новостройка, п. Чернушка 1-я. Зоны с особыми условиями территории. М 1:5000 | Не секретно |
| 11. | Карта расположения объектов местного значения Новостроевского МО. Опорный план населенных пунктов: п. Чернушка 2-я, с. Инга. Зоны с особыми условиями территории. М 1:5000 | Не секретно |
| 12. | Карта-схема территорий объектов культурного наследия. М 1:150 000 | Не секретно |

Термины и определения

В настоящей градостроительной документации термины и определения используются в следующих значениях:

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

градостроительная документация - обобщенное наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

задание на проектирование (градостроительное задание) - документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов генеральных планов, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительное регулирование - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по упорядочению градостроительных отношений, возникающих в процессе градостроительной деятельности, осуществляемая посредством принятия законодательных и иных нормативных правовых актов, утверждения и реализации документов территориального планирования, документации по планировке территории и правил землепользования и застройки;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

нормативы градостроительного проектирования (региональные и местные) - совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

муниципальный заказчик - орган местного самоуправления, обеспечивающий подготовку документов территориального планирования при размещении заказа на подготовку градостроительной документации;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, которые используются для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

исполнитель - физическое или юридическое лицо, являющееся разработчиком проекта генерального плана на основании заключенного с заказчиком муниципального контракта на подготовку такой документации и осуществляющее ее подготовку в соответствии с требованиями законодательства и условиями заключенного контракта;

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала);

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

объект капитального строительства (федерального, регионального и местного значения) - существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

высота здания – определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается.

При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

При определений количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие;

гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Используемые сокращения

МО – муниципальное образование

СТП – Схема территориального планирования

ГО - гражданская оборона и ЧС - чрезвычайные ситуации

ИТМ - инженерно-технические мероприятия

ФГИС ТП - федеральная государственная информационная система территориального планирования

ИСОГД - информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;

СанПиН - санитарные правила и нормы

СНиП - строительные нормы и правила

ГОСТ - государственные стандарты

СЗЗ – санитарно-защитная зона

ВЗ – водоохранная зона

СТО – станция технического обслуживания

КНС – канализационная насосная станция

КОС – канализационные очистные сооружения

КПД – коэффициент полезного действия

ПДК – предельно допустимый коэффициент

ТЭО – технико-экономическое обоснование

ПС – подстанция

ТП – трансформаторная подстанция

СИП – самонесущий изолированный провод

ООТП – объекты охраны природных территорий

ПНЗ – пост наблюдения за загрязнением (атмосферного воздуха)

# ГЛАВА I. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОВОСТРОЕВСКОГО МО

## 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Новостроевского МО

А также их основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

## Таблица 1. Виды функциональных зон, используемых в Генеральном плане Новостроевского МО.

| ИНДЕКС | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- |
|  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |
| Ж-1 | Зоны застройки жилыми домами с приусадебными участками (1-3 этажа) |
| Д | Зоны размещения объектов дошкольного образования |
| ШД | Зоны размещения объектов школьного и дополнительного образования |
|  | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |
| ОД-1 | Зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения |
| ОД-2 | Зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения |
| ОД-3 | Зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности |
| ОД-5 | Зоны размещения научно-исследовательских учреждений |
| ОД-4 | Зоны размещения объектов здравоохранения и санаторно-курортного лечения |
| ОД-7 | Зоны размещения объектов культуры и культовых зданий |
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |
| ПК-1 | Зоны размещения производственных объектов 1, 2, 3 класса опасности |
| ПК-2 | Зоны размещения производственных объектов 4, 5 класса опасности |
| ПК-3 | Зоны размещения коммунальных и складских объектов |
|  | ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |
| ИТ-1 | Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры |
| ИТ-2 | Зоны размещения объектов транспорта |
|  | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| СХ-1 | Зоны сельскохозяйственных угодий |
| СХ-2 | Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения |
|  | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| Р-1 | Зоны лесопарков |
| Р-2 | Зоны парков, скверов и бульваров |
| Р-3 | Зоны размещения объектов физической культуры и массового спорта |
| Р-4 | Зоны размещения объектов туристско-рекреационного назначения |
| Р-5 | Зоны размещения пляжей |
|  | ЗОНЫ ПРИРОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| ПН-1 | Зоны природных территорий |
| ПН-2 | Зоны, занятые лесами |
| ПН-3 | Зоны природных территорий со сложным рельефом |
| ПН-4 | Зоны территорий с нарушенным рельефом |
| ПН-5 | Зоны территории болот |
| ПН-6 | Зоны водных объектов |
|  | ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| СН-1 | Зоны озеленения специального назначения |
| СН-2 | Зоны объектов специального назначения |
| СН-3 | Зоны режимных объектов |
| СН-4 | Зоны кладбищ |
| СН-5 | Зоны закрытых кладбищ |
| СН-7 | Зоны складирования и захоронения отходов |
|  | ИНЫЕ ЗОНЫ |
| И-1 | Зоны неиспользуемых территорий |

## Таблица 2. Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного значения Новостроевского муниципального образования. Параметры функциональных зон.

| Наименование объекта | Значение | Местоположение | Индекс зоны | Параметры функциональных зон | Зоны с особыми условиями использования территории | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Максимальная этажность | Площадь территории |  | Объектов | Всего |
| Экономика |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | местное | П.Городок | Ж-1 | 3 | 53,9га |  | 0,915 тыс. кв. м | 21,956 тыс. кв. м |
|  |  | П.Новостройка | Ж-1 |  |  |  | 12,836 тыс. кв. м |  |
|  |  | П.Чернушка 1-я | Ж-1 |  |  |  | 2,35 тыс. кв. м |  |
|  |  | П.Чернушка 2-я | Ж-1 |  | 5,7га |  | 2,345 тыс. кв. м |  |
|  |  | С.Инга | Ж-1 |  | 7,8га |  | 3,51 тыс. кв. м |  |
| Детские сады | местное | П.Новостройка | Д | 2 | 0,22га |  | 55 мест | 55 мест |
| Школа-сад | местное | С.Инга | ШВ | 2 | 0,1га |  | 20 мест | 40 мест |
|  |  | П.Чернушка 2-я | ШВ |  | 0,1га |  | 20 мест |  |
| ФАПы | местное | П.Новостройка | ОД-4 | 1 | 0,2га |  | 10 посещений в смену | 30 посещений в смену |
|  |  | П.Чернушка 2-я | ОД-4 |  | 0,2га |  | 10 посещений в смену |  |
|  |  | С.Инга | ОД-4 |  | 0,2га |  | 10 посещений в смену |  |
| Клубные учреждения | местное | С.Инга | ОД-7 | 2 | 0,5га |  | 100 мест | 100 мест |
| Библиотека | местное | П.Новостройка | ОД-7 |  | 0,01га |  | 11 тыс.ед.хранения | 11 тыс. ед. хр. |
| Спортивные площадки | местное | П.Новостройка | Р-3 | - | 1га | санитарный разрыв от трибун до 500 мест 100 м | 1га | 2га |
|  |  | С.Инга | Р-3 |  | 1га |  | 1га |  |
| Здание администрации | местное | П.Новостройка | ОД-1 |  | 0,1га |  | 200 кв.м | 200 кв.м |
| Аэропорт | местное | п.Новостройка | ИТ-3 |  | 1,2га |  |  |  |
| Лесозаготовительное предприятие | местное | п.Новостройка | ПК-2 |  | 5га |  |  |  |
| Пилорама | местное | п.Чернушка 2-я | ПК-2 |  | 2,7га |  |  |  |
|  |  | с.Инга |  |  | 3,3га |  |  |  |
| Пункт приема и переработки дикоросов | местное | п.Чернушка 2-я | ПК-2 |  | 2,3га |  |  |  |
| Пункт таксидермии | местное | с.Инга | ПК-1 |  | 0,5га |  |  |  |
| Транспорт и улично-дорожная сеть |
| Реконструкция улиц и дорог | местное | Новостроевское МО |  |  | 20,6 га |  | 34,31 км | 20,6 га |
| Строительство улиц и дорог | местное | Новостроевское МО |  |  | 36,3 га |  | 60,49 км | 36,3 га |
| АЗС | местное | П.Новостройка | ИТ-2 |  | 0,1га | Санитарный разрыв 25м | одна топливораздаточная колонка | 0,1га |
| СТО | местное | П.Новостройка | ИТ-2 |  | 0,1га |  | два поста | 0,1га |
| Водоснабжение и канализация |
| Резервуаров чистой воды | местное | п. Новостройка | ИТ-1 |  |  |  | 2х50 м3 | 6х50 м3 |
|  |  | п. Чернушка 2-я |  |  |  |  | 2х50 м3 |  |
|  |  | с. Инга |  |  |  |  | 2х50 м3 |  |
| Водозабор | местное | п. Новостройка | ИТ-1 |  |  |  | 180м3/сутки | 180м3/сутки |
| Водоочистные сооружения | местное | п. Новостройка | ИТ-1 |  |  |  | 180м3/сутки | 180м3/сутки |
| Централизованный водозабор с очистными сооружениями | местное | п. Чернушка 2-я | ИТ-1 |  |  |  | 10-30м3/сутки | 10-30м3/сутки |
|  |  | с. Инга |  |  |  |  | 10-30м3/сутки | 10-30м3/сутки |
| Насосные станции | местное | п. Новостройка | ИТ-1 |  |  |  | 50м3/час | 50м3/час |
| Насосные станции | местное | п. Чернушка 2-я | ИТ-1 |  |  |  | 5-10м3/час | 5-10м3/час |
|  |  | с. Инга |  |  |  |  | 5-10м3/час | 5-10м3/час |
| Водопровод | местное | Новостроевское МО |  |  |  | Санитарно-защитная полоса не менее 10 м по обе стороны водопровода | Д=100-150мм 5,8км 2Д=100мм-6,8 км | Д=100-150мм –5,8 км 2Д=100мм-6,8 км |
| Теплоснабжение |
| Котельная | местное | П.Новостройка | **** |  |  |  | 0,11 Гкал/час |  |
| Котельная | местное | С.Инга | **** |  |  |  | 0,13 Гкал/час |  |
| Электроснабжение |
| Реконструкция ПС «Новостройка» | местное | п. Новостройка | **** | По заданию на проектирование | 0.4га | СЗЗ -50м | Замена трансформатора на 6,3МВА | 1х6,3МВА |
| ЛЭП | местное | Строительство ВЛ10кВ «ПС Новостройка -Инга» | - | - | - | Санитарный разрыв -10 м | 10кВ Длина 11км | 10кВ Длина 11км |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | п. Новостройка | **** | По заданию на проектирование | 0,06 га | СЗЗ -10м | 10/0,4кВ ТП(1х400кВА) 3ТП(2х400кВА) 2ТП(1х630кВА) | 10/0,4кВ ТП(1х400кВА) 3ТП(2х400кВА) 2ТП(1х630кВА) (питание от ПС «Новостройка») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | п. Чернушка 2-я | **** | По заданию на проектирование | 0,01 га | СЗЗ -10м | 10/0,4кВ ТП(2х400кВА) | 10/0,4кВ ТП(2х400кВА) (питание от ПС «Новостройка») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | с. Инга | **** | По заданию на проектирование | 0,02 га | СЗЗ -10м | 10/0,4кВ ТП(1х400кВА) ТП(2х400кВА) | 10/0,4кВ ТП(1х400кВА) ТП(2х400кВА) (питание от ПС «Новостройка») |

Примечание.

*реконструируемые объекты.

**** - Объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, могут быть расположены в любой функциональной зоне настоящего Генерального плана.

## Таблица 3. Основные показатели предлагаемых административно-территориальных границ.

| Наименование административно-территориальной границы | Планируемая площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- |
| п. Городок | 397,55 га | Перечень земельных участков, которые включаются и исключаются в (из) границ населенных пунктов, представлен в материалах по обоснованию (Том 2). |
| п. Новостройка |  |  |
| п. Чернушка 1-я |  |  |
| п. Чернушка 2-я | 127,84 га |  |
| с. Инга | 188,83 га |  |

## Задание на подготовку проекта правил землепользования и застройки Новостроевского муниципального образования Черемховского района Иркутской области

| № | Наименование разделов задания | Содержание разделов задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид градостроительной документации | Правила землепользования и застройки Новостроевского муниципального образования (далее Правила) |
| 2 | Основание для разработки градостроительной документации | Постановление администрации Новостроевского муниципального образования от 20.10.2011г. № 46 |
| 3 | Заказчик | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи, экологии и по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Черемховского районного муниципального образования (УЖКХ АЧРМО). |
| 4 | Исполнитель | Определяется конкурсом на право заключения муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| 5 | Характеристика объекта территориального планирования | Местоположение Новостроевского муниципального образования: Новостроевское муниципальное образование расположено в Черемховском районе Иркутской области. Площадь Новостроевского муниципального образования –153697га. Численность населения Новостроевского муниципального образования по состоянию 01.01.2011г– 1023 человек. Административный центр Новостроевского муниципального образования п. Новостройка, площадью - 252га, количество жителей - 642 чел. В состав муниципального образования входят следующие населенные пункты: п. Чернушка 1-я, площадь - 158га, количество жителей - 102 чел.; п. Чернушка 2-я, площадь - 81га, количество жителей - 91 чел.; п. Городок, площадь - 30га, количество жителей - 38 чел.; п. Шанхар, площадь - 25га., количество жителей - 3 чел.; с. Инга, площадь - 137га, количество жителей - 147 чел. |
| 6 | Материалы, предоставляемые заказчиком |  |
|  | 6.1 Материалы о современном использовании территории | Материалы землепользования (схемы землепользования, отводы), сведения об известных объектах культурного наследия и их зон охраны (Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области), законодательные и другие документы органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам землепользования и застройки |
|  | 6.2 Материалы и документы, учет которых обязателен | - Проект Схемы территориального планирования Иркутской области; - проект Схемы территориального планирования Черемховского районного муниципального образования; - проект Генерального плана Новостроевского муниципального образования |
| 7 | Основные требования к проектным решениям | Состав проекта Правил должен соответствовать Градостроительному кодексу Российской Федерации и Рекомендациям. 1. Проект Правил включает в себя: - порядок применения правил землепользования и застройки и внесения изменений в указанные правила; - карту градостроительного зонирования, выполненных на топографических планах в М 1:25000 или 1:5000; - градостроительные регламенты. 1.1. Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них изменений включает в себя положения: о регулировании землепользования и застройки органами местного управления, в том числе существующей застройки в целях реконструкции объектов капитального строительства, развития застроенных территорий, комплексного строительства, выявления свободных от прав третьих лиц земельных участков для строительства; об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами; о подготовке документации по планировке территории; о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки; о внесении изменений в правила землепользования и застройки; о регулировании иных вопросов землепользования и застройки. 1.2. На картах градостроительного зонирования территории Новостроевского МО выделяются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны не устанавливаются применительно к одному земельному участку. На отдельной схеме градостроительного зонирования отображаются границы зон с особыми условиями использования территории, границы территорий объектов культурного наследия. 1.3. Градостроительные регламенты включают виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 8 | Состав работы | анализ градостроительных материалов, фиксирующих существующую ситуацию и динамику изменений использования территории поселения с целью определения тенденции развития, в том числе, анализ ранее разработанной и утвержденной градостроительной документации; анализ региональной законодательной базы и муниципальной нормативной правовой базы по вопросам землепользования и застройки; комплексная оценка основных проблем и выявление пространственного развития территории; подготовка карт градостроительного зонирования и разработка градостроительных регламентов; подготовка текстов процедурных норм, регламентирующих различные аспекты землепользования и застройки. |
| 10 | Этапы, последовательность и сроки выполнения работ | Согласно календарному плану работ |
| 11 | Требования к выдаваемым материалам | Проект Правил передается Исполнителем Комиссии для согласования в соответствующем масштабе, в полном объёме, в 4 экз. и в электронном виде на компакт-дисках в формате программы Панорама 7. Для проведения публичных слушаний Исполнитель подготавливает демонстрационный выставочный материал (количество экземпляров уточнить) в электронном виде и на бумажном носителе. По результатам проведения публичных слушаний и согласования, Комиссия передаёт Муниципальному заказчику доработанный текстовой и графический материалы документа в полном объёме, в 4 экз., в электронном виде на компакт-дисках в формате программы Панорама 7 (включая формат обмена данными). |
| 12 | Порядок согласования | Определяется в соответствии со ст. 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |