ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальный заказчик

Администрация Черемховского районного

муниципального образования

Муниципальный контракт

№ 02 от 01.10. 2010 года

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

НОВОСТРОЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Том II

Материалы по обоснованию

Иркутск

2012

## Разработчики документа территориального планирования Генеральный план Новостроевского МО

|  | Генеральный директор ОАО «Иркутскгражданпроект» |  | В.Ю. Юртин |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдел территориального планирования |
|  | Начальник Отдела территориального планирования |  | С.Г. Алёшкина |
| Архитектурная часть |  |  |  |
|  | Главный архитектор проекта |  | С.А. Александров |
|  | Архитектор 1-й категории |  | Е.И. Логванова |
|  | Архитектор 2-й категории |  | Н.А. Журихина |
|  | Архитектор 2-й категории |  | И.Ю. Роднина |
|  | Архитектор |  | Т.Н. Писканова |
|  | Архитектор |  | А.В. Тарасова |
| Основные разделы |  |  |  |
| Экономика | Инженер-экономист |  | Д.С. Каркавина |
| Транспорт | Ведущий инженер |  | Е.А. Зелент |
| Транспорт | Техник |  | А.В. Комель |
| Водоснабжение и водоотведение | Главный специалист |  | В.С. Ленденев |
| Электроснабжение и связь | Инженер 2-й категории |  | Е.Е. Акреева |
| Теплоснабжение | Инженер |  | С.Ю. Салманова |
| Охрана природы и окружающей среды | Инженер-эколог |  | Н. С. Токменина |
| Охрана объектов культурного наследия | Главный специалист |  | Е.В. Пуляевская |
| Специальные разделы |  |  |  |
| Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций | Инженер ГО ЧС |  | Э.В. Щелканов |
| Инженерная подготовка и защита территорий | Главный инженер проекта |  | А.А. Плетненцова |
| Сбор исходных данных | Архитектор 2-й категории |  | А.В. Пономарев |

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ, ПРАВИЛАМИ И СТАНДАРТАМИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Разработчики документа территориального планирования Генеральный план Новостроевского МО	2

ВВЕДЕНИЕ	7

ГЛАВА I. ОЦЕНКА ПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ТЕРРИТОРИИ	13

1. Природные условия	13

1.1. Географическое положение	13

1.2. Климатические условия	13

1.3. Рельеф и геологические условия	13

1.4. Гидрографическая характеристика	13

1.5. Минерально-сырьевые ресурсы	13

2. Анализ настоящего положения	14

2.1. Положение Новостроевского сельского поселения в системе расселения	14

2.2. Использование территории	14

2.3. Жилищный фонд	16

2.4. Учреждения культурно-бытового обслуживания	16

3. Экономическая база развития муниципального образования	19

3.1. Отрасли производственной сферы	19

3.1.1. Промышленность	19

3.1.2. Рекреационная деятельность	20

3.1.3. Внешний транспорт и связь	20

3.1.5. Специальные учебные заведения	20

3.2. Отрасли непроизводственной сферы	20

3.3. Прогноз численности населения	21

4. Оценка экологической ситуации	22

4.1. Атмосферный воздух	22

4.2. Обращение с отходами	22

4.3. Система зеленых насаждений (Эколого-рекреационный аспект)	22

4.3.1. Зеленые зоны поселений	23

4.3.2. Система озеленения поселений	24

ГЛАВА II. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ	26

1. Предложение по функциональному зонированию территории	26

1.1. Поселок Новостройка	26

1.2. Поселок Чернушка 2-я	27

1.3. Село Инга	27

2. Предложение по изменениям границ населенных пунктов. Планируемые объекты федерального, регионального и местного значения	28

2.1. Поселок Новостройка	28

2.2. Поселок Чернушка 2-я	28

2.3. Село Инга	28

ГЛАВА III. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	28

1. Ограничения использования территории	28

1.1. Зоны санитарных разрывов от инженерных коммуникаций	28

1.2. По экологическим и санитарно-гигиеническим условиям	29

1.2.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	29

1.2.2. Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов	30

ГЛАВА IV. ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ	32

1. Настоящее положение	32

1.1. Внешний транспорт	32

1.2. Улично-дорожная сеть и внутрипоселковый транспорт	32

1.3. Автотранспорт и предприятия по обслуживанию автотранспорта	33

2. Проектное решение	33

2.1. Улично-дорожная сеть	34

2.2. Легковой транспорт	34

2.3. Воздушный транспорт	35

ГЛАВА V. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ	35

1. Настоящее положение	35

1.1. Информация о подземных источниках питьевой воды	35

1.2. Водоснабжение. Хозяйственно – бытовая, ливневая канализация	35

2. Проектное решение	36

2.1. Водоснабжение	36

2.2. Хозяйственно - бытовая канализация	37

2.3. Ливневая канализация	37

ГЛАВА VI. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	37

1. Настоящее положение	37

2. Проектное решение	37

ГЛАВА VII. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	37

1. Существующее положение	37

1.1. Расчетные электрические нагрузки и электропотребление	38

2. Проектное решение	39

ГЛАВА VIII. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, РАДИОФИКАЦИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ	40

1. Существующее положение	40

1.1. Телефонизация	40

1.2. Радиофикация и телевидение	41

2. Проектное решение	41

ГЛАВА IX. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	43

1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	43

2. Мероприятия по обращению с твердыми бытовыми отходами	43

3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	43

4. Мероприятия по охране животного мира	44

5. Мероприятия по озеленению	44

6. Мероприятия по охране от физических факторов окружающей среды	44

ГЛАВА X. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	44

1. Настоящее положение	44

1.1. Территории в зоне затопления	45

1.2. Разрушение защитных сооружений	45

1.3. Заболачивание территории	45

1.4. Нарушенная организация отвода поверхностных вод	46

2. Проектное решение	46

2.1. Комплекс мероприятий на территориях подверженных затоплению	46

2.2. Комплекс мероприятий на территориях подверженных заболачиванию	46

2.3. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений	46

2.4. Организация поверхностного стока	46

ГЛАВА XI. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	47

1. Использование территории	47

2. Жилищное строительство	48

3. Культурно-бытовое строительство	51

4. Зеленые насаждения общего пользования	54

5. Спортивные сооружения	54

6. Проектное решение	56

6.1. Жилищное строительство первой очереди строительства	56

6.2. Культурно-бытовое строительство	58

6.3. Ориентировочный расчет стоимости строительства	60

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	61

ГЛАВА XII. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	62

1. Основные понятия и определения	62

2. Историко-культурный потенциал территории Новостроевского МО	63

3. Государственная охрана объектов культурного наследия	65

3.1. Зоны охраны	66

3.2. Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия	67

3.3. Рекомендуемые регламенты по использованию территорий выявленных ОКН	67

3.4. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	67

ГЛАВА XIII. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	68

1. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новостроевского МО	68

1.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций военного времени	68

1.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	69

1.2.1. Опасные геологические явления и процессы	69

1.2.2. Опасные гидрологические явления и процессы	70

1.2.3. Опасные метеорологические явления и процессы	70

1.2.4. Природные пожары	71

1.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	71

1.3.1. Риски возникновения ЧС на взрывопожароопасных объектах	71

1.3.2. Риски возникновения ЧС на химически опасных объектах	72

1.3.3. Риски возникновения ЧС на радиационно-опасных объектах	72

1.3.4. Риски возникновения ЧС на биологически опасных объектах	72

1.3.5. Риски возникновения ЧС на объектах системы жилищно-коммунального обеспечения	73

1.3.6. Риски возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях и объектах	73

1.3.7. Риски возникновения ЧС на газо-, нефтепроводах	73

1.3.8. Риски возникновения ЧС на транспорте	73

1.4. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	74

2. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования Новостроевского МО, по защите населения и территории в военное время и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера	74

2.1. Концепция плана гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций	74

2.2. Гражданская оборона и мероприятия по защите населения и территории в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера	75

2.3. Связь и оповещение	77

2.4. Светомаскировка	78

2.5. Санитарная обработка	79

2.6. Противопожарные мероприятия	79

ПРИЛОЖЕНИЕ	81

Приложение 1. Задание на подготовку проекта Правил землепользования и застройки Новостроевского муниципального образования Черемховского района Иркутской области.	82

Приложение 2. Ответ на запрос из Cлужбы по охране ОКН Иркутской области.	85

Приложение 3. Исторические карты.	87

Приложение 4. Перечень лицензионных участков недр	90

# ВВЕДЕНИЕ

Подготовка проекта Генерального плана осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом результатов публичных слушаний по проекту Генерального плана и предложений заинтересованных лиц.

Генеральный план Новостроевского муниципального образования (в дальнейшем – Новостроевское МО) выполнен на основании Муниципального контракта №1 от 04.06.2012г, заключенного между ОАО «Иркутскгражданпроект» и администрацией Черемховского районного муниципального образования, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области, в том числе с Градостроительным кодексом РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004г, в ред. Федеральных законов от 19.07.2011 №246-ФЗ), Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011г №244 «Об утверждении методических рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», Законом Иркутской области от 23.07.2008г №59-оз "О градостроительной деятельности в Иркутской области", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Черемховского района, а также в соответствии с техническим заданием на проектирование.

Проект Генерального плана Новостроевского МО обеспечивает разработку стратегических аспектов комплексного развития территории, учитывает широкий спектр направлений, включая выбор социально-экономических, экологических и иных векторов преобразования территории поселения. Проект Генерального плана содержит схему зонирования территорий, определяющую виды использования территорий и устанавливающую ограничения на их использование для осуществления градостроительной деятельности.

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращения чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнений окружающей среды, охрану и использование охраняемых природных территорий, ландшафтов, сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Проект Генерального плана утверждается представительным органом муниципального образования.

Генеральный план Новостроевского МО реализуется на основании утвержденного представительным органом местного самоуправления плана в границах рассматриваемой территории.

План реализации Генерального плана Новостроевского МО утверждается органом местного самоуправления Новостроевского МО в течение трех месяцев со дня утверждения документа территориального планирования.

Предполагается выделить следующие сроки реализации Генерального плана:

- расчетный срок, на который рассчитываются все основные проектные решения – 2032 год;

-первая очередь, на которую определяются первоочередные мероприятия – 2022 год.

Внесение изменений в генеральные планы следует осуществлять в том же порядке, в котором осуществляется разработка и утверждение проектов Генеральных планов.

Внесение в Генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний.

Положения Генерального плана могут использоваться:

- при комплексном решении вопросов социально-экономического развития;

- при разработке и утверждении в установленном порядке программ в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, а также для приведения перечисленных программ в соответствие, согласно утвержденным положениям генеральных планов поселений, городских округов;

- при установлении границ муниципальных образований и населённых пунктов, принятии решений о переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, последующей подготовке градостроительной документации других видов;

- при разработке документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов федерального, регионального или местного значения, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лесных планов, проектов зон охраны объектов культурного наследия, других документов, связанных с разработкой проектов границ зон с особыми условиями использования территорий.

Авторский коллектив выражает признательность администрации Новостроевского МО, а также всем специалистам, участвовавшим в данной работе, за помощь в сборе необходимой информации и благодарит за участие в творческой работе, за предложения и практические советы при разработке документов территориального планирования.

Состав проекта

| № | Наименование | Секретность |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы (2-й этап - разработка Генерального плана МО) |
| Утверждаемая часть |
| 1. | Том I. Положения о территориальном планировании | Не секретно |
| Материалы по обоснованию |
| 2. | Том II. Градостроительное планирование развития территории | Не секретно |
| Графические материалы (2-й этап - разработка Генерального плана МО) |
| Утверждаемая часть |
| 3. | Карта функциональных зон с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Новостроевского МО. Основной чертеж. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:25000 | Не секретно |
| 4. | Карта функциональных зон населенного пункта: п. Новостройка с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Новостроевского МО. Основной чертеж. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:5000 | Не секретно |
| 5. | Карта функциональных зон населенных пунктов: п. Чернушка 2-я, с. Инга с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Новостроевского МО. Основной чертеж. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:5000 | Не секретно |
| 6. | Карта планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи, автомобильных дорог местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Новостроевского МО. Инженерная подготовка территории. М 1:25000 | Не секретно |
| 7. | Карта населенного пункта: п. Новостройка с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и автомобильных дорог местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Новостроевского МО. Инженерная подготовка территории. М 1:5000 | Не секретно |
| 8. | Карта населенных пунктов: п. Чернушка 2-я, с. Инга с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи, автомобильных дорог местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Новостроевского МО. Инженерная подготовка территории. М 1:5000 | Не секретно |
| Материалы по обоснованию |
| 9. | Карта расположения объектов местного значения Новостроевского МО. Опорный план. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:25000. Схема расположения Новостроевского МО в структуре района. М 1:500000 | Не секретно |
| 10. | Карта расположения объектов местного значения Новостроевского МО. Опорный план населенные пункты: п. Городок, п. Новостройка, п. Чернушка 1-я. Зоны с особыми условиями территории. М 1:5000 | Не секретно |
| 11. | Карта расположения объектов местного значения Новостроевского МО. Опорный план населенных пунктов: п. Чернушка 2-я, с. Инга. Зоны с особыми условиями территории. М 1:5000 | Не секретно |
| 12. | Карта-схема территорий объектов культурного наследия. М 1:150 000 | Не секретно |

Термины и определения

В настоящей градостроительной документации термины и определения используются в следующих значениях:

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

градостроительная документация - обобщенное наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

задание на проектирование (градостроительное задание) - документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов генеральных планов, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительное регулирование - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по упорядочению градостроительных отношений, возникающих в процессе градостроительной деятельности, осуществляемая посредством принятия законодательных и иных нормативных правовых актов, утверждения и реализации документов территориального планирования, документации по планировке территории и правил землепользования и застройки;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

нормативы градостроительного проектирования (региональные и местные) - совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

муниципальный заказчик - орган местного самоуправления, обеспечивающий подготовку документов территориального планирования при размещении заказа на подготовку градостроительной документации;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, которые используются для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

исполнитель - физическое или юридическое лицо, являющееся разработчиком проекта генерального плана на основании заключенного с заказчиком муниципального контракта на подготовку такой документации и осуществляющее ее подготовку в соответствии с требованиями законодательства и условиями заключенного контракта;

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала);

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

объект капитального строительства (федерального, регионального и местного значения) - существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

высота здания – определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается.

При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2м.

При определений количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие;

гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Используемые сокращения

МО – муниципальное образование

СТП – Схема территориального планирования

ГО - гражданская оборона и ЧС - чрезвычайные ситуации

ИТМ - инженерно-технические мероприятия

ФГИС ТП - федеральная государственная информационная система территориального планирования

ИСОГД - информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;

СанПиН - санитарные правила и нормы

СНиП - строительные нормы и правила

ГОСТ - государственные стандарты

СЗЗ – санитарно-защитная зона

ВЗ – водоохранная зона

СТО – станция технического обслуживания

КНС – канализационная насосная станция

КОС – канализационные очистные сооружения

КПД – коэффициент полезного действия

ПДК – предельно допустимый коэффициент

ТЭО – технико-экономическое обоснование

ПС – подстанция

ТП – трансформаторная подстанция

СИП – самонесущий изолированный провод

ООТП – объекты охраны природных территорий

ПНЗ – пост наблюдения за загрязнением (атмосферного воздуха)

# ГЛАВА I. ОЦЕНКА ПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ТЕРРИТОРИИ

## 1. Природные условия

## 1.1. Географическое положение

Новостроевское сельское поселение расположено в северо-западной части Черемховского района Иркутской области. Западная граница совпадает с границей Черемховского и Заларинского районов, южная идет по границе Иркутской области с Республикой Бурятия. Восточная граница проходит по р. Урик до впадения в р. Б. Белая, далее по р. Б. Белая до подножья г. Бойнак, поворачивает на север, проходит по пади Могой, по границе Голуметского и Большебельского лесничеств, выходит на границу Черемховского района.

Расстояние от областного центра (по степени удаленности от центра субъекта Федерации) г. Иркутска – 200км или 5 часов поездки. До районного центра г. Черемхово – 109км или 2,5 часа, в живописной таёжной местности, на берегу Большой Белой. С востока на запад проходит дорога регионального значения – «Новостройка - Черемхово».

## 1.2. Климатические условия

Климатические условия различны на территории. Это связано с разнообразием рельефа. В формировании рельефа большую роль сыграла деятельность реки Белой, которая создала широкие долины, с пологими склонами. Средняя температура января опускается до -21оС, а средняя температура июля составляет +18оС. Продолжительность безморозного периода 105 дней. Годовая сумма осадков 400-500мм. Начало вегетационного периода характеризуется засушливостью, а максимум осадков приходится на июль - август.

## 1.3. Рельеф и геологические условия

Горная характеристика рельефа части территории поселения определяет более высокую влажность и количество осадков. Так годовая сумма осадков в селе Инга составляет 556мм.

## 1.4. Гидрографическая характеристика

Гидрографическая сеть Новостроевского МО очень развита и представлена большим реками, такими как: р. Б. Белая, р. Ерма, р. Урик и другими, более мелкими водотоками.

Питание рек смешанное: дождевое, снеговое и подземное. Основным источником питание рек являются осадки (до 55% годового объема). Талые воды составляют до 29-30% годового стока. Устойчивое подземное питание (базисный сток) на малых водотоках колеблется в пределах 16-20% в многоводные годы. Устойчивые величины подземного питания могут приводить к развитию наледей. Основная доля годового стока приходит в теплый период, во время выпадения жидких осадков.

Величины стока изменяются по территории от 156 до 457мм и сильно зависят от высоты бассейна. Неравномерное распределение стока отмечается также и по сезонам.

## 1.5. Минерально-сырьевые ресурсы

Природно-сырьевая база Новостроевского МО представлена запасами исландского шпата (месторождение Малые Углы), месторождениями золота (Хужирское рудопроявление золота, Зэгэн-Гольское рудное поле) (таблица 1.).

Хужирское рудопроявление находится в освоенной части Черемховского района Иркутской области, в 30км к юго-западу от с. Инга и пос. Новостройка и в 130км от районного центра г. Черемхово. Рудопроявление несет признаки как рудного, так и россыпного объекта. Золотоносными являются среднегалечные полимиктовые конгломераты раннекембрийского возраста. Подсчитанные запасы золота составили 409кг.

Таблица 1. Перечень лицензий на пользование недрами.

| Лицензия и сроки ее действия | Недропользователь | Целевое назначение и вид работ | Статус участка | S участка, S горного отвода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИРК 02688 БР 26.04.2010- 25.04.2025 | ЗАО «Индигапетролиум» | Разведка и добыча рудного золота на участке «Хужирское рудопроявление золота» | Горный отвод | 27,41 га |

## 2. Анализ настоящего положения

## 2.1. Положение Новостроевского сельского поселения в системе расселения

Новостроевское МО наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 95 – ОЗ «О статусе и границах муниципального образования «Черемховский район» Иркутской области».

В состав территории Новостроевского МО входят земли следующих населенных пунктов:

- поселок Городок;

- поселок Новостройка;

- поселок Чернушка 1-я;

- поселок Чернушка 2-я;

- село Инга.

История села Новостройка насчитывает всего 110 лет. Предшественницей нынешнего села является заимка Чернушка, основанная в таежной местности в 1901 году. В советское время заимка относилась к Ингинскому сельсовету. Перед коллективизацией на заимке имелось 47 крестьянских хозяйств и проживало 17 человек.

Укрупнение заимки началось в 1930-х годах, когда здесь был создан Черемховский леспромхоз. Тогда же на месте глухой заимки стал отстраиваться поселок Новостройка, ставший центром леспромхоза. К началу 1960-х годов было построено около 300 домов, магазин, столовая, клуб, библиотека, амбулатория и больница.

В 1974 году Ингинский сельсовет переведен в Новостройку и, соответственно, переименован.

Новостроевское сельское поселение входит в состав муниципального образования «Черемховский район», центром которого является г. Черемхово. В состав Черемховского района, помимо Новостроевского сельского поселения, входят еще 1 городское и 16 сельских поселений, а также межселенные территории.

Общая площадь Новостроевского МО – 153626,41га.

По данным текущего статистического учета постоянное население поселения на 01.01.2012г – 1020 человек.

История и местоположение обусловили ведущую роль Новостроевского МО в развитии сельскохозяйственного и промышленного комплекса территории.

## 2.2. Использование территории

Общая площадь рассматриваемой территории составляет 153626,41га. Её использование на исходный год разработки проекта отражено в таблице 2.

Застройкой занято 231,69га, что составляет 0,15% всех земель муниципального образования, зоны занятые лесами занимают большую часть площади в границах муниципального образования (91,024%).

Анализ современного использования территории поселения позволяет сделать вывод о его недостаточной эффективности. На долю жилой застройки приходится 230,82га, или 0,15% территории. Площадь жилой территории в расчете на одного жителя составляет 2262,94м². Значительная часть застройки населенных пунктов – 99,4% жилой зоны, приходится на застройку индивидуальными жилыми домами.

Площадь зон делового, общественного и коммерческого назначения в расчете на одного жителя составляет 0,98м², что значительно меньше уровня других муниципальных образований Иркутской области. Зеленых насаждений общего пользования на территории нет, в виду отсутствия парков, скверов и бульваров на заселенной территории.

Производственные и коммунальные территории занимают площадь в 1,86га, или 0,001% земель поселения. Транспорт занимает 29,82га.

Рекреационных территорий нет.

Таблица 2. Современное использование территории Новостроевского МО.

| Территории | га | % | м²/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) | 229,41 | 0,153 | 2249,12 |
| Зоны размещения объектов школьного и дополнительного образования | 1,41 | 0,001 | 13,82 |
| Итого в пределах жилой застройки | 230,82 | 0,15 | 2262,94 |
| II. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,1 | 0,0001 | 0,98 |
| Зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения | 0,03 | 0,00002 | 0,29 |
| Зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности | 0,12 | 0,0001 | 1,18 |
| Зоны размещения объектов здравоохранения и санаторно-курортного лечения | 0,38 | 0,0002 | 3,73 |
| Зоны размещения научно-исследовательских учреждений | 0,12 | 0,0001 | 1,18 |
| Зоны размещения объектов культуры и культовых зданий | 0,12 | 0,0001 | 1,18 |
| Итого в пределах общественно-деловых зон | 0,87 | 0,001 | 8,53 |
| III. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны размещения коммунальных и складских объектов | 1,86 | 0,001 |  |
| Итого в пределах производственных и коммунальных зон | 1,86 | 0,001 |  |
| IV. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |  |  |  |
| Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры | 0,01 | 0,00001 |  |
| Зоны размещения объектов транспорта | 29,82 | 0,019 |  |
| Итого в пределах зон инженерной и транспортной инфраструктуры | 29,83 | 0,019 |  |
| V. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |
| Зоны сельскохозяйственных угодий | 205,63 | 0,134 |  |
| Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения | 0,62 | 0,0004 |  |
| Итого в пределах зон сельскохозяйственного использования | 206,25 | 0,134 |  |
| VI. ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны размещения объектов туристско-рекреационного назначения | 0 | 0 |  |
| Итого в пределах зон рекреационного назначения | 0 | 0 |  |
| VII. ЗОНЫ ПРИРОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны природных территорий | 9090,26 | 5,917 |  |
| Зоны, занятые лесами | 139836,85 | 91,024 |  |
| Зоны природных территорий со сложным рельефом | 2240,65 | 1,459 |  |
| Зоны территорий с нарушенным рельефом | 46,78 | 0,03 |  |
| Зоны территории болот | 1163,24 | 0,757 |  |
| Зоны водных объектов | 743,45 | 0,484 |  |
| Итого в пределах зон природного назначения | 153121,23 | 99,671 |  |
| VIII. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны кладбищ | 2,61 | 0,002 |  |
| Итого в пределах зон специального назначения | 2,61 | 0,002 |  |
| IX. ИНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны неиспользуемых территорий | 32,94 | 0,021 |  |
| Итого в пределах иных зон | 32,94 | 0,021 |  |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 153626,41 | 100 | 1506141,27 |

## 2.3. Жилищный фонд

Согласно предоставленным данным, на 01.01.2012г жилищный фонд Новостроевского МО составил 11,684 тыс. м² общей площади. На муниципальный жилой фонд приходится 10,67 тыс. м² общей площади (91,3%), на частный – 1,014 тыс. м² общей площади (8,7%).

Средняя плотность населения в жилой застройке составляет по муниципальному образованию 29,2 чел./га.

Жилищный фонд Новостроевского МО представлен деревянными жилыми домами (см. таблицу 3) и по техническим параметрам находится в плохом состоянии. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 79,6%.

Около 34% общей площади ветхих жилых домов (главным образом, 1-этажных деревянных) приходится на территорию п. Новостройка.

Средняя этажность жилой застройки в Новостроевском МО составляет 1 этаж.

Таблица 3. Распределение жилищного фонда Новостроевского МО по этажности и материалу стен по состоянию на 01.01.2012г (тыс. м² общей площади квартир).

| Населенные пункты | 1-этажные | итого | Всего, тыс. м. кв. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-квартирные | 2-квартирные |  |  |
|  | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов |  |
| п. Городок |  | 9 | 9 |  | 1 | 1 |  | 10 | 0,684 |
| п. Новостройка |  | 163 | 163 |  | 39 | 39 |  | 202 | 3,980 |
| п. Чернушка 1-я |  | 34 | 34 |  | 1 | 1 |  | 35 | 1,296 |
| п. Чернушка 2-я |  | 27 | 27 |  | 2 | 2 |  | 29 | 2,268 |
| с. Инга |  | 51 | 51 |  | 1 | 1 |  | 52 | 3,456 |
| Всего | 0 | 284 | 233 | 0 | 44 | 43 | 0 | 328 | 11,684 |
| % | 0,0 | 86,6 | 86,6 | 0,0 | 13,4 | 13,4 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |

Средняя обеспеченность населения Новостроевского МО общей площадью жилья на 01.01.2012г составила 11,5 м²/чел., что значительно ниже среднего уровня для сельских поселений Иркутской области (18,5 м²/чел.).

Для увеличения объемов строительства жилья необходима активизация работы по привлечению населения к участию в областной программе «Молодым семьям - доступное жилье на 2005-2019 годы», в рамках которой предусмотрено оказание государственной поддержи молодым специалистам, молодым семьям в решении жилищной проблемы, а также ввод в эксплуатацию имеющегося жилищного фонда.

Жилищный фонд поселения отличается низким уровнем благоустройства. По предоставленным данным обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования составляет:

водопроводом                             – 0%

канализацией                              – 0%

электроплитами                          – 20%

горячим водоснабжением          – 0%

газовыми плитами                      – 70%

В среднем, по муниципальным образованиям области уровень благоустройства по тем же видам инженерного оборудования составляет 64-82%, т. е. существенно выше.

## 2.4. Учреждения культурно-бытового обслуживания

Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-2011* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996г № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе плановой экономики и практически не были реализованы даже в тот период.

Школы и учреждения дополнительного образования

На 01.01.2012г в Новостроевском МО действует 1 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение: СОШ п. Новостройка (численность учащихся на 1.01.2012г - 100 человек).

Учреждений дополнительного образования на территории поселения нет. Во всех населенных пунктах ведется кружковая работа при школах и клубе.

Дошкольные образовательные учреждения

Детских дошкольных учреждений на территории муниципального образования нет.

Предприятия торговли и общественного питания

Торговая сеть представлена 7 магазинами (4 в п. Новостройка, 1 в п. Чернушка 1-я, 1 в п. Чернушка 2-я  и 1 в с. Инга). Общая торговая площадь составляет 178м².

Учреждения здравоохранения

Поселок Новостройка, село Инга и поселок Чернушка 2-я на своей территории имеют по фельдшерско-акушерскому пункту (ФАП). Требует особого внимания высокая степень износа зданий ФАПов. Молочная кухня и раздаточные пункты отсутствуют.

Предприятия коммунально-бытового обслуживания

Предприятия непосредственного бытового обслуживания на территории Новостроевского МО отсутствуют. В связи с этим необходимо открытие парикмахерской, организация пункта бытового обслуживания.

Бань и гостиниц на территории поселения нет.

Уровень обеспеченности поселения данными услугами находится на крайне низком уровне.

Учреждения культуры и искусства

В Новостроевском МО действуют: сельский клуб в п. Новостройка на 80 посадочных мест, библиотека в п. Новостройка с книжным фондом 10591 экземпляров книг. Необходимо качественное улучшение материально-технической базы сельских учреждений культуры.

Физкультурно-спортивные сооружения

В данный момент на территории Новостроевского МО практически все спортивные мероприятия проходят на базе МОУ СОШ п. Новостройка, где имеется спортзал общей вместимостью на 30 человек (159,5 кв. м.). Требует особого внимания отсутствие крытых мест для занятия спортом.

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

Почтовую связь обеспечивает УФПС Иркутской области Филиал ФГУП «Почта России» Черемховский Почтамт, расположенный в поселке Новостройка.

Коммунальные услуги оказывает Черемховское отделение ООО «Иркутская Энергетическая компания».

Учреждения, оказывающие услуги финансирования, отсутствуют. В связи с этим необходимо развитие кредитования через действующие отделения связи.

Развитие сети объектов культурно-бытового обслуживания Новостроевского МО отражено в таблице 4. Уровень обеспеченности существенно ниже нормативного по таким видам объектов обслуживания, как магазины и клубные учреждения. В муниципальном образовании отсутствуют детские дошкольные учреждения, учреждения дополнительного образования, стационары, станции скорой помощи, молочная кухня, территории спортивных сооружений, бассейн, рыночные комплексы, прачечная, химчистка, баня, гостиница, отделения банков. В достаточной мере развита сеть таких объектов как общеобразовательные школы, ФАПы, аптеки, спортивные залы, массовые библиотеки.

Таблица 4. Современная обеспеченность населения объектами культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01 2012г.

Население 1,020 тыс. чел.

| № | Объекты | Единица измерения | Норматив-ная обеспечен-ность | Вместимость (пропускная способность) | Обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 1000 жит. | % к норма-тиву |
|  | Детские учреждения |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные школы | место | 125 | 150 | 147 | 117,6 |
| 3 | Внешкольные учреждения, | место | 12,5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10% общего количества школьников |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения здравоохранения |
| 5 | Стационары | койка | 13,47 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Поликлиники, амбулатории | посещ. в смену | 18,15 | 30 | 29 | 162,0 |
| 7 | Станции скорой помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Молочные кухни | порция в сутки на 1 ребенка | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 на ребенка | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Аптеки | объект | 1 на 10 тыс. жит. | 1 | 1 на 1,02 тыс. жит. | 100 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |
| 11 | Спортивные залы | м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 60-80 | 159,5 | 156 | 260,6 |
| 12 | Территория спортивных сооружений | га на 1 тыс. чел. | 0,7-0,9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды | 20-25 | 0 | 0 | 0 |
|  | Учреждения культуры и искусства |
| 14 | Клубные учреждения** | мест | 80 | 80 | 78 | 98,0 |
| 15 | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5-7,5 | 10,591 | 10 | 230,7 |
|  | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 16 | Магазины | м2 на 1 тыс. чел. | м2 торг. площади | 300-340 | 178,0 | 175 | 58,2 |
| 17 | Рыночные комплексы | то же | 24-40 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  | Предприятия и учреждения коммунального обслуживания |
| 20 | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Бани | мест на 1 тыс. чел. | место | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Гостиницы | место | 6 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 24 | Отделения связи | объект | 1 на 9-25 | 1 | 1 на 1,02 тыс. чел. | 100 |
|  |  |  | тыс. чел. |  |  |  |
| 25 | Отделения банков, операционная касса | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |

Примечание. В расчете на 1000 жителей.

Таблица 5. Размещение объектов обслуживания внутрипоселкового значения по Новостроевскому МО.

| Населенные пункты | Население (тыс. чел.) | Общеобразовательные школы, мест | Дошкольные учреждения, мест | Магазины, м² торговой площади | Предприятия общепита, мест | Отделения банков, объектов | Отделения связи, объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Новостройка | 0,642 | 150 |  | 140 |  |  | 1 |
| п. Чернушка 1-я | 0,102 |  |  | 4 |  |  |  |
| п. Чернушка 2-я | 0,091 |  |  |  |  |  |  |
| п. Городок | 0,038 |  |  |  |  |  |  |
| с. Инга | 0,147 |  |  | 34 |  |  |  |
| Всего по поселению | 1,02 | 150 | 0 | 178 | 0 | 0 | 1 |

Существующие объекты культурно-бытового обслуживания по территории сельского поселения распределены неравномерно: преимущественно сконцентрированы на территории п. Новостройка.

## 3. Экономическая база развития муниципального образования

## 3.1. Отрасли производственной сферы

## 3.1.1. Промышленность

Промышленное производство представлено ООО «Больше-Бельское», специализирующемся на охотничьих промыслах и сборе дикоросов, а также лесозаготовительным предприятием ИП «Зоркальцев».

Конкурентные преимущества муниципального образования и перспективы дальнейшего роста экономики определяются богатой лесосырьевой базой и рядом крупных месторождений полезных ископаемых (в частности, золота).

Федеральным агентством по недропользованию в Перечень участков недр, предлагаемых для предоставления в пользование, на 2013 год включены месторождения золота, расположенные на территории муниципального образования. Это – Хужирское рудопроявление золота и Зэгэн-Гольское рудное поле с прогнозными запасами золота свыше 40 тонн.

В 2010 году состоялся аукцион на разведку освоения Хужирского месторождения. С октября 2013 года планируется начало промышленной добычи золота в объеме не менее 50кг в год.

Благодаря этому добыча к 2013 году составит 50кг золота в год. Увеличится к 2013 году ежегодная выручка от реализации продукции, работ, услуг на 5% по отношению к показателю 2010 года. Будет создано 50 новых рабочих мест или увеличится численность занятых в экономике на 1% по отношению к показателю 2010 года.

Освоение Зэгэн-Гольского рудного поля приведет к тому, что добыча золота к 2020 году составит 1000кг золота в год. Увеличится к 2020 году ежегодная выручка от реализации продукции, работ, услуг на 80% по отношению к показателю 2010 года. Будет создано 200 новых рабочих мест или увеличится численность занятых в экономике на 3% по отношению к показателю 2010 года.

Лесные ресурсы определяют приоритетом развития Новостроевского МО организацию лесозаготовительных предприятий и предприятий по глубокой переработке древесины, развитие предприятий лесного комплекса по химико-механической переработке всей биомассы древесины для выпуска широкого ассортимента конкурентоспособной продукции.

Богатство территории дарами тайги - дикоросами и пушниной, - определяет возможность строительства завода по переработке дикоросов, организацию пункта сбора дикоросов и пункта таксидермии.

На территории Новостроевского МО выдана 1 лицензия на право пользования недрами. Лицензия имеется у ЗАО «Индигапетролиум» (см. таблицу 6). Всего на территории Новостроевского МО находится 1 лицензионный участок.

Таблица 6. Перечень лицензий на право пользования недрами

| Номер лицензии | Недропользователь | Целевое назначение и вид работ | Месторасположение | Площадь, га* | Статус | Краткое описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИРК №02688 БР | ЗАО "Индигапетролиум" | Разведка и добыча рудного золота на участке "Хужирское рудопроявление золота" | Черемховский район, Иркутская область | 274,14 | Горный отвод | Дата окончания действия лицензии 25.04.2025г. |

*Указанные площади определены с учетом представленных координат горного отвода

Копия лицензии приведена в приложении 4.

## 3.1.2. Рекреационная деятельность

Особенности таежной природы, ландшафта и водоемов предполагают развитие активного туризма. Данное направление обусловлено имеющимся природным потенциалом, популярностью территории как места отдыха не только у городского населения, но и иностранных туристов, проводимой региональной политикой, направленной на развитие туристского бизнеса.

## 3.1.3. Внешний транспорт и связь

Внешние связи Новостроевского МО поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. Восточнее Новостроевского МО проходит автодорога федерального Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск (ранее М-53 «Байкал»). Выход на неё осуществляется по автодороге местного значения «Голуметь-Новостройка», затем «Черемхово-Голуметь-Онот».

Связь обеспечивается спутниковой и радиотелефонной связью сельской администрации, а также почтовым отделением, телефонными таксофонами - 5шт., 2 в п. Новостройка, 1 в п. Городок, 1 в п. Чернушка-2, 1 в с. Инга.

Связь обеспечивается местной телефонной станцией при ООО «Ремонтный завод» и операторами сотовой связи «БВК», «МТС», «Теле 2», а также радиотелефонной связью сельской администрации и отделения почтовой связи.

## 3.1.5. Специальные учебные заведения

Специальных учебных заведений на территории муниципального образования нет.

## 3.2. Отрасли непроизводственной сферы

К кадрам непроизводственной сферы или сферы услуг относятся занятые на предприятиях, в учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности данного муниципального образования.

В связи с развитием производственной базы поселения, поддержкой малого предпринимательства, увеличением численности непостоянного населения и ростом уровня жизни населения, на перспективу намечено увеличение численности кадров сферы услуг. В среднесрочной перспективе развитие малого бизнеса в сфере торговли и общественного питания будет осуществляться за счет расширения сети магазинов и кафе.

## 3.3. Прогноз численности населения

За последние 12 лет население Новостроевского МО уменьшилось на 21 человека и составило 1020 человек. По численности населения муниципальное образование занимает 16 место из 18 поселений Черемховского района.

Рисунок 1. Динамика численности населения Новостроевского МО, человек на конец года.

Таким образом, численность населения муниципального образования за анализируемый период снизилась на 2%.

Схемой территориального планирования Черемховского муниципального района прогнозная численность населения представлена по муниципальным образованиям без разбивки по населенным пунктам. В связи с этим распределение численности населения по населенным пунктам на расчетный срок выполнено относительно существующей численности населения за 2012г.

Таблица 6.1. Численность населения Новостроевского МО, человек на конец года.

| № | Наименование | 2012г | 2022г | 2032г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Новостройка | 642 | 659 | 676 |
| 2 | п. Чернушка 1-я | 102 | 111 | 118 |
| 3 | п. Чернушка 2-я | 91 | 97 | 99 |
| 4 | п. Городок | 38 | 41 | 47 |
| 5 | с. Инга | 147 | 152 | 160 |
|  | Итого | 1020 | 1060 | 1100 |

Таким образом, планируемое изменение численности населения сельского поселения к концу 2032г – увеличение на 7,8% относительно 2012г.

Одним из путей решения проблемы увеличения населения является миграция. Основными мигрантами являются граждане Азии и Кавказа, которые прибывают для временного проживания.

В условиях миграционного оттока и сохранения естественной убыли населения даже в условиях развития экономической базы численность жителей Новостроевского МО на I очередь Генерального плана (2022г) несколько увеличится и составит 1,06 тыс. чел. На расчетный срок ожидается дальнейший рост численности занятых в экономике, минимизация естественной убыли населения и смена механического оттока жителей на миграционный приток населения, что приведет к увеличению численности населения на 2032г до 1,1 тыс. чел.

## 4. Оценка экологической ситуации

## 4.1. Атмосферный воздух

Техногенное влияние на воздушный бассейн селитебной территории Новостроевского МО оказывают, прежде всего, выбросы от автотранспорта.

Сочетание расположения Новостроевского МО и рассредоточенности жилого массива, а также наличие печного отопления жилого сектора, выбросы автотранспорта, неблагоприятные метеорологические условия - обусловливают высокие уровни загрязнения, особенно зимой, что неадекватно значительному снижению объемов валовых выбросов последних десятилетий.

Таблица 7. Перечень предприятий.

| Наименование предприятий | Специфика деятельности предприятий |
| --- | --- |
| ООО «Большебельское» | Охота, пушной промысел, разведение дичи |
| Лесозаготовительное предприятие ИП «Зоркальцев» | Заготовка леса |
| Свалка | Складирование и хранение ТБО и прочих отходов |

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового состояния атмосферы. Мониторинг состояния атмосферного воздуха на территории не проводился. Стационарных постов по контролю над состоянием атмосферного воздуха не организовано. Том ПДВ по муниципальному образованию не разрабатывался.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для предприятий требуется установление СЗЗ с соответствующим уровнем её озеленения, которое будет являться санитарно-защитным барьером между промышленной и селитебной территориями.

## 4.2. Обращение с отходами

В Новостроевском МО имеется одна несанкционированная свалка в п. Новостройка. Санкционированная же не отвечает требованиям СанПиН 2.1.7.1038 и СанПиН 2.1.7.1322-03.

## 4.3. Система зеленых насаждений (Эколого-рекреационный аспект)

Система зеленых насаждений является одним из элементов в структуре природного комплекса и является местом отдыха жителей.

Озеленение территорий является сложной системой, включающей:

- участки озеленения территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары);

- участки озеленения территорий ограниченного пользования (придомовых, школьных и дошкольных детских учреждений, учреждений здравоохранения, культурно - бытовых учреждений);

- участки специального назначения (технические зоны, уличное озеленение, санитарно-защитные зоны, производственные, кладбища).

Таблица 8. Определения и характеристики основных элементов системы озеленения территорий общего пользования и специального назначения.

| Определение | Характеристика |
| --- | --- |
| Озелененные полосы вдоль улиц и дорог | Территория специального назначения, предназначенная для защиты пешеходов, застройки и окружающей среды от воздействия транспорта. |
| Кладбище | Озелененная территория специального назначения, выполняющая роль ритуального парка населенного пункта. |
| Технические зоны | Озелененная территория специального назначения, выполняющая охранные функции с ограничением хозяйственной деятельности. |
| Санитарные полосы | Санитарные полосы отчуждения создаются для магистральных трубопроводов (газо- и нефтепроводов), транспортных коммуникаций (автодорог республиканского значения, железных дорог), высоковольтных линий. |

Зеленые насаждения являются органичной частью планировочной структуры и выполняют в ней важные функции:

- санитарно-гигиеническую;

- декоративно-планировочную;

- рекреационную.

Санитарно-гигиеническая функция зеленых насаждений заключается:

- в очищении атмосферного воздуха от пыли и вредных веществ, содержащихся в выбросах котельных, домовых печей, авто - и воздушного транспорта, сельскохозяйственной техники;

- в ветрозащитной роли;

- в фитонцидном действии;

- в теплорегулирующей роли;

- во влиянии на влажность воздуха;

- в шумозащитной роли.

Декоративно-планировочные функции зеленых насаждений являются средством индивидуализации отдельных районов населенных пунктов. С их помощью преодолевается монотонность застройки, вызванная индустриальными методами строительства и применением типовых проектов.

Сочетание зеленых насаждений с застройкой особенно эффективно, когда зеленые насаждения входят вглубь застройки, поддерживая ее композиционно и декорируя архитектурно неинтересные поверхности и сооружения.

Рекреационное значение зеленых насаждений тесно связано с организацией отдыха жителей.

Система отдыха внутри муниципального образования рассчитана на жителей квартала, групп жилых домов, микрорайона и района населенных пунктов. Она включает в себя сеть спортивных площадок, площадок отдыха, размещаемых среди зеленых насаждений. Озелененные придомовые территории предназначены для игр детей, спортивных занятий, отдыха и бытовых целей.

Обеспеченность дворовыми зелеными насаждениями зависит от типов жилой застройки и должна осуществляться в соответствии с требованиями санитарного и градостроительного законодательства.

Система отдыха среди зеленых насаждений рассчитывается на жителей района или поселения. Она предусматривает сочетание кратковременного отдыха в скверах и бульварах с длительным отдыхом в парках и лесопарках.

Основным рекреационным компонентом растительности является лес, который представлен «зеленой зоной», в черте населенных пунктов. Кроме лесов, обеспеченность жителей озелененными территориями дополняется компонентами «внутрипоселковой системы зеленых насаждений».

## 4.3.1. Зеленые зоны поселений

На территориях, прилегающих к населенным пунктам, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89 (с изменениями от 13.07.1990 г., 23.12.1992 г. и 22.07.1993 г.), предусматриваются зоны, в составе которых выделяются зеленые зоны.

Основное гигиеническое назначение зеленых зон состоит в том, чтобы способствовать улучшению микроклимата и оздоровлению воздушного бассейна населенного пункта, а также обеспечить население удобными, здоровыми и живописными местами отдыха, т.е. и рекреационное предназначение.

Зеленая зона характеризуется лесистостью, которая определяется как отношение покрытых лесом земель к общей площади рассматриваемой административной единицы. Организация зеленых зон регламентируется государственным стандартом (ГОСТ 17.5.3.01-78 «Состав и размер зеленых зон городов»). Территориальная организация зеленых зон предусматривает разделение на лесопарковую и лесохозяйственную части, выделение мест отдыха населения и охраняемых территорий, обеспечивающее выполнение оздоровительных и природоохранных функций леса согласно ГОСТ 17.6.3.01-78.

В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций (СНиП 2.07.01-89*).

По данным государственного учета лесного фонда на 01.01.2011г зеленые зоны населенных пунктов в Иркутской области закреплены за 35 из 87 населенных пунктов. Среди перечисленных в этом списке наименований сельские поселения отсутствуют (Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2009-2010 годах»). Согласно нормативам, размеры общей площади зеленых зон для сельских поселений лесорастительной зоны смешанных лесов с населением до 12 тыс. человек и при лесистости свыше 25% должны быть не мене 55га на 1000 человек, в т. ч. лесопарковая ее часть – 10га 1000 человек (ГОСТ 17.5.3.01-78).

Вокруг населенных пунктов, расположенных в малолесных районах, организовываются ветрозащитные и берегоукрепительные лесные полосы, озеленение склонов, оврагов, балок. Ширина защитных лесных полос для сельских населенных пунктов должна составлять не менее 50м (СНиП 2.07. 01-89).

Рассматривая в целом зеленые зоны Новостроевского МО, необходимо отметить, что растительность зеленых зон поселков испытывает повышенную рекреационную нагрузку. Имеются скопления бытового мусора, превращающиеся в несанкционированные свалки, которые ухудшают экологическое и санитарное состояние насаждений. Уплотнение почвы снижает способность насаждений к воспроизводству и угнетает сами насаждения. Леса часто посещают как местные жители, так и приезжие. Из-за неосторожного обращения с огнем в периоды пожарной опасности возникают очаги лесных пожаров.

Сложившийся породный состав лесных массивов зеленых зон наиболее адаптирован к климатическим и природным условиям местностей. В этой связи нет необходимости изменять его ассортимент. Основная забота о зеленых зонах поселка должна сводиться к восстановлению их нарушенных участков и надлежащему уходу за растениями.

Что касается достаточности площадей зеленых зон для населения, то определить ее не представляется возможным из-за отсутствия информации.

## 4.3.2. Система озеленения поселений

Согласно градостроительным требованиям, обеспеченность жителей населенного пункта озелененными территориями складывается из суммы удельных площадей общего пользования, ограниченного пользования и специального назначения. При этом удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки населенных пунктов (уровень озелененности территорий застройки) должен быть не менее 40% (СНиП 2.07.01.-89).

Участки озелененных территорий общего пользования являются основным звеном зеленых насаждений населенных пунктов. Они включают самые крупные планировочные элементы внутри поселковой застройки, предназначенные для отдыха всего населения: парковые насаждения, скверы, бульвары.

Основу зеленых насаждений общего пользования сел и поселков, как правило, составляют сохранившиеся естественные сосновые леса.

Существующие на сегодняшний день насаждения находятся в той или иной степени деградации. Состояние растительности и степень благоустройства территорий требуют необходимого ухода, должного содержания, постоянного улучшения почвенно-грунтовых условий, что будет способствовать жизнеспособности растений и их функциональному назначению.

Таким образом, организация поселковых парков, скверов и т.п. на существующих и вновь застраиваемых территориях, с учетом требований СНиП 2.07.01-89 по разделу «Ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство», позволит соблюдать достаточность площадей зеленых насаждений общего пользования, а достойный агротехнический уход за растениями будет способствовать выполнению их функционального назначения.

Участки озеленения территорий ограниченного пользования (озеленение жилой общественной застройки) включают придомовые, участки школьных и дошкольных детских учреждений, здравоохранения, культурно-просветительных учреждений. Они предназначены для обеспечения комфортных условий быта (формирование эстетически выразительной пространственной среды) и повседневного отдыха вблизи жилья, улучшают эстетические качества и санитарно-гигиенические условия жилой застройки. Требуемый уровень озеленения территорий ограниченного пользования должен составлять от 40 до 60% общей площади, в зависимости от назначения объекта (таблица 9).

Таблица 9. Озеленение территории ограниченного пользования.

| Территории (участки) объектов | Уровень озеленения (максимальная площадь озеленения), % от общей площади объекта | Минимальная норма озеленения, м2/человека |
| --- | --- | --- |
|  | Требуемый* |  |
| Придомовые | 60 | 5,0 – 7,0 |
| Дошкольные детские учреждения | 50 | 0,7 – 1,2 |
| Школы | 40 | 0,9 – 1,5 |
| Лечебные учреждения | 50 | 1,2 |
| Культурно-просветительные учреждения | 60 | 0,8 |
| Промпредприятия |  | Ориентировочно 3 м2 на работающего |

Маслов, Н.В. Градостроительная экология: учебное пособие. – М.; Высшая школа, 2003. - С.235.

*** СН 245-71. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. - М., 1972.

Рассматривая организацию озеленения территорий промышленных (производственных) предприятий, важно отметить, что она определяется особенностями функционально-технического назначения каждого из них. Площадь участков озеленения в пределах площадки предприятия, согласно СН –245-71, ориентировочно определяется из расчета 3м2 на работающего, а предельный уровень озеленения должен составлять от 15 до 10% от производственной территории.

Участки озеленения территорий специального назначения включают озелененные территории вдоль улиц и дорог, 2 и 3 поясов санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны промышленных предприятий, питомники и кладбища.

Зеленые насаждения вдоль улиц и особенно центральных автодорог выполняют функции защиты зданий и пешеходов от шума, пыли, выхлопных газов, ветро- и снегозащиты. На дорогах сельских поселений преобладают линейные посадки (1-2 ряда деревьев) и кустарники. Конфигурация озеленения прерывистая (изреженная), мозаичная. Основные породы деревьев преимущественно относятся к мягколиственным: тополь, осина, клен и прочие древесные породы. Состояние уличной древесно-кустарниковой растительности не может быть признано удовлетворительным. Часть растительности находится в той или иной степени деградации, т.к. по-видимому, подвергаются воздействию антропо-и техногенных факторов. Степень деградации растительности не определена, т.к. лесопатологические обследования не проводились. В целом, уличное озеленение нарушено и требует восстановления. Недостатки в системе уличного озеленения возможно устранить выбраковкой нежизнеспособных деревьев, кустарников и их обновлением.

К территориям специального назначения относятся и санитарно-защитные зоны (СЗЗ) вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Критерием для определения размера СЗЗ является непревышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух. Ширина СЗЗ определяется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно- защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Минимальный уровень (площадь) озеленения санитарно-защитных зон регламентируется в зависимости от класса опасности предприятия и ширины зоны: до - 300м – 60%, от 300м до1000м – 50%, от 100м и более – 40% (СНиП 2.07.01.-89). Со стороны селитебной территории предусматривается полоса древесно-кустарниковых насаждений не менее 50м, а при ширине СЗЗ до 100м – не менее 20м.

При этом ширина санитарно-защитных полос для осаждения аэрозолей выбросов может составлять 22-25м, в пределах полосы должно быть 7-10 рядов деревьев и кустарников.

Данные об озеленении санитарно-защитных зон предприятий Новостроевского МО отсутствуют. Однако по опыту других муниципальных образований можно предположить, что озеленение СЗЗ предприятий недостаточно. В этой связи требуется проведение работ по озеленению СЗЗ всех предприятий населенного пункта в соответствии с действующими нормативными требованиями.

# ГЛАВА II. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ

По удаленности от районного центра Новостроевское МО занимает предпоследнее место. Поселение относится к притаежным территориям района с их характерными чертами, такими как богатая лесосырьевая база и большое количество месторождений полезных ископаемых. Недостатками является удаленность от магистральных дорог и районного центра, естественная ограниченность территории, периферийное положение. Схема концептуального развития базируется на анализе существующей среды.

В границах Новостроевское МО составляет 153 697га, в него входит 5 населенных пункта: пос. Новостройка, пос. Чернушка 1-я, пос. Чернушка 2-я, пос. Городок, с. Инга. Населенные пункты связаны между собой общей сетью дорог. Уровень обеспеченности инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой – средний.

Сообщение с областным центром осуществляется по автодороге регионального значения «Черемхово-Голуметь-Онот», «Голуметь-Новостройка», федерального значения М-53 «Новосибирск-Иркутск». Осложняющие факторы: сейсмичность - 7-8 баллов, высокая пожароопасность, обусловленная близостью лесных массивов и деревянным исполнением жилого сектора, наличие подтопляемой территории.

## 1. Предложение по функциональному зонированию территории

Генеральный план Новостроевского МО устанавливает функциональное зонирование территории сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Федеральным агентством по недропользованию в Перечень участков недр, предлагаемых для предоставления в пользование на 2013 год, включены месторождения золота, расположенные на территории муниципального образования. Это – Хужирское рудопроявление золота и Зэгэн-Гольское рудное поле с прогнозными запасами золота свыше 40 тонн.

На территории, находящейся вне границ населенных пунктов МО, проектом предусматривается вынос и рекультивация 1 свалки западнее п. Новостройка.

В п. Новостройка предусмотрен ТПУ (транспортный пересадочный узел), включающий в себя реконструкцию аэропорта для малой авиации и строительство автостанции пригородного и междугороднего сообщения.

Свалки, расположенные на территории Новостроевского МО, подлежат закрытию и рекультивации на первую очередь, ввиду их несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям.

В Новостроевском МО - одна несанкционированная свалка: в п. Новостройка.

## 1.1. Поселок Новостройка

Генеральным планом Новостроевского МО предложено объединение населенных пунктов п. Городок и п. Чернушка 1-я с п. Новостройка. Поселок Новостройка (с учетом вышеперечисленных населенных пунктов) расположен в северо-западной части Новостроевского МО, на берегу реки Большая Белая и является административным центром муниципального образования. В южной части поселка расположен аэропорт - недействующий. Через Новостройку проходит дорога регионального значения «Голуметь – Новостройка», связывающая село с остальными населенными пунктами МО и селом Голуметь; дорога «Черемхово – Голуметь – Онот» пересекает М-53. Планировочная структура населенного пункта достаточно компактна. Улица Школьная делит населенный пункт на 2 части северную и южную, на восточной стороне расположено кладбище в 100 м от улицы Школьная. В северной части, в основном, расположена застройка индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа), инженерные, общественно деловые функциональные зоны, а так же зоны школьного и дошкольного образования. В южной части расположена жилая застройка, представленная малоэтажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Планировочная структура населенного пункта носит линейный характер, зоны жилой застройки формируются вдоль существующих улиц - ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Набережная, ул. Трактовая. Северо-западнее п. Новостройка расположено кладбище, а также расположена жилая застройка, представленная одноэтажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками по улице Городок.

Проектом предусмотрено строительство дамбы. Проектом Схемы территориального планирования предусмотрено объединить три поселка: п. Городок, п. Новостройка, п. Чернушка 1-я.

## 1.2. Поселок Чернушка 2-я

Поселок Чернушка 2-я расположен в центральной части Новостроевского МО между п. Новостройка (п. Чернушка 1-я) и с. Инга. С северной части деревню окружают земли сельскохозяйственного назначения и лесной массив, а южную границу опоясывает лесной массив. Через п. Чернушку проходит дорога местного значения «Голуметь – Новостройка», связывающая поселок с остальными населенными пунктами МО и городом Черемхово. Территория реки Большая Белая располагается в северо-восточном направлении поселка. Планировочная структура населенного пункта носит линейный характер, зоны жилой застройки формируются вдоль существующих улиц - ул. Школьная, ул. Лесная, ул. Трактовая.

Проектом предлагается развитие жилой зоны в южной части населенного пункта по улице Школьная, а так же развитие существующего общественного центра. Для застройки предлагаются свободные сельскохозяйственные территории. Проектом предусмотрено строительство дамбы.

## 1.3. Село Инга

Село Инга находится в юго-восточной части Новостроевского МО, перед п. Чернушка 2-я и п. Новостройка. Село примыкает к дороге «Голуметь – Новостройка», связывающей все населенные пункты МО. Село окружает, в основном, лесной массив, и только в северной части расположены земли сельскохозяйственного назначения. На территории юго-западной части населенного пункта располагается река Большая Белая. В юго-западной части населенного пункта находится метеостанция. Улица Центральная делит населенный пункт на 2 части - северную и южную.

Проектом предлагается развитие жилой зоны в северной и южной части населенного пункта вдоль по улице Центральная. Для застройки предлагаются свободные сельскохозяйственные территории.

## 2. Предложение по изменениям границ населенных пунктов. Планируемые объекты федерального, регионального и местного значения

## 2.1. Поселок Новостройка

Проектируемые социальные объекты п. Новостройка планируется разместить по ул. Школьная. Здесь предусматривается строительство детского сада на 55 мест и спортивной площадки, по улице Центральной – строительство ФАПа на 10 мест. Для размещения жилой застройки и объектов соцкультбыта проектом предусматривается расширение границ населенного пункта.

## 2.2. Поселок Чернушка 2-я

Проектируемые социальные объекты п. Чернушка 2-я планируется разместить по ул. Школьной: строительство школы и детского сада на 20 мест, по улице Лесной – строительство ФАПа на 10 мест. Для размещения жилой застройки и объектов соцкультбыта проектом предусматривается расширение границ населенного пункта.

## 2.3. Село Инга

Проектируемые социальные объекты Инги планируется разместить по улице Центральной: строительство школы и детского сада на 20 мест, по улице Центральной – строительство ФАПа на 10 мест и клуб на 100 мест. Для размещения жилой застройки и объектов соцкультбыта проектом предусматривается расширение границ населенного пункта.

# ГЛАВА III. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 1. Ограничения использования территории

В Генеральном плане Новостроевского МО Черемховского района Иркутской области планировочные решения принимаются с учётом следующих зон, запрещающих или ограничивающих градостроительную деятельность:

- Зоны санитарных разрывов инженерных коммуникаций (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

- Зоны по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Водного Кодекса, СанПиН 2.1.4.1110-02).

- Зоны с особыми условиями использования территории.

## 1.1. Зоны санитарных разрывов от инженерных коммуникаций

Зоны санитарных разрывов от инженерных коммуникаций – это, прежде всего:

- зоны разрывов от воздушных линий электропередач;

- придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий.

Транспортная инфраструктура

На дальнейших стадиях проектирования необходимо обеспечить придорожные полосы в следующих размерах:

1) 50 метров – для автомобильных дорог III – IV категорий;

2) 25 метров – для автомобильных дорог V категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, включая платные автомобильные дороги, или об изменении границ таких придорожных полос, принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена статьей 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

По территории района проходят высоковольтные ЛЭП 35/110/220/500кВ. Охранные зоны вдоль ЛЭП устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор ВЛ), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ВЛ от крайних проводов на расстояниях, представленных в следующей таблице.

Таблица 10.

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 220 | 25 |
| 500 | 30 |

## 1.2. По экологическим и санитарно-гигиеническим условиям

В целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сохранения природных ресурсов (водных, минеральных, лесных) в Новостроевском МО устанавливается целый ряд ограничений на градостроительное использование территории, к ним относятся:

- водоохранные зоны (ВЗ) и прибрежные защитные полосы (ПЗП);

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий и объектов.

## 1.2.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены Водным кодексом РФ от 03.06.2006г № 74–ФЗ.

ВЗ являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах ВЗ устанавливаются ПЗП, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина ВЗ морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их ПЗП за пределами территорий населенных пунктов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

В границах ВЗ запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Обязательными условиями являются канализование жилых, общественных и промышленных зданий, благоустройство территории с отводом загрязненных вод на очистные сооружения.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод, в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными ограничениями, запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным кодексом, другими федеральными законами.

Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется жителям соответствующих поселений органами местного самоуправления через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы предоставления такой информации.

Размеры минимальных ВЗ водных объектов, исходя из протяженности от истоков и створов водохозяйственных участков, в административных границах Новостроевского МО (таблица 11) устанавливаются в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 года №74-ФЗ с изменениями от 06.12.2011 года.

Таблица 11. Водоохранные и прибрежные зоны водных объектов Новостроевского МО.

| Наименование водотока | Длина водотока, км | Водоохр. Зона, м | Прибреж. Полоса, м |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Ерма | 411 | 200 | 50 |
| р. Урик | 210 | 200 | 50 |
| Р. Б. Белая |  |  |  |

На территориях поселений, при наличии ливневой канализации и набережных, границы ПЗП совпадают с парапетами набережных. Ширина ВЗ на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина ВЗ и ПЗП измеряется от береговой линии.

Отсутствие контроля над сбором и вывозом мусора приводит к образованию несанкционированных свалок, которые в первую очередь являются источниками загрязнения почвы и, соответственно, создают благоприятные условия для загрязнения подземных и поверхностных вод. Особенно остро стоит вопрос ликвидации неорганизованных свалок в водоохранных зонах рек, в т. ч. образующихся в результате отдыха неорганизованных туристов, количество которых с каждым годом все возрастает.

Зоны массового отдыха населения не оборудованы туалетами и мусоросборниками, из-за отсутствия финансирования не решены вопросы регулярной уборки мест отдыха, не осуществляется контроль за маломерным флотом.

## 1.2.2. Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий. Использование СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и санитарными нормами и правилами (Таблица 12)

Таблица 12. Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий.

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей. - Рекреационные зоны и отдельные объекты. - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки. - Предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий. - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов. - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. - Спортивные сооружения. - Парки. - Образовательные и детские учреждения. - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | -Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. - Пожарные депо. - Бани. - Прачечные. - Объекты торговли и общественного питания. - Мотели. - Гаражи. -Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта. - Автозаправочные станции. - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения. - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий. - Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте-, газопроводы. - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды. - Канализационные насосные станции. - Сооружения оборотного водоснабжения. - Питомники растений для озеленения промышленной площадки и санитарно-защитной зоны. |

Таблица 13. Перечень предприятий и коммунально-складских объектов по Новостроевскому МО. Размеры нормативных СЗЗ, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

| Наименование предприятий | СЗЗ, м |
| --- | --- |
| ООО «Большебельское» | 300 |
| Лесозаготовительное предприятие ИП «Зоркальцев» | 100 |
| Свалка | 1000 |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для предприятий требуется установление СЗЗ с соответствующим уровнем её озеленения, который будет являться санитарно-защитным барьером между промышленной и селитебной территориями. Достаточность нормативного размера СЗЗ подтверждается расчетами рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе при разработке проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ). Проекты ПДВ для предприятий Новостроевского МО отсутствуют. Возможность для их организации имеется. Объектов социальной инфраструктуры, расположенных в нормативных СЗЗ, нет. Часть жилых зданий попадает на территорию СЗЗ.

# ГЛАВА IV. ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

## 1. Настоящее положение

## 1.1. Внешний транспорт

Новостроевское МО расположено в западной части Черемховского муниципального района Иркутской области. В состав Новостроевского МО входит пять населенных пункта: п. Городок, п. Новостройка, п. Чернушка 1-я, п. Чернушка 2-я и с. Инга. п. Чернушка 2-я расположена в 3км восточнее п. Новостройка, с. Инга расположена в 7,5км п. Новостройка.

Внешние связи Новостроевского МО поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от п. Новостройка до административного центра района г. Черемхово по автодороге – 143км, до областного центра города Иркутск – 277км.

Таблица 14. Характеристика дорожных объектов.

| № | Основные сооружения (указать материал сооружения) | Место расположение (улица, дорога) | Длина сооружения, м | Ширина проезжей части, м | Ширина тротуаров, м | Длина подходов к сооружен. (насыпи, выемки), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мост деревянный, круглый лес | п. Новостройка, ул. Трактовая | 25 | 6 |  |  |
| 2 | Мост деревянный, круглый лес | п. Новостройка, ул. Школьная | 25 | 6 |  |  |
| 3 | Мост деревянный, круглый лес | п. Новостройка, ул. Центральная | 50 | 6 |  |  |
| 4 | Мост деревянный, круглый лес | п. Городок, ул. Городок | 50 | 6 |  |  |

Примечание. Сообщения речного, воздушного и железнодорожного транспорта в Новостроевском МО отсутствуют.

Автомобильный транспорт

В настоящее время внешние связи Новостроевского МО поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. Восточнее Новостроевского МО проходит автодорога федерального Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск (ранее М-53 «Байкал»). Выход на неё осуществляется по автодороге местного значения «Голуметь-Новостройка», затем «Черемхово-Голуметь-Онот». Данная автодорога обеспечивает населенные пункты связью с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Обслуживание населения Новостроевского МО пассажирским автомобильным транспортом осуществляется по маршруту «Черемхово – Новостройка».

## 1.2. Улично-дорожная сеть и внутрипоселковый транспорт

Населенные пункты Новостроевского МО сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, подчиненной природным и историческим факторам.

Основными транспортными артериями в поселке являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: в с. Инга – ул. Центральная; в п. Чернушка 1-я – ул. Чернушинская, в п. Чернушка 2-я – ул. Трактовая, в п. Городок – ул. Городок. п. Новостройка – ул. Центральная, ул. Школьная и ул. Трактовая. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется по всем населенным пунктам.

Таблица 15. Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах муниципального образования.

| № | Показатели | Ед. изм. | Данные на 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 20,5 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс. кв. м. | 0,01 |

В результате анализа улично-дорожной сети Новостроевского МО выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части 4-6м.

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

## 1.3. Автотранспорт и предприятия по обслуживанию автотранспорта

На территории Новостроевского МО объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют. Уровень автомобилизации в поселках на 2011г составил 130 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей примерно 135 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, следует, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО, мощностью 1 пост;

- АЗС, мощностью 1 топливораздаточная колонка.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

## 2. Проектное решение

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

## 2.1. Улично-дорожная сеть

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 – 2,25м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием территории внешними автомобильными дорогами, предлагается включение их участков в состав улично-дорожной сети.

Основными мероприятиями с учетом поэтапного освоения новых территорий под жилищное строительство, будут:

- реконструкция главных улиц, протяженностью 4,22км, площадь – 29547 кв. м.;

- реконструкция второстепенных улиц, протяженностью 25,06км, площадь – 137830кв. м.

- строительство второстепенных улиц, протяженностью 6,03км, площадь – 33143кв. м

- строительство поселковых дорог, протяженностью 60,5км, площадь – 423465 кв. м.;

Таким образом, будет:

- реконструировано – 29,28км, площадь – 167377 кв. м;

- построено – 60,5км, площадь – 423465 кв. м.

Таблица 16. Краткая характеристика улично-дорожной сети на расчетный срок.

| Общая протяженность улично-дорожной сети в границах МО | 106,42км |
| --- | --- |
| Общая протяженность улично-дорожной сети в границах нас. пунктов | 35,31км |
| Общая протяженность магистральных улиц и дорог, в том числе: | 75,34км |
| поселковых дорог | 71,11км |
| главных улиц | 4,22км |
| Плотность улично-дорожной сети в границах нас. пунктов | 11,03 км/км2 |
| Плотность поселковых дорог | 22,22 км/км2 |
| Площадь застроенной территории | 3,2км2 |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

## 2.2. Легковой транспорт

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 350 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей – 1,1 тыс. чел. Расчетное количество автомобилей составит 385 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в АЗС составляет - 1 топливораздаточная колонка, потребность в СТО - 2 поста. Генеральным планом для обслуживания личного автотранспорта жителей населенных пунктов сельского поселения предлагается размещение южнее границы села:

- АЗС, мощностью 1 топливораздаточная колонка - 1 объект;

СТО, мощностью 2 поста - 1 объект.

Так как в населенных пунктах Новостроевского МО дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

## 2.3. Воздушный транспорт

Проектом предлагается развитие малой авиации путем реконструкции и модернизации ВПП п. Новостройка.

# ГЛАВА V. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

## 1. Настоящее положение

## 1.1. Информация о подземных источниках питьевой воды

Водоснабжение населенных пунктов Черемховского района базируется, в основном, на использовании подземных вод посредством эксплуатации колодцев и рассредоточенных водозаборных скважин. Водоснабжение районного центра г. Черемхово осуществляется из поверхностного водозабора на р. Ангаре. Непосредственно в городе и вблизи него получение качественных питьевых подземных вод и в достаточном объеме не представляется возможным из-за повышенной минерализации, наличия выше норматива содержания железа и, в целом, загрязнения подземных вод распространенными здесь водоносными горизонтами юрских и нижнекембрийских отложений. Организация водоснабжения за счет подземных вод представляется возможной путем сооружения водозаборов лишь на удаленных от города участках.

На сегодня в Черемховском районе разведаны и состоят на государственном учете несколько месторождений питьевых подземных вод (МППВ) в том числе:

«Нотское» МППВ в районе д. Трактовая, с утвержденными запасами ТКЗ (протокол №209 от 19,12,86г) в количестве 1,572 тыс. м3/сут.;

«Савинское» МППВ в районе д. Онот, с утвержденными запасами ТКЗ (протокол №104 от 05.08.1970г) в количестве 11,3 тыс. м3/сут.;

«Большеиретское» МППВ в районе д. Средняя, с утвержденными ТКЗ запасами (протокол №239 от 21.12.1989г) в количестве 8,4 тыс. м3/сут.;

«Среднебельское» МППВ в районе п. Средний, с утвержденными ТКЗ запасами (протокол № 164 от 18.12.1980г) в количестве 25,2 тыс. м3/сут.

Из разведанных месторождений освоено лишь Среднебельское. Здесь работает водозабор из 3 скважин. Владелец водозабора - «Объект 1291».

Кроме месторождений, в районе известны водообильные участки с водой питьевого качества, где требуется постановка поисково-оценочных работ. Это участок в районе д. Верхний Булай в 12км юго-западнее г. Черемхово. Здесь по предварительным подсчетам возможная производительность одиночной скважины в отложениях нижнего кембрия может составить 1720 м3/сут. (Лумпова и др., 1977г). Другие участки расположены в районе г. Свирска. Здесь в настоящее время уже ведутся Ангарской ГЭ поисково-разведочные работы для водоснабжения г. Свирска на 2 площадях - на южной окраине г. Свирска и у д. Бархатова, с заявленной потребностью в воде 8 - 10 тыс. м3/сут.

## 1.2. Водоснабжение. Хозяйственно – бытовая, ливневая канализация

На территории Новостроевского МО находятся объекты водоснабжения: Общественные колодцы в количестве 4 штук.

Хозяйственно-бытовая канализация отсутствует. Ливневая канализация отсутствует.

## 2. Проектное решение

## 2.1. Водоснабжение

Население Новостроевского МО на расчетный срок предусматривается в количестве 1,1 тыс. человек. Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Табл.4, с учетом объектов соцкультбыта, в зависимости от принятого благоустройства, принимается дифференцированная норма водопотребления. Принимается коэффициент максимальной суточной неравномерности - 1.3, коэффициент на промышленные нужды - 1,1, максимальный суточный расход – 235,9 м3/сутки.

Таблица 17. Водопотребление на расчетный срок.

| Планировочные районы | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут на человека | Коэффициент на промышленные нужды | Коэффициент суточной неравномерности | Расчетное водопотребление, м3/сут | Норма расхода воды на пожаротушение, л/с | Расчетный расход воды на пожаротушение м3 (Удвоенный по условиям сейсмики) | Аварийный запас, м3 | Общий неприкосновенный запас в резервуарах М3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Новостройка | 0,841 | 150 | 1,1 | 1,3 | 180.4 | 3чх1х5 | 54 | 22,6 | 76,6 |
| п. Чернушка 2-я | 0,099 | 150 | 1,1 | 1,3 | 21,2 | 3чх1х5 | 54 | 2,7 | 56,7 |
| с. Инга | 0,16 | 150 | 1,1 | 1,3 | 34,3 | 3чх1х5 | 54 | 4,3 | 58.3 |
| Итого | 1,1 |  |  |  | 235,9 |  | 162 | 29,6 | 191,6 |

Водоснабжение населённых пунктов Новостроевского МО осуществляется от подземных источников. Действующие скважины, на которых имеются нарушения по зонам санитарной охраны, должны ликвидироваться.

Окончательно местоположение водозаборов определяется после гидрогеологического заключения. Для устройства необходимых санитарных зон, водозаборные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием.

Требуется выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны каждого водозабора.

Водопроводная сеть каждого населенного пункта осуществляется по кольцевой схеме с установкой по трассе пожарных гидрантов и, по необходимости, водоразборных колонок.

Пожарный и аварийный запасы по населенным пунктам представлен в таблице 17, общий пожарный и аварийный запасы равны 300м3.

Необходимо выполнить строительство резервуаров чистой воды, включающих в себя противопожарный, аварийный и регулировочный запасы в каждой планировочной зоне.

Таблица 18. Необходимое количество резервуаров для строительства.

| Населенные пункты | Количество и объем резервуаров чистой воды(противопожарных) м3 |
| --- | --- |
| п. Новостройка | 2х50 |
| п. Чернушка 2-я | 2х50 |
| с. Инга | 2х50 |
| Всего | 6х50 |

На 1 очередь

Строительство централизованного водозабора 180м3/сутки.

Строительство водоочистных сооружений 180м3/сутки.

Строительство централизованного водозабора с очистными сооружениями 10-30м3/сутки- 2шт.

Строительство резервуаров чистой воды 6х50м3.

Строительство насосной станции 2 подъема – 50м3/час.

Строительство насосной станции 2 подъема – 5-10м3/час-2шт.

Строительство водопровода Д=100-150мм – 5,8 км.

Строительство водопровода 2Д=100мм – 6,8 км.

На расчетный срок

Строительство водопровода Д=100мм –3,3км.

## 2.2. Хозяйственно - бытовая канализация

В населённых пунктах предусматривается сохранение надворных уборных с непроницаемыми стенками, которые при заполнении периодически очищаются.

## 2.3. Ливневая канализация

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Черт.1, интенсивность дождя в Иркутской области составляет 70л/сек с 1га. Ливневая канализация Новостроевского МО выполняется по кюветам дорог с рассредоточенными выпусками на рельеф местности с устройством механической очистки. Соответственно, после очистки качество очищенной воды также должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «К санитарной охране водных объектов и соблюдения нормативов качества воды в пунктах водопользования».

# ГЛАВА VI. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

## 1. Настоящее положение

В Новостроевском МО котельная мощностью 0,1 Гкал/час отапливает школу. Собственные теплоисточники небольшой мощности обеспечивают прочие объекты социально-культурного значения. Жилая одноэтажная застройка усадебного типа не благоустроена, с печным отоплением.

## 2. Проектное решение

Проектируемые объекты социального назначения на 1 очередь и расчетный срок обеспечиваются индивидуальными теплоисточниками. (Предполагаемое топливо – уголь).

ФАПы на 10 мест (0,03 Гкал/час) в п. Новостройка, п. Чернушка 2-я и с. Инга, школы-садики на 20 мест (0,06 Гкал/час), в с. Инга и п. Чернушка 2-я оборудуются эл. бойлерами.

Проектируемый жилой фонд усадебного типа отапливается индивидуально (печами и электричеством).

Общее теплопотребление п. Новостройка составит: 0,15 Гкал/час.

Общее теплопотребление с. Инга составит: 0,2 Гкал/час. (Расчетные данные определены без учета потерь в тепловых сетях и котельных).

Индивидуальные теплоисточники малой мощности, не требующие значительных капиталовложений, на чертежах графически не отображаются и в мероприятиях не выделяются.

На 1 очередь

п. Новостройка - строительство котельной 0,11 Гкал/час для детского сада на 55 мест.

- с. Инга - строительство котельной 0,13 Гкал/час для клуба на 100 мест.

Тепловая нагрузка на отопление нежилых зданий различного функционального назначения определена по нормируемым удельным расходам тепловой энергии, указанным в таблице 9 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а также по проектам аналогичных сооружений. На вентиляцию и горячее водоснабжение по паспортам проектов зданий - аналогично планируемым.

# ГЛАВА VII. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

## 1. Существующее положение

В основу разработки проектных предложений по электроснабжению Новостроевского МО положены исходные данные архитектурно-планировочного раздела проекта, включающие показатели общей площади размещаемых объектов и жилой застройки.

Электроснабжение потребителей Новостроевского МО осуществляется от Иркутской энергосистемы от ПС35/10кВ «Новостройка», находящейся в собственности филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети».

Таблица 19. Основные данные по существующей подстанции

| № | Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по ПС | На шинах 6-10кВ |
| 1 | Новостройка | 35/10 | 1х4,0 | 0,24 | 0,24 |

На основании данных контрольных замеров за декабрь 2011г совмещенный максимум электрических нагрузок Бельского МО на шинах 6-10кВ центра питания составил 0,24МВт.       Согласно таблице 19 подстанция имеет загрузку, удовлетворяющую условиям аварийного режима.

Электрические сети 10-35кВ выполнены воздушными линиями.

Территориальное расположение ПС приведено на чертеже «Карта планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи, автомобильных дорог местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Новостроевского МО. Инженерная подготовка территории».

Надежность электроснабжения

Схема построения электроснабжающих сетей 35кВ, питающих и распределительных сетей 10кВ соответствует в целом требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

## 1.1. Расчетные электрические нагрузки и электропотребление

Подсчет электрических нагрузок по площадкам нового строительства выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению в Новостроевском МО, и представлен в таблицах 21 и 22.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» РД34.20.185-94; с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго России от 29.06.1999г №213 «Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Первая очередь

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению в пределах черты Новостроевского МО в период до 2022г.

Расчетный срок

Подсчет электрических нагрузок выполнен для всех потребителей, намеченных к размещению в период 2022 – 2032гг.

Таблица 20. Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок.

| № | Период | Совмещённый максимум нагрузок на шинах 6-10кВ ПС, МВт | Прирост нагрузок к существующему положению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | % |
| 1 | Существующее положение | 0,24 |  |  |
| 2 | Первая очередь | 3,37 | 3,13 | 1270 |
| 3 | Расчетный срок | 4,18 | 3,13+0,81 | 1608 |

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5650, потребление электроэнергии в Новостроевском МО на 2032г составит 23617МВтч в год. При численности населения в 1,1тыс. человек удельное потребление на расчетный срок составит 21470кВтч на человека в год.

## 2. Проектное решение

Проектные решения по энергоснабжающим сетям 10-35кВ приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей, в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающей подстанции.

Электроснабжение потребителей Новостроевского МО на уровне 2032г предусматривается от ПС35/10кВ «Новостройка».

Согласно проекту «Схема территориального планирования муниципального образования Черемховский район», поселки Городок, Новостройка, Чернушка 1-я территориально объединяются в поселок Новостройка.

На первую очередь

Реконструкция ПС «Новостройка» – замена трансформатора мощностью 4,0МВА на трансформатор мощностью 6,3МВА.

Строительство ВЛ10кВ «Новостройка-Инга» для энергообеспечения планируемых на территории муниципального образования предприятий по добычи золота и переработки древесины.

п. Новостройка – строительство трех ТП(2х400кВА), рекомендуется установить в районе проектируемой усадебной застройки. Строительство ТП(1х630кВА), рекомендуется установить в районе проектируемого соцкультбыта. Питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

п. Чернушка 2-я – строительство ТП(2х400кВА). Питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

с. Инга – строительство ТП(2х400кВА), рекомендуется установить в районе проектируемой усадебной застройки. Строительство ТП(1х400кВА), рекомендуется установить в районе проектируемого соцкультбыта. Питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

Количество, мощность трансформаторов и месторасположение ТП уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

Таблица 21. Нагрузки нового строительства на первую очередь.

| Населенный пункт | Ввод жилья | Нагрузка соцкультбыта с учетом отопления | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 усадебные (коттеджи) |  |  |
|  | кол-во коттеджей | кВт | кВт | кВт |
| п. Новостройка | 124 | 1860 | 205 | 2065 |
| п. Чернушка 2-я | 21 | 315 | 130 | 445 |
| с. Инга | 33 | 495 | 130 | 625 |
| Итого | 178 | 2670 | 465 | 3135 |

Предусмотреть электроснабжение:

1. Лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий в п. Новостройка.

2. Аэропорта в п. Новостройка.

3. Предприятий по разработке месторождения золота в пределах Зэгэн-Гольского рудного поля, Хужирского рудопроявления золота.

4. Предприятия по переработке дикоросов в п. Чернушка 2-я.

5. Пилорам в п. Чернушка 2-я, с. Инга.

6. Пункта таксидермии в с. Инга.

На расчетный срок

п. Новостройка – строительство ТП(1х630кВА), ТП(1х400кВА), рекомендуется установить в районе проектируемой усадебной застройки. Питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

п. Чернушка 2-я – запроектированную нагрузку запитать от существующих сетей с подвеской проводов СИП.

с. Инга – проектируемую нагрузку запитать от запроектированной на первую очередь ТП.

Количество, мощность трансформаторов и месторасположение ТП уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

Таблица 22. Нагрузки нового строительства на расчетный срок.

| Населенный пункт | Ввод жилья | Нагрузка соцкультбыта с учетом отопления | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 усадебные (коттеджи) |  |  |
|  | кол-во коттеджей | кВт | кВт | кВт |
| п. Новостройка | 37 | 555 | 125 | 680 |
| п. Чернушка 2-я | 2 | 30 | 20 | 50 |
| с. Инга | 2 | 30 | 53 | 83 |
| Итого | 41 | 615 | 198 | 813 |

Таблица 23.Характеристика ПС.

| Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Мощность трансформаторов, МВА | Совмещенный максимум нагрузок на шинах ПС, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующая нагрузка с учетом договоров и ТУ | Первая очередь | Расчетный срок |
|  |  | существ. | проект. 2022г (2032г) | всего на ПС | на шинах 6-10кВ | прирост | на шинах 6-10кВ | прирост | на шинах 6-10кВ |
| Новостройка | 35/10 | 1х4,0 | 1х6,3 | 0,24 | 0,24 | 3,13 | 3,37 | 0,81 | 4,18 |

# ГЛАВА VIII. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, РАДИОФИКАЦИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ

## 1. Существующее положение

## 1.1. Телефонизация

В Новостроевском МО для связи используются два таксофона, установленные в рамках проекта «Универсальные услуги связи» в 2007 году ОАО «Ростелеком» в поселке Новостройка. Один из них установлен в здании администрации МО, второй - в помещении ФАПа.

Антенно-мачтовое оборудование сотовой связи, АМТС, АТС, площадки РРС на территории муниципального образования отсутствуют, проводной связи нет. Связь с семнадцатью сельскими поселениями осуществляется посредством работы транкинговой связи общества с ограниченной ответственностью «Автос» (г. Ангарск).

Кроме того, территория Новостроевского МО с 2006 года обеспечена спутниковой связью ЗАО «Глобалстар – Космические Телекоммуникации» (ЗАО «ГлобалТел»).

Телеграфная связь и передача данных для жителей Новостроевского МО осуществляется аппаратными средствами Иркутского телеграфа по действующим цифровым междугородным каналам. Имеющиеся аппаратные средства осуществляют все виды современной связи (ПД, выход в Интернет, IP-телефонию, организацию видеоконференций и т. п.).

## 1.2. Радиофикация и телевидение

Таблица 24. Общая информация об объектах связи для телерадиовещания.

| Пункт установки (подразделение, цех) | Населенный пункт | Параметры (мощность фактическая, кВт) | Номер ТВ канала | Радиочастота | Вещаемые программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТПЦ г. Иркутска, РТС г. Черемхово | Каменно-Ангарск | 0,001 | 12 |  | ТК Россия |
| РТПЦ г. Иркутска, РТС г. Черемхово | Каменно-Ангарск | 0,001 | 10 |  | Первый канал |
| РТПЦ г. Иркутска, РТС г. Черемхово | Узкий Луг | 0,001 | 6 |  | Первый канал |
| РТПЦ г. Иркутска, РТС г. Черемхово | Федяевский | 0,001 | 1 |  | Первый канал |
| РТПЦ г. Иркутска, РТС г. Черемхово | Жмурово | 1 | 21 |  | ТК Культура |
| РТПЦ г. Иркутска, РТС г. Черемхово | Жмурово | 5 | 7 |  | ТК Россия |
| РТПЦ г. Иркутска, РТС г. Черемхово | Жмурово | 4 |  | 66,32 67,88 | Радио России Маяк |
| РТПЦ г. Иркутска, РТС г. Черемхово | Жмурово | 1 | 27 |  | ТК Спорт |
| РТПЦ г. Иркутска, РТС г. Черемхово | Жмурово | 5 | 4 |  | Первый канал |
| РТПЦ г. Иркутска, РТС г. Черемхово | Ангарский | 0,001 | 10 |  | Первый канал |
| РТПЦ г. Иркутска, РТС г. Черемхово | Ангарский | 0,001 | 12 |  | ТК Россия |
| РТПЦ г. Иркутска, РТС г. Черемхово | Свирск | 0,01 | 10 |  | Первый канал |
| РТПЦ г. Иркутска, РТС г. Черемхово | Свирск | 0,01 | 12 |  | ТК Россия |
| РТПЦ г. Иркутска, РТС г. Черемхово | Свирск | 0,01 | 36 |  | Петербург- 5 канал |

## 2. Проектное решение

2.1.Телефонизация

При рассмотрении перспективного развития сетей и сооружений связи Новостроевского МО предполагается, что на конец расчетного периода основным поставщиком услуг связи будет ОАО «Ростелеком».

Таблица 25. Расчет потребности в телефонных номерах жилого фонда.

| Населенный пункт | Численность населения существующая, чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Прирост населения, чел. | Потребность в телефонных номерах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Новостройка | 782 | 841 | 59 | 20 |
| п. Чернушка 2-я | 91 | 99 | 8 | 2 |
| с. Инга | 147 | 160 | 13 | 4 |
| Итого | 1020 | 1100 | 80 | 26 |

Для жилого сектора, при условии, что в каждом доме или квартире будет установлен один телефонный аппарат и средней численности семьи 3 человека, телефонная плотность на 1000 жителей будет составлять:  1000 / 3 = 333 телефона.

Количество телефонных аппаратов, при условии полного удовлетворения потребности жилого сектора, должно составлять:  80 / 1000 * 333 =26 номеров.

Таблица 26. Расчет потребности телефонов в объектах культурно-бытового обслуживания  на первую очередь.

| Объекты соцкультбыта | п. Новостройка | п. Чернушка 2-я | с. Инга |
| --- | --- | --- | --- |
| Детсад | 1х55 (1) | - | - |
| Детсад/школа | - | - | 1х20 (1) |
| ФАП | 1х10 (1) | 1х10 (1) | - |
| Магазин | 1х60 (1) 1х30 (1) | - | - |
| Клуб | - | - | 1х100 (1) |
| Итого | 4 | 1 | 2 |

Примечание. В скобках указана потребность в телефонных номерах.

Таблица 27. Расчет потребности телефонов в объектах культурно-бытового обслуживания  на расчетный срок.

| Объекты соцкультбыта | п. Новостройка | п. Чернушка 2-я | с. Инга |
| --- | --- | --- | --- |
| ФАП | - | - | 1х10 (1) |
| Детсад/школа | 1х20 (1) | - | - |
| Магазин | 1х20 (1) | 1х30 (1) | - |
| Предприятие бытового обслуживания | 1х6 (1) | - | - |
| Итого | 4 | 1 | 1 |

Рекомендуем строительство АТС, размещение антенно-мачтового оборудования сотовой связи в поселке Новостройка.

Потребность в телефонных номерах (39 номеров на расчетный срок) предлагается удовлетворить за счет прироста абонентов беспроводной связи, представляемой операторами сотовой связи.

2.2. Радиофикация и телевидение

Планируется строительство объектов связи для цифрового наземного телерадиовещания в п. Новостройка.

В состав первого пакета цифрового телерадиовещания входят телеканалы:

1. Первый канал

2. НТВ

3. Петербург, 5 канал

4. Россия 1 (бывший телеканал Россия)

5. Россия К (бывший телеканал Культура)

6. Россия 2 (бывший телеканал Спорт)

7. Россия 24 (бывший телеканал Вести)

8. Детско-юношеский канал Карусель (продукт совместного производства ВГТРК и ОАО «Первый канал).

Радиоканалы

Радио России

Радио «Маяк»

Вести FM.

# ГЛАВА IX. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

## 1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В целях улучшения качества атмосферного воздуха проектом предлагаются следующие мероприятия:

- Выявление приоритетных источников загрязнения.

- Проведение инвентаризации всех источников выбросов вредных веществ в атмосферу.

- Организация санитарно-защитного барьера между территориями предприятий и территориями жилой застройки.

- Организация системы мониторинга.

- Развитие системы контроля загрязнения атмосферного воздуха в селитебной зоне и на автодорогах.

- Разработка проектов ПДВ и обоснование достаточности нормативных размеров СЗЗ для обеспечения нормативного качества атмосферного воздуха.

Таким образом, при реализации данных природоохранных мероприятий в перспективе можно добиться улучшения состояния атмосферного воздуха и тем самым снизить антропогенную нагрузку на ОПС.

Реализация мероприятий позволит сохранить состояние воздушного бассейна, при одновременном увеличении экономического потенциала муниципального образования.

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную среду.

Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна в первую очередь уменьшит количество ЗВ в атмосфере. Использование нетрадиционных видов энергии позволит сократить поступления в воздушный бассейн оксидов азота, окиси углерода, сернистого газа, пыли и др. веществ.

## 2. Мероприятия по обращению с твердыми бытовыми отходами

- Разработка схемы санитарной очистки муниципального образования.

- Организация централизованного сбора и вывоза ТБО.

- Оборудование во всех поселениях контейнерных площадок с контейнерами для сбора мусора.

- Установка мусорных урн в общественных местах.

- Ликвидация в Новостроевском МО несанкционированной свалки (рекультивация территории, занимаемой свалкой).

- Проектом предлагается вывозить отходы ТБО на проектируемый полигон ТБО (СЗЗ - 1000) в Голуметском муниципальном образовании.

- Падший скот предлагается вывозить на проектируемый скотомогильник с биологическими камерами (СЗЗ – 500 метров), расположенный на территории проектируемого полигона ТБО в Голуметском муниципальном образовании.

## 3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

- Проведение инвентаризации всех источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения населения питьевой водой.

- Разработка решений по охране подземных вод муниципального образования.

- Разработка и реализация проектов зон санитарной охраны водозаборных сооружений.

- Внедрение мониторинга качества и режима подземных вод Новостроевского МО.

- Безотлагательная разработка проектов прибрежных защитных полос (ПЗП) и водоохранных зон (ВЗ) всех водных объектов Новостроевского МО с учетом новой редакции Водного кодекса РФ от 03.06.2006г № 74–ФЗ с изменением от 06.12.2011 года.

- Установка органами местного самоуправления правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований, для личных и бытовых нужд.

- Обязательное осуществление физическими и юридическими лицами водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов при их использовании, в соответствии с Водным кодексом и другими федеральными законами.

- Усиление государственного контроля и установление надзора за использованием и охраной водных объектов.

- Озеленение и очистка ПЗП и ВЗ; благоустройство территорий.

- Ликвидация выгребов и накопителей в ВЗ.

- Оборудование объектов, расположенных в водоохранных зонах, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорении и истощения вод.

## 4. Мероприятия по охране животного мира

Для охраны и воспроизводства растительности и дикой фауны, обитающей на территории района, необходимо проведение мероприятий по:

- Снижению загрязнения природной среды промышленными и сельскохозяйственными предприятиями.

- Соблюдению правил лесопользования и пожарной безопасности.

- Охране ягодников, пастбищ.

## 5. Мероприятия по озеленению

Необходимо провести восстановительные работы – подсадка и посадка растений, постоянный уход за ними, должное содержание, улучшение почвенно-грунтовых условий и т.п.

Современное состояние зеленого фонда Новостроевского МО требует разработки и внедрения общепоселковой системы озеленения.

## 6. Мероприятия по охране от физических факторов окружающей среды

- Внедрение мониторинга воздействия физических факторов на территории жилой застройки.

- Организация мониторинга по санитарно-гигиеническому состоянию Новостроевское МО (замеры шума).

- Разработка карты шумового дискомфорта.

- Определение закономерности распределения и аккумуляции загрязнения территории природными и техногенными радионуклидами.

- Проведение радиоэкологическое районирование территории по степени благоприятности для застройки и проживания.

# ГЛАВА X. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

## 1. Настоящее положение

Территория Новостроевского МО имеет ряд неблагоприятных факторов по инженерно-строительным условиям:

- затопление территории;

- разрушение направляющих дамб;

- нарушенная организация отвода поверхностных вод.

Для дальнейшего развития населенных пунктов проектом не предусматривается освоение особо неблагоприятных по инженерно-строительным условиям территорий.

Основные мероприятия инженерной подготовки направлены на улучшение обстановки по зонам затопления, организации отвода поверхностных вод.

В целях создания благоприятных условий необходимо выполнение следующих мероприятий по инженерной подготовке территории:

- комплекс мероприятий на территориях подверженных затоплению;

- организация отвода поверхностных вод.

## Территории в зоне затопления

П. Новостройка, п. Городок, п. Чернушка 2-я, с. Инга подвержены процессам затопления. Основными источниками гидрологической опасности является река Белая.

П. Новостройка. В зону затопления входит жилая застройка улицы: Набережная, Береговая, Школьная, Трактовая, Больничная, Западная, Ленинская, Аэропортная и переулки Восточный и Ледяной. В зоне затопления расположена не только жилая застройка, но и объекты социального назначения (ФАП, школа, почта, клуб, администрация и библиотека).

Прошедшим паводком в 2001г была частично разрушена ограждающая дамба. Дамба отсыпана скальным грунтом.

П. Городок. В зоне затопления - ул. Городок (1 – 23 дом).

П. Чернушка-2. В зоне затопления расположена жилая застройка - улицы: Школьная, Трактовая, Берестяная, Лесная; переулки: Восточный и Западный. В зоне затопления - объект социального значения - ФАП.

С. Инга. В зоне затопления улицы: Центральная, Береговая, Лесная; переулки: Амбулаторный, Малый, Береговой и Западный. В зоне затопления объект социального значения - ФАП.

Река Белая характеризуется незначительными подъемами уровней воды весной и резкими колебаниями уровней в летний период (с мая по сентябрь).

Высшие годовые уровни воды ежегодно отмечаются летом, в период выпадения дождей. Интенсивность подъема высоких паводков составляет 100-200см в сутки при среднем значении 40-100см в сутки.

Наибольшую изменчивость имеют высшие уровни воды летне-осеннего периода. Их амплитуда колебания составляет 2-10м. Высшие уровни весеннего половодья более устойчивы, амплитуда их колебаний составляет 2-6м. Самыми устойчивыми уровнями воды являются меженные, их высота зависит от водности периода, а амплитуда колебания не превышает 0,4-1м.

Паводки 1952г и 2001г, наблюдавшиеся в конце июня - начале июля, вызвали исключительное по своим размерам и причиненным убыткам наводнение. Паводки вызваны обильными дождями, обусловленными сформировавшейся и активно развивавшейся циклонической деятельностью. Более 100мм осадков выпало в бассейне Белой. Интенсивность подъема уровня составляла 343см в сутки, этот уровень на Белой является максимальным за весь период наблюдений.

## Разрушение защитных сооружений

На территории Новостроевского МО для защиты населения от наводнения и разрушения берега р. Белой были построены дамбы в п. Новостройка, п. Городок и с. Инга. В связи с тем, что на протяжении всего срока службы ремонт не производился, в настоящее время гидротехнические сооружения разрушаются.

## Заболачивание территории

Заболачивание территории обусловлено геоморфологическими и геолого-гидрогеологическими условиями. Оно развивается на выровненной площадке пойменной террасы р. Чернушка. На этих участках происходит концентрация поверхностного и подземного стока.

Заболачивание распространено на поверхности пойменной террасы и связано с наличием слабопроницаемых грунтов (суглинки, супеси оторфованные), незначительным уклоном поверхности и подпитыванием подземными водами более высоких террас.

## Нарушенная организация отвода поверхностных вод

В процессе застройки и благоустройства территории естественная система водоотвода нарушается. Взамен ее создают организованную закрытую систему водоотвода. Для отвода поверхностного стока с боковых склонов, в соответствии с планировкой улиц, проектируют боковою сеть водостоков.

В целом, по территории создаются сложности с водоотведением: есть участки, где концентрируется поверхностный сток и не выводится.

Отсутствие единого организованного водостока на территории поселка во время таяния снега и дождей приводит к подтоплению, а также разрушительно сказывается на улицах и дорогах.

## 2. Проектное решение

## 2.1. Комплекс мероприятий на территориях подверженных затоплению

В качестве основных мероприятий инженерной защиты от затопления следует предусматривать: обвалование, искусственное повышение поверхности территории и мероприятия по регулированию и отводу поверхностного стока.

На территории Новостроевского МО также целесообразно использовать естественные свойства природных систем и их компонентов. К ним относится повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русла.

Предлагается устройство участков защитных сооружений (дамбы) в районе п. Новостройка. Трасса дамбы начинается со стороны п. Городок, идет вдоль береговой линии р. Белая, и заканчивается в конце ул. Набережной. Протяженность дамбы – 2,5км.

Форма и очертания регуляционных сооружений приняты близкими к очертанию береговой линии и с учетом местных понижений рельефа. Высота дамбы выполняется на расчетном уровне 1% вероятности УВВ.

## 2.2. Комплекс мероприятий на территориях подверженных заболачиванию

Гидромелиорация земель состоит в проведении комплекса мелиоративных мероприятий, обеспечивающих коренное улучшение заболоченных, излишне увлажненных, засушливых, эродированных, смытых и других земель, состояние которых зависит от воздействия воды.

Гидромелиорация земель направлена на регулирование водного, воздушного, теплового и питательного режимов почв на мелиорируемых землях посредством осуществления мер по подъему, подаче, распределению и отводу вод с помощью мелиоративных систем, а также отдельно расположенных гидротехнических сооружений.

## 2.3. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений

Одним из важных вопросов является разработка комплекса мер, направленных на:

- обеспечение безопасности существующих гидротехнических сооружений (ГТС);

- проведение полной инвентаризации ГТС для последующего его ранжирования по степени безопасности;

- ведение регистра ГТС, реконструкция, капитальный и текущий ремонт.

## 2.4. Организация поверхностного стока

Общим для населённых пунктов мероприятием по инженерной подготовке территории является организация поверхностного стока.

Организация поверхностного стока ускоряет сток поверхностных вод, ликвидирует скопления воды в бессточных понижениях рельефа и сокращает инфильтрацию воды в грунт. Необходимо выполнение проектных работ по созданию единого организованного водостока.

Водоотвод с территории индивидуальной застройки и зеленой зоны намечается осуществить открытыми водостоками. Канавы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5м, глубиной 0,6-1м, заложением одернованных откосов 1:2. На участках территории с уклоном более 0,03, во избежание размыва, проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4 – 0,6м и глубиной до 1м.

# ГЛАВА XI. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

## 1. Использование территории

Территория Новостроевского МО в проектных границах населенного пункта составляет 153626,41га.

Генеральным планом предлагается значительное расширение участков под учреждения и предприятия обслуживания, физкультурно-спортивные сооружения. Их суммарная площадь увеличивается более чем в два раза, главным образом, за счет расширения территории объектов здравоохранения и социального обеспечения. В большей степени увеличилась площадь спортивных сооружений.

Площадь общественно-деловых зон в расчете на одного жителя по проекту увеличится с 8,53м²/чел. в настоящее время до 25,09м²/чел. к расчетному сроку.

Таблица 28. Проектное использование территории Новостроевского МО.

| Территории | га | % | м²/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) | 276,01 | 0,18 | 2509,18 |
| Зоны размещения объектов дошкольного образования |  |  |  |
| Зоны размещения объектов школьного и внешкольного образования | 1,95 | 0,001 | 17,73 |
| Итого в пределах жилой застройки | 277,96 | 0,181 | 2526,91 |
| II. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,62 | 0,0004 | 5,64 |
| Зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения | 0,03 | 0,00002 | 0,27 |
| Зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности | 0,15 | 0,0001 | 1,36 |
| Зоны размещения объектов здравоохранения и санаторно-курортного лечения | 1,49 | 0,001 | 13,55 |
| Зоны размещения научно-исследовательских учреждений | 0,12 | 0,0001 | 1,09 |
| Зоны размещения объектов культуры и культовых зданий | 0,35 | 0,0002 | 3,18 |
| Итого в пределах общественно-деловых зон | 2,76 | 0,002 | 25,09 |
| III. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны размещения производственных объектов 1, 2, 3 класса опасности | 14,33 | 0,009 |  |
| Зоны размещения производственных объектов 4, 5 класса опасности | 0,32 | 0,0002 |  |
| Зоны размещения коммунальных и складских объектов | 1,86 | 0,001 |  |
| Итого в пределах производственных и коммунальных зон | 16,51 | 0,011 |  |
| IV. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |  |  |  |
| Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры | 1,88 | 0,001 |  |
| Зоны размещения объектов транспорта | 29,82 | 0,019 |  |
| Итого в пределах зон инженерной и транспортной инфраструктуры | 31,7 | 0,021 |  |
| V. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |
| Зоны сельскохозяйственных угодий | 175,14 | 0,114 |  |
| Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения | 0,69 | 0,0004 |  |
| Итого в пределах зон сельскохозяйственного использования | 175,83 | 0,114 |  |
| VI. ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны парков, скверов и бульваров | 94,08 | 0,061 |  |
| Зоны размещения физической культуры и массового спорта | 1,56 | 0,001 |  |
| Зоны размещения объектов туристско-рекреационного назначения | 0 | 0 |  |
| Итого в пределах зон рекреационного назначения | 95,64 | 0,062 |  |
| VII. ЗОНЫ ПРИРОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны природных территорий | 9076,53 | 5,908 |  |
| Зоны, занятые лесами | 139740,04 | 90,961 |  |
| Зоны природных территорий со сложным рельефом | 2240,65 | 1,459 |  |
| Зоны территорий с нарушенным рельефом | 46,78 | 0,03 |  |
| Зоны территории болот | 1156,38 | 0,753 |  |
| Зоны водных объектов | 742,57 | 0,483 |  |
| Итого в пределах зон природного назначения | 153002,95 | 99,594 |  |
| VIII. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны кладбищ | 2,34 | 0,002 |  |
| Зоны рекультивируемых территорий | 0,27 | 0,0002 |  |
| Итого в пределах зон специального назначения | 2,64 | 0,002 |  |
| IX. ИНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны неиспользуемых территорий | 20,42 | 0,013 |  |
| Итого в пределах иных зон | 20,42 | 0,013 |  |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 153626,41 | 100 | 1396603,7 |

Таблица 29. Перечень участков земель лесного фонда планируемых к включению в границы населенных пунктов.

| Населенные пункты | Площадь леса, га | Лесничество | Участок | Квартал | Категория лесов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Новостройка | - | Голуметское участковое лесничество | Тех. Участок №2 с-з «Красный забойщик» | 86; 104; 105; 139 | - |
| п.Чернушка 2-я | - | Голуметское участковое лесничество | Больше-Бельская дача | 140; 141 | - |
| с. Инга | 58,62 | Голуметское участковое лесничество | Тех. Участок №2 с-з «Красный забойщик» | - | Эксплуатационные леса |

## 2. Жилищное строительство

Необходимый жилищный фонд для Новостроевского МО на расчетный срок (2032г) определен в объеме 24,2 тыс. м² общей площади при средней обеспеченности 22м² на одного жителя.

Существующий жилищный фонд Новостроевского МО составляет 11,684тыс. м² общей площади, отличается неудовлетворительным техническим состоянием. К сносу предлагаются некапитальные одноэтажные дома. Общий объем убыли жилищного фонда составит 9,44 тыс. м² общей площади, или 80,8% существующего фонда. Предполагается, что вне зоны реконструкции в частном секторе замену обветшавшего жилья население будет производить самостоятельно.

Сохраняемый опорный жилищный фонд на расчетный срок генплана составит 2,244 тыс. м² общей площади, структура его этажности и размещение по территории сельского поселения отражены в таблице 30. Дополнительная потребность в жилищном фонде составит 21,956 тыс. м² общей площади.

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства, главным образом, на участках, освобождаемых при сносе ветхих жилых домов и на участках, выделенных под индивидуальное строительство. Проектируемый жилфонд составит 1-этажная застройка.

Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда по населенным пунктам и по этажности на расчетный срок приведено в таблице 31.

Средняя плотность населения в жилой застройке по проекту составит 9,8 чел./га. Такой низкий уровень плотности обусловлен тем, что 100% территории жилой застройки приходится на кварталы малоэтажных жилых домов.

Таблица 30. Распределение выбывающего жилищного фонда на расчетный срок генплана по населенным пунктам, причинам сноса и этажности тыс. м² общей площади.

| Населенные пункты | Существующий жилищный фонд | Убыль жилищного фонда по техническому состоянию с количеством этажей | Убыль пригодного для проживания жилищного фонда с количеством этажей под организацию санитарно-защитных и водоохранных зон | Убыль всего | Сохраняемый опорный жилищный фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3-5 | всего | 1 | 2 | 3-5 | всего |  |  |
| п. Новостройка | 5,96 | 4,793 | - | - | 4,793 | - | - | - | 0 | 4,793 | 1,167 |
| п. Чернушка 2-я | 2,268 | 1,841 | - | - | 1,841 | - | - | - | 0 | 1,841 | 0,427 |
| с. Инга | 3,456 | 2,806 | - | - | 2,806 | - | - | - | 0 | 2,806 | 0,65 |
| Итого | 11,684 | 9,44 | 0 | 0 | 9,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,44 | 2,244 |

Таблица 31. Распределение жилищного фонда на расчетный срок генплана по населенным пунктам и по этажности тыс. м² общей площади.

| Населенные пункты | Существующий жилищный фонд | Сохраняемый опорный жилищный фонд с количеством этажей | Проектируемый жилищный фонд с количеством этажей | Всего по проекту | Население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3-5 | итого | 1 | 2 | 3-5 | итого |  |  |
| п. Новостройка | 5,96 | 1,167 | - | - | 1,167 | 16,101 | - | - | 16,101 | 17,268 | 0,841 |
| п. Чернушка 2-я | 2,268 | 0,427 | - | - | 0,427 | 2,345 | - | - | 2,345 | 2,772 | 0,099 |
| с. Инга | 3,456 | 0,65 | - | - | 0,65 | 3,51 | - | - | 3,51 | 4,16 | 0,160 |
| Итого | 11,684 | 2,244 | 0 | 0 | 2,244 | 21,956 | 0 | 0 | 21,956 | 24,2 | 1,100 |

## 3. Культурно-бытовое строительство

Для оценки перспектив развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996г №1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе времен плановой экономики и практически не были реализованы даже в период централизованного финансирования развития социальной сферы. Кроме того, в современных условиях можно достаточно обоснованно предлагать размещение только тех учреждений обслуживания, строительство и содержание которых осуществляется за счет бюджетных средств (учреждения здравоохранения, образования и ряд других). Основной вклад в совершенствование объектов обслуживания (учреждения торговли, бытового обслуживания, зрелищные и др.) вносит рыночный сектор экономики, развитие которого можно только прогнозировать. При этом в качестве ориентира может быть использована расчетная потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания, определенная на основании нормативов СниП и социальных нормативов.

Численность постоянного населения Новостроевского МО на расчетный срок принимается равной 1,1 тыс. чел. при стабилизации демографической ситуации. На исходный год разработки Генерального плана численность населения составила 1,02 тыс. чел. На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных объектов, сохраняемых на расчетный срок Генерального плана, определена дополнительная потребность в объектах культурно-бытового обслуживания (см. таблицы 32).

Из наиболее важных мероприятий, предусмотренных генпланом, можно назвать строительство детского сада в п. Новостройка на 55 мест, строительство школы-сада в п. Чернушка 2-я и с. Инга, строительство 3 ФАПов: в п. Новостройка, п. Чернушка 2-я и с. Инга, строительство клуба в с. Инга на 100 мест.

Кроме того, запланировано строительство спортивных площадок п. Новостройка и с. Инга.

Таблица 32. Расчет потребности в объектах обслуживания поселкового значения.

| Объекты | Участки застройки с численностью населения (тыс. чел.) | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | п. Новостройка | п. Чернушка 2-я | с. Инга | Новостроевское МО |
|  | 0,841 | 0,099 | 0,16 | 1,1 |
| ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |
| Норматив - 120 мест/1000 жит. |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 100,92 | 11,88 | 19,2 | 132 |
| Существующие объекты | 150 | - | - | 150 |
| Дополнительная потребность | 19,8 | 11,88 | 19,2 | 50,88 |
| Предложения по размещению |  | 10 | 10 | 20 |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |
| Норматив - 50 мест/1000 жит. |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 42,05 | 4,95 | 8 | 55 |
| Существующие объекты | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 42,05 | 4,95 | 8 | 55 |
| Предложения по размещению | 55 | 10 | 10 | 75 |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
| Стационары |  |  |  |  |
| Норматив - 13,47 коек/1000 жит. |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 12 | 1 | 2 | 15 |
| Существующие объекты | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 12 | 1 | 2 | 15 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |
| Поликлиники, амбулатории |  |  |  |  |
| Норматив - 18,15 посещений в смену/1000 жит. |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 15 | 2 | 3 | 20 |
| Существующие объекты | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Дополнительная потребность | 5 | - | - | 5 |
| Предложения по размещению | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Станции скорой помощи |  |  |  |  |
| Норматив - 1 автомобиль/1000 жит. |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 1 | - | - | 1 |
| Существующие объекты | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 1 | - | - | 1 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |
| Раздаточные пункты молочных кухонь |  |  |  |  |
| Норматив - 0,3м2 общей площади /1000 жит. |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 0,25 | 0,03 | 0,05 | 0,33 |
| Существующие объекты | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 0,252 | 0,03 | 0,048 | 0,33 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |
| Аптеки |  |  |  |  |
| Норматив - 1объект /10000 жит. |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 1 | - | - | 1 |
| Существующие объекты | 1 | - | - | 1 |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |
| ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |
| Спортивные залы |  |  |  |  |
| Норматив - 60м2 общей площади /1000 жит. |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 50,46 | 5,94 | 9,6 | 66 |
| Существующие объекты | 159,5 | - | - | 159,5 |
| Дополнительная потребность | 9,9 | 5,94 | 9,6 | 25,44 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |
| Территория спортивных сооружений |  |  |  |  |
| Норматив - 0,7га общей площади /1000 жит. |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 0,59 | 0,07 | 0,11 | 0,77 |
| Существующие объекты | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 0,589 | 0,069 | 0,112 | 0,77 |
| Предложения по размещению | 1 площадка |  | 1 площадка | 2 площадки |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |
| Клубные учреждения |  |  |  |  |
| Норматив - 80 мест /1000 жит. |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 67 | 8 | 13 | 88 |
| Существующие объекты | 80 | - | - | 80 |
| Дополнительная потребность | 13 | 8 | 13 | 34 |
| Предложения по размещению |  |  | 100 | 100 |
| Массовые библиотеки |  |  |  |  |
| Норматив - 4,5 тыс. ед. хранения/1000 жит. |  |  |  |  |
| Потребность, тыс. ед. хранения | 3,78 | 0,45 | 0,72 | 4,95 |
| Существующие объекты | 10,591 | - | - | 10,591 |
| Дополнительная потребность | 0,743 | 0,4455 | 0,72 | 1,9085 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |
| ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| Магазины |  |  |  |  |
| Норматив - 300м2 торг. площади /1000 жит. |  |  |  |  |
| Потребность, м2 торг. площади | 252,3 | 29,7 | 48 | 330 |
| Существующие объекты | 144 | - | 34 | 178 |
| Дополнительная потребность | 108,3 | 29,7 | 14 | 152 |
| Предложения по размещению | 110 | 30 |  | 140 |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |
| Норматив - 40 мест/1000 жит. |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 34 | 4 | 6 | 44 |
| Существующие объекты | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 34 | 4 | 6 | 44 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |
| ПРЕДПРИЯТИЯ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| Бани |  |  |  |  |
| Норматив - 5 рабочих мест/1000 жит. |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 5 | 0 | 1 | 6 |
| Существующие объекты | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 5 | 0 | 1 | 6 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |
| Гостиницы |  |  |  |  |
| Норматив - 6 рабочих мест/1000 жит. |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Существующие объекты | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |
| КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ |
| Отделения связи |  |  |  |  |
| Норматив - 1 объект на м/р 9-25 тыс. чел. |  |  |  |  |
| Потребность, объектов | 1 | - | - | 1 |
| Существующие объекты | 1 | - | - | 1 |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |
| Отделения банков |  |  |  |  |
| Норматив - 1 операционная касса на 10-30 тыс. чел. |  |  |  |  |
| Потребность, операционных касс | 1 | - | - | 1 |
| Существующие объекты | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 1 | - | - | 1 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |

## 4. Зеленые насаждения общего пользования

Необходимая площадь зеленых насаждений на расчетный срок определяется согласно СНиП 2.07.01-89* (п.4.2., табл. 3) и для населения муниципального образования численностью 1,73 тыс. чел. составляет 0,19га при нормативной обеспеченности 12 м²/чел.

## 5. Спортивные сооружения

Нормативная территория физкультурно-спортивных сооружений общего пользования определяется в соответствии с рекомендациями приложения 7 СНиП 2.07.01-89* на уровне 0,7-0,9га на 1 тыс. жителей и на расчетный срок для населения 1,1 тыс. чел. составляет не менее 0,77га.

Общая площадь спортивных сооружений на территории Новостроевского МО к расчетному сроку составит 1,565га, что превысит нормативные потребности.

Таблица 33. Основные технико-экономические показатели Генерального плана Новостроевского МО.

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012г | Расчетный срок 2032г |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория |  |  |  |
| 1.1. Общая площадь земель в установленных границах | га м²/чел | 153626,41 1506141,27 | 153626,41 1396603,7 |
| в т. ч. территории жилых зон | га % | 230,82 0,15 | 277,96 0,181 |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) | га % | 229,41 0,15 | 276,01 0,18 |
| общественно-деловых зон | га % | 0,87 0,001 | 2,76 0,002 |
| производственных и коммунальных зон | га % | 1,86 0,001 | 16,51 0,011 |
| зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га % | 29,83 0,019 | 31,7 0,021 |
| зон сельскохозяйственного использования | га % | 206,25 0,134 | 175,83 0,114 |
| зон рекреационного назначения | га % | 0 0 | 95,64 0,062 |
| зон природного назначения | га % | 153121,23 99,671 | 153002,95 99,594 |
| зон специального назначения | га % | 2,61 0,002 | 2,64 0,0003 |
| иных зон | га % | 32,94 0,021 | 20,42 0,013 |
| 1.2. Зеленые насаждения общего пользования | га % | - - | 94,08 0,061 |
| 2. Население |  |  |  |
| 2.1. Численность населения | тыс. чел. | 1,02 | 1,1 |
| Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. Жилищный фонд - всего | тыс. м² общей площади квартир | 11,684 | 24,2 |
| 3.2. Из общего объема жилищного фонда: |  |  |  |
| в индивидуальных жилых домах (1-3 этажа) | то же | 11,684 | 24,2 |
| 3.3. Жилищный фонд со сверхнормативным износом | то же | 9,301 79,6 | 9,44 39 |
| 3.4. Убыль жилищного фонда – всего | то же | - - | 9,44 80,9 |
| 3.5. Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  |  |  |
| техническому состоянию | тыс. м² общей площади % к объему убыли жилищного фонда | - - | 9,44 80,9 |
| реконструкции | то же | - | - |
| организации санитарно-защитных и водоохранных зон | то же | - | - |
| 3.6. Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м² общей площади | 11,684 | 2,244 |
| 3.7. Новое жилищное строительство – всего | то же |  | 21,956 |
| 3.8. Структура нового жилищного строительства по этажности | то же |  |  |
| индивидуальные жилые дома (1-3 этажа) | то же |  |  |
| 3.9. Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| водопроводом | % общего жилищного фонда | - |  |
| канализацией | то же | - |  |
| центральным отоплением | то же | - |  |
| горячим водоснабжением | то же | - |  |
| газовыми плитами | то же | 30 |  |
| электроплитами | то же | 20 |  |
| 3.10. Средняя обеспеченность населения общей площадью | м²/чел. | 11,5 | 22 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения – всего на 1000 чел | место | - - | 55 50 |
| Общеобразовательные школы – всего на 1000 чел | место | 150 147 | 150 136 |
| Стационары – всего на 1000 чел | койка | - - | - - |
| Поликлиники – всего на 1000 чел | посещений в смену | 30 29 | 30 27 |
| Предприятия розничной торговли – всего на 1000 чел | м² торговой площади | 178 175 | 318 289 |
| Предприятия общественного питания – всего на 1000 чел | место | - - | - - |
| Предприятия бытового обслуживания – всего на 1000 чел | рабочее место | - - | 6 5,45 |
| Клубы – всего на 1000 чел | зрительское место | 80 78 | 100 91 |
| Библиотеки – всего на 1000 чел | тыс. ед. хранения | 10,591 10 | 10,591 10 |
| Спортивные залы – всего на 1000 чел | м² площади пола | 159,5 156 | 159,5 145 |
| Бассейны крытые – всего на 1000 чел | м² зеркала воды | - - | - - |
| Гостиницы – всего на 1000 чел | место | - - | - - |
| Бани – всего на 1000 чел | место | - - | - - |
| Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| Отделения банков, операционная касса | объект | - | - |

## 6. Проектное решение

## 6.1. Жилищное строительство первой очереди строительства

Необходимый жилищный фонд на расчетную численность населения 1 очереди строительства (1,06 тыс. чел.) определен в объеме 20,14 тыс. м² общей площади, исходя из средней обеспеченности 19м² на одного жителя.

Проектом на I очередь строительства предусматривается снос некапитальных жилых 1-этажных домов. Основная причина убыли жилищного фонда – его неудовлетворительное техническое состояние на окончание 1 очереди реализации Генерального плана. Таким образом, доля жилого фонда, выбывающего по причине сверхнормативного износа, составляет 79,6% (9,301тыс. кв. м). Таким образом, сохранению подлежит 2,383 тыс. кв. м. (20,4%) существующего жилого фонда. Структура выбывающего жилищного фонда по населенным пунктам и по причинам сноса приведена в таблице 34.

Дополнительная потребность в жилищном фонде на I очередь строительства составит 17,757 тыс. м² общей площади квартир. Проектное решение предусматривает размещение нового строительства, в основном, на высвобождаемой территории при сносе ветхого жилья. На 1 очередь в общей площади проектируемого жилищного фонда учитываются площади жилых домов садоводств, переводимых в зону жилой застройки.

Всего эскизом застройки предусматривается размещение на 1 очередь строительства нового жилищного фонда в объеме дополнительной потребности при следующей структуре этажности: в 1-2-усадебных жилых домах общей площадью 17,757 тыс. м².

.

Таблица 34. Распределение выбывающего жилищного фонда на 1 очередь строительства по участкам застройки и по причинам сноса, тыс. м² общей площади.

| Населенные пункты | Существующий жилищный фонд | Убыль жилищного фонда по техническому состоянию с количеством этажей | Убыль пригодного для проживания жилищного фонда с количеством этажей под организацию санитарно-защитных и водоохранных зон | Убыль всего | Сохраняемый опорный жилищный фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3-5 | всего | 1 | 2 | 3-5 | всего |  |  |
| п. Новостройка | 5,96 | 4,722 | - | - | 4,722 | - | - | - | 0 | 4,722 | 1,238 |
| п. Чернушка 2-я | 2,268 | 1,814 | - | - | 1,814 | - | - | - | 0 | 1,814 | 0,454 |
| с. Инга | 3,456 | 2,765 | - | - | 2,765 | - | - | - | 0 | 2,765 | 0,691 |
| Итого | 11,684 | 9,301 | 0 | 0 | 9,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,301 | 2,383 |

Таблица 35. Распределение жилищного фонда на 1 очередь строительства по населенным пунктам и по этажности, тыс. м² общей площади.

| Населенные пункты | Существующий жилищный фонд | Сохраняемый опорный жилищный фонд с количеством этажей | Проектируемый жилищный фонд с количеством этажей | Всего по проекту | Население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3-5 | итого | 1 | 2 | 3-5 | итого |  |  |
| п. Новостройка | 5,96 | 1,238 | - | - | 1,238 | 12,397 | - | - | 12,397 | 13,635 | 0,811 |
| п. Чернушка 2-я | 2,268 | 0,454 | - | - | 0,454 | 2,099 | - | - | 2,099 | 2,553 | 0,097 |
| с. Инга | 3,456 | 0,691 | - | - | 0,691 | 3,261 | - | - | 3,261 | 3,952 | 0,152 |
| Итого | 11,684 | 2,383 | 0 | 0 | 2,383 | 17,757 | 0 | 0 | 17,757 | 20,14 | 1,060 |

## 6.2. Культурно-бытовое строительство

Расчет потребности в объектах культурно-бытового назначения на 1 очередь строительства произведен аналогично разработкам на расчетный срок. Размещение объектов обслуживания поселкового значения представлено в таблице 36.

Для расчета потребности в объектах обслуживания поселкового значения численность населения по поселкам принята ниже расчетного срока, что обусловлено прогнозом динамики численности населения Новостроевского МО, которая составит 1,06 тыс. чел.

Большинство мероприятий, запланированных Генеральным планом, предлагаются к исполнению ещё на 1 очередь. Среди них строительство детского сада в п. Новостройка, строительство школы-сада в с. Инга, ФАПов в п. Новостройка и п. Чернушка 2-я, клуба в с. Инга, здания администрации и спортивной площадки в п. Новостройка.

Также предполагается строительство здания аэропорта и реконструкция аэродромного комплекса.

Таблица 36. Расчет потребности в объектах обслуживания поселкового значения на I очередь строительства.

| Объекты | Участки застройки с численностью населения (тыс. чел.) | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | п. Новостройка | п. Чернушка 2-я | с. Инга | Новостроевское МО |
|  | 0,811 | 0,097 | 0,152 | 1,06 |
| ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |
| Норматив - 120 мест/1000 жит. |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 97 | 12 | 18 | 127 |
| Существующие объекты | 150 | - | - | 150 |
| Дополнительная потребность | 18 | 12 | 18 | 48 |
| Предложения по размещению |  |  | 10 | 10 |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |
| Норматив - т50 мест/1000 жит. |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 41 | 5 | 8 | 53 |
| Существующие объекты | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 41 | 5 | 8 | 53 |
| Предложения по размещению | 55 |  | 10 | 65 |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
| Стационары |  |  |  |  |
| Норматив - 13,47 коек/1000 жит. |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 11 | 1 | 2 | 14 |
| Существующие объекты | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 11 | 1 | 2 | 14 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |
| Поликлиники, амбулатории |  |  |  |  |
| Норматив - 18,15 посещений в смену/1000 жит. |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 15 | 2 | 3 | 19 |
| Существующие объекты | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Дополнительная потребность | 5 | - | - | 5 |
| Предложения по размещению | 10 | 10 |  | 20 |
| Станции скорой помощи |  |  |  |  |
| Норматив - 1 автомобиль/1000 жит. |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 1 | - | - | 1 |
| Существующие объекты | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 1 | - | - | 1 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |
| Раздаточные пункты молочных кухонь |  |  |  |  |
| Норматив - 37* порций в сутки/1000 жит. |  |  |  |  |
| Потребность, порций в сутки | 30,007 | 3,589 | 5,624 | 39,22 |
| Существующие объекты | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 30,007 | 3,589 | 5,624 | 39,22 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |
| Аптеки |  |  |  |  |
| Норматив – 1 объект /10000 жит. |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 1 | - | - | 1 |
| Существующие объекты | 1 | - | - | 1 |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |
| ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |
| Спортивные залы |  |  |  |  |
| Норматив - 60 м2 общей площади /1000 жит. |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 48,66 | 5,82 | 9,12 | 63,6 |
| Существующие объекты | 159,5 | - | - | 159,5 |
| Дополнительная потребность | 9,12 | 5,82 | 9,12 | 24,06 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |
| Территория спортивных сооружений |  |  |  |  |
| Норматив - 0,7га общей площади /1000 жит. |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 0,57 | 0,07 | 0,1064 | 0,74 |
| Существующие объекты | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 0,568 | 0,068 | 0,106 | 0,742 |
| Предложения по размещению | 1 площадка |  |  |  |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |
| Клубные учреждения |  |  |  |  |
| Норматив - 80 мест /1000 жит. |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 65 | 8 | 12 | 85 |
| Существующие объекты | 80 | - | - | 80 |
| Дополнительная потребность | 12 | 8 | 12 | 32 |
| Предложения по размещению |  |  | 100 | 100 |
| Массовые библиотеки |  |  |  |  |
| Норматив - 4,5 тыс. ед. хранения/1000 жит. |  |  |  |  |
| Потребность, тыс. ед. хранения | 3,65 | 0,437 | 0,684 | 4,77 |
| Существующие объекты | 10,591 | - | - | 10,591 |
| Дополнительная потребность | 0,684 | 0,4365 | 0,684 | 1,8045 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |
| ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| Магазины |  |  |  |  |
| Норматив - 300м2 торг. площади /1000 жит. |  |  |  |  |
| Потребность, м2 торг. площади | 243,3 | 29,1 | 45,6 | 318 |
| Существующие объекты | 144 | - | 34 | 178 |
| Дополнительная потребность | 99,3 | 29,1 | 11,6 | 140 |
| Предложения по размещению | 90 |  |  | 90 |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |
| Норматив - 40 мест/1000 жит. |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 32 | 4 | 6 | 42 |
| Существующие объекты | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 32 | 4 | 6 | 42 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |
| ПРЕДПРИЯТИЯ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| Бани |  |  |  |  |
| Норматив - 5 рабочих мест/1000 жит. |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Существующие объекты | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |
| Гостиницы |  |  |  |  |
| Норматив - 6 рабочих мест/1000 жит. |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 5 | 1 | 1 | 6 |
| Существующие объекты | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 5 | 1 | 1 | 6 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |
| КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ |
| Отделения связи |  |  |  |  |
| Норматив - 1 объект на м/р 9-25 тыс. чел. |  |  |  |  |
| Потребность, объектов | 1 | - | - | 1 |
| Существующие объекты | 1 | - | - | 1 |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |
| Отделения банков |  |  |  |  |
| Норматив - 1 операционная касса на 10-30 тыс. чел. |  |  |  |  |
| Потребность, операционных касс | 1 | - | - | 1 |
| Существующие объекты | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 1 | - | - | 1 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |

## 6.3. Ориентировочный расчет стоимости строительства

Расчет ориентировочного объема инвестиций по I этапу реализации проектных решений Генерального плана произведен в ценах IV квартала 2009г на основании показателей типовых проектов, а также проектов, разработанных для г. Иркутска, укрупненных показателей сметной стоимости строительства для г. Иркутска, базовых технико-экономических показателей объектов жилищно-гражданского назначения и справочных материалов.

Расчет стоимости жилищного строительства произведен на основании данных Управления государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве администрации Иркутской области о средней стоимости строительства 1м² общей площади квартир жилых домов в IV квартале 2009г.

Перерасчет стоимости строительства в цены IV квартала 2009г из цен 1991г для прочих объектов промышленно-гражданского строительства произведен с коэффициентом к = 62,82. Стоимость строительства из цен 1984г в цены 1991г пересчитана в соответствии с письмами Госстроя СССР от 06.09.1990 №14-Д, от 12.09.1990 №15-Д и с распоряжением Иркутского облисполкома от 30.11.1990 №1036-р. По типовым проектам базовые цены пересчитаны в местные условия с к=1,6. Внутриплощадочные затраты по детским дошкольным учреждениям приняты в размере 26%, по общеобразовательным школам – 21%, другим объектам культурно-бытового и коммунального назначения – в размере 15% объектной стоимости строительства. Прочие затраты приняты в размере 15% стоимости строительства по главам 1-7.

Расчет произведен для условий подрядного способа строительства.

Таблица 37. Ориентировочная стоимость строительства на 1 очередь (млн. руб.).

|  | За период с исходного года по конец 1 очереди |
| --- | --- |
| 1. Жилищное строительство | 621,495 |
| 2. Строительство социально-бытовых объектов - всего | 41,742 |
| в т. ч. объектов просвещения | 19,734 |
| здравоохранения | 0,679 |
| культуры | 21,329 |
| торговли и общественного питания | - |
| коммунально-бытового обслуживания | - |
| физкультуры и спорта | - |
| 3. Благоустройство - всего |  |
| озеленение и благоустройство | - |
| Всего |  |
| Стоимость строительства, тыс. руб. | 663,237 |

## 7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Таблица 38.

|  | Перечень земельных участков | Существующая категория земельного участка | Предлагаемая категория земель | Цель планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Включаемые земельные участки в границы населенного пункта |
| п. Новостройка |
| 1 | 38:20:180101:5 | Земли поселений (земли населенных пунктов) | Земли поселений (земли населенных пунктов) | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа). Зоны природных территорий. Зоны, занятые лесами |
| 2 | 38:20:180201:12 |  |  | Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения |
| 3 | 38:20:180701:105 | Категория не установлена |  | Зоны, занятые лесами |

# ГЛАВА XII. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

## 1. Основные понятия и определения

Охрана объектов культурного наследия - система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных мер, принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 июня 2002 года №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Объекты культурного наследия (далее ОКН) - объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. ОКН подразделяются на виды (памятники, ансамбли, достопримечательные места) и категории (федерального, регионального и местного значения).

Памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия).

Ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи.

Достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

ОКН федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия.

ОКН регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации.

ОКН местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Выявленные ОКН - объекты, которые представляют собой историко-культурную ценность и в отношении которых вынесено заключение государственной историко-культурной экспертизы о включении их в реестр как объектов культурного наследия.

Территория ОКН - границы особо охраняемых земельных участков, исторически и функционально связанных с недвижимыми памятниками истории и культуры и являющихся их неотъемлемой частью, с учетом современной градостроительной ситуации. Устанавливаются на основании историко-культурной экспертизы, описание границ территории объекта входит в перечень документов, представляемых в орган государственной власти для принятия решения о включении объекта культурного наследия в реестр.

Реестр ОКН - единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (ЕГР ОКН) - государственная информационная система, подключаемая к инфраструктуре, обеспечивающая информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, включающая в себя банк данных, единство и сопоставимость которых обеспечиваются за счет общих принципов формирования реестра, методов и формы ведения реестра. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия при формировании и ведении информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию.

Земли историко-культурного назначения – земельные участки в границах территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий, выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия; земли достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, а так же военных и гражданских захоронений, которые используются в соответствии с их целевым назначением. На отдельных землях историко-культурного назначения, в том числе землях ОКН, подлежащих исследованию и консервации, может быть запрещена любая хозяйственная деятельность. При этом на сам земельный участок сохраняется право собственности землепользователя, землевладельца и аренды, за исключением случаев, установленных законодательством.

Зоны охраны ОКН – устанавливаются с целью обеспечения сохранности ОКН в его исторической среде и на территории, сопряженной с ним, определяются проектом зон охраны. В границах данных зон назначаются режимы использования земель и градостроительные регламенты, которые в зависимости от категории ОКН утверждаются в отношении:

ОКН федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

ОКН регионального значения и местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

## 2. Историко-культурный потенциал территории Новостроевского МО

В настоящее время территория Новостроевского МО включает земли пяти населённых пунктов: п. Новостройка, п. Чернушка 1-я, п. Чернушка 2-я, п. Городок, с. Инга.

Таблица 39. Перечень территорий, обладающих признаками наличия объектов археологического наследия на территории Новостроевского МО, выделенных в ходе археологической оценки территории по состоянию на 01.10.2012г.

| № п/п | № на карте | Наименование территории | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Новостроечная | Левобережье р. Бол. Белая на востоке oт деревни Пилипцы до устья правого притока Бол. Белая р. Ерма на западе (граница Заларинского района Иркутском области). Северная граница территории проходит вначале вдоль границы с Заларинским районом, затем по выположенным поверхностям придолинной возвышенности до лога в 2-х км восточнее д. Пилипцы и далее по логу соединяется с южной границей |
| 2 | 3 | Шанхарская | Левый берег р. Урик и его левого притока р. Хужир от д. Шанхар на востоке до третьего левого притока от устья Xижира на западе. Западная граница территории проходит по долине этого притока р. Хужир, поднимаясь на выположенные поверхности придолинной возвышенности и пролегает на восток до р. Урик в 2 км северо-восточнее д. Шанхар. |

Таблица 40. Каталог координат территорий, обладающих признаками наличия объектов археологического наследия на территории Новостроевское МО.

| № на карте | Название | угол поворота | ВД | СШ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Новостроечная | 1 | 102,9,1 2132 | 53,1,28.272 |
|  |  | 2 | 102,9,43.002 | 53,1,15 2976 |
|  |  | 3 | 102,10,5.7936 | 53,0,36.3744 |
|  |  | 4 | 102,10,4.53 | 52,59,8 61 |
|  |  | 5 | 102,8,21.9552 | 52,58,57.162 |
|  |  | 6 | 102,6,35.586 | 52,59,30.7428 |
|  |  | 7 | 102,5,52.53 | 52,59,28 4532 |
|  |  | 8 | 102,5,4.4088 | 52,59,36.0852 |
|  |  | 9 | 102,4,25.1544 | 52,59,35.322 |
|  |  | 10 | 102,3,21.8376 | 52,58,58.6884 |
|  |  | 11 | 102,3,19.3032 | 52,58,40.3716 |
|  |  | 12 | 102,2,31 1856 | 52,58,30.45 |
|  |  | 13 | 102,2,5.8596 | 52,58,42.6612 |
|  |  | 14 | 102,1,53.1948 | 52,59,23.874 |
|  |  | 15 | 102,0,46.08 | 52,59,37.6116 |
|  |  | 16 | 101,58,59.7072 | 52,59,25.4004 |
|  |  | 17 | 101,58,22.9836 | 52,59,39.9012 |
|  |  | 18 | 101,57,49.3632 | 52,59,27.0384 |
|  |  | 19 | 101,57,17.136 | 52,58,41.1348 |
|  |  | 20 | 101,54,27.45 | 52,58,31.2132 |
|  |  | 21 | 101,53,39.3288 | 52,58,49.53 |
|  |  | 22 | 101,52,51.2076 | 52,59,26.9268 |
|  |  | 23 | 101,52,19.5492 | 52,59,24.6372 |
|  |  | 24 | 101,51,52.956 | 52,59,13.9524 |
|  |  | 25 | 101,49,53.922 | 52,59,18.5316 |
|  |  | 26 | 101,48,51.8724 | 52,59,26.1636 |
|  |  | 27 | 101,47,52.3536 | 52,59,42 1908 |
|  |  | 28 | 101,46,22.4472 | 53,0,0.504 |
|  |  | 29 | 101,45,26.7264 | 53,0,9.6624 |
|  |  | 30 | 101,44,31.0092 | 53,0,21.8736 |
|  |  | 31 | 101,43,52.572 | 53,0,22.1652 |
|  |  | 32 | 101,44,4.3224 | 53,1,58.2024 |
|  |  | 33 | 101,46,42.0888 | 53,1,33.9924 |
|  |  | 34 | 101,46,33.6972 | 53,1,10.794 |
|  |  | 35 | 101,49,1.3944 | 53,1,2 7228 |
|  |  | 36 | 101,49,1.3944 | 53,1,27.9408 |
|  |  | 37 | 101,54,3.5028 | 53,1,20.8812 |
|  |  | 38 | 101,54,1.8216 | 53,0,11.2752 |
|  |  | 39 | 101,56,29.5188 | 52,59,51.1044 |
|  |  | 40 | 101,58,24.2508 | 53,0,33.3216 |
|  |  | 41 | 101,59,30.0984 | 53,0,14.2416 |
|  |  | 42 | 102,0,42.282 | 53,0,5.0832 |
|  |  | 43 | 102,1,29.136 | 53,0,39.4272 |
|  |  | 44 | 102,2,36.2508 | 52,59,59.7408 |
|  |  | 45 | 102,3,53.496 | 53,0,10.4256 |
|  |  | 46 | 102,5,9.474 | 53,0,31.7952 |
|  |  | 47 | 102,6,19.1232 | 53,0,34.0848 |
|  |  | 48 | 102,8,0.4308 | 53,0,46.296 |
|  |  | 49 | 102,8,24.4896 | 53,0,52.4016 |
|  |  | 50 | 102,8,32.0856 | 53,1,13.7712 |
| 3 | Шанхарская | 1 | 101,55,4.4868 | 52,57,20.8908 |
|  |  | 2 | 101,55,28.5492 | 52,57,11.358 |
|  |  | 3 | 101,56,2.7384 | 52,57,2.592 |
|  |  | 4 | 101,56,17.3004 | 52,56,45.4344 |
|  |  | 5 | 101,56,15.4032 | 52,56,15.3168 |
|  |  | 6 | 101,55,48.81 | 52,55,45.9624 |
|  |  | 7 | 101,54,8.7696 | 52,54,41.5368 |
|  |  | 8 | 101,54,11 934 | 52,54,11.0376 |
|  |  | 9 | 101,54,39.7944 | 52,53,47.4036 |
|  |  | 10 | 101,53,35.2104 | 52,53,14.9964 |
|  |  | 11 | 101,53,1.6548 | 52,53,16.1412 |
|  |  | 12 | 101,52,31.8936 | 52,53,8.898 |
|  |  | 13 | 101,51,45.0396 | 52,53,14.2368 |
|  |  | 14 | 101,50,3.7356 | 52,53,34.0584 |
|  |  | 15 | 101,48,43.3224 | 52,53,21.8616 |
|  |  | 16 | 101,48,17.9964 | 52,53,19.572 |
|  |  | 17 | 101,48,16.0992 | 52,53,59.982 |
|  |  | 18 | 101,48,26.8596 | 52,54,12.9456 |
|  |  | 19 | 101,50,2.4684 | 52,54,11.8008 |
|  |  | 20 | 101,51,17.8164 | 52,53,53.502 |
|  |  | 21 | 101,52,39.4932 | 52,54,29.3364 |
|  |  | 22 | 101,53,26.9808 | 52,55,22.3284 |
|  |  | 23 | 101,54,35.9964 | 52,56,9.2184 |
|  |  | 24 | 101,54,53.0892 | 52,57,7.164 |

## 3. Государственная охрана объектов культурного наследия

Государственная охрана ОКН включает:

- государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, формирование и ведение реестра;

- проведение историко-культурной экспертизы;

- установление ответственности за повреждение, разрушение или уничтожение ОКН, перемещение, нанесение ущерба, изменение его облика и интерьера, являющихся предметами охраны данного объекта культурного наследия;

- контроль над разработкой градостроительных регламентов, в которых должны предусматриваться меры, обеспечивающие содержание и использование объектов культурного наследия;

- разработка проектов зон охраны ОКН;

- выдача разрешений на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

- согласование проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных работ;

- выдача разрешений на проведение работ по сохранению ОКН;

- установление границы территории ОКН, как объекта градостроительной деятельности особого регулирования;

- установка на ОКН информационных надписей и обозначений;

- контроль над состоянием ОКН;

- согласование со Службой охраны ОКН Иркутской обл. в случаях и порядке, установленных Федеральным законом от 25.06.2002 N73-ФЗ, проектов зон охраны объектов культурного наследия, землеустроительной документации, градостроительных регламентов, а также решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и изменении их правового режима (в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N232-ФЗ, от 26.06.2007 N118-ФЗ).

## 3.1. Зоны охраны

В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды, в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки, зона сохраняемого природного ландшафта. Необходимый состав этих зон определяется проектом зон охраны объектов культурного наследия. На данный момент историко-архитектурные опорные планы и проекты зон охраны на объекты культурного наследия Черемховского района не разрабатывались.

За пределами земель населенных пунктов, в пределах земель историко-культурного назначения вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель. Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры (в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ).

Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением. Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и несоответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются (в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ). Земельные участки, отнесенные к землям историко-культурного назначения, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов не изымаются, за исключением случаев, установленных законодательством. На отдельных землях историко-культурного назначения, в том числе землях объектов культурного наследия, подлежащих исследованию и консервации, может быть запрещена любая хозяйственная деятельность (статья 99 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 года N 136-ФЗ с изм., внесенными Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ).

В соответствии с Законом Иркутской области от 23.07.2008 N 57-ОЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области" (с изменениями от 30.06.2009г, 5.04.2010г, 6.05.2011г) правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия осуществляется на основании Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства.

## 3.2. Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия

1. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком работ, указанных в пункте 3 настоящей статьи, требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

2. В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

3. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения экспертизы проектной документации.

4. Финансирование работ, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, осуществляется за счет средств физических или юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ.

## 3.3. Рекомендуемые регламенты по использованию территорий выявленных ОКН

На сегодняшний день объекты культурного наследия, обозначенные в перечне ОКН, переданном областным органом охраны ОКН, требуют принятия мер по обеспечению их сохранности в соответствии с требованиями ст.30, 35, 52 Федерального закона от 25.06.2002 №72-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а именно:

на территории памятников и ансамблей – запрещаются все виды строительных, земляных работ и хозяйственной деятельности. В исключительных случаях проводятся мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического наследия - спасательные археологические работы до начала освоения земельного участка;

для территорий в границах достопримечательных мест и территорий, обладающих признаками ОКН - ограничение строительной и хозяйственной деятельности в форме проведения археологического обследования с целью определения сохранности и историко-культурной значимости культурного слоя;

объекты, обладающие признаками ОКН, земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, на которых расположены ОКН - проведение историко-культурной экспертизы до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов.

## 3.4. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Основными мероприятиями по сохранению объектов культурного наследия являются:

- проведение экспертизы на выявленные объекты культурного наследия (памятники архитектуры, истории) с целью дальнейшего внесения их в единый гос. реестр;

- заключение охранных обязательств на объекты культурного наследия;

- разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- проведение археологических разведок разрушающихся памятников;

- организация охранно-спасательных археологических работ;

- организация системы мониторинга объектов культурного наследия.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятников и их территорий в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия осуществляются по согласованию с областным органом охраны объектов культурного наследия.

В отношении достопримечательных мест, представляющих собой выдающийся, целостный историко-культурный и природный комплекс, нуждающийся в особом режиме содержания, Правительством Иркутской области может быть принято решение об организации историко-культурного заповедника регионального значения.

Данное решение принимается по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия с учетом:

1) заключения историко-культурной экспертизы;

2)мнения органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, на территории которого расположено данное достопримечательное место.( №57-ФЗ от23.07.2008, статья 15).

# ГЛАВА XIII. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

## 1. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новостроевского МО

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (в ред. Федерального закона от 21 декабря 1994г №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», с изменениями от 19 мая 2010г).

Источники ЧС определяются в соответствии с их классификацией по сфере возникновения.

Поражающий фактор источника ЧС – составляющая опасного явления или процесса, вызванная источником чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются существующими параметрами (ГОСТ 22.0.02-94).

Согласно СП 11-112-2001 (Приложение Д) территория Новостроевского МО не отнесена по степени опасности ЧС природного и техногенного характера к зонам неприемлемого риска, жесткого контроля и приемлемого риска.

## 1.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций военного времени

К чрезвычайным ситуациям военного времени относятся ситуации, связанные с вооруженным нападением на города и другие населенные пункты, захват отдельных объектов, имеющих стратегическое значение, применение противником оружия массового поражения.

Поражающим фактором здесь является действие, оказываемое на людей, объекты и окружающую среду современными средствами поражения. Поражающие факторы могут воздействовать также одновременно и последовательно.

Возможными последствиями воздействия современных средств поражения на функционирование Новостроевского МО может быть нарушение жизнедеятельности населения. В том числе нарушение транспортного движения в связи с разрушением зданий, завалом и разрушением дорожного покрытия улиц; нарушение радио и телефонной связи; нарушение снабжения жилых и общественных зданий водой и электроэнергией; взрывы и пожары; заражение территории, атмосферного воздуха, продуктов питания и воды химическими, радиоактивными или бактериальными веществами; поражение, ранение или гибель людей; при разрушении гидротехнических сооружений возможно возникновение зон катастрофического затопления.

На территории Новостроевского МО объектов, отнесенных к категориям по гражданской обороне, и особо важных объектов нет. Возможными целями поражения могут быть:

- объекты транспортной инфраструктуры;

- объекты жилищно-коммунального и социального обеспечения;

- объекты сельского хозяйства и экономики;

- объекты связи и оповещения.

## 1.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Чрезвычайная ситуация природного характера – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации – составляющая опасного природного явления или процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Зона природной чрезвычайной ситуации – территория или акватория, на которой возникла природная чрезвычайная ситуация в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации или распространения его последствий из других районов (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Нижеследующая классификация произведена на основе Государственного стандарта Российской Федерации 22.0.03-95.

## 1.2.1. Опасные геологические явления и процессы

Опасное геологическое явление – событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или способных оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Риска возникновения опасных геологических явлений нет, в связи с отсутствием на территории Новостроевского МО лавино-, оползне-, селеопасных участков.

Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

При проектировании зданий и сооружений для строительства в сейсмических районах следует учитывать:

- интенсивность сейсмического воздействия в баллах (сейсмичность);

- повторяемость сейсмического воздействия.

Определение сейсмичности площадки строительства следует производить на основании сейсмического районирования. Согласно картам общего сейсмического районирования территории Российской Федерации «ОСР-97», территория Новостроевского МО относится к району 6-7-балльной сейсмичности. Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» (Приложение Б), сейсмическая активность на территории Новостроевского МО относится по категории опасности процессов к опасным процессам.

Проектирование зданий и сооружений для строительства в сейсмических районах  необходимо проводить в соответствии со СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах».

При проектировании зданий и сооружений для строительства в сейсмических районах надлежит:

- применять материалы, конструкции и конструктивные схемы, обеспечивающие наименьшие значения сейсмических нагрузок;

- принимать симметричные конструктивные схемы, равномерное распределение жесткостей конструкций и их масс, а также нагрузок на перекрытия;

- в зданиях и сооружениях из сборных элементов располагать стыки вне зоны максимальных усилий, обеспечивать монолитность и однородность конструкций с применением укрупненных сборных элементов;

- предусматривать условия, облегчающие развитие в элементах конструкций и их соединениях пластических деформаций, обеспечивающие при этом устойчивость сооружения.

## 1.2.2. Опасные гидрологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую среду.

При планировании зданий и сооружений для постройки в зонах возможного воздействия поражающих факторов опасных гидрологических процессов должны учитываться нормы и правила инженерной защиты территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов, установленные СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».

Населенные пункты Новостроевского МО подвержены процессам затопления (подтопления).

Таблица 41. Территории, подверженные затоплению (подтоплению) в Новостроевского МО.

| № | Населенный пункт | Площадь затопления (кв. км) |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Новостройка | 1,72 |
| 2 | п. Чернушка-1 | 0,56 |
| 3 | п. Чернушка-2 | 0,82 |
| 4 | с. Инга | 1,32 |
| 5 | п. Городок | 0,24 |

## 1.2.3. Опасные метеорологические явления и процессы

Опасное метеорологическое явление – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или способные оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую среду (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Опасные метеорологические явления и процессы на территории Новостроевского МО не наблюдаются.

## 1.2.4. Природные пожары

Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

На территории Новостроевского МО риска возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с природными пожарами, перехода природных пожаров на населенные пункты, возникновения крупных природных пожаров, нет.

## 1.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – это состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-94).

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация (ГОСТ 22.0.05-94).

Поражающий фактор источника техногенной чрезвычайной ситуации – составляющая опасного происшествия, характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями и проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами (ГОСТ 22.0.05-94).

Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, взрывопожароопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.02-94).

Нижеследующая классификация произведена на основе Государственных стандартов Российской Федерации:

ГОСТ РФ 22.0.05-94;

ГОСТ РФ 22.0.02-94;

СТ СЭВ 383-87.

## 1.3.1. Риски возникновения ЧС на взрывопожароопасных объектах

Взрывопожароопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и взрывопожароопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.02-94).

Взрыв – быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна, способная привести или приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.02-94).

Пожар – неконтролируемое горение, приводящее к ущербу (СТ СЭВ 383-87).

На территории Новостроевского МО взрыво- и пожароопасных объектов нет.

На территории возможны техногенные пожары в зданиях и сооружениях:

- производственного, сельскохозяйственного назначения;

-предприятий торговли;

-складского назначения;

-жилого, административного, учебно-воспитательного, социального и культурно-досугового назначения;

-здравоохранения.

## 1.3.2. Риски возникновения ЧС на химически опасных объектах

Химически опасный объект – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды (ГОСТ 22.0.05-94).

Химическая авария – авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, или к химическому заражению окружающей природной среды (ГОСТ 22.0.05-94).

Опасное химическое вещество – химическое вещество, прямое или опосредованное воздействие которого на человека может вызвать острые и хронические заболевания людей или их гибель (ГОСТ 22.0.05-94).

Химическое заражение – распространение опасных химических веществ в окружающей природной среде в концентрациях или количествах, создающих угрозу для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени (ГОСТ 22.0.05-94).

Зона химического заражения – территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические вещества в концентрациях или количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени (ГОСТ 22.0.05-94).

На территории Новостроевского МО химически опасных объектов нет.

## 1.3.3. Риски возникновения ЧС на радиационно-опасных объектах

Радиационно-опасный объект – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды (ГОСТ 22.0.05-94).

Радиационная авария – авария на радиационно-опасном объекте, приводящая к выходу или выбросу радиоактивных веществ и (или) ионизирующих излучений за границы, предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации данного объекта, в количествах, превышающих установленные пределы безопасности его эксплуатации (ГОСТ 22.0.05-94).

Радиоактивное загрязнение – загрязнение поверхности земли, атмосферы, воды, продовольствия, пищевого сырья, кормов и различных предметов радиоактивными веществами в количествах, превышающих уровень, установленный нормами радиационной безопасности и правилами работы с радиоактивными веществами (ГОСТ 22.0.05-94).

Зона радиоактивного загрязнения – территория или акватория, в пределах которой имеется радиоактивное загрязнение (ГОСТ 22.0.05-94).

Радиационно-опасные объекты на территории Новостроевского МО отсутствуют.

## 1.3.4. Риски возникновения ЧС на биологически опасных объектах

Биологическая авария – авария, сопровождающаяся распространением опасных биологических веществ в количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений, приводящих к ущербу окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-94).

Зона биологического заражения – территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные биологические вещества, биологические средства поражения людей и животных или патогенные микроорганизмы, создающие опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений, а также для окружающей природной среды (ГОСТ 22.0.05-94).

Опасное биологическое вещество – биологическое вещество природного или искусственного происхождения, неблагоприятно воздействующее на людей, сельскохозяйственных животных и растения в случае контакта с ними, а также на окружающую природную среду (ГОСТ 22.0.05-94).

Биологически опасных объектов на территории Новостроевского МО нет.

## 1.3.5. Риски возникновения ЧС на объектах системы жилищно-коммунального обеспечения

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах тепло- и водоснабжения, эл. сетях.

## 1.3.6. Риски возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях и объектах

Гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.05-94).

Риска возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях на территории Новостроевского МО нет.

## 1.3.7. Риски возникновения ЧС на газо-, нефтепроводах

По территории Новостроевского МО нефте- и газопроводы не проходят.

## 1.3.8. Риски возникновения ЧС на транспорте

Транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение им тяжких телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-94).

К транспортным ЧС относятся:

железнодорожная авария – авария на железной дороге, повлекшая за собой повреждение одной или нескольких единиц подвижного состава железных дорог до степени капитального ремонта и (или) гибель одного или нескольких человек, причинение телесных повреждений различной тяжести либо полный перерыв движения на аварийном участке, превышающий нормативное время (ГОСТ 22.0.05-94);

авиационная катастрофа – опасное происшествие на воздушном судне, в полете или в процессе эвакуации, приведшее к гибели или пропаже без вести людей, причинению им тяжких телесных повреждений, разрушению или повреждению судна и перевозимых на нем материальных ценностей (ГОСТ 22.0.05-94);

дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – транспортная авария, возникшая в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и повлекшая за собой гибель людей и (или) причинение им тяжких телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб (ГОСТ 22.0.05-94);

аварии на водном транспорте – авария, произошедшая в результате стихийных явлений, по техническим причинам или по вине человека, повлекшая за собой разрушение или повреждение водного транспорта, гибель людей и (или) причинение им тяжких телесных повреждений или иной материальный ущерб.

Риска возникновения аварий на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта, в том числе связанных с перевозкой опасных грузов.

На территории Новостроевского МО сохраняется вероятность возникновения ДТП.

## 1.4. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Риски возникновения заболеваемости людей

Исходя из статистики эпидемиологической обстановки, следует, что на территории Новостроевского МО маловероятно возникновение эпидемии. Зон, неблагоприятных по санитарно-эпидемиологическим показателям, нет.

Риски возникновения заболеваемости животных

Исходя из статистики, следует, что риск возникновения заболеваний с/х животных находится в пределах допустимых значений.

## 2. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования Новостроевского МО, по защите населения и территории в военное время и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

## 2.1. Концепция плана гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций

Концепция плана гражданской обороны определяется, исходя из присвоенной населенному пункту группы гражданской обороны, и опирается на сложившееся зонирование территории и размещение отдельно стоящих, отнесенных к категории по ГО, организаций и предприятий, продолжающих работу в военное время.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 1998г №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» (с изменениями от 1 февраля 2005г) определяет основные критерии и правила отнесения территорий к группам по гражданской обороне.

Отнесение территорий к категориям по ГО осуществляется с целью заблаговременной разработки и реализации мероприятий по гражданской обороне в объеме, необходимом и достаточном для предотвращения чрезвычайных ситуаций и защиты населения от поражающих факторов и последствий чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, с учетом мероприятий по защите населения и территорий, в связи с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

Отнесение территорий городов или иных населенных пунктов к группам по гражданской обороне осуществляется в зависимости от их оборонного и экономического значения, численности населения, а также нахождения на территории организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне особой важности, первой, второй или представляющих опасность для населения и территорий, в связи с возможностью химического заражения, радиационного загрязнения или катастрофического затопления.

Для территорий городов и иных населенных пунктов устанавливаются особая, первая, вторая и третья группы по гражданской обороне.

На территории Новостроевского МО нет населенных пунктов и объектов, имеющих категорию или группу по гражданской обороне; территория Новостроевского МО не попадает в зону возможных сильных или слабых разрушений, радиационного, биологического и химического заражения.

Концепция исходит из возможной обстановки на территории населенного пункта и определяет мероприятия по защите населения при возникновении ЧС: эвакуация и рассредоточение, обеспечение населенного пункта защитными сооружениями ГО, а также включает мероприятия по подготовке к работе в военное время, к восстановлению нарушенного производства и по подготовке системы управления, оповещения и связи.

Концепция плана гражданской обороны опирается на требования СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и включает следующие позиции:

- спасение населения, которое включает прием эвакуированных, обеспечение защитными сооружениями наибольшей работающей смены действующих в военное время предприятий, учреждений и дежурного персонала, руководства и соединений ГО;

- укрытие неработающего населения поселков и работающих, не занятых в производстве в защитных сооружениях;

- повышение устойчивости функционирования проектируемых районов поселков в мирное время, которое обеспечивается рациональным размещением объектов экономики и другими градостроительными методами;

- обеспечение защиты от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах градостроительными методами, а также использование специальных приемов при проектировании и строительстве инженерных сооружений;

- защита от потенциально опасных природных и техногенных процессов;

- целесообразное размещение транспортных объектов с учетом вопросов ГО и ЧС;

- размещение и развитие системы связи и оповещения;

- возможность эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях;

- готовность помещений и защитных сооружений для размещения эвакуированных.

Перечисленные позиции освещены в последующих главах настоящего раздела.

## 2.2. Гражданская оборона и мероприятия по защите населения и территории в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Федеральный закон от 12 февраля 1998г №28 «О гражданской обороне»).

Мероприятия по гражданской обороне – организационные и специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС направлены на обеспечение безопасности жителей населенного пункта в военное время и защиту населения от воздействия факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Особенности проведения мероприятий ГО определяются характером источника ЧС, пространственно-временными характеристикам воздействия поражающих факторов ЧС, численностью вывозимого и выводимого населения, временем и срочностью проведения мероприятий.

Мероприятия по предупреждению и устранению последствий ЧС направлены на создание и поддержание условий, необходимых для сохранения жизни людей в зонах ЧС, на маршрутах их эвакуации и в местах, предусмотренных для размещения эвакуируемых, и проводятся в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», с изменениями от 19.05.2010г, который включает в себя, в частности, следующие положения:

- предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения;

- ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов;

- мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно;

- планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций;

- объем мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, определяется, исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств, включая силы и средства гражданской обороны;

- ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация. При недостаточности вышеуказанных сил и средств в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются силы и средства федеральных органов исполнительной власти.

Территория Новостроевского МО в военное время и в условиях ЧС пригодна для эвакуации населения из других населенных пунктов.

Эвакуация населения – это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зоны, сложившейся или вероятной чрезвычайной ситуации (ЧС) природного и техногенного характера и его кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия поражающих факторов ЧС) районах (Постановление губернатора Иркутской области от 09.10.2002г №543 «О планировании, организации и проведении эвакуации населения при ЧС природного и техногенного характера на территории Иркутской области»).

В чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в военное время, эвакуация и рассредоточение на территории Новостроевского МО проводится согласно «Руководству по организации планирования, обеспечения и проведения эвакуации населения в военное время» и «Руководству по эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» следующим образом:

- размещение эвакуированного населения осуществляется в границах своих административно-территориальных образований при наличии необходимых условий для размещения, при отсутствии необходимых условий размещение можно производить на территориях соседних административно-территориальных образований по согласованию с главами администраций;

- для проведения эвакуационных мероприятий для жителей предусматриваются пункты приема и временного размещения населения при ЧС (ППВР). ППВР предусматриваются в зданиях школ, детских садов, спортивных сооружений, зданиях клубов и кинотеатров, организаций и других зданиях большой вместимости для размещения пострадавших в случае чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;

- для перевозок рабочих смен объектов, продолжающих работу в военное время, используются все виды пассажирского транспорта; перевозки от станций высадки до предприятий и обратно осуществляются местным транспортом; перевозки из пунктов размещения в загородной зоне к пунктам посадки и обратно осуществляются транспортом районов загородной зоны;

- рассредоточение и эвакуация заканчиваются с вывозом всего населения, за исключением работающей смены.

Защита населения от чрезвычайных ситуаций различного характера предусматривается в защитных сооружениях.

На расчетный срок на территории Новостроевского МО защитные сооружения, в том числе противорадиационные укрытия (ПРУ), необходимо предусмотреть:

- в учреждениях здравоохранения как на больных, находящихся на стационарном лечении, так и для обслуживающего персонала (Б-1);

- в подвальных, складских и других типах подобных помещений для предприятий (организаций) на работающую смену (Б-2) и населения (Б-3).

Перевод помещений на режим защитных сооружений необходимо производить в срок не более чем за 12 часов.

Размещать и обустраивать защитные сооружения необходимо согласно СНиП II-II-77 «Защитные сооружения гражданской обороны».

Поселковые командные пункты размещаются в зданиях поселковых администраций, где должны быть предусмотрены дополнительный источник электроснабжения, 3-хдневный запас воды и пищи, система связи, индивидуальные средства защиты.

Проектные предложения по размещению ППВР и командных пунктов на территории Новостроевского МО обозначены на чертеже «Проектный план. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

## 2.3. Связь и оповещение

Защита населения в значительной степени зависит от своевременного сообщения гражданам об угрозе риска возникновения ЧС и от качества поддержания связи при выполнении мероприятий гражданской обороны.

Для обеспечения бесперебойной связи в период ЧС на АТС устанавливается специальная аппаратура циркуляционного вызова, а также оборудуется запасной пункт управления (ЗПУ), связанные подземными кабельными линиями в обход наземных коммуникационных устройств.

Электропитание АТС должно быть предусмотрено по 1 категории надежности электроснабжения, что обеспечивает устойчивую связь в условиях ЧС.

В соответствии с совместным приказом от 25.07.2006г МЧС ГК РФ по связи №422/90/376 основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения сигналов и информации оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной, до оперативных дежурных служб объектов экономики, руководящего состава гражданской обороны города, района, населения. Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых сообщений по сетям вещания.

Для оповещения населения о мероприятиях ГО предусматривается установка громкоговорителей уличной звукофикации мощностью 10Кв. Управление работой громкоговорителей осуществляется дистанционно: с центральной станции проводного вещания.

Кроме того, для оповещения населения о ЧС рекомендуется использование электросирен «С-40», обеспечивающих оповещение территории в радиусе 500м. Возможно также применение передвижных систем оповещения.

Таблица 42. Средства связи и оповещения на территории Новостроевского МО.

| № | Населенный пункт | Сирена с радиусом действия (ед.) | Средства связи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Новостройка | 1 | стационарные телефоны, радио, телевидение |
| 2 | п.Чернушка-2 | 1 |  |

Для охвата всей территории Новостроевского МО на расчетный срок необходима установка электросирен. Проектные предложения по размещению электросирен «С-40» с радиусом слышимости 500м представлены на чертеже «Схема оповещения».

Кроме того, необходимо оборудовать связь на объектах социально-бытового, жилого и иного назначения, а также потенциально опасных объектах, на территории Новостроевского МО структурированной системой мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС), информационно сопряженными с системами дежурно-диспетчерских служб, с целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, согласно ГОСТ Р 22.1.12-2005.

## 2.4. Светомаскировка

В военное время также предусматривается режим светомаскировки, т.к. Новостроевское МО входит в состав Иркутской области, которая отнесена к зоне светомаскировки, согласно СНиП 2.01.51-90.

На территории, входящей в состав Иркутской области, в военное время предусматриваются два режима работы: полное затемнение и частичное затемнение.

Режим частичного затемнения является подготовительным периодом к введению режима полного затемнения и предусматривает выполнение маскировки наружного освещения основных улиц, дорог, территорий детских, школьных, административных и лечебно-оздоровительных учреждений, а также производственных территорий путем выключения половины светильников.

В режиме частичного затемнения должны работать светильники над входами в здания, в защитные сооружения и въездами на территорию производств. Управление наружным освещением осуществляется централизованно: с пультов диспетчерских пунктов. При этом должна быть исключена возможность их местного включения. Для отдельных объектов, удаленных от центров поселков, возможно применение управления наружным освещением местно, с использованием рубильников и выключателей, установленных в удобных местах для обслуживания.

Маскировка внутреннего освещения отдельных зданий жилого, производственного и культурно-бытового назначения производится, в основном, установкой на светильниках защитных абажуров, козырьков и маскировка щитами, ставнями и экранами оконных и дверных проемов.

В режиме полного затемнения к объектам, которые продолжают работу при подаче сигнала «Воздушная тревога» (ВТ), относятся:

- операционные больниц, помещения неотложной помощи;

- узлы связи, телеграф, междугородные телефонные станции, радиостанции, усилительные станции радиотрансляционных сетей;

- котельные;

- водопроводные и насосные станции;

- канализационные станции;

- диспетчерские пункты электросетевых предприятий; сетей наружного освещения;

- пункты управления ГО и штабы на предприятиях, причем ко всем этим службам предусматриваются надежные подъезды и пешеходные пути. Все они оборудуются световыми знаками и указателями, включение и отключение которых осуществляются одновременно с маскировочным освещением.

Включение и отключение установок наружного освещения должно производиться из пунктов управления освещением централизованно – телемеханически или дистанционно.

Перечень объектов, которые продолжают работу при подаче сигнала «Воздушная тревога», утверждается администрацией муниципальных образований и органов гражданской обороны.

В зданиях и помещениях, не входящих в этот перечень, электрическое рабочее освещение должно отключаться от источников питания или электрических сетей централизованно, из возможно меньшего числа мест.

На территории предприятий (производств) самостоятельно предусматриваются мероприятия по светомаскировке и системе оповещения о сигналах ГО. Опробование работоспособности указанных систем производится не реже одного раза в год и ответственность за их состояние возлагается на руководителя предприятия.

На территории Новостроевского МО необходимо провести мероприятия по подготовке системы светомаскировки, а также назначению ответственных лиц и их обучению на объектах, подлежащих светомаскировке, согласно вышеуказанным пунктам и нормативным требованиям по светомаскировке, регламентирующимися СНиП 2.1.53-84.

## 2.5. Санитарная обработка

Согласно требованиям СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия ГО» на последующих стадиях проектирования вновь строящиеся объекты коммунально-бытового назначения, размещаемые по проектным предложениям, должны приспосабливаться для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях.

Для выполнения этих требований на объекты коммунально-бытового назначения необходимо разработать проекты их приспособления для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта, согласно требованиям СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта».

На всех въездах на территорию Новостроевского МО в военное время необходимо предусмотреть развертывание постов радиационного контроля для обеззараживания транспорта и людей.

## 2.6. Противопожарные мероприятия

Для городов и поселений предусматриваются противопожарные мероприятия, которые являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий ГО, обеспечивающих устойчивость функционирования в военное время отраслей и объектов народного хозяйства. Их важность предопределяется большими размерами ущерба, который могут нанести пожары, возникающие как в мирное время, так и в военное время в очагах массового поражения. Противопожарные мероприятия проводятся в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г №69 «О пожарной безопасности», который включает в себя, в частности, следующие положения:

1. Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

2. Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

3. Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

4. Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

5. Пожарная охрана – совокупность созданных в установленном порядке органов управления, сил и средств, в том числе противопожарных формирований, предназначенных для организации предупреждения пожаров и их тушения, проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ.

6. Тушение пожаров представляет собой боевые действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию пожара.

Для предупреждения ЧС, связанных с возникновением пожароопасной ситуации, снижение их тяжести и ликвидация последствий на последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать технические и организационные мероприятия, направленные на снижение риска вероятности возникновения пожароопасной ситуации, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод и продвижение по территории пожарных расчетов и техники.

Проводить мероприятия по профилактике лесных пожаров, пожарному обустройству лесного фонда согласно Постановлению Правительства РФ от 30.06.2007г №417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах».

В целях предотвращения возникновения дополнительных очагов пожара открытые автостоянки следует размещать на расстоянии не менее высоты от ближайшего здания, из расчета одна стоянка на группу зданий.

При пожаре безопасность людей должна обеспечиваться своевременной беспрепятственной эвакуацией людей из опасной зоны, оказавшихся в зоне задымления и повышенного температурного режима.

С целью предотвращения распространения очагов пожара, здания общественно-социального назначения оборудуются системами сигнализации и оповещения о возникновении пожара, а также средствами пожаротушения, указатели к которым должны располагаться на всех этажах.

Кроме водозабора из сети, для пожаротушения необходимо предусмотреть поверхностные водозаборы из водоемов и съезды к ним (чертеж «Проектный план. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории городских и сельских поселений субъекта РФ определяется в зависимости от степени пожарной опасности объектов защиты и целей выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожара (проведения аварийно-спасательных работ). Или устанавливается, исходя из условия, что время прибытия в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут.

На территории Новостроевского МО подразделений пожарной охраны нет.

Для соблюдения времени прибытия подразделения пожарной охраны для сельских поселений (20 минут), согласно Федеральному закону от 22 июля 2008г №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», на расчетный срок проектом предлагается размещение одного подразделения пожарной охраны на 2 единицы пожарной техники V типа (для охраны населенных пунктов, кроме городов) на территории п. Новостройка. Для размещения предусматривается участок площадью 0,55га (чертеж «Проектный план. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», таблица 43).

Таблица 43. Силы и средства пожарной охраны на территории сельского поселения Новостроевского МО.

| № | Место дислокации | Площадь земельного участка | Количество пожарной техники (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Новостройка | 0,55га | 2 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Приложение 1. Задание на подготовку проекта Правил землепользования и застройки Новостроевского муниципального образования Черемховского района Иркутской области.

| № | Наименование разделов задания | Содержание разделов задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид градостроительной документации | Правила землепользования и застройки Новостроевского муниципального образования (далее Правила) |
| 2 | Основание для разработки градостроительной документации | Постановление администрации Новостроевского муниципального образования от 20.10.2011г. № 46 |
| 3 | Заказчик | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи, экологии и по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Черемховского районного муниципального образования (УЖКХ АЧРМО). |
| 4 | Исполнитель | Определяется конкурсом на право заключения муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| 5 | Характеристика объекта территориального планирования | Местоположение Новостроевского муниципального образования: Новостроевское муниципальное образование расположено в Черемховском районе Иркутской области. Площадь Новостроевского муниципального образования –153697га. Численность населения Новостроевского муниципального образования по состоянию 01.01.2011г– 1023 человек. Административный центр Новостроевского муниципального образования п. Новостройка, площадью - 252га, количество жителей - 642 чел. В состав муниципального образования входят следующие населенные пункты: п. Чернушка 1-я, площадь - 158га, количество жителей - 102 чел.; п. Чернушка 2-я, площадь - 81га, количество жителей - 91 чел.; п. Городок, площадь - 30га, количество жителей - 38 чел.; п. Шанхар, площадь - 25га., количество жителей - 3 чел.; с. Инга, площадь - 137га, количество жителей - 147 чел. |
| 6 | Материалы, предоставляемые заказчиком |  |
|  | 6.1 Материалы о современном использовании территории | Материалы землепользования (схемы землепользования, отводы), сведения об известных объектах культурного наследия и их зон охраны (Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области), законодательные и другие документы органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам землепользования и застройки |
|  | 6.2 Материалы и документы, учет которых обязателен | - Проект Схемы территориального планирования Иркутской области; - проект Схемы территориального планирования Черемховского районного муниципального образования; - проект Генерального плана Новостроевского муниципального образования |
| 7 | Основные требования к проектным решениям | Состав проекта Правил должен соответствовать Градостроительному кодексу Российской Федерации и Рекомендациям. 1. Проект Правил включает в себя: - порядок применения правил землепользования и застройки и внесения изменений в указанные правила; - карту градостроительного зонирования, выполненных на топографических планах в М 1:25000 или 1:5000; - градостроительные регламенты. 1.1. Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них изменений включает в себя положения: о регулировании землепользования и застройки органами местного управления, в том числе существующей застройки в целях реконструкции объектов капитального строительства, развития застроенных территорий, комплексного строительства, выявления свободных от прав третьих лиц земельных участков для строительства; об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами; о подготовке документации по планировке территории; о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки; о внесении изменений в правила землепользования и застройки; о регулировании иных вопросов землепользования и застройки 1.2. На картах градостроительного зонирования территории Новостроевского МО выделяются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны не устанавливаются применительно к одному земельному участку. На отдельной схеме градостроительного зонирования отображаются границы зон с особыми условиями использования территории, границы территорий объектов культурного наследия. 1.3. Градостроительные регламенты включают виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 8 | Состав работы | анализ градостроительных материалов, фиксирующих существующую ситуацию и динамику изменений использования территории поселения с целью определения тенденции развития, в том числе, анализ ранее разработанной и утвержденной градостроительной документации; анализ региональной законодательной базы и муниципальной нормативной правовой базы по вопросам землепользования и застройки; комплексная оценка основных проблем и выявление пространственного развития территории; подготовка карт градостроительного зонирования и разработка градостроительных регламентов; подготовка текстов процедурных норм, регламентирующих различные аспекты землепользования и застройки. |
| 10 | Этапы, последовательность и сроки выполнения работ | Согласно календарному плану работ |
| 11 | Требования к выдаваемым материалам | Проект Правил передается Исполнителем Комиссии для согласования в соответствующем масштабе, в полном объёме, в 4 экз. и в электронном виде на компакт-дисках в формате программы Панорама 7. Для проведения публичных слушаний Исполнитель подготавливает демонстрационный выставочный материал (количество экземпляров уточнить) в электронном виде и на бумажном носителе. По результатам проведения публичных слушаний и согласования, Комиссия передаёт Муниципальному заказчику доработанный текстовой и графический материалы документа в полном объёме, в 4 экз., в электронном виде на компакт-дисках в формате программы Панорама 7 (включая формат обмена данными). |
| 12 | Порядок согласования | Определяется в соответствии со ст. 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |

## Приложение 2. Ответ на запрос из Cлужбы по охране ОКН Иркутской области.

## Приложение 3. Исторические карты.

Фрагмент карты Приангарья от 1889 г.

Фрагмент карты Иркутской губернии по материалам Переселенческого Управления (1914 г.)

Этнографическая карта Азиатской России от 1914 г.

Карта волостей Иркутской губернии кон. XIXв. (Административное деление) с выделением территории Черемхово.

Бурято-Монгольская А.С.С.Р. от 1923г (фрагмент).

## Приложение 4. Перечень лицензионных участков недр

# Footnotes

Установлены ст.36 №73-ФЗ