РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область Черемховский район

Узколугское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.12.2014 № 93

с. Узкий Луг

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения Узколугского

муниципального образования

# Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 06.11.2012 № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения утвержденными постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782, руководствуясь статьями 32, 43 Устава Узколугского муниципального образования, администрация Узколугского муниципального образования

постановляет:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Узколугского муниципального образования на период до 2015 года с учетом перспективы 1 очереди строительства.

- Администрации Узколугского муниципального образования опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Узколугский вестник» и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Узколугское муниципальное образование» раздела «Поселения района» на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Узколугского муниципального образования О.В. Гоберштейн

Глава Узколугского

муниципального образования					О.В. Гоберштейн

Н.Н. Ермакова

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

от 22.12.2014 № 93

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

УЗКОЛУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Узкий Луг

2014

|  | СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Введение ……………………………………………………………………… |  |
| 1. | Паспорт схемы………………………………………………………………... |  |
| Глава 1. | Схема водоснабжения………………………………………………………... |  |
|  | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения |  |
| 1.1 | Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования…………………………………………………………………… |  |
| 1.1.1. | Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования…………………………………………………………………… |  |
| 1.1.2. | Описание и функционирования систем водоснабжения…………………... |  |
| 1.1.3. | Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования…………………………….. |  |
| 1.1.4. | Направления развития централизованных систем водоснабжения………. |  |
| 1.2. | Существующие балансы водопотребления |  |
| 1.2.1 | Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при её производстве и транспортировке……………………………………. |  |
| 1.3 | Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения……………………………………………………………….. |  |
| 1.4. | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения…………………………………………… |  |
| 1.5. | Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения…… |  |
| 1.6. | Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения…….. |  |
| 1.7. | Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. |  |
| 1.8. | Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию……………………………………… |  |
| Глава 2. | Схема водоотведения………………………………………………………… |  |
| 2.1. | Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования |  |
| 2.1.1. | Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования |  |
| 2.1.3. | Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования…………………………….. |  |
| 2.2. | Существующие балансы систем водоотведения…………………………… |  |
| 2.3. | Перспективные расчетные расходы сточных вод………………………….. |  |
| 2.4. | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения………………………. |  |
| 2.5. | Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения……………………... |  |
| 2.6. | Предварительный расчет стоимости выполнения работ………………….. |  |
| 2.7. | Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения |  |
| 2.8. | Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию……………………………………… |  |
| Глава 3. | Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения……... |  |
| Глава 4. | Графические материалы……………………………………………………... |  |

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Узколугского сельского поселения на период до 2032 года разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Генерального плана Узколугского сельского поселения, выполненного ОАО «ИРКУТСКГРАЖДАНПРОЕКТ».

А так же в соответствии с требованиям:

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. от 21.07.2014) «О водоснабжении и водоотведении»

- Водного кодекса Российской Федерации.

Состав схемы водоснабжения содержит:

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а так же безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

1)​ Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжение;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

- насосные станции;

2) Водоотведение:

- хозяйственно-бытовая канализация;

- ливневая канализация;

1.Паспорт схемы.

| Наименование | Схема водоснабжения и водоотведения Узколугского муниципального образования Черемховского района Иркутской области |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Глава администрации Узколугского муниципального образования |
| Местонахождение объекта | Россия, Иркутская область, Черемховский район, Узколугское муниципальное образование |
| Нормативно-правовая база для разработки схемы | - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-Ф3 (ред. от 21.07.2014) «О Водоснабжении и водоотведении» - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; - СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г. - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 « О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». - Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 « Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. - СП 8.13130.2009г. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» |
| Цели схемы | - развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2032г. - увеличение объёмов производства коммунальной продукции в частности оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг; - улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; - повышение качества питьевой воды; - обеспечение надёжного водоотведения, а так же гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду; |
| Способ достижения поставленных целей | Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия: - строительство водоочистных сооружений ; - строительство централизованного водозабора - строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Узколугского поселения в целом; - прокладка канализационных сетей; - установка приборов учёта; - снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации схемы | Первый этап 2014-2024г: - строительство централизованного водозабора; 150м3/сутки. - строительство водоочистных сооружений 150м3/сутки. - строительство резервуаров чистой воды 4х50м3. Строительство насосной станции 2 подъема – 50м3/час; 5м3/час . Строительство водопровода Д=100мм – 2,7км, строительство водопровода Д=400мм – 0,8км , Строительство водопровод а 2Д=100мм – 2,9км. Хоз.-бытовая канализация Строительство КОС – 150м3/сутки. Строительство коллектора Д=200мм - 2км. |
| Ожидаемые результат от реализации мероприятий схемы. | 1.​ Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 2.​ Установка нового оборудования и сетей. 3. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. 4.​ 4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения 5. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а так же дальнейшего развития сельского поселения. |
| Контроль исполнения инвестиционной программы. | Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Узколугского сельского поселения в соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. от 21.07.2014) «О водоснабжении и водоотведении». |

Глава 1. Схема водоснабжения

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

В состав Узколугского муниципального образования входят 3 населённых пункта.

Источниками хозяйственно–питьевого водоснабжения поселений Узколугского муниципального образования являются преимущественно подземные воды либо подземные воды и поверхностные водоемы.

Хозяйственно-бытовая и ливневая канализации - отсутствуют.

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

На территории Узколугского МО находятся объекты водоснабжения: скважины с водонапорной башней, колодцы.

Хозяйственно-бытовая канализация в населённых пунктах предусматривает устройство надворных уборных с непроницаемыми стенками, которые при заполнении периодически очищаются.

Ливневая канализация согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», интенсивность дождя в Иркутской области составляет 70л/сек с 1га. Ливневая канализация Узколугского МО выполняется по кюветам дорог с рассредоточенными выпусками на рельеф местности с устройством механической очистки. Таким образом, после очистки качество очищенной воды также должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «К санитарной охране водных объектов и соблюдении нормативов качества воды в пунктах водопользования».

Существующая водонапорная башня находится на балансе СХ ОАО «Белореченское». Проекты зон санитарной охраны для всех водозаборных сооружений не разработаны.

Данные лабораторных анализов качества воды

Согласно проведенных лабораторных исследований «центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Черемхово образцы воды соответствуют СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

(​ Нет водопровода в населенных пунктах.

(​ Централизованным водоснабжением Узколугское сельское поселение не обеспечено , что замедляет развитие сельского поселения в целом.

1.1.4 Направления развития централизованных систем водоснабжения

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения. Планируется обустройство населённых пунктов Узколугского муниципального образования водонасосными станциями с проведением от них кольцевой системы водоснабжения. Горячее водоснабжение не планируется.

1.2 Существующие балансы водопотребления

1.2.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.

Водопотребление (существующее положение).

Таблица водопотребления на расчетный срок.

Таблица 1

| Планировочные районы | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут на человека | Коэффициент на промышленные нужды | Коэффициент суточной неравномерности | Расчетное водопотребление, м3/сут | Норма расхода воды на пожаротушение, л/с | Расчетный расход воды на пожаротушение, м3 (Удвоенный по условиям сейсмики) | Аварийный запас, м3 | Общий неприкосновенный запас в резервуарах, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Узкий Луг | 0,672 | 150 | 1,1 | 1,3 | 144.14 | 3чх1х5 | 54 | 27.56 | 82. |
| д.Худорожкина | 0.348 | 150 | 1,1 | 1,3 | 74.65 | 3чх1х5 | 54 | 9.33 | 64. |
| з.Нижняя Иреть | 0.008 | 150 | 1,1 | 1,3 | 1.72 | 3чх1х5 | 54 | 0.22 | 55. |
| Итого | 1.028 |  |  |  | 220.51 |  | 162 | 32.73 | 201. |

Население Узколугского МО на расчетный срок предусматривается в количестве 1,028 тыс. человек. Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Табл.4, с учетом объектов соцкультбыта, принимается дифференцированная норма водопотребления в зависимости от принятого благоустройства. Принимается коэффициент максимальной суточной неравномерности – 1,3, коэффициент на промышленные нужды - 1,1, максимальный суточный расход составит 220,51 м3/сутки.

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2032 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице.

Таблица 2

| № | Наименование | 2012г. | 2022г. | 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Узкий Луг | 633 | 656 | 672 |
| 2 | д. Худорожкина | 320 | 335 | 348 |
|  | Итого | 953 | 991 | 1020 |

Динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

В перспективе развития Узколугского сельского поселения источником хозяйственно – питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Узколугского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка и существующий жилой фонд на конец расчётного срока 2032 года оборудуется централизованными системами водоснабжения;

- существующий жилой фонд оборудуется внутренним водоснабжением и местными водонагревателями по собственному усмотрению жителей;

Пожарный и аварийный запасы по населенным пунктам представлен в таблице 1, общий пожарный и аварийный запасы равны 201м3.

Необходимое количество резервуаров для строительства.

| Населенные пункты | Количество и объем резервуаров чистой воды (противопожарных), м3 |
| --- | --- |
| с. Узкий Луг | 2х50 |
| д. Худорожкина | 2х50 |
| з. Нижняя Иреть | 2х30 |
| Всего | 4х50, 2х30 |

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84,2.08.02-89* и составляет:

- на наружное – 10л/с (при количестве жителей до 5 000 чел);

- на внутреннее – 2х2,5л/с +2х5л/с=15л/с

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Водоснабжение населённых пунктов Узколугского муниципального образования осуществляется от подземных источников. Окончательно местоположение водозаборов определяется после гидрогеологического заключения. Для устройства необходимых санитарных зон водозаборные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием.

Необходимо выполнить строительство резервуаров чистой воды, включающих в себя противопожарный, аварийный и регулировочный запасы в каждой планировочной зоне. Проектируемую водопроводную сеть предлагается выполнить кольцевой из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 ø160÷110 мм согласно ГОСТ 18599-2001. Для обеспечения водой питьевого качества рекомендуется устройство индивидуальных угольных фильтров со сменной нагрузкой. Водопроводная сеть каждого населенного пункта осуществляется по кольцевой схеме с установкой по трассе пожарных гидрантов и, по необходимости, водоразборных колонок. Пожарный и аварийный запасы по населенным пунктам равны 140м³. На сети предусматривается устройство колодцев из сборных железобетонных элементов по ТПР 91-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Строительство на 1 очередь

Строительство централизованного водозабора150м3/сутки.

Строительство водоочистных сооружений 150м3/сутки.

Строительство централизованного водозабора с очистными сооружениями 75м3/сутки

Строительство резервуаров чистой воды 4х50м3.

Строительство насосной станции 2 подъема – 50м3/час.

Строительство насосной станции 2 подъема – 5м3/час.

Строительство водопровода Д=100мм. – 2,7 км.

Строительство водопровода Д=400мм. – 0,8 км.

Строительство водопровода 2Д=100мм. – 2,9 км.

Обеспечение пожарной безопасности части жилой планируется от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 140м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также при наличии в населенном пункте естественного водоисточника выполнить подъезды с площадками или (пирсами) с твердым покрытием не менее 12х12 для установки пожарной техники и забора воды в любое время года. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений. Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200м. Водомерными узлами планируется оснастить все насосные станции сельского поселения. Водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Планируется также поэтапная замена ветхих участков действующей водопроводной сети и оборудования, исчерпавшего свой временной ресурс.

1.5 экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Основными экологическими аспектами при водоснабжении муниципального образования являются:

- потребление воды питьевого качества;

- строительство водопроводов.

Не рациональное использование ресурсов ведет к истощению используемого водного горизонта. Расчет потребления воды и своевременная оценка дебита скважин, разведка резервных месторождений позволит снизить риск отсутствия воды питьевого качества в требуемых объёмах.

В схеме предусмотрены мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды при строительстве и реконструкции водопровода.

В целях снижения отрицательного воздействия на земельные участки предусматриваются следующие мероприятия:

- согласование отводов земельных участков со всеми заинтересованными организациями;

- все строительные работы производить только в полосе отвода, строго соблюдая границы отведенной территории;

-заправка техники топливом на площадке строительства (реконструкции) не допускается;

- техническая и биологическая рекультивация нарушенных при строительстве земель.

Основным мероприятием по охране подземных вод является формирование ЗСО вокруг скважин и водонапорных башен. В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п.п. 10.2, 10.12, 10.14, 10.15 и т.д.) и СанПин 2.1.4.1110-02 « Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для подземных источников водоснабжения ЗСО должна состоять из трёх поясов: первого (строгого режима), второго и третьего (режимов ограничения).

При строительстве (реконструкции) водопроводной сети муниципального образования необходимо производить очистку, промывку и дезинфекцию трубопровода. После очистки и промывки напорный трубопровод, согласно СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», подлежит промывке водой с дезинфекцией, с последующим составлением акта о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Необходимость в создании запасов химических реагентов отсутствует. Применение планируется по участкам монтажа и в разные сроки.

Своевременный мониторинг месторождений поземных вод, исполнение узлов водоподготовки и водоочистки согласно требованиям нормативных документов, соблюдение требований в области охраны окружающей среды обеспечат выполнение природоохранных мероприятий и исключат негативные воздействия на здоровье людей.

1.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1. Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно - строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками.

На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Объект строительства:

Бурение разведочно-эксплуатационной скважины на воду с обустройством.

Сметная стоимость работ:

Бурение разведочно-эксплуатационной скважины на воду - 1187577 рублей;

Стоимость насосной станции ИСТОК- 7,5-1-1011-1120-У – 372968,65рублей;

Стоимость насоса скважинного NS-95F/22, 7,5 кВт – 64318,42рублей;

ВСЕГО: 1624864,070рублей

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Реализация мероприятий предложенных в схеме водоснабжения населенных пунктов окажет позитивное влияние на значение целевых показателей. Ниже приведены целевые показатели систем водоснабжения с мероприятиями, направленными на их повышение.

1.7.1. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения

- Бурения новых артезианских скважин;

- Устройство резервуаров чистой воды;

- Устройство насосных станций;

- Строительство новых водозаборных узлов;

- При проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода;

1.7.2. Повышение показателей качества воды

- Установка фильтров очистки воды;

- Постоянный контроль качества воды поднимаемой артезианскими скважинами и после установок обезжелезивания;

- Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, резервуаров, установок водоподготовки, сетей);

- Установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей;

- При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии;

1.7.3. Увеличение охвата территорий сетями централизованного водоснабжения

- Прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки не имеющей централизованного водоснабжения;

- Прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории существующей застройки;

- Прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий предназначенных для объектов капитального строительства;

1.7.4. Повышение эффективности использования ресурсов

- Установить приборы учета воды на скважинах, установках обезжелезивания, насосных станциях, у потребителей;

- Контроль объемов отпуска и потребления воды;

- Замена изношенных и аварийных участков водопровода;

- Использование современных систем трубопроводов и арматуры.

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Централизованных систем водоснабжения на территории Узколугского муниципального образования нет. После реализации схемы водоснабжения, ответственным за обслуживание и эксплуатацию будет водоснабжающая организация.

Глава 2. Схема Водоотведения

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

Хозяйственно-бытовая канализация, ливневая канализация на территории Узколугского муниципального образования отсутствуют.

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения населённых пунктов Узколугского сельского поселения оборудованы надворными уборными.

2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

В настоящее время Узколугское сельское поселение имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системы канализации нет.

В целом, по территории создаются сложности с водоотведением: есть участки, где концентрируется поверхностный сток и не выводится.

Отсутствие единого организованного водостока на территории поселения во время таяния снега и дождей приводит к подтоплению, а также разрушительно сказывается на улицах и дорогах.

Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

2.2 Существующие балансы системы водоотведения

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Черт.1, интенсивность дождя в Иркутской области составляет, 70л /сек с 1га. Ливневая канализация Узколугского МО выполняется по кюветам дорог с рассредоточенными выпусками на рельеф местности с устройством механической очистки. Таким образом, после очистки качество очищенной воды также должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «К санитарной охране водных объектов и соблюдении нормативов качества воды в пунктах водопользования».

2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 25 л/сут. на одного человека – норма удельного водоотведения в не канализованных населённых пунктах;

- 12% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на местную промышленность и неучтённые расходы.

Перспективные балансы системы водоотведения приведены в таблице

| Таблица перспективного водоотведения на 2024-2032г. |
| --- |
| Потребитель | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водоотведение |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Узколугское МО |  |  |  |  |  |
| I этап на 2024г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 991 | 25 | 24,8 | 9,05 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 2,9 | 1,08 |
|  | Полив | чел | 991 | 50 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 27,7 | 10,13 |
| II этап на 2032г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 1020 | 25 | 25,5 | 9,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 3,1 | 11,1 |
|  | Полив | чел | 1020 | 50 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 28,6 | 20,4 |

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Ливневая канализация

Ливневая канализация Узколугского МО выполняется по кюветам дорог с рассредоточенными выпусками на рельеф местности с устройством механической очистки. Таким образом, после очистки качество очищенной воды также должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «К санитарной охране водных объектов и соблюдении нормативов качества воды в пунктах водопользования».

Водоотвод с территории индивидуальной застройки и зеленой зоны намечается осуществить открытыми водостоками. Канавы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5м, глубиной 0,6-1,0м, заложением одернованных откосов 1:2. На участках территории с уклоном более 0,03, во избежание размыва, проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4 – 0,6м и глубиной до 1м.

Хозяйственно-бытовая канализация

В населённых пунктах предусматривается сохранение надворных уборных с непроницаемыми стенками, которые при заполнении периодически очищаются.

Объектов строительства канализации в Узколугском муниципальном образовании не предусмотрено.

2.6 Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1. Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно - строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками.

На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации.

Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

На основании того, что объектов строительства канализации в Узколугском муниципальном образовании не предусмотрено, проектная и сметная документация не разрабатывалась.

2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения;

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся следующие показатели:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели очистки сточных вод.

Организация поверхностного стока ускоряет сток поверхностных вод, ликвидирует скопления воды в бессточных понижениях рельефа и сокращает инфильтрацию воды в грунт.

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

На территории Узколугского МО нет объектов водоотведения. При реализации схемы водоотведения и создания ливневой канализации, ответственным за содержание и обслуживание будет администрация Узколугского МО.

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

На первый этап с 2014-2024г. для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

Строительство централизованного водозабора;

Строительство водоочистных сооружений;

Строительство насосной станции 2 подъема;

Строительство водопровода;

ВОДООТВЕДЕНИЕ

На весь этап с 2014 по 2032г. предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию ливневой канализации:

- Обустройство территории индивидуальной застройки и зеленой зоны открытыми водостоками;

- Регулярная очистка и текущий ремонт водостоков

Глава 4. Графические материалы

Карта планируемого размещения объектов водоснабжения, водоотведения Узколугского муниципального образования д. Худорожкина. М 1: 25 000

Карта планируемого размещения объектов водоснабжения, водоотведения Узколугского муниципального образования с. Узкий Луг. М 1: 25 000