ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальный заказчик

Администрация Черемховского районного

муниципального образования

Муниципальный контракт

№ 01 от 04.06. 2012 года

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

УЗКОЛУГСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Том II

Материалы по обоснованию

Иркутск

2012

## Разработчики документа территориального планирования Генеральный план Узколугского МО

|  | Генеральный директор ОАО «Иркутскгражданпроект» |  | В.Ю. Юртин |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдел территориального планирования |
|  | Начальник Отдела территориального планирования |  | С.Г. Алёшкина |
| Архитектурная часть |  |  |  |
|  | Главный архитектор проекта |  | С.А. Александров |
|  | Архитектор 1-й категории |  | Е.И. Логванова |
|  | Архитектор 2-й категории |  | Н.А. Журихина |
|  | Техник-архитектор |  | И.В. Пикнов |
| Основные разделы |  |  |  |
| Экономика | Инженер-экономист |  | М.А. Тетерина |
| Транспорт | Ведущий инженер |  | Е.А. Зелент |
| Транспорт | Техник |  | А.В. Комель |
| Водоснабжение и водоотведение | Главный специалист |  | В.С. Ленденев |
| Электроснабжение и связь | Инженер 2-й категории |  | Е.Е. Акреева |
| Теплоснабжение | Инженер |  | С.Ю. Салманова |
| Охрана природы и окружающей среды | Инженер-эколог |  | Н. С. Токменина |
| Охрана объектов культурного наследия | Главный специалист |  | Е.В. Пуляевская |
| Специальные разделы |  |  |  |
| Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций | Инженер ГО ЧС |  | Э.В. Щелканов |
| Инженерная подготовка и защита территорий | Главный инженер проекта |  | А.А. Плетненцова |
| Сбор исходных данных | Архитектор 2-й категории |  | А.В. Пономарев |

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ, ПРАВИЛАМИ И СТАНДАРТАМИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Разработчики документа территориального планирования Генеральный план Узколугского МО	2

ВВЕДЕНИЕ	7

ГЛАВА I. ОЦЕНКА ПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ТЕРРИТОРИИ	12

1. Природные условия	12

1.1. Географическое положение	12

1.2. Климатические условия	12

1.3. Гидрографическая характеристика	13

1.4. Особо охраняемые природные территории (планируемые)	13

1.5. Минерально-сырьевые ресурсы	13

2. Анализ настоящего положения	14

2.1. Положение Узколугского сельского поселения в системе расселения	14

2.2. Использование территории	16

2.3. Жилищный фонд	17

2.4. Учреждения культурно-бытового обслуживания	20

3. Экономическая база развития муниципального образования и населения	23

3.1. Отрасли производственной сферы	23

3.1.1. Промышленность	23

3.1.2. Сельское хозяйство	23

3.1.3. Лесное хозяйство	23

3.1.4. Внешний транспорт и связь	23

3.1.5. Специальные учебные заведения	23

3.2. Отрасли непроизводственной сферы	23

3.3. Прогноз численности населения	24

4. Оценка экологической ситуации	24

4.1. Атмосферный воздух	24

4.2. Поверхностные воды и их качество	25

4.3. Обращение с отходами	25

ГЛАВА II. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ	25

1. Предложение по функциональному зонированию территории	26

1.1. Село Узкий Луг	26

1.2. Деревня Худорожкина	26

2. Предложение по изменению границ населенных пунктов. Планируемые объекты федерального, регионального и местного значения	26

2.1. Село Узкий Луг	26

2.2. Деревня Худорожкина	27

ГЛАВА III. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	27

1. Зоны санитарных разрывов от инженерных коммуникаций	27

2. По экологическим и санитарно-гигиеническим условиям	27

2.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	28

2.2. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	29

2.3. Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов	31

ГЛАВА IV. ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ	33

1. Настоящее положение	33

1.1. Внешний транспорт	33

1.2. Улично-дорожная сеть и внутрипоселковый транспорт	33

1.3. Автотранспорт и предприятия по обслуживанию автотранспорта	34

2. Проектное решение	34

2.1. Улично-дорожная сеть	34

2.2. Легковой транспорт	35

ГЛАВА V. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ	36

1. Настоящее состояние	36

1.1. Информация о подземных источниках питьевой воды	36

1.2. Водоснабжение, хозяйственно-бытовая и ливневая канализации	36

2. Проектное решение	36

2.1. Водоснабжение	36

2.2. Хозяйственно- бытовая канализация	37

2.3. Ливневая канализация	38

ГЛАВА VI. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	38

1. Настоящее положение	38

2. Проектное решение	38

ГЛАВА VII. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	39

1. Существующее положение	39

1.1. Расчетные электрические нагрузки и электропотребление	39

2. Проектное решение	40

ГЛАВА VIII. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, РАДИОФИКАЦИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ	41

1. Существующее положение	41

1.1. Телефонизация	41

1.2. Радиофикация и телевидение	42

2. Проектное решение	42

2.1. Телефонизация	42

ГЛАВА IX. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	43

1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	43

2. Мероприятия по обращению с твердыми бытовыми отходами	43

3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	43

4. Мероприятия по охране животного мира	44

5. Мероприятия по озеленению	44

6. Мероприятия по охране от физических факторов окружающей среды	44

ГЛАВА X. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	44

1. Настоящее положение	44

1.1. Территории в зоне затопления	45

1.2. Нарушенная организация отвода поверхностных вод	45

2. Проектное решение	46

2.1. Комплекс мероприятий на территориях, подверженных затоплению	46

2.2. Организация поверхностного стока	46

ГЛАВА XI. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	46

1. Использование территории	46

2. Жилищное строительство	48

3. Культурно-бытовое строительство	50

4. Зеленые насаждения общего пользования	52

5. Спортивные сооружения	53

6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	55

ГЛАВА XII. ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	57

1. Жилищное строительство	57

2. Культурно-бытовое строительство	59

3. Ориентировочный расчет стоимости строительства	61

ГЛАВА XIII. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	62

1. Основные понятия и определения	62

2. Историко-культурный потенциал территории Узколугского МО	64

3. Государственная охрана объектов культурного наследия	69

3.1. Зоны охраны	70

3.3. Рекомендуемые регламенты по использованию территорий выявленных ОКН	71

3.4. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	71

Выводы	72

ГЛАВАXIV. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	73

1. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Узколугского МО	73

2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций военного времени	73

3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	74

3.1. Опасные геологические явления и процессы	74

3.2. Опасные гидрологические явления и процессы	75

3.3. Опасные метеорологические явления и процессы	75

3.4. Природные пожары	75

4. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	75

4.1. Риски возникновения ЧС на взрывопожароопасных объектах	76

4.2. Риски возникновения ЧС на химически опасных объектах	76

4.3. Риски возникновения ЧС на радиационно-опасных объектах	77

4.4. Риски возникновения ЧС на биологически опасных объектах	77

4.5. Риски возникновения ЧС на объектах системы жилищно-коммунального обеспечения	78

4.6. Риски возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях и объектах	78

4.7. Риски возникновения ЧС на газо-, нефтепроводах	78

4.8. Риски возникновения ЧС на транспорте	78

5. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	78

6. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования Узколугского МО, по защите населения и территории в военное время и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера	79

6.1. Концепция плана гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций	79

6.2. Гражданская оборона и мероприятия по защите населения и территории в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера	80

6.3. Связь и оповещение	82

6.4. Светомаскировка	82

6.5. Санитарная обработка	83

6.6. Противопожарные мероприятия	84

ПРИЛОЖЕНИЕ	86

Приложение 1. Классификатор градостроительного зонирования.	87

Приложение 2. Задание на подготовку Генерального плана Узколугского муниципального образования Черемховского района Иркутской области.	88

Приложение 3. Исторические карты.	93

Приложение 4. Материалы инвентаризации ОКН 1994 г. (фрагмент)	96

Приложение 5. Комплексная оценка территории (ОКН).	97

Приложение 6. Письмо Службы по охране ОКН Иркутской области.	99

Приложение 7. Перечень лицензионных участков недр	101

# ВВЕДЕНИЕ

Подготовка проекта Генерального плана осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом результатов публичных слушаний по проекту Генерального плана и предложений заинтересованных лиц.

Генеральный план Узколугского муниципального образования (в дальнейшем – Узколугское МО) выполнен на основании Муниципального контракта №1 от 04.06.2012г, заключенного между ОАО «Иркутскгражданпроект» и администрацией Черемховского районного муниципального образования, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области, в том числе с Градостроительным кодексом РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004г, в ред. Федеральных законов от 19.07.2011 №246-ФЗ), Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011г №244 «Об утверждении методических рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», Законом Иркутской области от 23.07.2008г №59-оз "О градостроительной деятельности в Иркутской области", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Черемховского района, а также в соответствии с техническим заданием на проектирование.

Проект Генерального плана Узколугского МО обеспечивает разработку стратегических аспектов комплексного развития территории, учитывает широкий спектр направлений, включая выбор социально-экономических, экологических и иных векторов преобразования территории поселения. Проект Генерального плана содержит схему зонирования территорий, определяющую виды использования территорий и устанавливающую ограничения на их использование для осуществления градостроительной деятельности.

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращения чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнений окружающей среды, охрану и использование охраняемых природных территорий, ландшафтов, сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Проект Генерального плана утверждается представительным органом муниципального образования.

Генеральный план Узколугского МО реализуется на основании утвержденного представительным органом местного самоуправления плана в границах рассматриваемой территории.

План реализации Генерального плана Узколугского МО утверждается органом местного самоуправления Узколугского МО в течение трех месяцев со дня утверждения документа территориального планирования.

Предполагается выделить следующие сроки реализации Генерального плана:

- расчетный срок, на который рассчитываются все основные проектные решения – 2032 год;

-первая очередь, на которую определяются первоочередные мероприятия – 2022 год.

Внесение изменений в генеральные планы следует осуществлять в том же порядке, в котором осуществляется разработка и утверждение проектов генеральных планов.

Внесение в Генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний.

Положения Генерального плана могут использоваться:

- при комплексном решении вопросов социально-экономического развития;

- при разработке и утверждении в установленном порядке программ в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, а также для приведения перечисленных программ в соответствие, согласно утвержденным положениям генеральных планов поселений, городских округов;

- при установлении границ муниципальных образований и населённых пунктов, принятии решений о переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, последующей подготовке градостроительной документации других видов;

- при разработке документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов федерального, регионального или местного значения, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лесных планов, проектов зон охраны объектов культурного наследия, других документов, связанных с разработкой проектов границ зон с особыми условиями использования территорий.

Авторский коллектив выражает признательность администрации Узколугского МО, а также всем специалистам, участвовавшим в данной работе, за помощь в сборе необходимой информации и благодарит за участие в творческой работе, за предложения и практические советы при разработке документов территориального планирования.

Состав проекта

| № | Наименование | Секретность |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы (2-й этап - разработка Генерального плана МО) |
| Утверждаемая часть |
| 1. | Том I. Положения о территориальном планировании | Не секретно |
| Материалы по обоснованию |
| 2. | Том II. Градостроительное планирование развития территории | Не секретно |
| Графические материалы (2-й этап - разработка Генерального плана МО) |
| Утверждаемая часть |
| 3. | Карта функциональных зон с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Узколугского МО. Основной чертеж. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:25000 | Не секретно |
| 4. | Карта функциональных зон населенных пунктов: с.Узкий Луг, д.Худорожкина с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Узколугского МО. Основной чертеж. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:5000 | Не секретно |
| 5. | Карта функциональных зон с отображением планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и автомобильных дорог местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Узколугского МО. Инженерная подготовка территории. М 1:25000 | Не секретно |
| 6. | Карта населенных пунктов: с. Узкий Луг, д. Худорожкина с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и автомобильных дорог местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Узколугского МО. Инженерная подготовка территории. М 1:5000 | Не секретно |
| Материалы по обоснованию |
| 7. | Карта расположения объектов местного значения Узколугского МО. Опорный план. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:25000. Схема расположения Узколугского МО в структуре района. М 1:500000 | Не секретно |
| 8. | Карта расположения объектов местного значения Узколугского МО. Опорный план населенных пунктов: с.Узкий Луг, д.Худорожкина. Зоны с особыми условиями территории. М 1:5000 | Не секретно |
| 9. | Карта-схема территорий объектов культурного наследия. М 1:50 000 | Не секретно |

Термины и определения

В настоящей градостроительной документации термины и определения используются в следующих значениях:

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

градостроительная документация - обобщенное наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

задание на проектирование (градостроительное задание) - документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов генеральных планов, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительное регулирование - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по упорядочению градостроительных отношений, возникающих в процессе градостроительной деятельности, осуществляемая посредством принятия законодательных и иных нормативных правовых актов, утверждения и реализации документов территориального планирования, документации по планировке территории и правил землепользования и застройки;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

нормативы градостроительного проектирования (региональные и местные) - совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

муниципальный заказчик - орган местного самоуправления, обеспечивающий подготовку документов территориального планирования при размещении заказа на подготовку градостроительной документации;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, которые используются для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

исполнитель - физическое или юридическое лицо, являющееся разработчиком проекта генерального плана на основании заключенного с заказчиком муниципального контракта на подготовку такой документации и осуществляющее ее подготовку в соответствии с требованиями законодательства и условиями заключенного контракта;

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала);

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

объект капитального строительства (федерального, регионального и местного значения) - существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

высота здания – определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается.

При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2м.

При определений количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие;

гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Используемые сокращения

МО – муниципальное образование

СТП – Схема территориального планирования

ГО - гражданская оборона и ЧС - чрезвычайные ситуации

ИТМ - инженерно-технические мероприятия

ФГИС ТП - федеральная государственная информационная система территориального планирования

ИСОГД - информационные системы обеспечения градостроительной деятельности

СанПиН - санитарные правила и нормы

СНиП - строительные нормы и правила

ГОСТ - государственные стандарты

СЗЗ – санитарно-защитная зона

ВЗ – водоохранная зона

СТО – станция технического обслуживания

КНС – канализационная насосная станция

КОС – канализационные очистные сооружения

КПД – коэффициент полезного действия

ПДК – предельно допустимый коэффициент

ТЭО – технико-экономическое обоснование

ПС – подстанция

ТП – трансформаторная подстанция

СИП – самонесущий изолированный провод

ООПТ – объекты охраны природных территорий

ПНЗ – пост наблюдения за загрязнением (атмосферного воздуха)

# ГЛАВА I. ОЦЕНКА ПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ТЕРРИТОРИИ

## 1. Природные условия

## 1.1. Географическое положение

Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года №95-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Черемховского района Иркутской области» в состав Узколугского поселения включены: с. Узкий Луг, д. Худорожкина, заимка Нижняя Иреть. Узколугское МО расположено в северо-восточной части Черемховского района Иркутской области. На северо-востоке муниципальное образование граничит с Зерновским сельским поселением, на северо-западе – с Алехинским муниципальным образованием, на юге – с Усольским районом.

Таблица 1.

| 1 | Узколугское МО | село Узкий Луг |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | деревня Худорожкина |
| 3 |  | заимка Нижняя Иреть |

## 1.2. Климатические условия

Климатические особенности Узколугского МО определяются его географическим положением. Климат - резко континентальный, с большим колебанием температур, как по сезонам, так и в течение суток. Характерны: продолжительная зима, короткое лето, низкие средние годовые температуры.

Среднегодовая температура – -1,4°С. Среднемесячные температуры января – -25°С. Средняя температура июля – +19°С. Абсолютный максимум температур достигает +37°, а абсолютный минимум – -52°. Амплитуда колебания среднесуточных температур воздуха наибольшего значения 25-30° достигает в марте. Суммы положительных температур воздуха более 10° варьируют в широких пределах. Продолжительность безморозного периода, в среднем, - 105 дней и в зависимости от микроклиматических условий местности меняется от 92 до 112 дней. Заморозки наносят значительный ущерб сельскому хозяйству округа. Средняя дата прекращения заморозков весной колеблется в различных пределах: от 30 мая до 18 июня. Первые осенние заморозки наступают 18 августа-3 сентября.

Годовые суммы атмосферных осадков в значительной части составляют 400мм, причём максимум их приходится на июль - август, начало вегетационного периода характеризуется засушливостью.

Распределение осадков внутри года неравномерное, т.к. 60-70% их суммы приходится на летний период с максимумом в июле. Минимум осадков, как правило, наблюдается в марте.

Высота снежного покрова 20-40 см. В земледельческих районах залегание снежного покрова крайне неравномерное, поэтому открытые участки очень часто оголены, что приводит к глубокому промерзанию почво-грунтов и их слабому увлажнению. Число дней со снежным покровом 154-168. Устойчивый снежный покров залегает 5-10 ноября, а разрушается 4-11 апреля. Полный сход снежного покрова приурочен к 26-27 апреля.

Несмотря на то, что основная часть атмосферных осадков приходится на летний период, их хронически не хватает для выращивания некоторых сельскохозяйственных культур. Особенно острый дефицит увлажнения ощущается в начале вегетационного периода. Средние за лето коэффициенты увлажнения составляют 0,40-0,50.

К неблагоприятным агроклиматическим условиям следует отнести также засухи, суховеи и пыльные бури. Повторяемость засух на остепненных территориях составляет 5-7 раз в десятилетие, а в лесостепных – 2-4 раза. Чаще всего засухи наблюдаются в мае-июне и сочетаются с суховеями.

Преобладающее направление ветров в течение года при средней скорости 3-5 м/сек. -северо-западное.

Таблица 2. Среднегодовая роза ветров.

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль | прим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 9 | 5 | 17 | 22 | 7 | 4 | 13 | 23 | 23 |  |

Таблица 3. Среднемесячные показатели.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т. воздуха | -21,1 | -19 | -9,4 | +0,8 | +8,2 | +14,9 | +17,3 | +14,4 | +7,8 | -0,1 | -10,7 | -18,9 |
| Влажность, % | 79 | 76 | 69 | 61 | 58 | 67 | 76 | 80 | 78 | 75 | 78 | 81 |
| Осадки, мм | 8,0 | 7,2 | 6,4 | 15,4 | 27,9 | 54,7 | 102,9 | 87,2 | 43 | 16,1 | 11,6 | 11,8 |
| Скорость ветра, м\с | 1,2 | 1,3 | 2,2 | 3,1 | 3,1 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 2,1 | 1,4 |

Пыльные бури, в основном, приурочены также к началу вегетационного периода. Наибольшее число дней с пыльными бурями наблюдается в освоенных в сельскохозяйственном отношении районах с большой повторяемостью сильных ветров: 4-9 дней с пыльной бурей и 15-20 дней с сильным ветром. Пыльные бури вызывают ветровую эрозию почвы, в результате чего часть распаханных угодий утрачивает свое плодородие.

Оценивая в целом агроклиматические условия территории, следует отметить, что в основных земледельческих районах вегетационный период характеризуется высокой теплообеспеченностью. Вместе с тем самым серьезным затруднением для сельскохозяйственного производства является недостаточное увлажнение.

Для повышения влагозапасов почв необходимо, наряду с созданием лесных полос, проведение снежных и оросительных мелиораций.

## 1.3. Гидрографическая характеристика

По территории Узколугского МО протекают реки: р. Белая и р. Булайка.

Гидрографическая сеть представляет собой разветвленную систему рек и ручьев. Наиболее крупной является р. Белая, пересекающая территорию поселения с юго-запада на восток. Ширина реки от 50 - 300 метров, глубина – от 0,5 до 4 метров. Скорость течения от 0,5 - 2,5 м/сек.

Реки замерзают в конце октября – начале ноября. Толщина льда до 1 метра. Вскрываются реки в середине апреля. Весеннее половодье продолжается до конца апреля. За лето бывает 3, 5 дождевых паводка, в период которых скорость течения увеличивается в 2 и более раза.

## 1.4. Особо охраняемые природные территории (планируемые)

- На левом берегу р.Белая, в местности Глубокий лог, в 2 километрах от с. Узкий Луг расположены Холмушинские (Узколугские) пещеры, на стенах которых до сих пор сохранились древние надписи.

- Минеральный источник Узколугский. На левом берегу р. Белая, вблизи с. Узкий Луг. Минеральная вода лечебная, питьевая, слабосоленая на вкус.

- Минеральный источник Субботинский. Вблизи г. Черемхово. Железистые минеральные воды низкой минерализации, лечебно-столовые, питьевые.

## 1.5. Минерально-сырьевые ресурсы

Трошковское месторождение огнеупорных каолиновых глин находится около станции Половина Восточно-Сибирской железной дороги. Месторождение расположено в 20 км к юго-востоку от г. Черемхово на водоразделе рек Ангара и Белая, является одним из крупнейших в стране, в нем сосредоточено 7,9% запасов огнеупорных глин России.

Глина залегает в виде пластообразной залежи, мощностью от 1 до 18 м лежащей на кембрийских доломитизированных изестняках. Запасы месторождения определены в 80 млн. тонн. Главными потребителями глин Трошковского месторождения являлись Восточно-Сибирский огнеупорный завод, Хайтинский фарфоровый завод и Ангарский завод керамических изделий.

Таблица 4. Перечень лицензий на пользования недрами.

| Лицензия и сроки ее действия | Недропользователь | Целевое назначение и вид работ | Статус участка | S участка, S горного отвода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИРК 02384 ТЭ 19.03.2007- 01.12.2019 | ООО «Фарфоровый завод Хайта» | Добыча огнеупорных глин на Северном участке Трошковского месторождения | горный отвод | 8,5 га |

## 2. Анализ настоящего положения

## 2.1. Положение Узколугского сельского поселения в системе расселения

Узколугское муниципальное образование наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 95 – ОЗ «О статусе и границах муниципального образования «Черемховский район» Иркутской области».

Старинное сибирское село Узкий Луг находится на левом берегу реки Белой, в 38км от районного центра, недалеко от посёлка Михайловка. Село расположилось в глубокой впадине и протянулось вдоль реки на 3км с запада на восток. Есть сведения, что оно основано в 1425 году, задолго до появления первых острогов Сибири. Об этом упоминается в «Описании Иркутского наместничества» в 1701 году.

В XV-XVII веках на данной территории проживали буряты. Однако на тот период времени эти земли были мало освоенными. То есть плотность населения была достаточно низкой. Место для поселения выбрано не случайно - на берегу Большой Белой, что берёт своё начало у Саянских гор. Река была богата рыбой, вокруг была тайга, где в изобилии водились звери, росли ягоды и грибы.

Именно с этого времени начинается формирование крестьянской общины. Но процесс этот долгий, поскольку в этот период времени рост населения происходил очень медленно. И всё же его рост осуществлялся за счёт естественного прироста в крестьянской общине, а не за счёт переселенцев. Ведь первые пришлые крестьяне появились в Восточной Сибири в 17-19 века; в значительной степени миграционное движение осуществлялось из Тобольской губернии. К этому времени в селе уже более 30 лет имелся свой приход, что вновь подтверждает наличие довольно крупной крестьянской общины.

Экономическую основу развития села того времени составляет сельскохозяйственное освоение. Так сложилось, что издавна основными занятиями на селе были земледелие и скотоводство и крестьянские промыслы: охота, рыбная ловля. В лесах было много пушного зверя, в реке водились промысловые рыбы, наблюдалось и обилие водоплавающей птицы. Промысел птицы, зверя и рыбы первоначально был главным источником денежных доходов. Занимались и собирательством даров леса. Старый житель села Данила Поносов рассказывал, что раньше во времена его деда охота была очень выгодным занятием, за шкурки лисицы можно было получить рубль. Сбывали скупщикам шкурки белок, соболей, за что получали хорошие деньги. Поскольку село было расположено на берегу крупной реки, то почти каждая крестьянская семья занималась ловлей рыбы и имела хотя бы простейшие снасти. Лов рыбы осуществлялся круглый год. Её было много, а поймать можно было любыми подручными средствами. Сельскохозяйственные орудия труда: соха, бороны, косы, серп, грабли, вилы. Соха состояла из грубо сделанной рассохи с одной кривой оглоблей и прямым рогалем, из двух сошников, весом до 20 фунтов, из деревянного отвала, последний поминутно очищается от земли лопаткой. Для подъёма залежей использовалась соха-колесуха с одним тяжёлым сошником.

Занятие земледелием требовало огромных затрат труда: один пахарь вспахивал десятину мягкой земли за 2 дня, боронил один день. Подготовка земли для посева зависела ещё от свойств почвы. При хорошем урожае на уборку одной десятины пашни, от жатвы серпом до обмолота зерна, требовалось 35 дней работы одного человека и 15 дней работы с использованием 2-х лошадей для возки снопов.

Убрав хлеб, крестьяне спешили его обмолоть, поскольку у них были и другие возможности заработать. Если год оказывался урожайным, то часть зерна старались продать, но продавали излишки, как правило, зажиточные крестьяне. У некоторых крестьян было накошено сено или нарублены дрова. Всё это нужно было свезти на рынок и продать.

Кроме земледелия, жители села занимались животноводством. Размеры животноводства находились в прямой зависимости от развития пашенного дела.

Наиболее полезным считалось разведение коров, лошадей, без которых немыслимо занятие на земле. Если крупнорогатый скот и лошади были почти в каждом подворье, то разведение овец и свиней особой популярностью не пользовалось. Поскольку для первых нужны были пастбища, а для вторых – хлеб. Обе последние отрасли животноводства являлись вспомогательными, имевшими чисто потребительское значение. Количество свиней и овец никогда не учитывалось. Куры и другая домашняя птица являлись принадлежностью каждого крестьянского двора, в документах о них упоминалось редко. так как никаких налогов на животных и птицу не существовало, то никто не интересовался их численностью. Развести скот было очень легко, т.к. он ценился дёшево: средние лошади покупались по 5-10 рублей, а коровы по 3-5 рублей. Расходы на содержание скота были незначительны. Поэтому скот имели почти все служилые люди, посадские и духовенство. Крестьяне тоже имели в своих хозяйствах коров, но вот лошади были не у всех. Несмотря на то, что основным занятием являлось земледелие, урожаи были ещё недостаточны для хорошего содержания скота. Основным зимним кормом для скота было сено, а также солома.

Появление животноводства делало пищу людей более разнообразной. Основным мясным продуктом являлась говядина, т.к. её цена была ниже, чем свинины, которая ценилась более других. Употребляли также животные жиры: говяжье топлёное сало, коровье масло. Мясо употребляли в пищу вяленым, сырым и тушёным. С ним готовили щи, паштеты, различные похлёбки, а также изготавливали пельмени.

Таким образом, сельское хозяйство и, прежде всего, земледелие полностью определило экономику узколугского крестьянина. Он был подлинным хозяином земли, которую он осваивал. Крестьянин был заинтересован в её изменении, поскольку от этого зависело его благополучие. Но крестьянину помимо обработки земли приходилось выполнять и неземледельческие занятия. Они вели разностороннее хозяйство, поскольку им приходилось покрывать почти все потребности произведениями своего труда. Кроме земледелия, крестьяне были заняты и переработкой продукции сельского хозяйства. Для размола зерна была построена мельница. Самостоятельно перерабатывали коноплю. Из волокон делали тонкие холсты, изготовляли канаты и верёвки, из семян – масло. Перерабатывали и животное сырьё. Крестьяне сами дубили кожу и выделывали сыромять. Из кожи шили обувь, дохи, тулупы, варили мыло, свечи, изготавливали конскую упряжь, топили коровье масло и сало. Из овечьей шерсти вязали носки, варежки, изготавливали грубое сукно.

Большого развития на селе достигла обработка дерева. Изготавливали сани, колёса, телеги, другой хозяйственный инвентарь. Для казённых потребностей в качестве повинности и для собственных нужд умели гнать смолу и дёготь. Сами валяли валенки, обжигали свой кирпич, который высоко ценился.

Строительство железной дороги в Сибири дало её жителям более дешёвый вид транспорта. Раньше связь крестьян с рынком была затруднена. Моста через реку Белая не было, и лишь зимой крестьяне везли товар на рынок, как правило, в Иркутск. Но это было довольно далеко, да и не все могли позволить себе продать то же зерно, поскольку за пользование землёй крестьянам приходилось платить налог. Поэтому связаны с рынком были отдельные крестьянские семьи, т.е. те, кто имел излишки. Из воспоминаний дочери бельского декабриста Ольги Анненковой становится очевидным тот факт, что «… здесь прожить, не имея своего хозяйства, невозможно, поскольку приобрести необходимые товары негде. А имея своё хозяйство, можно обеспечить себя самым необходимым».

Расширение посевных площадей, переход на трёхпольную систему, появление новых культур, развитие животноводства - свидетельствовали об успешном развитии сельского хозяйства. Но крестьяне не могут трудиться, не имея духовной поддержки. Без того, что наполняет их мир стимулом к труду. И об этом заботилась церковь. Её роль на селе была велика.

Узколугское сельское поселение входит в состав муниципального образования «Черемховский район», центром которого является г. Черемхово. В состав Черемховского района, помимо Узколугского сельского поселения, входят еще 1 городское и 17 сельских поселений. Граничит с Усольским районом, Михайловским городским поселением, Зерновским и Алехинским сельскими поселениями.

Общая площадь Узколугского муниципального образования – 11598,65га.

По данным текущего статистического учета, постоянное население поселения на 01.01.2012 – 958 человек.

Узколугское поселение занимает 15 место по площади территории. В совокупности с незначительной удаленностью от г. Черемхово (35 минут езды на автомобиле) Узколугское МО имеет потенциал к дальнейшему увеличению численности населения.

Природные ресурсы Узколугского МО благоприятны для развития сельского хозяйства.

## 2.2. Использование территории

Общая площадь рассматриваемой территории составляет 11598,65га, её использование на исходный год разработки проекта отражено в таблице 5.

Застройкой занято 110,17га, что составляет 0,95% всех земель муниципального образования. Природные территории занимают малую часть площади в границах муниципального образования (9,3%).

Анализ современного использования территории поселения позволяет сделать вывод о его достаточной эффективности. На долю жилой застройки приходится 109,11га, или 0,94% территории. Площадь жилой территории в расчете на одного жителя составляет 1138,9м². Значительная часть застройки населенных пунктов – 98,35% жилой зоны - приходится на застройку индивидуальными жилыми домами.

Площадь зон делового, общественного и коммерческого назначения в расчете на одного жителя составляет 11,04м², что значительно меньше уровня других муниципальных образований Иркутской области. Зеленых насаждений общего пользования на территории нет, ввиду отсутствия парков, скверов и бульваров на заселенной территории.

Производственные и коммунальные территории занимают площадь в 2,9га, или 0,025% земель поселения. Транспорт занимает 48га. Промышленные территории, которые приходятся на предприятия I-V класса вредности, отсутствуют. Такая структура производственных территорий отражает современный функциональный профиль муниципального образования.

Рекреационные территории отсутствуют.

Таблица 5. Современное использование территории Узколугского МО.

| Территории | га | % | м²/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) | 107,32 | 0,9 | 1120,25 |
| Зоны размещения объектов дошкольного образования | 0,19 | 0,0017 | 1,98 |
| Зоны размещения объектов школьного и дополнительного образования | 1,6 | 0,014 | 16,7 |
| Итого в пределах жилой застройки | 109,11 | 0,94 | 1138,9 |
| II. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,18 | 0,0016 | 1,88 |
| Зоны размещения объектов здравоохранения и санаторно-курортного лечения | 0,27 | 0,0024 | 2,8 |
| Зоны размещения объектов культуры и культовых зданий | 0,61 | 0,005 | 6,36 |
| Итого в пределах общественно-деловых зон | 1,06 | 0,009 | 11,04 |
| III. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны размещения коммунальных и складских объектов | 2,94 | 0,025 |  |
| Итого в пределах производственных и коммунальных зон | 2,94 | 0,025 |  |
| IV. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |  |  |  |
| Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры | 53,45 | 0,46 |  |
| Зоны размещения объектов транспорта | 48 | 0,41 |  |
| Итого в пределах зон инженерной и транспортной инфраструктуры | 101,45 | 0,87 |  |
| V. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |
| Зоны сельскохозяйственных угодий | 7571,9 | 65,28 |  |
| Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения | 15,17 | 0,13 |  |
| Итого в пределах зон сельскохозяйственного использования | 7587,01 | 65,41 |  |
| VI. ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Итого в пределах зон рекреационного назначения |  |  |  |
| VII. ЗОНЫ ПРИРОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны природных территорий | 1081,1 | 9,3 |  |
| Зоны, занятые лесами | 2490,9 | 21,47 |  |
| Зоны территорий с нарушенным рельефом | 25,08 | 0,21 |  |
| Зоны территории болот | 12,8 | 0,11 |  |
| Зоны водных объектов | 180 | 1,5 |  |
| Итого в пределах зон природного назначения | 3789,88 | 32,6 |  |
| VIII.ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны кладбищ | 1,32 | 0,011 |  |
| Зоны складирования и захоронения отходов | 5,7 | 0,05 |  |
| Итого в пределах зон специального назначения | 7,02 | 0,061 |  |
| IX. ИНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Итого в пределах иных зон |  |  |  |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 11598,65 | 100 | 1149,94 |

## 2.3. Жилищный фонд

Согласно предоставленным данным на 01.01.2012г, жилищный фонд Узколугского МО составил 12,267 тыс. м² общей площади. На муниципальный жилой фонд приходится 2,883 тыс. м² общей площади (23,5%), на частный – 9,384 тыс. м² общей площади (76,5%).

Жилищный фонд Узколугского МО представлен в большей степени деревянными жилыми домами (см. таблицу 2) и по техническим параметрам находится в нормальном состоянии. На долю кирпичных и прочих домов приходится 6,4% жилищного фонда, на бревенчатые, брусчатые – 93,6%.

Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 17,1%.

Около 77% общей площади ветхих жилых домов (главным образом, 1-этажных деревянных) приходится на территорию с. Узкий Луг. Капитальные жилые дома находятся в хорошем техническом состоянии.

Средняя этажность жилой застройки в Узколугском МО составляет 1 этаж. На жилищный фонд малоэтажной застройки (1 этаж) приходится 12,004 тыс. м² общей площади жилья (98%), на жилищный фонд двухэтажной застройки приходится 0,263 тыс. м² общей площади жилья (2%).

Таблица 6. Распределение жилищного фонда Узколугского МО по этажности и материалу стен по состоянию на 01.01.2012г (тыс. м² общей площади квартир).

| Населенные пункты | 1-этажные | 2-этажные | 4-этажные | итого | Всего, тыс. м.кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-квартирные | 2-квартирные |  |  |  |  |
|  | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов |  |
| с. Узкий Луг |  | 138 | 138 | 10 | 18 | 28 | 1 | 5 | 6 |  |  |  | 11 | 161 | 8,518 |
| д. Худорожкина |  | 39 | 39 | 4 | 16 | 20 |  |  |  |  |  |  | 4 | 55 | 3,589 |
| з. Нижняя Иреть |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,16 |
| Всего |  | 179 | 179 | 14 | 34 | 48 |  |  |  |  |  |  | 15 | 218 | 12,267 |
| % |  | 76,8 | 76,8 | 6 | 14,6 | 20,6 | 0,4 | 2,1 | 2,6 |  |  |  | 6,4 | 93,6 | 100 |

Средняя обеспеченность населения Узколугского МО общей площадью жилья на 01.01.2012г составила 12,8 м²/чел., что значительно ниже среднего уровня для сельских поселений Иркутской области (18,5 м²/чел.).

Для увеличения объемов строительства жилья необходима активизация работы по привлечению населения к участию в областной программе «Молодым семьям - доступное жилье на 2005-2019 годы», в рамках которой предусмотрено оказание государственной поддержи молодым специалистам, молодым семьям в решении жилищной проблемы, а также ввод в эксплуатацию имеющегося жилищного фонда.

Жилищный фонд поселения отличается низким уровнем благоустройства. По предоставленным данным обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования очень мала.

## 2.4. Учреждения культурно-бытового обслуживания

Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-2011* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996г № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе плановой экономики и практически не были реализованы даже в тот период.

Школы и учреждения дополнительного образования

На 01.01.2012г в Узколугском МО действуют 2 муниципальных казенных общеобразовательных учреждений: СОШ с. Узкий Луг, НОШ д. Худорожкина (численность учащихся на 1.01.2012г - 155 человек).

Учреждений дополнительного детского образования на территории поселения нет. Во всех населенных пунктах ведется кружковая работа при школах и клубе.

Требуется строительство нового здания школы в селе Узкий Луг.

Дошкольные образовательные учреждения

Детские дошкольные учреждения представлены 1 детским садом в селе Узкий Луг. Общая численность детей, посещающих детский сад, - 35 человек.

Предприятия торговли и общественного питания

Торговая сеть представлена 7 магазинами, в том числе 5 в с. Узкий Луг и 2 в д. Худорожкина. Общая торговая площадь составляет 167 кв. м. Открытая сеть общественного питания представлена столовой СХ ОАО Белореченское в с. Узкий Луг (общая вместимость - 50 посадочных мест). Питание школьников осуществляется в столовой МОУ СОШ с. Узкий Луг, общая вместимость которой составляет 50 посадочных мест. В селе Узкий Луг есть бар «Вояж» вместимостью 12 человек.

Учреждения здравоохранения

Здравоохранение Узколугского МО представлено фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) в селе Узкий Луг и деревне Худорожкина. Здание фельдшерско-акушерского пункта введено в эксплуатацию в марте 2012г.

Молочная кухня и раздаточные пункты отсутствуют.

Предприятия коммунально-бытового обслуживания

Предприятия непосредственного бытового обслуживания на территории Узколугского МО отсутствуют. В связи с этим необходимо открытие парикмахерской, организация пункта бытового обслуживания.

Бань и гостиниц на территории поселения нет.

Таким образом, уровень обеспеченности поселения данными услугами находится на крайне низком уровне.

Территория кладбища в с. Узкий Луг занимает 1,26 тыс. м. кв.

Учреждения культуры и искусства

В Узколугском МО действуют 2 КДЦ в с. Узкий Луг и д. Худорожкина общей вместимостью 200 посадочных мест, библиотека - в с. Узкий Луг с фондом 5940 единиц хранения. Необходимо качественное улучшение материально-технической базы сельских учреждений культуры.

Физкультурно-спортивные сооружения

В данный момент на территории Узколугского МО практически все спортивные мероприятия проходят на базе МКОУ СОШ с. Узкий Луг, где имеется спортзал общей вместимостью на 30 человек (138,6 кв.м.). Требует особого внимания отсутствие спортивных площадок для занятия спортом.

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

Почтовую связь обеспечивает УФПС Иркутской области филиал ФГУП «Почта России» Черемховский Почтамт, расположенный в селе Узкий Луг.

Учреждения, оказывающие услуги финансирования, отсутствуют. В связи с этим необходимо развитие кредитования через местные отделения связи.

Развитие сети объектов культурно-бытового обслуживания Узколугского МО отражено в таблице 6. Уровень обеспеченности существенно ниже нормативного по таким видам объектов обслуживания, как магазины и детские сады. В муниципальном образовании отсутствуют учреждения дополнительного образования, стационары, станции скорой помощи, молочная кухня, бассейн, рыночные комплексы, прачечная, химчистка, баня, гостиница, отделения банков. В достаточной мере развита сеть таких объектов как общеобразовательные школы, амбулатории, спортивные залы, сельские клубы и предприятия общественного питания.

Таблица 7. Современная обеспеченность населения объектами культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01 2012г.

Население 0,958 тыс. чел.

| Объекты | Единица измерения | Норматив-ная обеспечен-ность | Вместимость (пропускная способность) | Обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1000 жит. | % к норма-тиву |
| Детские учреждения |
| Детские дошкольные учреждения | место | 59 | 35 | 37 | 62 |
| Общеобразовательные школы | место | 140 | 170 | 177 | 127 |
| Учреждения доп. обр. | место | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 10% общего количества школьников |  |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения |
| Стационары | койка | 13,47 | 0 | 0 | 0 |
| Поликлиники, амбулатории | посещ. в смену | 18,15 | 20 | 21 | 115 |
| Станции скорой помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | 0 | 1 на 14 тыс. чел. | 0 |
| Молочные кухни, число детей до 1 года 1 тыс. чел. | порция в сутки на 1 ребенка | 42 (4 порции) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 на ребенка | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| Аптеки | объект | 1 на 10 тыс. жит. | 1 | 1 на 0,958 тыс. чел. | 100 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| Спортивные залы | м2 площади пола на 1 тыс.чел. | 60-80 | 138,6 | 145 | 241 |
| Территория спортивных сооружений | га на 1 тыс.чел | 0,7-0,9 | 0 | 0,00 | 0 |
| Бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды | 20-25 | 0 | 0 | 0 |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубные учреждения** | мест | 80 | 200 | 209 | 261 |
| Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 | 5,94 | 6 | 138 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| Магазины | м2 на 1 тыс.чел. | м2 торг. площади | 280 | 167 | 174 | 62 |
| Рыночные комплексы | то же | 24-40 | 0 | 0 | 0,00 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 62 | 65 | 162 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 5 | 0 | 0,00 | 0 |
| Предприятия и учреждения коммунального обслуживания |
| Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 20 | 0 | 0,000 | 0,00 |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,2 | 0 | 0,000 | 0,00 |
| Бани | мест на 1 тыс.чел. | место | 5 | 0 | 0,0 | 0 |
| Гостиницы | место | 6 | 0 | 0,00 | 0 |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| Отделения связи | объект | 1 на 9-25 | 1 | 1 на 1,011 тыс. чел. | 100 |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |
| Отделения банков, операционная касса | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 0 | 1 на 4,7тыс. чел. | 100 |

- в расчете на 1000 жителей.

Таблица 8. Размещение объектов обслуживания внутрипоселкового значения по Узколугскому МО.

| Населенные пункты | Население (тыс. чел.) | Общеобразовательные школы, мест | Дошкольные учреждения, мест | Магазины,м² торговой площади | Предприятия общепита, мест | Отделения банков, объектов | Отделения связи, объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Узкий Луг | 633 | 120 | 35 | 121 | 62 |  | 1 |
| д. Худорож-кина | 320 | 50 |  | 46 |  |  |  |
| з. Нижняя Иреть | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению | 958 | 170 | 35 | 167 | 62 |  | 1 |

Существующие объекты культурно-бытового обслуживания по территории городского поселения распределяются неравномерно: преимущественно сконцентрированы на территории с. Узкий Луг.

## 3. Экономическая база развития муниципального образования и населения

## 3.1. Отрасли производственной сферы

## 3.1.1. Промышленность

Промышленное производство в Узколугском сельском поселении не развито. Но наличие минерального источника лечебной питьевой воды определяет возможность создания предприятия по розливу минеральной воды.

На территории Узголугского МО выдана 1 лицензия на право пользования недрами. Лицензия имеется у ООО «Фарфоровый завод Хайта» (см. таблицу 9). Всего на территории Узколугского МО находится 1 лицензионный участок.

Таблица 9. Перечень лицензий на право пользования недрами

| Номер лицензии | Недропользователь | Целевое назначение и вид работ | Месторасположение | Площадь, га* | Статус | Краткое описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИРК №02384 ТЭ | ООО "Фарфоровый завод Хайта" | Добыча огнеупорных глин на Северном участке Трошковского месторождения | Черемховский район, Иркутская область | 6,45 | Горный отвод | Право на пользование земельными участками получено от Администрации Черемховского района (Договор аренды от 05.04.1994г. № ДА-0027). Срок окончания действия лицензии до 01 декабря 2009 г., продлен до 01.12.2019г. |

*Указанные площади определены с учетом представленных координат горного отвода

Копия лицензии приведена в приложении 7.

## 3.1.2. Сельское хозяйство

Сельское хозяйство на территории МО СХ ОАО «Белореченское», ОПХ «Петровское» СХ ОАО «Белореченское».

## 3.1.3. Лесное хозяйство

Лесной и деревообрабатывающей промышленности на территории Узколугского МО нет.

## 3.1.4. Внешний транспорт и связь

Территорию поселения пересекает федеральная трасса М-53. До районного центра г. Черемхово 35 мин. езды на автомобиле, до областного центра г. Иркутска - 2,5 часа езды. Вблизи поселения проходит ж/д ветка (7,5 км.)

Связь обеспечивается крупнейшим оператором сотовой связи Восточной Сибири «БайкалВестКом», а также радиотелефонной связью , установленной в здании сельской администрации, и отделением почтовой связи ФГУП «Почта России».

## 3.1.5. Специальные учебные заведения

Специальных учебных заведений на территории муниципального образования нет.

## 3.2. Отрасли непроизводственной сферы

К кадрам непроизводственной сферы или сферы услуг относятся занятые на предприятиях, в учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности данного муниципального образования.

В связи с развитием производственной базы поселения, поддержкой малого предпринимательства, увеличением численности непостоянного населения и ростом уровня жизни населения на перспективу намечено увеличение численности кадров сферы услуг. В среднесрочной перспективе развитие малого бизнеса в сфере торговли и общественного питания будет осуществляться за счет расширения сети магазинов и кафе.

## 3.3. Прогноз численности населения

Рисунок 1. Динамика численности населения Узколугского МО, человек на конец года.

За последние 10 лет население Узколугского МО увеличилось на 69 человек и составило 953. По численности населения МО занимает 15 место из 18 поселений Черемховского района.

Таким образом, численность населения муниципального образования за анализируемый период возросла на 7,8%.

Схемой территориального планирования Черемховского муниципального района прогнозная численность населения представлена по муниципальным образованиям без разбивки по населенным пунктам. В связи с этим распределение численности населения по населенным пунктам на расчетный срок выполнено пропорционально существующей численности населения за 2012 г.

Изменение численности населения Узколугского МО к концу расчетного срока в разрезе населенных пунктов представлена ниже (Таблица 9.1.).

Таблица 9.1. Численность населения Узколугского сельского поселения, человек на начало года.

| № | Наименование | 2012г. | 2022г. | 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Узкий Луг | 633 | 656 | 672 |
| 2 | д. Худорожкина | 320 | 335 | 348 |
|  | Итого | 953 | 991 | 1020 |

Таким образом, планируемое изменение численности населения сельского поселения к концу 2032г – увеличение на 7%, относительно 2012г.

В условиях миграционного оттока и сохранения естественной убыли населения, даже в условиях развития экономической базы, численность жителей Узколугского МО на 1 очередь Генерального плана (2022г) несколько увеличится и составит 0,991 тыс. чел. На расчетный срок ожидается дальнейший рост численности занятых в экономике, минимизация естественной убыли населения и смена механического оттока жителей на миграционный приток населения, что приведет к увеличению численности населения на 2032г до 1,020 тыс. чел.

## 4. Оценка экологической ситуации

## 4.1. Атмосферный воздух

Техногенное влияние на воздушный бассейн селитебной территории Узколугского МО оказывают, прежде всего, предприятия теплоэнергетики и выбросы от автотранспорта.

Сочетание неблагоприятного расположения Узколугского МО - в низине - и рассредоточенность жилого массива, а также наличие котельной, печного отопления жилого сектора, выбросов автотранспорта с неблагоприятными метеорологическими условиями обусловило высокие уровни загрязнения, особенно зимой, что неадекватно значительному снижению объемов валовых выбросов за последние десятилетия.

Таблица 10. Перечень предприятий.

| Наименование предприятий | Специфика деятельности предприятий |
| --- | --- |
| СХ ОАО «Белореченское» ОПХ «Петровское» (Узкий Луг) | Молочно-товарная ферма |
| СХ ОАО «Белореченское» ОПХ «Петровское» (Худорожкина) | Молочно-товарная ферма |
| Свалка (2) | Складирование и хранение ТБО и других отходов |

Учитывая виды деятельности предприятий муниципального образования, можно предположить, что ожидаемое воздействие на атмосферный воздух и, соответственно, на население поселков возможно от животноводческих ферм.

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового состояния атмосферы. Мониторинг состояния атмосферного воздуха на территории Узколугского МО не проводился. Стационарных постов по контролю за состоянием атмосферного воздуха в МО не организовано. Том ПДВ не разрабатывался.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для предприятий требуется установление СЗЗ с соответствующим уровнем её озеленения, которое будет являться санитарно-защитным барьером между промышленной и селитебной территориями.

## 4.2. Поверхностные воды и их качество

Река Белая в районе с. Узкий Луг испытывает негативную нагрузку, чему виной человеческий фактор.

На гидрохимическое состояние реки оказывают влияние сельскохозяйственные угодья.

По комплексу показателей вода оценивалась 1 классом и характеризовалась как «условно чистая».

В 2009г число проб, не отвечающих гигиеническим нормам по микробиологическим показателям, по реке Белая составил 20,9%, в 2010г - 17,4%. Т.е. отмечается улучшение качества воды в реке по микробиологическим показателям в 2010г по сравнению с 2009г, как по I, так и по II категории. При этом по I категории зарегистрирована 1 неудовлетворительная проба, по 2-й - 6.

В 2009г число проб воды из реки Белая, не отвечающих гигиеническим нормам по санитарно-химическим показателям, составило 5,08% (3 пробы из 59), в 2010г - 8,2% (5 проб из 61). Все пробы взяты в паводковый период и не соответствовали гигиеническим нормам по содержанию железа, зарегистрированы на всём протяжении реки Белая в Черемховском районе.

На территории Узколугского МО исследования по качеству воды в реках не проводились.

## 4.3. Обращение с отходами

В Узколугском МО имеются две несанкционированные свалки: в с. Худорожкина и в с. Узкий Луг, которые не отвечают требованиям СанПиН 2.1.7.1038 и СанПиН 2.1.7.1322-03.

# ГЛАВА II. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ

Схема концептуального развития Узколугского МО базируется на анализе исторически сложившейся среды, определяющими факторами которой является географическое расположение поселения рядом с границей Черемховского и Усольского районов, а также связь с трассой М-53. Населенные пункты располагаются по разные стороны трассы М-53, общей улично-дорожной сети у них нет. Через поселение проходит нефтепровод «Томск - Ангарск», этиленопровод «Саянск - Ангарск», высоковольтные ЛЭП (220кВ).

## 1. Предложение по функциональному зонированию территории

Генеральный план Узколугского МО устанавливает функциональное зонирование территории сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

На территории, находящейся вне границ населенных пунктов муниципального образования, проектом предусматривается: вынос и рекультивация 2 свалок: южнее границы д. Худорожкина и на подъезде к с. Узкий Луг, а также сжигательной ямы в западной части поселения. На территории поселения проектом предусматривается строительство завода по производству унибетона. Строительство планируется в центральной части МО, вдоль трассы М-53.

## 1.1. Село Узкий Луг

Село Узкий Луг расположено в южной части Узколугского МО, на берегу реки Белая. Узкий Луг является административным центром муниципального образования. Село располагается на берегу реки Белая и практически со всех сторон окружено лугами и залесенными территориями. Населенный пункт располагается вдоль побережья реки Белая и имеет вытянутую линейную планировочную структуру. Основным планировочным каркасом служит ул. Центральная, вдоль нее располагаются все объекты коммерческого и общественно делового назначения. В селе имеется ярко выраженный общественный центр рядом со школой. Тут же, прямо в жилом квартале, располагается кладбище, а также склады и молочно-товарная ферма по ул. Луговой. Жилая застройка представлена малоэтажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Улица Береговая попадает в зону подтопления.

Проектом предусмотрено развитие жилой зоны в западной и восточной части населенного пункта по ул. Луговой и ул. Лесной - на свободных сельскохозяйственных территориях.  .Новый общественный центр запланирован в восточной части населенного пункта – по ул. Лесной.

## 1.2. Деревня Худорожкина

Деревня Худорожкина расположена в северной части Узколугского МО вдоль Московского тракта. Со всех сторон деревню окружают земли сельскохозяйственного назначения. На территории населенного пункта имеется водоем. Планировочная структура населенного пункта носит квартальный характер; на ул. Садовой расположены ФАП и школа. На ул. Колхозной располагается клуб и зона коммерческого назначения, представляя собой общественный центр населенного пункта. На территории населенного пункта имеется МТФ и зона коммунально-складского назначения.

Проектом предлагается развитие жилой зоны в северо-восточной части населенного пункта, а также развитие нового общественно-делового центра по ул. Садовой. Для застройки предлагаются свободные сельскохозяйственные территории.

## 2. Предложение по изменению границ населенных пунктов. Планируемые объекты федерального, регионального и местного значения

## 2.1. Село Узкий Луг

Проектом Генерального плана запланировано строительство школы на 120 мест по ул. Луговой, клуба на 150 мест по ул. Нагорной и двух спортивных площадок. Для размещения жилой застройки и объектов социального, культурного и коммерческого значения проектом предусматривается расширение границ населенного пункта.

## 2.2. Деревня Худорожкина

Проектом Генерального плана запланировано строительство детского сада и спортивной площадки по ул. Садовой на 30 мест. Для размещения жилой застройки и объектов социального, культурного и коммерческого значения проектом предусматривается расширение границ населенного пункта.

# ГЛАВА III. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В Генеральном плане Узколугского МО Черемховского района Иркутской области планировочные решения принимаются с учётом следующих зон, запрещающих или ограничивающих градостроительную деятельность:

- Зоны санитарных разрывов инженерных коммуникаций (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

- Зоны по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Водного Кодекса, СанПиН 2.1.4.1110-02).

- Зоны с особыми условиями использования территории.

## 1. Зоны санитарных разрывов от инженерных коммуникаций

Зоны санитарных разрывов от инженерных коммуникаций – это, прежде всего:

- зоны разрывов от воздушных линий электропередач;

- придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий.

Транспортная инфраструктура

На дальнейших стадиях проектирования необходимо обеспечить придорожные полосы в следующих размерах:

1) 50 метров – для автомобильных дорог III – IV категорий;

2) 25 метров – для автомобильных дорог V категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, включая платные автомобильные дороги, или об изменении границ таких придорожных полос, принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена статьей 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

По территории района проходят высоковольтные линии электропередачи 35/110/220/500кВ. Охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор ВЛ), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ВЛ от крайних проводов на расстояниях, представленных в следующей таблице.

Таблица 11.

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 220 | 25 |
| 500 | 30 |

## 2. По экологическим и санитарно-гигиеническим условиям

В целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сохранения природных ресурсов (водных, минеральных, лесных) в Узколугском МО устанавливается целый ряд ограничений на градостроительное использование территории, к ним относятся:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны предприятий и объектов.

## 2.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены Водным кодексом РФ от 03.06.2006г № 74–ФЗ.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий населенных пунктов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Обязательными условиями являются канализование жилых, общественных и промышленных зданий, благоустройство территории с отводом загрязненных вод на очистные сооружения.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными ограничениями, запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным Кодексом, другими федеральными законами.

Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется жителям соответствующих поселений органами местного самоуправления через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы предоставления такой информации.

Размеры минимальных водоохранных зон водных объектов, исходя из протяженности от истоков и створов водохозяйственных участков в административных границах Узколугского МО (таблица 12), устанавливаются в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 года №74-ФЗ с изменениями от 06.12.2011 года.

Таблица 12. Водоохранные и прибрежные зоны водных объектов Узколугского МО.

| Наименование водотока | Длина водотока, км | Водоохр. зона, м | Прибреж. полоса, м |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Белая | 359 | 200 | 50 |
| р. Булайка | 27 | 100 | 30 |

На территориях поселений, при наличии ливневой канализации и набережных, границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Отсутствие контроля за сбором и вывозом мусора приводит к образованию несанкционированных свалок, которые в первую очередь являются источниками загрязнения почвы и создают возможность для загрязнения поземных и поверхностных вод. Особенно остро стоит вопрос ликвидации неорганизованных свалок в водоохранных зонах рек, в т. ч. образующихся в результате отдыха неорганизованных туристов, количество которых с каждым годом все возрастает.

Зоны массового отдыха населения не оборудованы туалетами и мусоросборниками, из-за отсутствия финансирования не решены вопросы регулярной уборки мест отдыха, не осуществляется контроль за маломерным флотом.

## 2.2. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источниками хозяйственно–питьевого водоснабжения поселений Узколугского МО являются преимущественно подземные воды либо подземные воды и поверхностные водоемы.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110–02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов и площадок всех водопроводных сооружений. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Санитарные мероприятия на территории 1 пояса выполняются коммунально–хозяйственными органами или др. владельцами водопроводов.

Санитарные мероприятия на территориях 2 и 3 поясов должны выполняться владельцами объектов, оказывающих или способных оказать отрицательное влияние на качество воды источника.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно–защитной полосой. Ширину СЗП водоводов следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50м, при отсутствии – не менее 10м по обе стороны водопровода. В пределах СЗП должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территориям свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников. Прокладка магистральных водоводов не допускается также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Регламенты использования территории ЗСО источников водоснабжения представлены в таблицах 13 и 14.

В связи с выходом нового СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» предусмотренные проектом границы зон санитарной охраны не соответствуют его требованиям.

Водоснабжение практически всех поселков Узколугского МО осуществляется из подземных источников. Проекты зон санитарной охраны для всех водозаборных сооружений не разработаны. Как правило, территории первого и второго поясов ЗСО скважин не определены, не огорожены, не охраняются. Территории 1 и 2 поясов ЗСО водоисточников захламлены бытовыми отходами, не спланированы. На территории 1 и 2 поясов ЗСО расположены жилые дома с приусадебными участками.

Таблица 13. Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | Все виды строительства; Выпуск любых стоков; Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; Проживание людей; Посадка высокоствольных деревьев; Применение ядохимикатов и удобрений; Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров. | Ограждение и охрана; Озеленение; Отвод поверхностного стока на очистные сооружения; Твердое покрытие на дорожках; Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС; Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д.; Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита. |
| II и III пояса | Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ; Размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; Применение удобрений и ядохимикатов; Рубка леса главного пользования и реконструкции. | Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов; Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока); В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и др.; Рубки ухода и санитарные рубки леса. |

Таблица 14. Регламенты использования территории зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения.

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | Все виды строительства. Выпуск любых стоков. Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий. Проживание людей. Посадка высокоствольных деревьев. Применение ядохимикатов и удобрений. Купание, стирка белья, водопой скота. | Ограждение и охрана. Озеленение. Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. |
| II и III пояса | Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота. Применение удобрений и ядохимикатов. Рубка леса главного пользования и реконструкции. Сброс промышленных, сельскохозяйственных и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы. При наличии судоходства сброс фановых и подсланевых вод и твердых отходов. | Строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов с отводом стоков на очистные сооружения. Благоустройство территории населенных пунктов с отводом поверхностного стока на очистные сооружения. Купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля в установленных и обустроенных местах. Добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с госсанэпиднадзором. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов по согласованию с госсанэпиднадзором. При наличии судоходства оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов. Оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. Рубки ухода и санитарные рубки леса. |

## 2.3. Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий. Использование СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и санитарными нормами и правилами (таблица 15).

Таблица 15. Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий.

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей. - Рекреационные зоны и отдельные объекты. - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки. - Предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий. - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. - Спортивные сооружения. - Парки. - Образовательные и детские учреждения. - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | -Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. - Пожарные депо. - Бани. - Прачечные. - Объекты торговли и общественного питания. - Мотели. - Гаражи. -Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта. - Автозаправочные станции. - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения. - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий. - Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте-, газопроводы. - Артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды. - Канализационные насосные станции. - Сооружения оборотного водоснабжения. - Питомники растений для озеленения промышленной площадки и санитарно-защитной зоны. |

Таблица 16. Перечень предприятий и коммунально-складских объектов по Узколугскому МО. Размеры нормативных СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

|  | Наименование предприятий | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | СХ ОАО «Белореченское» ОПХ «Петровское» (Узкий Луг) | 300 |
| 2 | СХ ОАО «Белореченское» ОПХ «Петровское» (Худорожкина) | 300 |
| 3 | Свалка (2) | 1000 |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для предприятий требуется установление СЗЗ с соответствующим уровнем её озеленения, который будет являться санитарно-защитным барьером между промышленной и селитебной территориями. Достаточность нормативного размера СЗЗ подтверждается расчетами рассеивания вредных веществ в атмосферном  воздухе при разработке проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ). Проекты ПДВ для предприятий Узколугского МО отсутствуют. Возможность для их организации имеется. Объектов социальной инфраструктуры, расположенных в нормативных СЗЗ, нет. Часть жилых зданий попадает на территорию СЗЗ.

# ГЛАВА IV. ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

## 1. Настоящее положение

## 1.1. Внешний транспорт

Узколугское МО расположено в северо-восточной части Черемховского муниципального района Иркутской области.

Внешние связи Узколугского МО поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от с. Узкий Луг до административного центра района г. Черемхово по автодороге – 34,7 км, до областного центра города Иркутск – 135 км.

Сооружения речного, воздушного и железнодорожного транспорта в Узколугском МО отсутствуют.

Автомобильный транспорт

В настоящее время внешние связи Узколугского МО поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. Через северную часть Узколугского МО проходит автодорога федерального значения М-53 «Байкал». Выход на неё осуществляется по автодороге местного значения «Михайловка - Узкий Луг». Данная автодорога обеспечивает населенные пункты связью с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Транспортное обслуживание населения Узколугского МО пассажирским автомобильным транспортом не осуществляется.

## 1.2. Улично-дорожная сеть и внутрипоселковый транспорт

В состав Узколугского МО входят три населенных пункта: с. Узкий Луг, д. Худорожкина, заимка Нижняя Иреть.

Деревня Худорожкина расположена в 9,7км севернее с. Узкий Луг.

Населенные пункты Узколугского МО сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в поселке являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. В с. Узкий Луг такой улицей является ул. Центральная, которая обеспечивает связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется по с. Узкий Луг в северном направлении в д. Худорожкина.

Таблица 17. Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах муниципального образования.

| № | Показатели | Единица измерения | Данные на 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 12,5 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс. кв. м. | 73,25 |

В результате анализа улично-дорожной сети Узколугского МО выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- имеют недостаточную ширину проезжей части - 4-6 м;

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

## 1.3. Автотранспорт и предприятия по обслуживанию автотранспорта

На территории Узколугского МО объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в поселках на 2011г составил 130 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет около 125 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89».

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью на один пост;

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

## 2. Проектное решение

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

## 2.1. Улично-дорожная сеть

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков, с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 – 2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием территории внешними автомобильными дорогами, предлагается включение их участков в состав улично-дорожной сети.

Основные мероприятия, с учетом поэтапного освоения новых территорий под жилищное строительство, предусматриваются:

- реконструкция главных улиц, протяженностью 2,13 км, площадь 14910 кв.м.;

- реконструкция второстепенных улиц, протяженностью 7,27  км, площадь 39963 кв.м.

- строительство второстепенных улиц, протяженностью 4,33  км, площадь 23810 кв.м.

- строительство поселковых дорог, протяженностью 3,7 км, площадь 25907 кв.м.;

Таким образом будет:

реконструировано –  9,4км, площадь 54873 кв.м;

построено – 8,03 км, площадь 49717 кв.м.

Таблица 18. Ниже приводится краткая характеристика улично-дорожной сети на расчетный срок.

| Общая протяженность улично-дорожной сети в границах МО | 53,25км |
| --- | --- |
| Общая протяженность улично-дорожной сети в границах нас. пунктов | 13,73км |
| Общая протяженность магистральных улиц и дорог, в том числе: | 41,65 км |
| поселковых дорог | 39,52 км |
| главных улиц | 2,13 км |
| Плотность улично-дорожной сети в границах нас. пунктов | 2,04 км/км2 |
| Плотность поселковых дорог | 5,87 км/км2 |
| Площадь застроенной территории | 6,74 км2 |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

## 2.2. Легковой транспорт

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 350 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей – 1,02 тыс. чел. Расчетное количество автомобилей составит 357 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в  СП 42.13330.2011:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка, потребность в СТО - 2 поста. Генеральным планом для обслуживания личного автотранспорта жителей населенных пунктов сельского поселения предлагается размещение южнее границы села:

- АЗС, мощностью одна топливораздаточная колонка - 1 объект, 0,1га;

- СТО, мощностью на два поста - 1 объект, 0,1га.

Так как в населенных пунктах Узколугского МО дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

# ГЛАВА V. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

## 1. Настоящее состояние

## 1.1. Информация о подземных источниках питьевой воды

Водоснабжение населенных пунктов Черемховского района базируется, в основном, на использовании подземных вод посредством эксплуатации колодцев и рассредоточенных водозаборных скважин.

Водоснабжение районного центра г. Черемхово осуществляется из поверхностного водозабора на р. Ангаре. Непосредственно в городе и вблизи него получение качественных питьевых подземных вод и в достаточном объеме не представляется возможным из-за повышенной минерализации, наличия выше норматива содержания железа и, в целом, загрязнения подземных вод распространенных здесь водоносных горизонтов юрских и нижнекембрийских отложений. Организация водоснабжения за счет подземных вод представляется возможной путем сооружения водозаборов лишь на удаленных от города участках.

На сегодня в Черемховском районе разведаны и состоят на государственном учете несколько месторождений питьевых подземных вод (МППВ), в том числе:

«Онотское» МППВ в районе д. Трактовая, с утвержденными запасами ТКЗ (протокол №209 от 19.12.1986г) в количестве 1,572 тыс. м3/сут.;

«Савинское» МППВ в районе д. Онот, с утвержденными запасами ТКЗ (протокол №104 от 05.08.1970г) в количестве 11,3 тыс. м3/сут.;

«Большеиретское» МППВ в районе д. Средня,я с утвержденными ТКЗ запасам (протокол №239 от 21.12.1989г) в количестве 8,4 тыс. м3/сут.;

«Среднебельское» МППВ в районе п. Средний, с утвержденными ТКЗ запасами (протокол № 164 от 18.12.1980г) в количестве 25,2 тыс. м3/сут.

Из разведанных месторождений освоено лишь «Среднебельское». Здесь работает водозабор из 3-х скважин. Владелец водозабора - «Объект 1291».

Кроме месторождений, в районе известны водообильные участки с водой питьевого качества, где требуется постановка поисково-оценочных работ. Это участок в районе д. Верхний Булай в 12км юго-западнее г. Черемхово. Здесь по предварительным подсчетам возможная производительность одиночной скважины в отложениях нижнего кембрия может составить 1720 м3/сут. (Лумпова и др., 1977г). Другие участки расположены в районе г. Свирска. Здесь в настоящее время уже ведутся Ангарской ГЭ поисково-разведочные работы для водоснабжения г. Свирска на 2-х площадях - на южной окраине г. Свирска и у д. Бархатова - с заявленной потребностью в воде 8 - 10 тыс.м3/сут.

## 1.2. Водоснабжение, хозяйственно-бытовая и ливневая канализации

На территории Узколугского МО находятся объекты водоснабжения: скважины с водонапорной башней, колодцы. Хозяйственно-бытовая канализация отсутствует. Ливневая канализация отсутствует.

## 2. Проектное решение

## 2.1. Водоснабжение

Население Узколугского МО на расчетный срок предусматривается в количестве 1,028 тыс. человек. Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Табл.4, с учетом объектов соцкультбыта, принимается дифференцированная норма водопотребления в зависимости от принятого благоустройства. Принимается коэффициент максимальной суточной неравномерности – 1,3, коэффициент на промышленные нужды - 1,1, максимальный суточный расход составит 220,51 м3/сутки.

Таблица 19. Водопотребление на расчетный срок.

| Планировочные районы | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут на человека | Коэффициент на промышленные нужды | Коэффициент суточной неравномерности | Расчетное водопотребление, м3/сут | Норма расхода воды на пожаротушение, л/с | Расчетный расход воды на пожаротушение, м3 (Удвоенный по условиям сейсмики) | Аварийный запас, м3 | Общий неприкосновенный запас в резервуарах, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Узкий Луг | 0,672 | 150 | 1,1 | 1,3 | 144.14 | 3чх1х5 | 54 | 27.56 | 82. |
| д.Худорожкина | 0.348 | 150 | 1,1 | 1,3 | 74.65 | 3чх1х5 | 54 | 9.33 | 64. |
| з.Нижняя Иреть | 0.008 | 150 | 1,1 | 1,3 | 1.72 | 3чх1х5 | 54 | 0.22 | 55. |
| Итого | 1.028 |  |  |  | 220.51 |  | 162 | 32.73 | 201. |

Водоснабжение населённых пунктов Узколугского МО осуществляется от подземных источников. Действующие скважины, на которых имеются нарушения по зонам санитарной охраны, должны ликвидироваться. Окончательно местоположение водозаборов определяется после гидрогеологического заключения. Для устройства необходимых санитарных зон,  водозаборные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием.

Требуется выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны каждого водозабора.

Водопроводная сеть каждого населенного пункта осуществляется по кольцевой схеме с установкой по трассе пожарных гидрантов и, по необходимости, водоразборных колонок.

Пожарный и аварийный запасы по населенным пунктам представлен в таблице 18, общий пожарный и аварийный запасы равны 201м3.

Необходимо выполнить строительство резервуаров чистой воды, включающих в себя противопожарный, аварийный и регулировочный запасы в каждой планировочной зоне.

Таблица 20. Характеристика необходимых резервуаров.

| Населенные пункты | Количество и объем резервуаров чистой воды (противопожарных), м3 |
| --- | --- |
| с. Узкий Луг | 2х50 |
| д. Худорожкина | 2х50 |
| з. Нижняя Иреть | 2х30 |
| Всего | 4х50, 2х30 |

На 1 очередь

- Строительство централизованного водозабора150м3/сутки.

- Строительство водоочистных сооружений 150м3/сутки.

- Строительство централизованного водозабора с очистными сооружениями 75м3/сутки

- Строительство резервуаров чистой воды 4х50м3.

- Строительство насосной станции 2 подъема – 50м3/час.

- Строительство насосной станции 2 подъема – 5м3/час.

- Строительство водопровода Д=100мм. – 2,7 км.

- Строительство водопровода Д=400мм. – 0,8 км.

- Строительство водопровода 2Д=100мм. – 2,9 км.

## 2.2. Хозяйственно- бытовая канализация

Водоотведение с. Узкий Луг и д. Худорожкина проектируется условно: 50м3/сут. со строительством современных очистных сооружений. Выпуск очищенных сточных вод проектируется в местные водоёмы.

Выполняется строительство современных очистных сооружений биологической очистки с доочисткой по фосфатам и нитратному азоту, обеззараживанием с помощью бактерицидного облучения или хлорирования. Обработка осадка выполняется механическим обезвоживанием с последующей отвозкой и утилизацией. После очистки качество очищенной воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «К санитарной охране водных объектов и соблюдении нормативов качества воды в пунктах водопользования».

Также в населённых пунктах предусматривается сохранение надворных уборных с непроницаемыми стенками, которые при заполнении периодически очищаются.

От объектов соцкультбыта МО, к которым не подведена централизованная канализация,  водоотведение осуществляется автотранспортом на КОС.

## 2.3. Ливневая канализация

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Черт.1, интенсивность дождя в Иркутской области составляет 70л/сек. с 1га. Ливневая канализация Узколугского МО выполняется по кюветам дорог с рассредоточенными выпусками на рельеф местности с устройством механической очистки. Соответственно, после очистки качество очищенной воды также должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «К санитарной охране водных объектов и соблюдении нормативов качества воды в пунктах водопользования.

# ГЛАВА VI. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

## 1. Настоящее положение

В Узколугском МО котельная отапливает школу и детский сад с. Узкий Луг, собственные теплоисточники небольшой мощности обеспечивают прочие объекты социально-культурного значения. Жилая 1-2-хэтажная застройка усадебного типа не благоустроена, с печным отоплением.

Таблица 21.

| № | Месторасположение | Мощность |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Узкий Луг, МОУ СОШ | 1 Гкал/час (0,05) |
| 2 | с. Узкий Луг, МДОУ | 0,11 Гкал/час (0,03) |

## 2. Проектное решение

Проектируемые объекты социального назначения на 1 очередь и расчетный срок обеспечиваются индивидуальными теплоисточниками (предполагаемое топливо – уголь).

Проектируемый жилой фонд усадебного типа отапливается индивидуально (печами и электричеством) (расчетные данные определены без учета потерь в тепловых сетях и котельных).

Индивидуальные теплоисточники малой мощности, не требующие значительных капиталовложений, на чертежах графически не отображаются и в мероприятиях не выделяются.

На 1 очередь

д. Худорожкина – строительство котельной детского сада на 0,1 Гкал/час (вариант - электробойлер).

На расчетный срок

с. Узкий Луг - строительство котельной клуба на 150 мест - 0,35 Гкал/ час. Новая школа на 120 мест подключается к котельной существующей школы (120 м 2d- 80 мм).

Тепловая нагрузка на отопление нежилых зданий различного функционального назначения определена по нормируемым удельным расходам тепловой энергии, указанным в таблице 9 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а также по проектам аналогичных сооружений. На вентиляцию и горячее водоснабжение - по паспортам проектов зданий аналогичных планируемым.

# ГЛАВА VII. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

## 1. Существующее положение

В основу разработки проектных предложений по электроснабжению Узколугского МО положены исходные данные архитектурно-планировочного раздела проекта, включающие показатели общей площади размещаемых объектов и жилой застройки.

Электроснабжение потребителей Узколугского МО осуществляется от Иркутской энергосистемы от ПС35/10кВ «Верхний Булай», получающей питание от ПС220/110/35/6кВ «Черемхово» и находящейся в собственности филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети».

Таблица 22. Основные данные по существующей подстанции.

| Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего по ПС | На шинах 6-10кВ для нужд Узколугского МО |
| Верхний Булай | 35/10 | 2х6,3 | 6,04 | 1,21 |

На основании данных контрольных замеров за декабрь 2011г совмещенный максимум электрических нагрузок Узколугского МО на шинах 6-10кВ центра питания составил 1,21МВт. Согласно таблице 22 подстанция имеет загрузку, удовлетворяющую условиям аварийного режима.

Электрические сети 10-35кВ выполнены воздушными линиями.

Территориальное расположение ПС приведено на чертеже «Карта планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи, автомобильных дорог местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Узколугского МО. Инженерная подготовка территории».

Надежность электроснабжения

Схема построения электроснабжающих сетей 35кВ, питающих и распределительных сетей 10кВ соответствует в целом требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

## 1.1. Расчетные электрические нагрузки и электропотребление

Подсчет электрических нагрузок по площадкам нового строительства выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению в Узколугском МО, и представлен в таблицах 24 и 25.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» РД34.20.185-94; с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго России от 29.06.1999г  №213 «Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Первая очередь

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению в пределах черты Узколугского МО в период до 2022г.

Расчетный срок

Подсчет электрических нагрузок выполнен для всех потребителей, намеченных к размещению в период 2022 – 2032гг.

Таблица 23. Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок.

| № | Период | Совмещённый максимум нагрузок на шинах 6-10кВ ПС, МВт | Прирост нагрузок к настоящему положению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | % |
| 1 | Существующее положение | 1,21 |  |  |
| 2 | Первая очередь | 2,71 | 1,5 | 124 |
| 3 | Расчетный срок | 3,36 | 1,5+0,65 | 177 |

Электропотребление

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5650 потребление электроэнергии в Узколугском МО на 2032г составит 18984МВтч в год. При численности населения 1,028тыс. человек на 2032г удельное потребление на расчетный срок составит 18466кВтч на человека в год.

## 2. Проектное решение

Проектные решения по энергоснабжающим сетям 10-35кВ приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающей подстанции.

Электроснабжение потребителей Узколугского МО на уровне 2032г предусматривается от ПС35/10кВ «Верхний Булай».

На первую очередь

Реконструкция ПС «В.Булай» – замена трансформаторов мощностью 6,3МВА на трансформаторы мощностью 16МВА каждый.

с. Узкий Луг – строительство ТП(2х630кВА), рекомендуется установить в районе проектируемой жилой застройки. Строительство ТП(1х100кВА), рекомендуется установить возле проектируемого клуба, ТП(1х63кВА) – возле проектируемой школы. Питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Худорожкина – строительство ТП(2х630кВА). Питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

Количество, мощность трансформаторов и месторасположение ТП уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

Таблица 24. Нагрузки нового строительства на первую очередь.

В границах МО необходимо предусмотреть электроснабжение: 1. ООО «Восточно-Сибирского нефтеперерабатывающего завода».

2. Предприятия по розливу минеральной воды.

3. Предприятия по глубокой переработке древесины.

4. Предприятия по изготовлению шлакоблоков.

5. Завода по производству кирпича, тротуарной плитки и черепицы.

На расчетный срок

с. Узкий Луг – строительство ТП(1х400кВА), ТП(1х250кВА), рекомендуется установить в районе проектируемого жилья. Питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Худорожкина – строительство ТП(1х400кВА). Питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

Количество, мощность трансформаторов и месторасположение ТП уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

Таблица 25. Нагрузки нового строительства на расчетный срок.

| Населенный пункт | Ввод жилья | Нагрузка соцкультбыта c учетом отопления | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 усадебные (коттеджи) |  |  |
|  | кол-во коттеджей | кВт | кВт | кВт |
| с. Узкий Луг | 23 | 345 | 125 | 470 |
| д. Худорожкина | 13 | 195 | 3 | 198 |
| Итого | 36 | 540 | 128 | 655 |

Таблица 26. Характеристика ПС.

| Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Мощность трансформаторов, МВА | Совмещенный максимум нагрузок на шинах ПС, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. нагрузка с учетом договоров и ТУ | 1 очередь | Расчетный срок |
|  |  | существ. | проект. 2022г (2032г) | всего на ПС | на шинах 6-10кВ | прирост | на шинах 6-10кВ | прирост | на шинах 6-10кВ |
| Верхний Булай | 35/10 | 2х6,3 | 2х161 | 6,04 | 6,04 | 1,5+2,322 +2,723+1,84 + 0,335 | 14,71 | 0,65+1,282 +1,123+1,264+0,395 | 19,41 |

Примечание.

1. Проектируемая мощность трансформаторов выбрана с учетом нагрузок на ПС Булайского МО, Лоховского МО, Алехинского МО, Парфеновского МО.

2. Проектируемая нагрузка Булайского МО.

3. Проектируемая нагрузка Лоховского МО.

4. Проектируемая нагрузка Алехинского МО

5. Проектируемая нагрузка Парфеновского МО.

# ГЛАВА VIII. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, РАДИОФИКАЦИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ

## 1. Существующее положение

## 1.1. Телефонизация

В Узколугском МО для связи используется сотовая связь ЗАО «Байкалвестком». Антенно-мачтовое оборудование установлено в селе Узкий Луг в районе улицы Нагорной. Оператором сотовой связи предоставляются услуги междугородной, международной связи, услуги коммутируемого доступа в Интернет. АМТС, АТС, площадки РРС на территории муниципального образования отсутствуют, проводной связи нет. Связь с 17 сельскими поселениями осуществляется посредством работы транкинговой связи ООО «Автос» (г. Ангарск).

В рамках проекта «Универсальные услуги связи» в 2007 году на территории муниципального образования установлено ОАО «Ростелеком» два таксофона. Один из них установлен в здании администрации в селе Узкий Луг, второй – в помещении клуба в деревне Худорожкина.

Телеграфная связь и передача данных осуществляется аппаратными средствами Иркутского телеграфа, предоставляющими все виды современной связи (ПД, выход в Интернет, IP-телефонию, организацию видеоконференций и т. п.) по цифровым междугородным каналам.

## 1.2. Радиофикация и телевидение

Таблица 27. Общая информация об объектах связи для телерадиовещания.

| Пункт установки (подразделение, цех) | Населенный пункт | Параметры (мощность фактическая, кВт) | Номер ТВ канала | Радиочастота | Вещаемые программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТПЦ г. Иркутска, РТС г. Черемхово | Узкий Луг | 0,001 | 6 |  | Первый канал |

## 2. Проектное решение

## 2.1. Телефонизация

При рассмотрении перспективного развития сетей и сооружений связи Узколугского МО предполагается, что на конец расчетного периода основным поставщиком услуг связи будут ОАО «Ростелеком», ЗАО «Байкалвестком». Рекомендуется строительство АТС.

Таблица 28. Расчет потребности в телефонных номерах жилого фонда.

| Населенный пункт | Существующая численность населения, чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Прирост населения, чел. | Потребность в телефонных номерах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Узкий Луг | 633 | 672 | 39 | 13 |
| д. Худорожкина | 320 | 348 | 28 | 9 |
| з. Нижняя Иреть | 5 | 8 | 3 | 1 |
| Итого | 958 | 1028 | 70 | 23 |

Для жилого сектора, при условии, что в каждом доме или квартире будет установлен один телефонный аппарат и средней численности семьи 3 человека, телефонная плотность на 1000 жителей будет составлять:  1000 / 3 = 333 телефона.

Количество телефонных аппаратов, при условии полного удовлетворения потребности жилого сектора, должно составлять:  70 / 1000 * 333 =23 номера.

Таблица 29. Расчет потребности телефонов в объектах культурно-бытового обслуживания на первую очередь.

| Объекты соцкультбыта | с. Узкий Луг | д. Худорожкина | з. Нижняя Иреть |
| --- | --- | --- | --- |
| Детсад | - | 1х30 (1) | - |
| Магазин | - | 1х50 (1) | - |
| Предприятие быт. обслуживания | 1х6 (1) | - | - |
| Итого | 1 | 2 | 0 |

Примечание. В скобках указана потребность в телефонных номерах.

Таблица 30. Расчет потребности телефонов в объектах культурно-бытового обслуживания на расчетный срок.

| Объекты соцкультбыта | с. Узкий Луг | д. Худорожкина | з. Нижняя Иреть |
| --- | --- | --- | --- |
| Школа | 1х120 (2) | - | - |
| Магазин | 1х50 (1) | - | - |
| Клуб | 1х150 (1) | - | - |
| Итого | 3 | 0 | 0 |

Потребность в телефонных номерах (29 номеров на расчетный срок) предлагается удовлетворить за счет прироста абонентов беспроводной связи, представляемой операторами сотовой связи.

# ГЛАВА IX. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

## 1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В целях улучшения качества атмосферного воздуха проектом предлагаются следующие мероприятия:

- Выявление приоритетных источников загрязнения.

- Проведение инвентаризации всех источников выбросов вредных веществ в атмосферу.

- Организация санитарно-защитного барьера между территориями предприятий и территориями жилой застройки.

- Развитие системы контроля загрязнения атмосферного воздуха в селитебной зоне и на автодорогах.

- Разработка проектов ПДВ и обоснование достаточности нормативных размеров СЗЗ для обеспечения нормативного качества атмосферного воздуха.

Таким образом, при реализации данных природоохранных мероприятий в перспективе можно добиться улучшения состояния атмосферного воздуха и тем самым снизить антропогенную нагрузку на ОПС.

Реализация мероприятий позволит сохранить состояние воздушного бассейна при одновременном увеличении экономического потенциала муниципального образования.

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную среду.

Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна в первую очередь уменьшит количество ЗВ в атмосфере. Использование нетрадиционных видов энергии позволит сократить поступления в воздушный бассейн оксидов азота, окиси углерода, сернистого газа, пыли и др. веществ.

## 2. Мероприятия по обращению с твердыми бытовыми отходами

- Разработка схемы санитарной очистки муниципального образования.

- Организация централизованного сбора и вывоза ТБО.

- Оборудование во всех поселениях контейнерных площадок с контейнерами для сбора мусора.

- Установка мусорных урн в общественных местах.

    - Ликвидация несанкционированных свалок (рекультивация территории, занимаемой свалкой).

    - Вывоз ТБО на полигон ТБО, проектируемый на территории Михайловского городского поселения (СЗЗ - 1000м).

    - Вывоз трупов скота на проектируемый скотомогильник с биологическими камерами (СЗЗ - 500 метров) на территории проектируемого полигона ТБО в Михайловском городском поселении.

## 3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

- Проведение инвентаризации всех источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения населения питьевой водой.

- Разработка мероприятий по охране подземных вод муниципального образования.

- Разработка и реализация проектов зон санитарной охраны водозаборных сооружений.

- Капитальный ремонт и доведение состояния водозаборных объектов до установленных санитарно-технических норм.

- Внедрение мониторинга качества и режима подземных вод Узколугского МО.

- Безотлагательная разработка проектов ВЗ и ПЗП всех водных объектов Узколугского МО с учетом новой редакции Водного кодекса РФ от 03.06.2006г № 74–ФЗ, с изменением от 06.12.2011 года;

- Установка органами местного самоуправления правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований, для личных и бытовых нужд.

- Обязательное осуществление физическими и юридическими лицами водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов при их использовании, в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.

- Усиление государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов.

- Озеленение и очистка прибрежных защитных полос и водоохранных зон; благоустройство территорий.

- После очистки качество очищенной воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «К санитарной охране водных объектов и соблюдении нормативов качества воды в пунктах водопользования».

- Ликвидация выгребов и накопителей в водоохранных зонах.

- Оборудование объектов, расположенных в водоохранных зонах, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорении и истощения вод.

## 4. Мероприятия по охране животного мира

Для охраны и воспроизводства растительности и дикой фауны, обитающей на территории района, необходимо проведение мероприятий по:

- Снижению загрязнения природной среды промышленными и сельскохозяйственными предприятиями.

- Соблюдению правил лесопользования и пожарной безопасности.

- Охране ягодников, пастбищ.

## 5. Мероприятия по озеленению

Необходимо провести восстановительные работы – подсадка и посадка растений, постоянный уход за ними, должное содержание, улучшение почвенно-грунтовых условий и т.п.;

Современное состояние зеленого фонда Узколугского МО требует разработки и внедрения общепоселковой системы озеленения.

## 6. Мероприятия по охране от физических факторов окружающей среды

- Внедрение мониторинга воздействия физических факторов на территории жилой застройки.

- Организация мониторинга по санитарно-гигиеническому состоянию Узколугского МО (замеры шума);

- Разработка карты шумового дискомфорта.

- Определение закономерностей распределения и аккумуляции загрязнения территории природными и техногенными радионуклидами.

- Проведение радиоэкологического районирования территории по степени благоприятности для застройки и проживания.

# ГЛАВА X. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

## 1. Настоящее положение

Территория Узколугского МО имеет ряд неблагоприятных факторов по инженерно-строительным условиям:

- затопление территории;

- нарушенная организация отвода поверхностных вод.

Для дальнейшего развития населенных пунктов проектом не предусматривается освоение особо неблагоприятных по инженерно-строительным условиям территорий.

Основные мероприятия инженерной подготовки направлены на улучшение обстановки по зонам затопления, организации отвода поверхностных вод.

В целях создания благоприятных условий необходимо выполнение следующих мероприятий по инженерной подготовке территории:

- комплекс мероприятий на территориях подверженных затоплению;

- организация отвода поверхностных вод.

## 1.1. Территории в зоне затопления

На территории сельского поселения с. Узкий Луг подвержено процессам затопления. Основным источником гидрологической опасности является река Белая.

В зоне затопления расположена жилая застройка, объекты социального культурного и бытового значения не попадают.

Береговая полоса, вдоль которой вытянут населенный пункт, подвержена интенсивному размыву, на отдельных участках – разрушению.

Анализ разновременных аэрофотоснимков береговой полосы показал, что в предстоящие годы прогнозируются значительные отступления бровки берегового уступа р. Белая.

Р. Белая характеризуется незначительными подъемами уровней воды весной и резкими колебаниями уровней в летний период (с мая по сентябрь).

Высшие годовые уровни воды ежегодно отмечаются летом, в период выпадения дождей. Интенсивность подъема высоких паводков составляет 100-200см в сутки при среднем значении 40-100 см в сутки.

Наибольшую изменчивость имеют высшие уровни воды летне-осеннего периода. Их амплитуда колебания составляет 2-10м. Высшие уровни весеннего половодья более устойчивы, амплитуда их колебаний составляет 2-6м. Самыми устойчивыми уровнями воды являются меженные, их высота зависит от водности периода, а амплитуда колебания не превышает 0,4-1,0 м.

Паводок, прошедший в2001г на рр. Бол. и Мал. Белая, Онот, Урик, Малая Иреть и Голуметь, по масштабу нанесенного ущерба - это повторение паводка 1952 года, который имеет двухпроцентную обеспеченность. В зоне затопления оказались 18 населенных пунктов Черемховского района.

Паводки вызваны обильными дождями, обусловленными сформировавшейся и активно развивавшейся циклонической деятельностью. Более 100 мм осадков выпало в бассейне Белой. Интенсивность подъема уровня составляла 343 см в сутки, этот уровень на Белой является максимальным за весь период наблюдений.

## 1.2. Нарушенная организация отвода поверхностных вод

В процессе застройки и благоустройства территории естественная система водоотвода нарушается. Взамен ее создают организованную закрытую систему водоотвода. Для отвода поверхностного стока с боковых склонов в соответствии с планировкой улиц проектируют боковою сеть водостоков.

В целом, по территории создаются сложности с водоотведением: есть участки, где концентрируется поверхностный сток и не выводится.

Отсутствие единого организованного водостока на территории поселка во время таяния снега и дождей приводит к подтоплению, а также разрушительно сказывается на улицах и дорогах.

## 2. Проектное решение

## 2.1. Комплекс мероприятий на территориях, подверженных затоплению

В качестве основных мероприятий инженерной защиты от затопления следует предусматривать: обвалование, искусственное повышение поверхности территории и мероприятия по регулированию и отводу поверхностного стока.

Для территории Узколугского МО разработан проект берегоукрепления реки Белой в районе с. Узкий Луг. Трасса защитной дамбы с. Узкий Луг проложена вдоль береговой линии на расстоянии 5 – 10м от кромки берега, протяженностью 2,3км.

Форма и очертания регуляционных сооружений приняты близкими к очертанию береговой линии и с учетом местных понижений рельефа. Высота дамбы выполняется на расчетном уровне 1% вероятности УВВ.

## 2.2. Организация поверхностного стока

Общим для населённых пунктов мероприятием по инженерной подготовке территории является организация поверхностного стока.

Организация поверхностного стока ускоряет сток поверхностных вод, ликвидирует скопления воды в бессточных понижениях рельефа и сокращает инфильтрацию воды в грунт. Необходимо, выполнение проектных работ по созданию единого организованного водостока.

Водоотвод с территории индивидуальной застройки и зеленой зоны намечается осуществить открытыми водостоками. Канавы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5м, глубиной 0,6-1,0м, заложением одернованных откосов 1:2. На участках территории с уклоном более 0,03, во избежание размыва, проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4 – 0,6м и глубиной до 1м.

# ГЛАВА XI. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

## 1. Использование территории

Территория Узколугского МО в проектных границах населенного пункта составляет 11579,23га.

Площадь зон застройки индивидуальными жилыми домами увеличивается с 107,32га в настоящее время до 127,88га к расчетному сроку Генерального плана.

Генеральным планом предлагается значительное расширение участков под учреждения и предприятия обслуживания, физкультурно-спортивные сооружения. Их суммарная площадь значительно увеличивается, главным образом за счет расширения территории объектов здравоохранения и социального обеспечения. В большей степени увеличилась площадь спортивных сооружений.

Площадь общественно-деловых зон в расчете на одного жителя по проекту увеличивается с 11,04 м²/чел. в настоящее время до 51,5м²/чел. к расчетному сроку Генерального плана.

Проектное использование территории Узколугского МО на расчетный срок Генерального плана приведено в таблице 31.

Таблица 31. Проектное использование территории Узколугского МО.

| Территории | га | % | м²/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) | 127,88 | 1,1 | 1253,7 |
| Зоны размещения объектов дошкольного образования | 0,39 | 0,0034 | 3,8 |
| Зоны размещения объектов школьного и дополнительного образования | 1,7 | 0,015 | 16,6 |
| Итого в пределах жилой застройки | 129,97 | 1,12 | 1274,2 |
| II. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 2,6 | 0,02 | 25,49 |
| Зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения | 1,25 | 0,012 | 12,25 |
| Зоны размещения объектов здравоохранения и санаторно-курортного лечения | 0,3 | 0,0026 | 2,94 |
| Зоны размещения объектов культуры и культовых зданий | 1,1 | 0,01 | 10,78 |
| Итого в пределах общественно-деловых зон | 5,25 | 0,045 | 51,47 |
| III ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны размещения производственных объектов 1, 2, 3 класса опасности | 430,57 | 3,72 |  |
| Зоны размещения коммунальных и складских объектов | 2,94 | 0,025 |  |
| Итого в пределах производственных и коммунальных зон | 433,51 | 3,74 |  |
| IV. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |  |  |  |
| Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры | 53,45 | 0,45 |  |
| Зоны размещения объектов транспорта | 51,5 | 0,44 |  |
| Итого в пределах зон инженерной и транспортной инфраструктуры | 104,95 | 0,94 |  |
| V. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |
| Зоны сельскохозяйственных угодий | 7055,49 | 60,93 |  |
| Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения | 11,96 | 0,1 |  |
| Итого в пределах зон сельскохозяйственного использования | 7067,45 | 61,03 |  |
| VI. ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны городских лесов и лесопарков | 3,7 | 0,03 |  |
| Зоны парков, скверов и бульваров | 9,5 | 0,08 |  |
| Зоны размещения объектов физической культуры и массового спорта | 2,77 | 0,024 |  |
| Итого в пределах зон рекреационного назначения | 15,97 | 0,134 |  |
| VII. ЗОНЫ ПРИРОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны природных территорий | 1113 | 9,6 |  |
| Зоны, занятые лесами | 2486,7 | 21,47 |  |
| Зоны территорий с нарушенным рельефом | 25,08 | 0,21 |  |
| Зоны территории болот | 12,8 | 0,11 |  |
| Зоны водных объектов | 177,03 | 1,53 |  |
| Итого в пределах зон природного назначения | 3818,31 | 32,94 |  |
| VIII. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны кладбищ | 1,5 | 0,013 |  |
| Зоны складирования и захоронения отходов | 1,1 | 0,009 |  |
| Зоны рекультивируемых территорий | 4,78 | 0,04 |  |
| Итого в пределах зон специального назначения | 7,38 | 0,064 |  |
| IX. ИНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Итого в пределах иных зон |  |  |  |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 11579,23 | 100 | 1325,67 |

## 2. Жилищное строительство

Необходимый жилищный фонд для Узколугского МО на расчетный срок Генерального плана (2032г) определен в объеме 22,488 тыс. м² общей площади при средней обеспеченности 22м² на одного жителя.

Жилищный фонд Узколугского МО составляет 12,107 тыс. м² общей площади, отличается неудовлетворительным техническим состоянием. К сносу предлагаются некапитальные одноэтажные дома. Общий объем убыли жилищного фонда составит 2,128 тыс. м² общей площади, или 17,6% всего фонда. Предполагается, что вне зоны реконструкции в частном секторе замену обветшавшего жилья население будет производить самостоятельно.

Сохраняемый опорный жилищный фонд на расчетный срок составит 9,979 тыс.м² общей площади, структура его этажности и размещение по территории сельского поселения отражены в таблице 32. Дополнительная потребность в жилищном фонде составит 12,461тыс. м² общей площади.

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства, главным образом, на участках, освобождаемых при сносе ветхих жилых домов и на участках, выделенных под индивидуальное строительство. Проектируемый жилфонд составляет 1-этажная застройка.

Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда по населенным пунктам и по этажности на расчетный срок приведено в таблице 33.

Таблица 32. Распределение выбывающего жилищного фонда на расчетный срок по населенным пунктам, причинам сноса и этажности тыс. м² общей площади.

| Населенные пункты | Существующий жилищный фонд | Убыль жилищного фонда по техническому состоянию с количеством этажей | Убыль пригодного для проживания жилищного фонда с количеством этажей под организацию санитарно-защитных и водоохранных зон | Убыль всего | Сохраняемый опорный жилищный фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3-5 | всего | 1 | 2 | 3-5 | всего |  |  |
| с. Узкий Луг | 8,518 | 1,634 | - | - | 1,634 | - | - | - | - | 1,634 | 6,884 |
| д. Худорожкина | 3,589 | 0,494 | - | - | 0,494 | - | - | - | - | 0,494 | 3,095 |
| Итого | 12,107 | 2,128 | - | - | 2,128 | - | - | - | - | 2,128 | 9,979 |

Таблица 33. Распределение жилищного фонда на расчетный срок по населенным пунктам и по этажности тыс. м² общей площади.

| Населенные пункты | Существующий жилищный фонд | Сохраняемый опорный жилищный фонд с количеством этажей | Проектируемый жилищный фонд с количеством этажей | Всего по проекту | Население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3-5 | итого | 1-2 усадебные | 2-блокиро-ванные | 3-5 | итого |  |  |
| с. Узкий Луг | 8,518 | 6,884 | - | - | 6,884 | 7,9 | - | - | 7,9 | 14,784 | 0,672 |
| д. Худорожкина | 3,589 | 3,095 | - | - | 3,095 | 4,561 | - | - | 4,561 | 7,656 | 0,348 |
| Итого | 12,107 | 9,979 | - | - | 9,979 | 12,461 | - | - | 12,461 | 22,488 | 1,02 |

## 3. Культурно-бытовое строительство

Для оценки перспектив развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе времен плановой экономики и практически не были реализованы даже в период централизованного финансирования развития социальной сферы. Кроме того, в современных условиях можно достаточно обоснованно предлагать размещение только тех учреждений обслуживания, строительство и содержание которых осуществляется за счет бюджетных средств (учреждения здравоохранения, образования и ряд других). Основной вклад в совершенствование объектов обслуживания (учреждения торговли, бытового обслуживания, зрелищные и др.) вносит рыночный сектор экономики, развитие которого можно только прогнозировать. При этом в качестве ориентира может быть использована расчетная потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания, определенная на основании нормативов СНиП и социальных нормативов.

Численность постоянного населения Узколугского МО на расчетный срок принимается равной 1,02 тыс. чел. при стабилизации демографической ситуации. На исходный год разработки Генерального плана численность населения составила 0,958 тыс. чел. На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных объектов, сохраняемых на расчетный срок, определена дополнительная потребность в объектах культурно-бытового обслуживания (см. таблицы 34).

Из наиболее важных мероприятий, предусмотренных Генпланом, можно назвать строительство детского сада в д. Худорожкина на 30 мест, строительство школы на 120 мест в с. Узкий Лук, строительство клуба на 150 мест в с. Узкий Луг.

Среди прочего запланировано строительство спортивный площадок в с. Узкий Луг и д. Худорожкина.

Таблица 34. Расчет потребности в объектах обслуживания поселкового значения.

| Объекты | Участки застройки с численностью населения (тыс. чел.) | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | с. Узкий Луг | д. Худорожкина | Узколугское МО |
|  | 0,672 | 0,348 | 1,02 |
| ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |
| Норматив - 120 мест/1000 жит. |  |  |  |
| Потребность, мест | 80,64 | 41,76 | 123,36 |
| Существующие объекты | 120 | 50 | 170 |
| Дополнительная потребность |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |
| Норматив - 50 мест/1000 жит. |  |  |  |
| Потребность, мест | 33,6 | 17,4 | 51 |
| Существующие объекты | 35 | - | 35 |
| Дополнительная потребность |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
| Стационары |  |  |  |
| Норматив - 13,47 коек/1000 жит. |  |  |  |
| Потребность, мест | 9,053 | 4,687 | 13,74 |
| Существующие объекты | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 10 | 5 | 15 |
| Предложения по размещению |  |  |  |
| Поликлиники, амбулатории |  |  |  |
| Норматив - 18,15 посещений в смену/1000 жит. |  |  |  |
| Потребность, мест | 12,197 | 6,316 | 18,513 |
| Существующие объекты | 10 | - | 10 |
| Дополнительная потребность | 2 | 6 | 8 |
| Предложения по размещению |  |  |  |
| Станции скорой помощи |  |  |  |
| Норматив - 1 автомобиль/1000 жит. |  |  |  |
| Потребность, мест | 0,672 | 0,348 | 1,02 |
| Существующие объекты | - | - | - |
| Дополнительная потребность |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |
| Раздаточные пункты молочных кухонь |  |  |  |
| Норматив - 0,3м2 общей площади /1000 жит. |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 0,202 | 0,104 | 0,306 |
| Существующие объекты | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| Предложения по размещению |  |  |  |
| Аптеки |  |  |  |
| Норматив - 1объект /10000 жит. |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 0,672 | 0,348 | 1,02 |
| Существующие объекты | 1 | - | 1 |
| Дополнительная потребность |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |
| ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |
| Спортивные залы |  |  |  |
| Норматив - 60м2 общей площади /1000 жит. |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 40,32 | 20,88 | 61,2 |
| Существующие объекты | 138,6 | - | 138,6 |
| Дополнительная потребность |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |
| Территория спортивных сооружений |  |  |  |
| Норматив - 0,7га общей площади/1000 жит. |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 0,47 | 0,244 | 0,714 |
| Существующие объекты | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 0,5 | 0,2 | 0,7 |
| Предложения по размещению |  | 1 спортивная площадка |  |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |
| Клубные учреждения |  |  |  |
| Норматив - 80 мест /1000 жит. |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 53,76 | 27,84 | 81,6 |
| Существующие объекты | 150 | 50 | 200 |
| Дополнительная потребность |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |
| Массовые библиотеки |  |  |  |
| Норматив - 4,5 тыс. ед. хран./1000 жит. |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 3,024 | 1,566 | 4,59 |
| Существующие объекты | 5,49 | - | 5,49 |
| Дополнительная потребность |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |
| ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| Магазины |  |  |  |
| Норматив - 300 м2 торг. площади/1000 жит. |  |  |  |
| Потребность, м2 торг. площади | 201,6 | 104,4 | 306 |
| Существующие объекты | 121 | 46 | 167 |
| Дополнительная потребность |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |
| Норматив - 40 мест/1000 жит. |  |  |  |
| Потребность, мест | 26,88 | 13,92 | 40,8 |
| Существующие объекты | 62 | - | 62 |
| Дополнительная потребность |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |
| ПРЕДПРИЯТИЯ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| Бани |  |  |  |
| Норматив - 5 рабочих мест/1000 жит. |  |  |  |
| Потребность, мест | 3,36 | 1,74 | 5,1 |
| Существующие объекты | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 4 | 2 | 6 |
| Предложения по размещению |  |  |  |
| Гостиницы |  |  |  |
| Норматив - 6 рабочих мест/1000 жит. |  |  |  |
| Потребность, мест | 4,032 | 2,088 | 6,12 |
| Существующие объекты | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 4 | 2 | 6 |
| Предложения по размещению |  |  |  |
| КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ |
| Отделения связи |  |  |  |
| Норматив - 1 объект на м/р 9-25 тыс. чел. |  |  |  |
| Потребность, объектов | 0,672 | 0,348 | 1,02 |
| Существующие объекты | 1 | - | 1 |
| Дополнительная потребность |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |
| Отделения банков |  |  |  |
| Норматив - 1 операционная касса на 10-30 тыс. чел. |  |  |  |
| Потребность, операционных касс | 0,672 | 0,348 | 1,02 |
| Существующие объекты | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 1 | - | 1 |
| Предложения по размещению |  |  |  |

## 4. Зеленые насаждения общего пользования

Необходимая площадь зеленых насаждений на расчетный срок определяется согласно СНиП 2.07.01-89* (п.4.2., табл. 3) и для населения муниципального образования численностью 1,02 тыс. чел. составляет 12,24га при нормативной обеспеченности 12 м²/чел.

Общая площадь зеленых насаждений общего пользования без учета санитарно-защитных зон к 2032 году составит 9,5га. Таким образом и будет достигнут уровень обеспеченности равный 93,14 м²/чел, что значительно выше нормативного.

## 5. Спортивные сооружения

Нормативная территория физкультурно-спортивных сооружений общего пользования определяется в соответствии с рекомендациями приложения 7 СНиП 2.07.01-89* на уровне 0,7-0,9га на 1 тыс. жителей и на расчетный срок для населения 1,02 тыс. чел. составляет не менее 0,71га.

Общая площадь спортивных сооружений на территории Узколугского МО к расчетному сроку составит 2,8га, что немного превысит нормативные потребности.

Таблица 35. Основные технико-экономические показатели Генерального плана Узколугского МО.

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012г | Расчетный срок 2032г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория |  |  |  |
| 1.1. Общая площадь земель в установленных границах | га | 11598,65 | 11579,23 |
|  | м²/чел | 121071,5 | 113521,86 |
| в т. ч. территории жилой застройки | га | 109,11 | 129,97 |
|  | % | 0,94 | 1,12 |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) | га | 107,32 | 127,88 |
|  | % | 0,9 | 1,1 |
| общественно-деловых зон | га | 1,06 | 5,25 |
|  | % | 0,009 | 0,045 |
| производственных и коммунальных зон | га | 2,94 | 433,51 |
|  | % | 0,025 | 3,74 |
| зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 101,45 | 104,95 |
|  | % | 0,87 | 0,94 |
| зон сельскохозяйственного использования | га | 7587,07 | 7067,45 |
|  | % | 65,41 | 61,03 |
| зон рекреационного назначения | га | - | 15,97 |
|  | % | - | 0,134 |
| зон природного назначения | га | 3789,88 | 3814,61 |
|  | % | 32,6 | 32,94 |
| зон специального назначения | га | 7,02 | 7,38 |
|  | % | 0,06 | 0,064 |
| иных зон | га | - | - |
|  | % | - | - |
| 1.2. Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 9,5 |
|  | % | - | 0,08 |
| 2. Население |  |  |  |
| 2.1. Численность населения | тыс. чел. | 0,958 | 1,02 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. Жилищный фонд - всего | тыс. м² общей площади квартир |  |  |
|  |  | 12,267 | 22,648 |
| 3.2.Из общего объема жилищного фонда: |  |  |  |
| в индивидуальных жилых домах (1-3 этажа) | то же | 12,267 | 22,648 |
|  |  | 100 | 100 |
| 3.3. Жилищный фонд со сверхнормативным износом | то же | 2,097 | - |
|  |  | 17 | - |
| 3.4. Убыль жилищного фонда – всего | то же | - | 2,128 |
|  |  | - | 17,3 |
| 3.5. Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  |  |  |
| техническому состоянию | тыс. м² общей площади | - | 2,128 |
|  | % к объему убыли жилищного фонда |  |  |
|  |  | - | 100 |
| реконструкции | то же | - | - |
| организации санитарно-защитных и водоохранных зон | то же | - | - |
| 3.6. Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м² общей площади | 10,17 | 10,139 |
| 3.7. Новое жилищное строительство – всего | то же |  | 12,509 |
| 3.8. Структура нового жилищного строительства по этажности | то же |  |  |
| индивидуальные жилые дома (1-3 этажа) | то же |  |  |
|  |  |  | 12,509 |
| 3.9. Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| водопроводом | % общего жилищного фонда | 0 |  |
| канализацией | то же | 0 |  |
| центральным отоплением | то же | 0 |  |
| горячим водоснабжением | то же | 0 |  |
| электроплитами | то же | 10 |  |
| ваннами и душевыми | то же | 0 |  |
| 3.10. Средняя обеспеченность населения общей площадью | м²/чел. | 12,8 | 22 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения – всего | место | 35 | 65 |
| на 1000 чел |  | 37 | 63 |
| Общеобразовательные школы – всего | место | 170 | 170 |
| на 1000 чел |  | 177 | 165 |
| Стационары – всего | койка | - | - |
| на 1000 чел |  | - | - |
| Поликлиники – всего | посещений в смену | 20 | 20 |
| на 1000 чел |  | 21 | 19 |
| Предприятия розничной торговли – всего | м² торговой площади | 167 | 310 |
| на 1000 чел |  | 174 | 302 |
| Предприятия общественного питания – всего | место | 62 | 62 |
| на 1000 чел |  | 65 | 60 |
| Предприятия бытового обслуживания – всего | рабочее место | - | 6 |
| на 1000 чел |  | - | 5 |
| Клубы – всего | зрительское место | 200 | 200 |
| на 1000 чел |  | 209 | 195 |
| Библиотеки – всего | тыс. ед. хранения | 5,94 | 5,94 |
| на 1000 чел |  | 6 | 6 |
| Спортивные залы – всего | м² площади пола | 138,6 | 138,6 |
| на 1000 чел |  | 145 | 135 |
| Бассейны крытые – всего | м² зеркала воды | - | - |
| на 1000 чел |  | - | - |
| Гостиницы – всего | место | - | - |
| на 1000 чел |  | - | - |
| Бани – всего | место | - | - |
| на 1000 чел |  | - | - |
| Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| Отделения банков, операционная касса | объект | - | - |

## 6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Таблица 36.

|  | Перечень земельных участков | Существующая категория земельного участка | Предлагаемая категория земель | Цель планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Включаемые земельные участки в границы населенного пункта |
| с. Узкий Луг |
| 1 | 38:20:090103:19 | Земли поселений (земли населенных пунктов) | Земли поселений (земли населенных пунктов | Зоны природных территории. Зоны водных объектов |
| 2 | 38:20:090103:3 |  |  |  |
| 3 | 38:20:090103:58 |  |  |  |
| 4 | 38:20:090103:6 |  |  |  |
| 5 | 38:20:090103:23 |  |  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа). Зоны природных территории, Зоны водных объектов |
| 6 | 38:20:090103:30 |  |  |  |
| 7 | 38:20:090103:32 |  |  |  |
| 8 | 38:20:090103:34 |  |  |  |
| 9 | 38:20:090103:37 |  |  |  |
| 10 | 38:20:090103:45 |  |  |  |
| 11 | 38:20:090103:49 |  |  |  |
| 12 | 38:20:090103:41 |  |  | Зоны водных объектов |
| д. Худорожкина |
| 13 | 38:20:090308:103 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | Зоны сельскохозяйственных угодий |
| 14 | 38:20:090308:104 |  |  |  |
| Исключаемые земельные участки из границ населенного пункта |
| с. Узкий Луг |
| 15 | 38:20:090102:103 | Земли поселений (земли населенных пунктов) |  | Зоны природных территорий |
| 16 | 38:20:090102:104 |  |  |  |
| 17 | 38:20:090102:105 |  |  |  |
| 18 | 38:20:090102:106 |  |  |  |
| 19 | 38:20:090102:107 |  |  |  |
| 20 | 38:20:090102:108 |  |  |  |
| 21 | 38:20:090102:109 |  |  |  |
| 22 | 38:20:090102:110 |  |  |  |
| 23 | 38:20:090102:111 |  |  |  |
| 24 | 38:20:090102:114 |  |  |  |
| 25 | 38:20:090102:115 |  |  |  |
| 26 | 38:20:090102:112 |  |  | Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения |
| 27 | 38:20:090102:113 |  |  |  |
| 28 | 38:20:090102:195 |  |  |  |
| 29 | 38:20:090102:196 |  |  |  |
| 30 | 38:20:090102:197 |  |  |  |
| д. Худорожкина |
| 31 | 38:20:090201:149 | Земли поселений (земли населенных пунктов) |  | Зоны сельскохозяйственных угодий |
| 32 | 38:20:090201:150 |  |  |  |
| 33 | 38:20:090201:151 |  |  |  |
| 34 | 38:20:090201:152 |  |  |  |
| 35 | 38:20:090201:153 |  |  |  |
| 36 | 38:20:090201:154 |  |  |  |
| 37 | 38:20:090201:155 |  |  |  |
| 38 | 38:20:090201:156 |  |  |  |
| 39 | 38:20:090201:275 |  |  | Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения. Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры |
| 40 | 38:20:090201:276 |  |  | Зоны размещения коммунальных и складских объектов |
| 41 | 38:20:090201:170 | Категория не установлена |  | Зоны размещения коммунальных и складских объектов |
| 42 | 38:20:090201:171 |  |  |  |
| 43 | 38:20:090201:172 |  |  |  |
| 44 | 38:20:090201:173 |  |  |  |
| 45 | 38:20:090201:174 |  |  |  |
| 46 | 38:20:090201:178 |  |  |  |
| 47 | 38:20:090201:180 |  |  |  |
| 48 | 38:20:090201:184 |  |  |  |
| 49 | 38:20:090201:185 |  |  |  |
| 50 | 38:20:090201:233 |  |  |  |
| 51 | 38:20:090201:234 |  |  |  |
| 52 | 38:20:090201:235 |  |  |  |
| 53 | 38:20:090201:238 |  |  |  |
| 54 | 38:20:090201:239 |  |  |  |
| 55 | 38:20:090201:244 |  |  |  |
| 56 | 38:20:090201:179 |  |  | Зоны сельскохозяйственных угодий |
| 57 | 38:20:090201:181 |  |  |  |
| 58 | 38:20:090201:182 |  |  |  |
| 59 | 38:20:090201:183 |  |  |  |
| 60 | 38:20:090201:186 |  |  |  |
| 61 | 38:20:090201:187 |  |  |  |
| 62 | 38:20:090201:232 |  |  |  |
| 63 | 38:20:090201:236 |  |  |  |
| 64 | 38:20:090201:237 |  |  |  |
| 65 | 38:20:090201:240 |  |  |  |
| 66 | 38:20:090201:241 |  |  |  |
| 67 | 38:20:090201:242 |  |  |  |
| 68 | 38:20:090201:243 |  |  |  |
| 69 | 38:20:090201:265 |  |  |  |
| 70 | 38:20:090201:188 |  |  | Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения |
| 71 | 38:20:090201:189 |  |  |  |
| 72 | 38:20:090201:190 |  |  |  |
| 73 | 38:20:090201:191 |  |  |  |
| 74 | 38:20:090201:192 |  |  |  |
| 75 | 38:20:090201:193 |  |  |  |
| 76 | 38:20:090201:194 |  |  |  |
| 77 | 38:20:090201:195 |  |  |  |
| 78 | 38:20:090201:245 |  |  |  |
| 79 | 38:20:090201:246 |  |  |  |
| 80 | 38:20:090201:247 |  |  |  |
| 81 | 38:20:090201:248 |  |  |  |
| 82 | 38:20:090201:175 | Категория не установлена |  | Зоны размещения коммунальных и складских объектов |
| 83 | 38:20:090201:176 |  |  |  |
| 84 | 38:20:090201:177 |  |  |  |

# ГЛАВА XII. ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

## 1. Жилищное строительство

Необходимый жилищный фонд на расчетную численность населения 1 очереди строительства (0,991 тыс. чел.) определен в объеме 18,829 тыс. м² общей площади, исходя из средней обеспеченности 19м² на одного жителя.

Проектом на 1 очередь строительства предусматривается снос некапитальных жилых 1-этажных домов. Основная причина убыли жилищного фонда – неудовлетворительное техническое состояние на окончание первой очереди реализации Генерального плана. Таким образом, доля жилого фонда, выбывающего по причине сверхнормативного износа, составляет 17,1% (2,097 тыс. кв. м). Таким образом, сохранению подлежит 10,01 тыс. кв. м. (82,9%) от всего жилого фонда. Структура выбывающего жилищного фонда по населенным пунктам и по причинам сноса приведена в таблице 37.

Дополнительная потребность в жилищном фонде на 1 очередь строительства составит 8,862 тыс. кв. м общей площади квартир. Проектное решение предусматривает размещение нового строительства, в основном, на высвобождаемой территории при сносе ветхого жилья. На 1 очередь в общей площади проектируемого жилищного фонда учитываются площади жилых домов садоводств, переводимых в зону жилой застройки.

Всего эскизом застройки предусматривается размещение на 1 очередь строительства нового жилищного фонда в объеме дополнительной потребности при следующей структуре этажности: в 1-2-усадебных жилых домах общей площадью 8,843 тыс. кв. м.

Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда по участкам застройки и по этажности на 1 очередь приведено в таблице 38.

Таблица 37. Распределение выбывающего жилищного фонда на 1 очередь строительства по участкам застройки и по причинам сноса тыс. м² общей площади.

| Населенные пункты | Существующий жилищный фонд | Убыль жилищного фонда по техническому состоянию с количеством этажей | Убыль пригодного для проживания жилищного фонда с количеством этажей под организацию санитарно-защитных и водоохранных зон | Убыль всего | Сохраняемый опорный жилищный фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3-5 | всего | 1 | 2 | 3-5 | всего |  |  |
| с. Узкий Луг | 8,518 | 1,61 | - | - | 1,61 | - | - | - | - | 1,61 | 6,908 |
| д. Худорожкина | 3,589 | 0,487 | - | - | 0,487 | - | - | - | - | 0,487 | 3,102 |
| Итого | 12,267 | 2,097 | - | - | 2,097 | - | - | - | - | 2,097 | 10,01 |

Таблица 38. Распределение жилищного фонда на 1 очередь строительства по населенным пунктам и по этажности тыс. м² общей площади.

| Населенные пункты | Существующий жилищный фонд | Сохраняемый опорный жилищный фонд с количеством этажей | Проектируемый жилищный фонд с количеством этажей | Всего по проекту | Население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3-5 | итого | 1-2 усадебные | 2-блокиро-ванные | 3-5 | итого |  |  |
| с. Узкий Луг | 8,518 | 6,908 | - | - | 6,908 | 5,556 | - | - | 5,556 | 12,464 | 0,656 |
| д. Худорожкина | 3,589 | 3,102 | - | - | 3,102 | 3,263 | - | - | 3,263 | 6,365 | 0,335 |
| Итого | 12,267 | 10,01 | - | - | 10,01 | 8,843 | - | - | 8,843 | 18,829 | 0,991 |

## 2. Культурно-бытовое строительство

Расчет потребности в объектах культурно-бытового назначения на 1 очередь строительства произведен аналогично разработкам на расчетный срок Генерального плана (подраздел 23). Размещение объектов обслуживания поселкового значения представлено в таблице 40.

Для расчета потребности в объектах обслуживания поселкового значения численность населения по поселкам принята ниже расчетного срока, что обусловлено прогнозом динамики численности населения Узколугского МО, которая составит 0,998 тыс. чел.

Часть мероприятий, запланированных Генеральным планом, предлагаются к исполнению ещё на 1 очередь. Среди них строительство детского сада в д. Худорожкина и спортивная площадка в с. Узкий Луг.

Таблица 39. Расчет потребности в объектах обслуживания поселкового значения на 1 очередь строительства.

| Объекты | Участки застройки с численностью населения (тыс. чел.) | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | с. Узкий Луг | д. Худорожкина | Узколугское МО |
|  | 0,656 | 0,335 | 0,991 |
| ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |
| Норматив - 120 мест/1000 жит. |  |  |  |
| Потребность, мест | 78,72 | 40,2 | 118,92 |
| Существующие объекты | 120 | 50 | 170 |
| Дополнительная потребность |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |
| Норматив - 50 мест/1000 жит. |  |  |  |
| Потребность, мест | 32,8 | 16,75 | 49,55 |
| Существующие объекты | 35 | - | 35 |
| Дополнительная потребность |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
| Стационары |  |  |  |
| Норматив - 13,47 коек/1000 жит. |  |  |  |
| Потребность, мест | 8,836 | 4,512 | 13,348 |
| Существующие объекты | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 10 | 5 | 15 |
| Предложения по размещению |  |  |  |
| Поликлиники, амбулатории |  |  |  |
| Норматив - 18,15 посещений в смену/1000 жит. |  |  |  |
| Потребность, мест | 11,906 | 6,08 | 17,986 |
| Существующие объекты | 10 | - | 10 |
| Дополнительная потребность | 2 | 6 | 8 |
| Предложения по размещению |  |  |  |
| Станции скорой помощи |  |  |  |
| Норматив - 1 автомобиль/1000 жит. |  |  |  |
| Потребность, мест | 0,656 | 0,335 | 0,991 |
| Существующие объекты | - | - | - |
| Дополнительная потребность |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |
| Раздаточные пункты молочных кухонь |  |  |  |
| Норматив - 0,3 м2 общей площади /1000 жит. |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 0,1968 | 0,1005 | 0,2973 |
| Существующие объекты | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| Предложения по размещению |  |  |  |
| Аптеки |  |  |  |
| Норматив 1объект /10000 жит. |  |  |  |
| Потребность м2 общей площади | 0,656 | 0,335 | 0,991 |
| Существующие объекты | 1 | - | 1 |
| Дополнительная потребность |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |
| ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |
| Спортивные залы |  |  |  |
| Норматив - 60м2 общей площади /1000 жит. |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 39,36 | 20,1 | 59,46 |
| Существующие объекты | 138,6 | - | 138,6 |
| Дополнительная потребность |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |
| Территория спортивных сооружений |  |  |  |
| Норматив - 0,7га общей площади /1000 жит. |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 0,459 | 0,234 | 0,693 |
| Существующие объекты | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 0,5 | 0,2 | 0,7 |
| Предложения по размещению |  | 1 спортивная площадка |  |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |
| Клубные учреждения |  |  |  |
| Норматив - 80 мест/1000 жит. |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 52,48 | 26,8 | 79,28 |
| Существующие объекты | 150 | 50 | 200 |
| Дополнительная потребность |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |
| Массовые библиотеки |  |  |  |
| Норматив - 4,5 тыс. ед. хран./1000 жит. |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 2,952 | 1,5075 | 4,4595 |
| Существующие объекты | 5,49 | - | 5,49 |
| Дополнительная потребность |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |
| ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| Магазины |  |  |  |
| Норматив - 300 м2 торг. площади /1000 жит. |  |  |  |
| Потребность, м2 торг. площади | 196,8 | 100,5 | 297,3 |
| Существующие объекты | 121 | 46 | 167 |
| Дополнительная потребность |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |
| Норматив - 40 мест/1000 жит. |  |  |  |
| Потребность, мест | 26,24 | 13,4 | 39,64 |
| Существующие объекты | 62 | - | 62 |
| Дополнительная потребность |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |
| ПРЕДПРИЯТИЯ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| Бани |  |  |  |
| Норматив - 5 рабочих мест/1000 жит. |  |  |  |
| Потребность, мест | 3,28 | 1,675 | 4,955 |
| Существующие объекты | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 4 | 2 | 6 |
| Предложения по размещению |  |  |  |
| Гостиницы |  |  |  |
| Норматив - 6 рабочих мест/1000 жит. |  |  |  |
| Потребность, мест | 3,936 | 2,01 | 5,946 |
| Существующие объекты | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 4 | 2 | 6 |
| Предложения по размещению |  |  |  |
| КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ |
| Отделения связи |  |  |  |
| Норматив - 1 объект на м/р 9-25 тыс. чел. |  |  |  |
| Потребность, объектов | 0,656 | 0,335 | 0,991 |
| Существующие объекты | 1 | - | 1 |
| Дополнительная потребность |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |
| Отделения банков |  |  |  |
| Норматив - 1 операционная касса на 10-30 тыс. чел. |  |  |  |
| Потребность операционных касс | 0,656 | 0,335 | 0,991 |
| Существующие объекты | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 1 | - | 1 |
| Предложения по размещению |  |  |  |

## 3. Ориентировочный расчет стоимости строительства

Расчет ориентировочного объема инвестиций по I этапу реализации проектных решений Генерального плана произведен в ценах IV квартала 2009г на основании показателей типовых проектов, а также проектов, разработанных для г. Иркутска, укрупненных показателей сметной стоимости строительства для г. Иркутска, базовых технико-экономических показателей объектов жилищно-гражданского назначения и справочных материалов.

Расчет стоимости жилищного строительства произведен на основании данных Управления государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве администрации Иркутской области о средней стоимости строительства 1м² общей площади квартир жилых домов в IV квартале 2009г.

Перерасчет стоимости строительства в цены IV квартала 2009г из цен 1991г для прочих объектов промышленно-гражданского строительства произведен с коэффициентом к = 62,82. Стоимость строительства из цен 1984г в цены 1991г пересчитана в соответствии с письмами Госстроя СССР от 06.09.1990 № 14-Д, от 12.09.1990 № 15-Д и с распоряжением Иркутского облисполкома от 30.11.1990 № 1036-р. По типовым проектам базовые цены пересчитаны в местные условия с к=1,6. Внутриплощадочные затраты по детским дошкольным учреждениям приняты в размере 26%, по общеобразовательным школам – 21%, другим объектам культурно-бытового и коммунального назначения – в размере 15% объектной стоимости строительства. Прочие затраты приняты в размере 15% стоимости строительства по главам 1-7.

Расчет произведен для условий подрядного способа строительства. Ориентировочный объем инвестиций на 1 очередь строительства по основным группам объектов приведен в таблице 40.

Таблица 40. Ориентировочная стоимость строительства на 1 очередь (млн. руб.).

|  | За период с исходного года по конец первой очереди |
| --- | --- |
| 1. Жилищное строительство | 310,17 |
| 2. Строительство социально-бытовых объектов - всего | 10,764 |
| в т. ч. объектов просвещения | 10,764 |
| здравоохранения | - |
| культуры | - |
| торговли и общественного питания | - |
| коммунально-бытового обслуживания | - |
| физкультуры и спорта | - |
| 3. Благоустройство - всего |  |
| озеленение и благоустройство | 50,4 |
| Всего |  |
| Стоимость строительства, тыс. руб. | 371,334 |

# ГЛАВА XIII. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

## 1. Основные понятия и определения

Охрана объектов культурного наследия - система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных мер, принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 июня 2002 года №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Объекты культурного наследия (далее ОКН) - объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. ОКН подразделяются на виды (памятники, ансамбли, достопримечательные места) и категории (федерального, регионального и местного значения).

Памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия).

Ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи.

Достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

ОКН федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия.

ОКН регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации.

ОКН местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Выявленные ОКН - объекты, которые представляют собой историко-культурную ценность и в отношении которых вынесено заключение государственной историко-культурной экспертизы о включении их в реестр как объектов культурного наследия.

Территория ОКН - границы особо охраняемых земельных участков, исторически и функционально связанных с недвижимыми памятниками истории и культуры и являющихся их неотъемлемой частью, с учетом современной градостроительной ситуации. Устанавливаются на основании историко-культурной экспертизы, описание границ территории объекта входит в перечень документов, представляемых в орган государственной власти для принятия решения о включении объекта культурного наследия в реестр.

Реестр ОКН - единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (ЕГР ОКН) - государственная информационная система, подключаемая к инфраструктуре, обеспечивающая информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, включающая в себя банк данных, единство и сопоставимость которых обеспечиваются за счет общих принципов формирования реестра, методов и формы ведения реестра. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия при формировании и ведении информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию.

Земли историко-культурного назначения – земельные участки в границах территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий, выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия; земли достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, а так же военных и гражданских захоронений, которые используются в соответствии с их целевым назначением. На отдельных землях историко-культурного назначения, в том числе землях ОКН, подлежащих исследованию и консервации, может быть запрещена любая хозяйственная деятельность. При этом на сам земельный участок сохраняется право собственности землепользователя, землевладельца и аренды, за исключением случаев, установленных законодательством.

Зоны охраны ОКН – устанавливаются с целью обеспечения сохранности ОКН в его исторической среде на территории, сопряженной с ним, определяются проектом зон охраны. В границах данных зон назначаются режимы использования земель и градостроительные регламенты, которые в зависимости от категории ОКН утверждаются в отношении:

ОКН федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

ОКН регионального значения и местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

## 2. Историко-культурный потенциал территории Узколугского МО

В настоящее время территория Узколугского МО включает земли трех населённых пунктов: с.У.Луг, д. Худорожкина, з. Н.Иреть. Село Узкий Луг было образовано в 1647 г.

Краткая историческая справка по формированию территории Узколугского МО

Село Узкий Луг расположено на невысокой береговой террасе и протянулось вдоль реки Белой на 3 км. С запада вплотную к селу подступает вторая береговая терраса высоких известковых отложений, которая обрамляет село естественной преградой, делая его совершенно незаметным при наземном подъезде, и особо выгодным с реки.

Дата основания села точно не известна, называются даже такие абсурдные как 1445 г. ,  наиболее реальной является середина ХVII в., которая хорошо соотносится с датой основания Бельского острога в 1647 г.

В 1791г в селе построена первая Троицкая церковь, что косвенно подтверждает время основания села – как правило, от основания села до постройки первого большого храма проходит 40-50 лет, а до этого возводится небольшая часовня.

В селе занимались земледелием, но было и много мастеровых, которые занимались шорным, скорняжным, сапожным, кожевенными промыслами. Большие запасы извести в окрестностях села позволили наладить известковый промысел, который находил широкий сбыт на кожевенный завод в Бельск для очистки шкур от шерсти.

Больше село известно тем, что в нем в семье местного священника родился и провел детские годы Михаил Васильевич Загоскин (1830-1904), известный сибирский писатель и публицист, общественный деятель, основатель сибирской журналистики, педагог, просветитель, член ВСОРГО.

Кроме месторождений белой глины в окрестностях Узкого Луга, здесь имеются минеральные источники, которые местное население использует для лечения множества хронических заболеваний. Наличие источника, красивое местоположение села на берегу р.Белой с богатой, но еще недостаточно изученной историей, делает этот населенный пункт потенциально весьма привлекательным в лечебно-оздоровительных и туристско-рекреационных целях.

Таблица 41. Перечень объектов культурного наследия по состоянию на 1 октября 2012 года на основании письма ЦСН №76-37-7381/12г.

| с.У.Луг |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид современный | Местоположение на карте | категория охраны (пользователь) |
| 1 | Усадьба: дом жилой, заплот Узкий Луг с., Береговая ул., 4 |  |  | выявленный объект |
| 2 | Дом жилой Узкий Луг с., Центральная ул., 58 |  |  | выявленный объект |
| 3 | Амбар, Нижняя Иреть д., Коммунаров ул.,10 |  |  | выявленный объект |

Таблица 42. Перечень объектов археологического наследия - памятников археологии на территории муниципальных образований Узколугского МО по состоянию на 01.10.2012г.

| № п/п | № на карте | Наименование объекта археологического наследия | Местонахождение | Категория историко- культурного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Узкий Луг 1, стоянка | левый берег р.Белая на верхней окраине с.Узкий Луг | выявленный |
| 2 | 11 | Узкий Луг 2 | левый берег р.Белая | выявленный |
| 3 | 36 | Гора Половинная, стоянка | левый берег р. Белой, в 1,3 км к северу от северо-западной окраины с. Нижний Булай | выявленный |
| 4 | 38-44 | анс. Горелый лес, в составе | правый берег р.Белая, в 600 м ниже п. Мишелевка, на протяжении 3,5 км по берегу реки | ФГО |
| 5 | 38 | Горелый лес 1, стоянка | правый берег р.Белая в 2 км ниже пос. Мишелевка | ФГО |
| 6 | 39 | Горелый лес 2, стоянка | правый берег р.Белая в 1,1 км ниже пос. Мишелевка | ФГО |
| 7 | 40 | Горелый лес 3, стоянка | правый берег р.Белая в 900 м ниже по течению от ОАН «Горелый лес 2» | ФГО |
| 8 | 41 | Горелый лес 4, стоянка | правый берег р.Белая в 700 м на ЮВ от ОАН «Горелый лес 1» | ФГО |
| 9 | 42 | Горелый лес 5, стоянка | правый берег р.Белая в 600 м ниже по течению от пос. Мишелевка, в 200 м на ЮВ от пункта 4 во втором строительном карьере | ФГО |
| 10 | 43 | Горелый лес 6, стоянка | правый берег р.Белая, в 1,4 км ниже по течению от пос. Мишелевка, в 200 м на юго-восток от пункта 1 | ФГО |
| 11 | 44 | Горелый лес 7, стоянка | левый берег р.Белая, в 1,1 км ниже по течению от пос. Мишелевка, в 150 м на ЮВ от пункта 2 | ФГО |

Таблица 43. Каталог координат объектов археологического наследия - памятников археологии на территории Узколугского МО.

| № п/п | № п/к | название памятника | точка | СШ | ВД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Узкий Луг 1 | 1 | 52,53,51.7992 | 103,14,2 0004 |
|  |  |  | 2 | 52,53,50.2008 | 103,14,3.1992 |
|  |  |  | 3 | 52.53.46.3992 | 103.13.45.0984 |
| 2 | 11 | Узкий Луг 2 | 1 | 52,54,47.1996 | 103,15,59.1984 |
|  |  |  | 2 | 52,54,44.8992 | 103,16,15.6 |
|  |  |  | 3 | 52,54,43.7004 | 103,16,9.8004 |
|  |  |  | 4 | 52,54,42.5016 | 103,16,3.3996 |
|  |  |  | 5 | 52,54,42.3 | 103,16,0.5016 |
|  |  |  | 6 | 52,54,43.3008 | 103,15,58.7988 |
| 3 | 38-44 | Ансамбль Горелый лес в составе: Горелый лес 1, Горелый лес 2, Горелый лес 3, Горелый лес 4, Горелый лес 5, Горелый лес 6, Горелый лес 7 | 1 | 52,53,39.066 | 103,14,39.2892 |
|  |  |  | 2 | 52,53,37.77 | 103,14,39.2892 |
|  |  |  | 3 | 52,53,39.498 | 103,14,44 3148 |
|  |  |  | 4 | 52,53,13.5708 | 103,13,51 1932 |
|  |  |  | 5 | 52,53,3 1992 | 103,13,5.9664 |
|  |  |  | 6 | 52,52,29.0604 | 103,11,51.306 |
|  |  |  | 7 | 52,52,31.2204 | 103,11,29.7708 |
|  |  |  | 8 | 52,52,57.1476 | 103,12,20.7396 |
|  |  |  | 9 | 52,53,30.426 | 103,13,3.8136 |
|  |  |  | 10 | 52,53,36.474 | 103,13,26.0688 |
|  |  |  | 11 | 52,53,34.746 | 103,14,28 5216 |

Таблица 44. Перечень объектов археологического наследия — достопримечательных мест на территории Узколугского МО по состоянию на 01.10.2012г.

| № | № на карте | Наименование территории | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 | Нижнебулайское | Участок левого берега р. Белой ниже по течению от пос. Мишелевка (бывший Н. Булай) до скального прижима выше с. Узкий Луг. Северо-западная граница проходит по водоразделу, по дороге Мишелевка - Михайловка - террасовидные уровни, пологие склоны юго-восточной экспозиции. |
| 2 | 19 | Узколугское | Участок левого берега р. Белой от скального прижима выше с. Узкий Луг до глубокого лога у скального прижима ниже села по течению реки, включая территорию села. Северо-западная граница проходит по водоразделу, по дороге Мишелевка — Михайловка - террасовидные уровни, пологие склоны юго-восточной, южной экспозиции. |
| 3 | 20 | Горелолесское | Участок правого берега р. Белой от нижней окраины правобережной части пос. Мишелевка до пос. Глубокий Лог, включая его территории. Юго-восточная граница совпадает с границей Черемховского района. |
| 4 | 17 | Среднебулайское | Оба борта долины р. Булайки от северо-западных окрестностей левобережной части пос. Мишелевка до с. Средний Булай - террасовидные уровни, пологие инсолированные склоны, включая территорию с. Средний Булай. |

Таблица 45. Каталог координат археологических достопримечательных мест на территории Узколугского МО.

| № на карте | Название | угол поворота | ВД | СШ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Нижнебулайское | 1 | 103,12,56.9052 | 52,54,41 0148 |
|  |  | 2 | 103,12,50.6412 | 52,53,46.7124 |
|  |  | 3 | 103,12,43.8048 | 52,53,27.1212 |
|  |  | 4 | 103,12,15.3216 | 52,53,9.9384 |
|  |  | 5 | 103,12,1.08 | 52,52,59.97 |
|  |  | 6 | 103,11,12.6636 | 52,52,32.8188 |
|  |  | 7 | 103,10,59.5632 | 52,52,33.852 |
|  |  | 8 | 103,11,3.5484 | 52,52,38.3196 |
|  |  | 9 | 103,11,0.7008 | 52,52,51.0348 |
|  |  | 10 | 103,10,50.448 | 52,53,2.7204 |
|  |  | 11 | 103,10,52.7268 | 52,53,14.406 |
|  |  | 12 | 103,10,59.5632 | 52,53,21.624 |
|  |  | 13 | 103,11,41.1468 | 52,53,50.838 |
| 19 | Узколугское | 1 | 103,17,51.414 | 52,55,49.4076 |
|  |  | 2 | 103,17,47.9976 | 52,54,52.3584 |
|  |  | 3 | 103,17,17.2356 | 52,54,23.4864 |
|  |  | 4 | 103,17,4 1352 | 52,54,31.0464 |
|  |  | 5 | 103,16,35.652 | 52,54,40.6728 |
|  |  | 6 | 103,16,16.8528 | 52,54,40.6728 |
|  |  | 7 | 103,15,40.9644 | 52,54,26.5788 |
|  |  | 8 | 103,15,2.8008 | 52,54,0.4608 |
|  |  | 9 | 103,14,45.1428 | 52,53,53.2428 |
|  |  | 10 | 103,14,18.3696 | 52,53,51 18 |
|  |  | 11 | 103,13,51.024 | 52,53,47.4 |
|  |  | 12 | 103,13,17.418 | 52,53,44.3076 |
|  |  | 13 | 103,12,59.1876 | 52,53,40.5276 |
|  |  | 14 | 103,12,46.656 | 52,53,29.5296 |
|  |  | 15 | 103,12,52.9236 | 52,53,474 |
|  |  | 16 | 103,12,58.05 | 52,54,41.0148 |
|  |  | 17 | 103,13,14.5668 | 52,54,56.1384 |
|  |  | 18 | 103,13,49 8864 | 52,55,44.2524 |
| 20 | Гореловское | 1 | 103,16,25.2264 | 52,54,33.2892 |
|  |  | 2 | 103,16,40.422 | 52,54,33.2892 |
|  |  | 3 | 103,17,5.748 | 52,54,22.5864 |
|  |  | 4 | 103,17,27.276 | 52,54,3.4776 |
|  |  | 5 | 103,12,49.95 | 52,52,4.2276 |
|  |  | 6 | 103,11,24.054 | 52,52,28 5348 |
|  |  | 7 | 103,12,0.504 | 52,52,50 1384 |
|  |  | 8 | 103,12,24.192 | 52,53,1.8564 |
|  |  | 9 | 103,13,2.4636 | 52,53,30.786 |
|  |  | 10 | 103,13,28.5816 | 52,53,38 112 |
|  |  | 11 | 103,14,18.3948 | 52,53,35.5488 |
|  |  | 12 | 103,14,45.7296 | 52,53,39.9408 |
|  |  | 13 | 103,15,2.916 | 52,53,52.0116 |
|  |  | 14 | 103,15,42.1704 | 52,54,14.1804 |
| 17 | Среднебулайское | 1 | 103,7,54.0444 | 52,58,23 1348 |
|  |  | 2 | 103,13,41.34 | 52,55,48.0504 |
|  |  | 3 | 103,13,2.604 | 52,54,54.4356 |
|  |  | 4 | 103,12,34.6896 | 52,54,31.41 |
|  |  | 5 | 103,11,4.686 | 52,53,34 0116 |
|  |  | 6 | 103,10,45.318 | 52,53,17.1708 |
|  |  | 7 | 103,10,42.4704 | 52,53,3.4224 |
|  |  | 8 | 103,10,51.0168 | 52,52,53.112 |
|  |  | 10 | 103,10,52.1544 | 52,52,36 6132 |
|  |  | 9 | 103,10,55.002 | 52,52,41.7684 |
|  |  | 11 | 103,8,51.396 | 52,52,47.2692 |
|  |  | 12 | 103,8,48.5448 | 52,53,40.1964 |
|  |  | 13 | 103,6,16.3296 | 52,56,18.0492 |
|  |  | 14 | 103,5,38.814 | 52,57,9.0288 |

Таблица 46. Перечень территорий, обладающих признаками наличия объектов археологического наследия на территории Узколугского МО, выделенных в ходе археологической оценки территории по состоянию на 01.10.2012г.

| № п/п | № на карте | Наименование территории | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | Верхнебулайская | Протяженная территория по долинам рек Ныгдушка и Булайка (верхнее течение) - древние долины, склоны разной экспозиции, наличие системы мелких водотоков. |
| 2 | 14 | Михайловская | Поверхность водораздела шириной от 1,5 до 3 км от р. Черемшанки на севере до границы Черемховского района на юге и к западу от достопримечательных мест и территорий, приближенных к побережью Братского водохранилища. |

Таблица 47. Каталог координат территорий, обладающих признаками наличия объектов археологического наследия на территории Узколугского МО.

| № на карте | Название | угол поворота | ВД | СШ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Верхнебулайская | 1 | 102,50,9.7692 | 53,5,36.5208 |
|  |  | 2 | 102,51,42.0516 | 53,5,42.6912 |
|  |  | 3 | 102,53,32.5608 | 53,4,14.3184 |
|  |  | 4 | 102,56,25.7316 | 53,3,27.0828 |
|  |  | 5 | 102,57,55.7352 | 53,3,21.6036 |
|  |  | 6 | 103,5,8.664 | 53,4,18.426 |
|  |  | 7 | 103,9,52.344 | 53,1,42.3372 |
|  |  | 8 | 103,16,21.9792 | 52,57,32.454 |
|  |  | 9 | 103,15,28.4328 | 52,56,59.5932 |
|  |  | 10 | 103,14,40.5816 | 52,56,47.2704 |
|  |  | 11 | 103,13,42.4812 | 52,55,49.0764 |
|  |  | 12 | 103,2,36.0024 | 53,0,44.1432 |
|  |  | 13 | 102,56,49.6572 | 53,1,36.174 |
|  |  | 14 | 102,56,1.8096 | 52,59,48.2784 |
|  |  | 15 | 102,53,30.2856 | 53,0,25.9812 |
|  |  | 16 | 102,51,47.7468 | 53,2,6.9828 |
|  |  | 17 | 102,50,41.6688 | 53,1,38.9136 |
|  |  | 18 | 102,49,32.1744 | 53,1,49.1844 |
|  |  | 19 | 102,48,39.7656 | 53,2,11 0904 |
|  |  | 20 | 102,47,22.2972 | 53,1,54 66 |
|  |  | 21 | 102,46,44.6988 | 53,1,34.9788 |
|  |  | 22 | 102,45,34.6356 | 53,1,7.86 |
|  |  | 23 | 102,46,7.3884 | 53,0,29.7432 |
|  |  | 24 | 102,46,49.2564 | 52,56,35.6424 |
|  |  | 25 | 102,46,18.4944 | 52,56,38.3892 |
|  |  | 26 | 102,45,42.6096 | 52,56,49.0308 |
|  |  | 27 | 102,45,8.4312 | 52,56,55.5504 |
|  |  | 28 | 102,45,16.4052 | 52,58,10.7292 |
|  |  | 29 | 102,44,59.8848 | 52,58,25.8348 |
|  |  | 30 | 102,44,46.2156 | 52,58,32.0124 |
|  |  | 31 | 102,43,57.2232 | 52,58,41.2788 |
|  |  | 32 | 102,43,6.2796 | 52,59,0.5388 |
|  |  | 33 | 102,42,54.5652 | 52,59,4.9668 |
|  |  | 34 | 102,42,34.6284 | 52,59,16.638 |
|  |  | 35 | 102,42,15 2604 | 52,59,42.0396 |
|  |  | 36 | 102,42,51.1488 | 53,0,26.3448 |
|  |  | 37 | 102,44,15 4536 | 53,2,48.0588 |
|  |  | 38 | 102,44,31 4052 | 53,3,9.2808 |
|  |  | 39 | 102,46,4.8252 | 53,3,55.836 |
|  |  | 40 | 102,46,54.9552 | 53,3,53.0964 |
|  |  | 41 | 102,47,22.2972 | 53,4,23.2212 |
| 14 | Михайловская | 1 | 103,18,32.904 | 53,6,37.7424 |
|  |  | 2 | 103,18,38.1384 | 53,6,16.5276 |
|  |  | 3 | 103,17,5.7228 | 53,6,4.0788 |
|  |  | 4 | 103,19,5 6208 | 53,5,59.8956 |
|  |  | 5 | 103,19,3 8784 | 53,5,14.8452 |
|  |  | 6 | 103,18,24.3972 | 53,5,13.5348 |
|  |  | 7 | 103,18,12.402 | 53,4,29.01 |
|  |  | 8 | 103,18,37.4832 | 53,4,26.5224 |
|  |  | 9 | 103,18,37.1592 | 53,4,18.2244 |
|  |  | 10 | 103,19,7.0392 | 53,4,17.8968 |
|  |  | 11 | 103,19,55.6824 | 53,3,35.64 |
|  |  | 12 | 103,20,9.5316 | 53,3,35 3808 |
|  |  | 13 | 103,20,10 1832 | 53,3,18.7092 |
|  |  | 14 | 103,18,46.7532 | 53,3,17.7876 |
|  |  | 15 | 103,18,41 9544 | 53,2,16.17 |
|  |  | 16 | 103,20,16.4004 | 53,2,16.9548 |
|  |  | 17 | 103,19,59.8224 | 53,1,51.1212 |
|  |  | 18 | 103,20,6.5868 | 53,1,10 992 |
|  |  | 19 | 103,19,53.7168 | 53,0,43.3224 |
|  |  | 20 | 103,20,51.0828 | 52,59,31.1928 |
|  |  | 21 | 103,21,34.704 | 52,59,52.044 |
|  |  | 22 | 103,21,35.7948 | 52,59,44 4372 |
|  |  | 23 | 103,21,54.1152 | 52,59,24.9 |
|  |  | 24 | 103,21,53.0244 | 52,59,13.6212 |
|  |  | 25 | 103,22,22.0332 | 52,58,55.6536 |
|  |  | 26 | 103,22,37.4124 | 52,58,42.9528 |
|  |  | 27 | 103,22,44.5008 | 52,58,35.796 |
|  |  | 28 | 103,22,57.5868 | 52,58,17.6088 |
|  |  | 29 | 103,23,1.842 | 52,58,10.254 |
|  |  | 30 | 103,23,14 928 | 52,57,55.0872 |
|  |  | 31 | 103,22,14.7252 | 52,57,15.606 |
|  |  | 32 | 103,21,35 6868 | 52,57,30.5172 |
|  |  | 33 | 103,18,20.2536 | 52,58,4.0944 |
|  |  | 34 | 103,17,23.5464 | 52,59,13.3548 |
|  |  | 35 | 103,15,49 32 | 53,2,1.7808 |
|  |  | 36 | 103,15,24 0192 | 53,6,14 1588 |
|  |  | 37 | 103,15,44.0856 | 53,6,12.5856 |
|  |  | 38 | 103,17,26 8152 | 53,6,32 5044 |

## 3. Государственная охрана объектов культурного наследия

Государственная охрана ОКН включает:

- государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, формирование и ведение реестра;

- проведение историко-культурной экспертизы;

- установление ответственности за повреждение, разрушение или уничтожение ОКН, перемещение, нанесение ущерба, изменение его облика и интерьера, являющихся предметами охраны данного объекта культурного наследия;

- контроль над разработкой градостроительных регламентов, в которых должны предусматриваться меры, обеспечивающие содержание и использование объектов культурного наследия;

- разработка проектов зон охраны ОКН;

- выдача разрешений на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

- согласование проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных работ;

- выдача разрешений на проведение работ по сохранению ОКН;

- установление границы территории ОКН, как объекта градостроительной деятельности особого регулирования;

- установка на ОКН информационных надписей и обозначений;

- контроль над состоянием ОКН;

- согласование со Службой охраны ОКН Иркутской обл. в случаях и порядке, установленных Федеральным законом от 25.06.2002 N73-ФЗ, проектов зон охраны объектов культурного наследия, землеустроительной документации, градостроительных регламентов, а также решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и изменении их правового режима (в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N232-ФЗ, от 26.06.2007 N118-ФЗ).

## 3.1. Зоны охраны

В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды, в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки, зона сохраняемого природного ландшафта. Необходимый состав этих зон определяется проектом зон охраны объектов культурного наследия. На данный момент историко-архитектурные опорные планы и проекты зон охраны на объекты культурного наследия Черемховского района не разрабатывались.

За пределами земель населенных пунктов, в пределах земель историко-культурного назначения вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель. Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры (в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ).

Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением. Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и несоответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются (в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ). Земельные участки, отнесенные к землям историко-культурного назначения, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов не изымаются, за исключением случаев, установленных законодательством. На отдельных землях историко-культурного назначения, в том числе землях объектов культурного наследия, подлежащих исследованию и консервации, может быть запрещена любая хозяйственная деятельность (статья 99 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 года N 136-ФЗ с изм., внесенными Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ).

В соответствии с Законом Иркутской области от 23.07.2008 N 57-ОЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области" (с изменениями от 30.06.2009г, 5.04.2010г, 6.05.2011г) правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия осуществляется на основании Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства.

1. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком работ, указанных в пункте 3 настоящей статьи, требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

2. В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

3. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения экспертизы проектной документации.

4. Финансирование работ, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, осуществляется за счет средств физических или юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ.

## 3.3. Рекомендуемые регламенты по использованию территорий выявленных ОКН

На сегодняшний день объекты культурного наследия, обозначенные в перечне ОКН, переданном областным органом охраны ОКН, требуют принятия мер по обеспечению их сохранности в соответствии с требованиями ст.30, 35, 52 Федерального закона от 25.06.2002 №72-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а именно:

на территории памятников и ансамблей – запрещаются все виды строительных, земляных работ и хозяйственной деятельности. В исключительных случаях проводятся мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического наследия - спасательные археологические работы до начала освоения земельного участка;

для территорий в границах достопримечательных мест и территорий, обладающих признаками ОКН - ограничение строительной и хозяйственной деятельности в форме проведения археологического обследования с целью определения сохранности и историко-культурной значимости культурного слоя;

объекты, обладающие признаками ОКН, земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, на которых расположены ОКН - проведение историко-культурной экспертизы до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов.

## 3.4. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Основными мероприятиями по сохранению объектов культурного наследия являются:

- проведение экспертизы на выявленные объекты культурного наследия (памятники архитектуры, истории) с целью дальнейшего внесения их в единый гос. реестр;

- заключение охранных обязательств на объекты культурного наследия;

- разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- проведение археологических разведок разрушающихся памятников;

- организация охранно-спасательных археологических работ;

- организация системы мониторинга объектов культурного наследия.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятников и их территорий в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия осуществляются по согласованию с областным органом охраны объектов культурного наследия.

В отношении достопримечательных мест, представляющих собой выдающийся, целостный историко-культурный и природный комплекс, нуждающийся в особом режиме содержания, Правительством Иркутской области может быть принято решение об организации историко-культурного заповедника регионального значения.

Данное решение принимается по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия с учетом:

1) заключения историко-культурной экспертизы;

2)мнения органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, на территории которого расположено данное достопримечательное место.( №57-ФЗ от23.07.2008, статья 15).

## Выводы

В настоящее время на территории Узколугского МО выявленные объекты культурного наследия не внесены в реестр ОКН, охранные зоны объектов культурного наследия не установлены.

В соответствии с требованиями РНГП Иркутской области Генеральным планом предусматривается сохранение объектов культурного наследия на территории Черемховского МО. Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

Проектные решения, предусмотренные настоящим Генеральным планом, на территориях ОКН могут быть реализованы при условии выполнения мероприятий по охране объектов культурного наследия, а именно:

- проведение экспертизы на выявленные ОКН, с целью внесения данных объектов в ЕГР ОКН или принятия решения о невключении данных объектов в ЕГР ОКН;

- разработка проектов зон охраны с целью установления границ территории ОКН, охранных зон, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон, в соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации (от 26 апреля 2008 года N 315);

- внесение корректировок в Генеральный план с учетом требований по сохранению ОКН (в соответствии с регламентами по сохранению ОКН).

Необходимо так же учесть, что выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, а также согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, осуществляются:

в отношении ОКН федерального значения - органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области охраны объектов культурного наследия, в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренным в статьях 9 и 9.1 настоящего Федерального закона (в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ);

в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия - в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ).

Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия составляется с учетом мнения собственника объекта культурного наследия либо пользователя объектом культурного наследия.

ГЛАВАXIV. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

## 1. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Узколугского МО

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (в ред. Федерального закона от 21 декабря 1994г №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», с изменениями от 19 мая 2010г).

Источники ЧС определяются в соответствии с их классификацией по сфере возникновения.

Поражающий фактор источника ЧС – составляющая опасного явления или процесса, вызванная источником чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются существующими параметрами (ГОСТ 22.0.02-94).

Согласно СП 11-112-2001 (Приложение Д) территория Узколугского МО не отнесена по степени опасности ЧС природного и техногенного характера к зонам неприемлемого риска, жесткого контроля и приемлемого риска.

## 2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций военного времени

К чрезвычайным ситуациям военного времени относятся ситуации, связанные с вооруженным нападением на города и другие населенные пункты, захват отдельных объектов, имеющих стратегическое значение, применение противником оружия массового поражения.

Поражающим фактором здесь является действие, оказываемое на людей, объекты и окружающую среду современными средствами поражения. Поражающие факторы могут воздействовать также одновременно и последовательно.

Возможными последствиями воздействия современных средств поражения на функционирование Узколугского МО может быть нарушение жизнедеятельности населения. В том числе нарушение транспортного движения, в связи с разрушением зданий, завалом и разрушением дорожного покрытия улиц; нарушение радио и телефонной связи; нарушение снабжения жилых и общественных зданий водой и электроэнергией; взрывы и пожары; заражение территории, атмосферного воздуха, продуктов питания и воды химическими, радиоактивными или бактериальными веществами; поражение, ранение или гибель людей; при разрушении гидротехнических сооружений возможно возникновение зон катастрофического затопления.

На территории Узколугского МО объектов, отнесенных к категориям по гражданской обороне, и особо важных объектов нет. Возможными целями поражения могут быть:

- объекты транспортной инфраструктуры;

- объекты жилищно-коммунального и социального обеспечения;

- объекты сельского хозяйства и экономики;

- объекты связи и оповещения.

## 3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Чрезвычайная ситуация природного характера – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации – составляющая опасного природного явления или процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Зона природной чрезвычайной ситуации – территория или акватория, на которой возникла природная чрезвычайная ситуация в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации или распространения его последствий из других районов (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Нижеследующая классификация произведена на основе Государственного стандарта Российской Федерации 22.0.03-95.

## 3.1. Опасные геологические явления и процессы

Опасное геологическое явление – событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или способных оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Риска возникновения опасных геологических явлений нет, в связи с отсутствием на территории Узколугского МО лавино-, оползне-, селеопасных участков.

Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

При проектировании зданий и сооружений для строительства в сейсмических районах следует учитывать:

- интенсивность сейсмического воздействия в баллах (сейсмичность);

- повторяемость сейсмического воздействия.

Определение сейсмичности площадки строительства следует производить на основании сейсмического районирования. Согласно картам общего сейсмического районирования территории Российской Федерации «ОСР-97», территория Узколугского муниципального образования относится к району 6-7-балльной сейсмичности. Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» (Приложение Б) сейсмическая активность на территории Узколугского муниципального образования относится по категории опасности процессов к опасным процессам, т.к. интенсивность составляет 6-7 баллов.

Проектирование зданий и сооружений для строительства в сейсмических районах  необходимо проводить в соответствии со СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах».

При проектировании зданий и сооружений для строительства в сейсмических районах надлежит:

- применять материалы, конструкции и конструктивные схемы, обеспечивающие наименьшие значения сейсмических нагрузок;

- принимать симметричные конструктивные схемы, равномерное распределение жесткостей конструкций и их масс, а также нагрузок на перекрытия;

- в зданиях и сооружениях из сборных элементов располагать стыки вне зоны максимальных усилий, обеспечивать монолитность и однородность конструкций с применением укрупненных сборных элементов;

- предусматривать условия, облегчающие развитие в элементах конструкций и их соединениях пластических деформаций, обеспечивающие при этом устойчивость сооружения.

## 3.2. Опасные гидрологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую среду.

При планировании зданий и сооружений для постройки в зонах возможного воздействия поражающих факторов опасных гидрологических процессов должны учитываться нормы и правила инженерной защиты территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов, установленные СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».

Таблица 48. Территории, подверженные процессам затопления (подтопления) в Узколугском МО.

| № | Населенный пункт | Площадь затопления (кв. км.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Узкий Луг | 18 |

## 3.3. Опасные метеорологические явления и процессы

Опасное метеорологическое явление – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или способные оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую среду (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Опасные метеорологические явления и процессы на территории Узколугского МО не наблюдаются.

## 3.4. Природные пожары

Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

На территории Узколугского МО риска возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с природными пожарами, перехода природных пожаров на населенные пункты, возникновения крупных природных пожаров нет.

## 4. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – это состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-94).

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация (ГОСТ 22.0.05-94).

Поражающий фактор источника техногенной чрезвычайной ситуации – составляющая опасного происшествия, характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями и проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами (ГОСТ 22.0.05-94).

Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, взрывопожароопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.02-94).

Нижеследующая классификация произведена на основе Государственных стандартов Российской Федерации:

ГОСТ РФ 22.0.05-94;

ГОСТ РФ 22.0.02-94;

СТ СЭВ 383-87.

## 4.1. Риски возникновения ЧС на взрывопожароопасных объектах

Взрывопожароопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и взрывопожароопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.02-94).

Взрыв – быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна, способная привести или приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.02-94).

Пожар – неконтролируемое горение, приводящее к ущербу (СТ СЭВ 383-87).

На территории Узколугского МО взрыво- и пожароопасных объектов – 2.

Таблица 49. Перечень взрыво- и пожароопасных объектов на территории Узколугского МО.

| № | Объект | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЗС ИП Мурадян | трасса М-53 |
| 2 | АЗС ИП Мурадян | трасса М-53 |

На территории возможны техногенные пожары в зданиях и сооружениях:

- производственного, сельскохозяйственного назначения;

-предприятий торговли;

-складского назначения;

-жилого, административного, учебно-воспитательного, социального и культурно-досугового назначения;

-здравоохранения.

## 4.2. Риски возникновения ЧС на химически опасных объектах

Химически опасный объект – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды (ГОСТ 22.0.05-94).

Химическая авария – авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, или к химическому заражению окружающей природной среды (ГОСТ 22.0.05-94).

Опасное химическое вещество – химическое вещество, прямое или опосредованное воздействие которого на человека может вызвать острые и хронические заболевания людей или их гибель (ГОСТ 22.0.05-94).

Химическое заражение – распространение опасных химических веществ в окружающей природной среде в концентрациях или количествах, создающих угрозу для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени (ГОСТ 22.0.05-94).

Зона химического заражения – территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические вещества в концентрациях или количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени (ГОСТ 22.0.05-94).

На территории Узколугского МО химически опасных объектов нет.

## 4.3. Риски возникновения ЧС на радиационно-опасных объектах

Радиационно-опасный объект – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды (ГОСТ 22.0.05-94).

Радиационная авария – авария на радиационно-опасном объекте, приводящая к выходу или выбросу радиоактивных веществ и (или) ионизирующих излучений за границы, предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации данного объекта, в количествах, превышающих установленные пределы безопасности его эксплуатации (ГОСТ 22.0.05-94).

Радиоактивное загрязнение – загрязнение поверхности земли, атмосферы, воды, продовольствия, пищевого сырья, кормов и различных предметов радиоактивными веществами в количествах, превышающих уровень, установленный нормами радиационной безопасности и правилами работы с радиоактивными веществами (ГОСТ 22.0.05-94).

Зона радиоактивного загрязнения – территория или акватория, в пределах которой имеется радиоактивное загрязнение (ГОСТ 22.0.05-94).

Радиационно-опасные объекты на территории Узколугского МО отсутствуют.

## 4.4. Риски возникновения ЧС на биологически опасных объектах

Биологическая авария – авария, сопровождающаяся распространением опасных биологических веществ в количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений, приводящих к ущербу окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-94).

Зона биологического заражения – территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные биологические вещества, биологические средства поражения людей и животных или патогенные микроорганизмы, создающие опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений, а также для окружающей природной среды (ГОСТ 22.0.05-94).

Опасное биологическое вещество – биологическое вещество природного или искусственного происхождения, неблагоприятно воздействующее на людей, сельскохозяйственных животных и растения в случае контакта с ними, а также на окружающую природную среду (ГОСТ 22.0.05-94).

Биологически опасных объектов на территории Узколугского МО нет.

## 4.5. Риски возникновения ЧС на объектах системы жилищно-коммунального обеспечения

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах тепло- и водоснабжения, эл. сетях.

## 4.6. Риски возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях и объектах

Гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.05-94).

Риска возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях на территории Узколугского МО нет.

## 4.7. Риски возникновения ЧС на газо-, нефтепроводах

По территории Узколугского МО проходит участок нефтепровода. Газопроводы не проходят.

## 4.8. Риски возникновения ЧС на транспорте

Транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение им тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-94).

К транспортным ЧС относятся:

железнодорожная авария – авария на железной дороге, повлекшая за собой повреждение одной или нескольких единиц подвижного состава железных дорог до степени капитального ремонта и (или) гибель одного или нескольких человек, причинение им телесных повреждений различной тяжести, либо полный перерыв движения на аварийном участке, превышающий нормативное время (ГОСТ 22.0.05-94);

авиационная катастрофа – опасное происшествие на воздушном судне, в полете или в процессе эвакуации, приведшее к гибели или пропаже без вести людей, причинению им телесных повреждений, разрушению или повреждению судна и перевозимых на нем материальных ценностей (ГОСТ 22.0.05-94);

дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – транспортная авария, возникшая в процессе дорожного движения, с участием транспортного средства и повлекшая за собой гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб (ГОСТ 22.0.05-94);

аварии на водном транспорте – авария, произошедшая в результате стихийных явлений, по техническим причинам или по вине человека, повлекшая за собой разрушение или повреждение водного транспорта, гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений или иной материальный ущерб.

Риска возникновения аварий на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта, в том числе связанных с перевозкой опасных грузов, нет.

На территории Узколугского МО сохраняется вероятность возникновения ДТП.

## 5. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Риски возникновения заболеваемости людей

Исходя из статистики эпидемиологической обстановки, следует, что на территории Узколугского МО маловероятно возникновение эпидемии. Зон, неблагоприятных по санитарно-эпидемиологическим показателям, нет.

Риски возникновения заболеваемости животных

Исходя из статистики, следует, что риск возникновения заболеваний с/х животных находится в пределах допустимых значений.

## 6. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования Узколугского МО, по защите населения и территории в военное время и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

## 6.1. Концепция плана гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций

Концепция плана гражданской обороны определяется, исходя из присвоенной населенному пункту группы гражданской обороны, и опирается на сложившееся зонирование территории и размещение отдельно стоящих, отнесенных к категории по ГО, организаций и предприятий, продолжающих работу в военное время.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 1998г №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» (с изменениями от 1 февраля 2005г) определяет основные критерии и правила отнесения территорий к группам по гражданской обороне.

Отнесение территорий к категориям по ГО осуществляется с целью заблаговременной разработки и реализации мероприятий по гражданской обороне в объеме, необходимом и достаточном для предотвращения чрезвычайных ситуаций и защиты населения от поражающих факторов и последствий чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, с учетом мероприятий по защите населения и территорий, в связи с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

Отнесение территорий городов или иных населенных пунктов к группам по гражданской обороне осуществляется в зависимости от их оборонного и экономического значения, численности населения, а также нахождения на территории организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне особой важности, первой, второй или представляющих опасность для населения и территорий, в связи с возможностью химического заражения, радиационного загрязнения или катастрофического затопления.

Для территорий городов и иных населенных пунктов устанавливаются особая, первая, вторая и третья группы по гражданской обороне.

На территории Узколугского МО нет населенных пунктов и объектов, имеющих категорию или группу по гражданской обороне; территория Узколугского МО не попадает в зону возможных сильных или слабых разрушений, радиационного, биологического и химического заражения.

Концепция исходит из возможной обстановки на территории населенного пункта и определяет мероприятия по защите населения при возникновении ЧС: эвакуация и рассредоточение, обеспечение населенного пункта защитными сооружениями ГО, а также включает мероприятия по подготовке к работе в военное время, к восстановлению нарушенного производства и по подготовке системы управления, оповещения и связи.

Концепция плана гражданской обороны опирается на требования СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и включает следующие позиции:

- спасение населения, которое включает прием эвакуированных, обеспечение защитными сооружениями наибольшей работающей смены действующих в военное время предприятий, учреждений и дежурного персонала, руководства и соединений ГО;

- укрытие неработающего населения поселков и работающих, не занятых в производстве в защитных сооружениях;

- повышение устойчивости функционирования проектируемых районов поселков в мирное время, которое обеспечивается рациональным размещением объектов экономики и другими градостроительными методами;

- обеспечение защиты от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах градостроительными методами, а также использование специальных приемов при проектировании и строительстве инженерных сооружений;

- защита от потенциально опасных природных и техногенных процессов;

- целесообразное размещение транспортных объектов с учетом вопросов ГО и ЧС;

- размещение и развитие системы связи и оповещения;

- возможность эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях;

- готовность помещений и защитных сооружений для размещения эвакуированных.

Перечисленные позиции освещены в последующих главах настоящего раздела.

## 6.2. Гражданская оборона и мероприятия по защите населения и территории в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Федеральный закон от 12 февраля 1998г №28 «О гражданской обороне»).

Мероприятия по гражданской обороне – организационные и специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС направлены на обеспечение безопасности жителей населенного пункта в военное время и защиту населения от воздействия факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Особенности проведения мероприятий ГО определяются характером источника ЧС, пространственно-временными характеристикам воздействия поражающих факторов ЧС, численностью вывозимого и выводимого населения, временем и срочностью проведения мероприятий.

Мероприятия по предупреждению и устранению последствий ЧС направлены на создание и поддержание условий, необходимых для сохранения жизни людей в зонах ЧС, на маршрутах их эвакуации и в местах, предусмотренных для размещения эвакуируемых, и проводятся в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», с изменениями от 19.05.2010г, который включает в себя, в частности, следующие положения:

- предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения;

- ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов;

- мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно;

- планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций;

- объем мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, определяется, исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств, включая силы и средства гражданской обороны;

- ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация. При недостаточности вышеуказанных сил и средств в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются силы и средства федеральных органов исполнительной власти.

Территория Узколугского МО пригодна для эвакуации населения из других муниципальных образований.

Эвакуация населения – это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зоны, сложившейся или вероятной чрезвычайной ситуации (ЧС) природного и техногенного характера и его кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия поражающих факторов ЧС) районах (Постановление губернатора Иркутской области от 09.10.2002г №543 «О планировании, организации и проведении эвакуации населения при ЧС природного и техногенного характера на территории Иркутской области»).

В чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в военное время, эвакуация и рассредоточение на территории Узколугского МО проводится согласно «Руководству по организации планирования, обеспечения и проведения эвакуации населения в военное время» и «Руководством по эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» следующим образом:

- размещение эвакуированного населения осуществляется в границах своих административно-территориальных образований при наличии необходимых условий для размещения, при отсутствии необходимых условий размещение можно производить на территориях соседних административно-территориальных образований по согласованию с главами администраций;

- для проведения эвакуационных мероприятий для жителей предусматриваются пункты приема и временного размещения населения при ЧС (ППВР). ППВР предусматриваются в зданиях школ, детских садов, спортивных сооружений, зданиях клубов и кинотеатров, организаций и других зданиях большой вместимости для размещения пострадавших в случае чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;

- для перевозок рабочих смен объектов, продолжающих работу в военное время, используются все виды пассажирского транспорта; перевозки от станций высадки до предприятий и обратно осуществляются местным транспортом; перевозки из пунктов размещения в загородной зоне к пунктам посадки и обратно осуществляются транспортом районов загородной зоны;

- рассредоточение и эвакуация заканчиваются с вывозом всего населения, за исключением работающей смены.

Защита населения от чрезвычайных ситуаций различного характера предусматривается в защитных сооружениях.

На расчетный срок на территории Узколугского МО защитные сооружения, в том числе противорадиационные укрытия (ПРУ), необходимо предусмотреть:

- в учреждениях здравоохранения как на больных, находящихся на стационарном лечении, так и для обслуживающего персонала (Б-1);

- в подвальных, складских и других типах подобных помещений для предприятий (организаций) на работающую смену (Б-2) и населения (Б-3).

Перевод помещений на режим защитных сооружений необходимо производить в срок не более чем за 12 часов.

Размещать и обустраивать защитные сооружения необходимо согласно СНиП II-II-77 «Защитные сооружения гражданской обороны».

Поселковые командные пункты размещаются в зданиях поселковых администраций, где должны быть предусмотрены дополнительный источник электроснабжения, 3-хдневный запас воды и пищи, система связи, индивидуальные средства защиты.

Проектные предложения по размещению ППВР и командных пунктов на территории Узколугского МО обозначены на чертеже «Проектный план. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

## 6.3. Связь и оповещение

Защита населения в значительной степени зависит от своевременного сообщения гражданам об угрозе риска возникновения ЧС и от качества поддержания связи при выполнении мероприятий гражданской обороны.

Для обеспечения бесперебойной связи в период ЧС на АТС устанавливается специальная аппаратура циркуляционного вызова, а также оборудуется запасной пункт управления (ЗПУ), связанные подземными кабельными линиями в обход наземных коммуникационных устройств.

Электропитание АТС должно быть предусмотрено по 1 категории надежности электроснабжения, что обеспечивает устойчивую связь в условиях ЧС.

В соответствии с совместным приказом от 25.07.2006г МЧС ГК РФ по связи №422/90/376 основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения сигналов и информации оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной, до оперативных дежурных служб объектов экономики, руководящего состава гражданской обороны города, района, населения. Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых сообщений по сетям вещания.

Для оповещения населения о мероприятиях ГО предусматривается установка громкоговорителей уличной звукофикации мощностью 10Кв. Управление работой громкоговорителей осуществляется дистанционно: с центральной станции проводного вещания.

Кроме того, для оповещения населения о ЧС рекомендуется использование электросирен «С-40», обеспечивающих оповещение территории в радиусе 500м. Возможно также применение передвижных систем оповещения.

Таблица 50. Средства связи и оповещения на территории Узколугского МО.

| № | Населенный пункт | Сирена с радиусом действия (ед.) | Средства связи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Узкий Луг | 2 | стационарные телефоны, сотовая связь, радио, телевидение |
| 2 | д. Худорожкина | 1 |  |

Для охвата всей территории Узколугского МО на расчетный срок необходима установка электросирен. Проектные предложения по размещению электросирен «С-40» с радиусом слышимости 500м представлены на чертеже «Схема оповещения».

Кроме того, необходимо оборудовать связь на объектах социально-бытового, жилого и иного назначения, а также потенциально опасных объектах на территории Узколугского МО структурированной системой мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС), информационно сопряженными с системами дежурно-диспетчерских служб, с целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, согласно ГОСТ Р 22.1.12-2005.

## 6.4. Светомаскировка

В военное время также предусматривается режим светомаскировки, т.к. Узколугское МО входит в состав Иркутской области, которая отнесена к зоне светомаскировки согласно СНиП 2.01.51-90.

На территории, входящей в состав Иркутской области, в военное время предусматриваются два режима работы: полное затемнение и частичное затемнение.

Режим частичного затемнения является подготовительным периодом к введению режима полного затемнения и предусматривает выполнение маскировки наружного освещения основных улиц, дорог, территорий детских, школьных, административных и лечебно-оздоровительных учреждений, а также производственных территорий путем выключения половины светильников.

В режиме частичного затемнения должны работать светильники над входами в здания, в защитные сооружения и въездами на территорию производств. Управление наружным освещением осуществляется централизованно: с пультов диспетчерских пунктов. При этом должна быть исключена возможность их местного включения. Для отдельных объектов, удаленных от центров поселков, возможно применение управления наружным освещением местно, с использованием рубильников и выключателей, установленных в удобных местах для обслуживания.

Маскировка внутреннего освещения отдельных зданий жилого, производственного и культурно-бытового назначения производится, в основном, установкой на светильниках защитных абажуров, козырьков и маскировка щитами, ставнями и экранами оконных и дверных проемов.

В режиме полного затемнения к объектам, которые продолжают работу при подаче сигнала «Воздушная тревога» (ВТ), относятся:

- операционные больниц, помещения неотложной помощи;

- узлы связи, телеграф, междугородные телефонные станции, радиостанции, усилительные станции радиотрансляционных сетей;

- котельные;

- водопроводные и насосные станции;

- канализационные станции;

- диспетчерские пункты электросетевых предприятий; сетей наружного освещения;

- пункты управления ГО и штабы на предприятиях, причем ко всем этим службам предусматриваются надежные подъезды и пешеходные пути. Все они оборудуются световыми знаками и указателями, включение и отключение которых осуществляются одновременно с маскировочным освещением.

Включение и отключение установок наружного освещения должно производиться из пунктов управления освещением централизованно – телемеханически или дистанционно.

Перечень объектов, которые продолжают работу при подаче сигнала «Воздушная тревога», утверждается администрацией муниципальных образований и органов гражданской обороны.

В зданиях и помещениях, не входящих в этот перечень, электрическое рабочее освещение должно отключаться от источников питания или электрических сетей централизованно, из возможно меньшего числа мест.

На территории предприятий (производств) самостоятельно предусматриваются мероприятия по светомаскировке и системе оповещения о сигналах ГО. Опробование работоспособности указанных систем производится не реже одного раза в год и ответственность за их состояние возлагается на руководителя предприятия.

На территории Узколугского МО необходимо провести мероприятия по подготовке системы светомаскировки, а также назначению ответственных лиц и их обучению, на объектах, подлежащих светомаскировке, согласно вышеуказанным пунктам и нормативным требованиям по светомаскировке, регламентирующимися СНиП 2.1.53-84.

## 6.5. Санитарная обработка

Согласно требованиям СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия ГО» на последующих стадиях проектирования вновь строящиеся объекты коммунально-бытового назначения, размещаемые по проектным предложениям, должны приспосабливаться для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях.

Для выполнения этих требований на объекты коммунально-бытового назначения необходимо разработать проекты их приспособления для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта, согласно требованиям СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта».

На всех въездах на территорию Узголугского МО в военное время необходимо предусмотреть развертывание постов радиационного контроля для обеззараживания транспорта и людей.

## 6.6. Противопожарные мероприятия

Для городов и поселений предусматриваются противопожарные мероприятия, которые являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий ГО, обеспечивающих устойчивость функционирования в военное время отраслей и объектов народного хозяйства. Их важность предопределяется большими размерами ущерба, который могут нанести пожары, возникающие как в мирное время, так и в военное время в очагах массового поражения. Противопожарные мероприятия проводятся в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г №69 «О пожарной безопасности», который включает в себя, в частности, следующие положения:

1. Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

2. Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

3. Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

4. Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

5. Пожарная охрана – совокупность созданных в установленном порядке органов управления, сил и средств, в том числе противопожарных формирований, предназначенных для организации предупреждения пожаров и их тушения, проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ.

6. Тушение пожаров представляет собой боевые действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию пожара.

Для предупреждения ЧС, связанных с возникновением пожароопасной ситуации, снижение их тяжести и ликвидация последствий на последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать технические и организационные мероприятия, направленные на снижение риска вероятности возникновения пожароопасной ситуации, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод и продвижение по территории пожарных расчетов и техники.

В целях предотвращения возникновения дополнительных очагов пожара открытые автостоянки следует размещать на расстоянии не менее высоты от ближайшего здания, из расчета одна стоянка на группу зданий.

При пожаре безопасность людей должна обеспечиваться своевременной беспрепятственной эвакуацией людей из опасной зоны, оказавшихся в зоне задымления и повышенного температурного режима.

С целью предотвращения распространения очагов пожара, здания общественно-социального назначения оборудуются системами сигнализации и оповещения о возникновении пожара, а также средствами пожаротушения, указатели к которым должны располагаться на всех этажах.

Кроме водозабора из сети, для пожаротушения необходимо предусмотреть поверхностные водозаборы из водоемов и съезды к ним (чертеж «Проектный план. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории городских и сельских поселений субъекта РФ определяется в зависимости от степени пожарной опасности объектов защиты и целей выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожара (проведения аварийно-спасательных работ). Или устанавливается, исходя из условия, что время прибытия в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут.

На территории Узколугского МО подразделений пожарной охраны нет.

Территорию обслуживают подразделения пожарной охраны соседних муниципальных образований. Время прибытия подразделения пожарной охраны для сельских поселений (20 минут), согласно Федеральному закону №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. соблюдается.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Приложение 1. Классификатор градостроительного зонирования.

| ИНДЕКС | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- |
|  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |
| Ж-1 | Зоны застройки жилыми домами с приусадебными участками(1-3 этажа) |
| Ж-2 | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (1-3 этажа) |
| Ж-3 | Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (3-5 этажей) |
| Ж-4 | Зоны застройки многоэтажными жилыми домами (5 этажей и выше) |
| Д | Зоны размещения объектов дошкольного образования |
| ШД | Зоны размещения объектов школьного и дополнительного образования |
|  | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |
| ОД-1 | Зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения |
| ОД-2 | Зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения |
| ОД-3 | Зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности |
| ОД-4 | Зоны размещения объектов здравоохранения и санаторно-курортного лечения |
| ОД-5 | Зоны размещения научно-исследовательских учреждений |
| ОД-6 | Зоны размещения объектов среднего и высшего профессионального образования |
| ОД-7 | Зоны размещения объектов культуры и культовых зданий |
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |
| ПК-1 | Зоны размещения производственных объектов 1,2,3 класса опасности |
| ПК-2 | Зоны размещения производственных объектов 4,5 класса опасности |
| ПК-3 | Зоны размещения коммунальных и складских объектов |
|  | ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |
| ИТ-1 | Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры |
| ИТ-2 | Зоны размещения объектов транспорта |
| ИТ-3 | Зоны размещения объектов внешнего транспорта |
| ИТ-4 | Зоны размещения транспортно-пересадочного узла |
|  | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| СХ-1 | Зоны сельскохозяйственных угодий |
| СХ-2 | Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения |
|  | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| Р-1 | Зоны лесопарков |
| Р-2 | Зоны парков, скверов и бульваров |
| Р-3 | Зоны размещения объектов физической культуры и массового спорта |
| Р-4 | Зоны размещения объектов туристско-рекреационного назначения |
| Р-5 | Зоны размещения пляжей |
|  | ЗОНЫ ПРИРОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| ПН-1 | Зоны природных территорий |
| ПН-2 | Зоны, занятые лесами |
| ПН-3 | Зоны природных территорий со сложным рельефом |
| ПН-4 | Зоны территорий с нарушенным рельефом |
| ПН-5 | Зоны территории болот |
| ПН-6 | Зоны водных объектов |
|  | ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| СН-1 | Зоны озеленения специального назначения |
| СН-2 | Зоны объектов специального назначения |
| СН-3 | Зоны режимных объектов |
| СН-4 | Зоны кладбищ |
| СН-5 | Зоны закрытых кладбищ |
| СН-6 | Зоны объектов ритуального назначения |
| СН-7 | Зоны складирования и захоронения отходов |
|  | ИНЫЕ ЗОНЫ |
| И-1 | Зоны неиспользуемых территорий |

## Приложение 2. Задание на подготовку Генерального плана Узколугского муниципального образования Черемховского района Иркутской области.

| № п/п | Наименование разделов задания | Содержание разделов задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид градостроительной документации | Генеральный план Узколугского муниципального образования |
| 2 | Основание для разработки градостроительной документации | Постановление администрации Узколугского муниципального образования от 18 августа 2011г. № 39 |
| 3 | Заказчик | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи, экологии и по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Черемховского районного муниципального образования (УЖКХ АЧРМО) |
| 4 | Исполнитель | Определяется конкурсом на право заключения муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| 5 | Характеристика объекта территориального планирования | Местоположения Узколугского муниципального образования: Узколугское муниципальное образование Черемховский район Иркутской области. Населенные пункты в составе Узколугского муниципального образования: - с. Узкий Луг; - д. Худорожкина; - з. Нижняя Иреть. Численность населения Узколугского муниципального образования по состоянию 01.01.2011 г.– 928 человек, в том числе: - с. Узкий Луг - 614 человек; - д. Худорожкина - 309 человек; - з. Нижняя Иреть - 5 человек. Площадь Узколугского муниципального образования – 11575,84га. Уровень обеспеченности инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой – средний. Сообщение с областным центром осуществляется по автодороге регионального значения «Подъезд к с. Узкий Луг, «Подъезд к д. Худорожкина», федерального значения М-53 «Новосибирск-Иркутск». Осложняющие факторы: - сейсмичность - 7-8 баллов; - высокая пожароопасность, обусловленная близостью лесных массивов и деревянным исполнением жилого сектора; - наличие подтопляемой территории. |
| 6 | Материалы, предоставляемые заказчиком |  |
|  | 6.1. Исходные данные для разработки документов территориального планирования | - граница муниципального образования; - границы населенных пунктов поселения; - материалы инженерно-геологических изысканий; - материалы землепользования (схемы землепользования, отводы); - инвентаризационные данные по жилищному фонду, предприятиям и учреждениям обслуживания; - данные о промышленных предприятиях, объектах коммунального хозяйства, улично-дорожной сети, строительной базе; - материалы по существующим и проектируемым сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, телефонизации; - сведения об особо-охраняемых территориях и ландшафтах; - сведения об известных объектах культурного наследия и их зон охраны (по данным Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области); - законодательные и другие плановые и прогнозные материалы по территории, постановления и другие документы органов государственной власти и местного самоуправления; - архивные и литературные материалы, данные об истории объекта градостроительного планирования; - проект застройки с. Узкий Луг, выполненный Проектным отделом объединенного хозрасчетного бюро главного управления архитектуры и градостроительства Иркутского облисполкома, 1991 год. |
|  | 6.2. Материалы и документы, учет которых обязателен | 1. «Программа комплексного социально-экономического развития Узколугского муниципального образования на период 2011-2015гг.», утвержденная решением Думы Узколугского муниципального образования №82 от 28.06.2011гг. 2. «Приоритеты социально-экономического развития Узколугского муниципального образования до 2020 года», утвержденные решением Думы Узколугского муниципального образования №81 от 28.06.2011гг. 3. Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы», утвержденная Постановлением администрации Иркутской области от 18.10.2010г. №267-пп. 4. Муниципальная целевая программа «Питьевая вода на 2010-2014 гг.», утвержденная Постановлением администрации Узколугского муниципального образования 19.08.2010г. № 32. 5. «Программа комплексного социально-экономического развития Черемховского районного муниципального образования на период 2011-2015 гг.», утвержденная решением Думы Черемховского районного муниципального образования от 29.12.2010г. №131. 6. Проект Схемы территориального планирования Черемховского районного муниципального образования; 7. Проект застройки с. Узкий Луг, утвержденный решением Черемховского районного совета депутатов трудящихся от 15.05.1990г. №128. 8. Проект схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Иркутской области. |
| 7 | Основные требования к проектным решениям документации территориального планирования | - На основе анализа существующего положения и проблем, с учетом плана мероприятий социально-экономического развития Узколугского муниципального образования на период до 2012 гг., выполнить проектные решения, направленные на создание комфортной среды проживания за счет реализации инвестиционных проектов в наиболее конкурентных отраслях экономики. - Проектные решения предусмотреть на расчетный период 20 лет (расчетный срок до 2032 года) с выделением первоочередных мероприятий на 10 лет до 2022г. - В составе проекта на основании прогноза социально-экономического развития выполнить расчет перспективной численности населения на расчетный срок (2032 г). - Предусмотреть в соответствии с расчетными показателями обеспечение территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, с учетом роли территории в системе расселения. - Жилищную обеспеченность определить с учетом прогноза численности населения и динамики жилищного фонда. - Жилую застройку запроектировать малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками. - Соотношение жилищного строительства на свободных от застройки и на реконструируемых территориях определить проектом. - Дать предложения по реорганизации с учетом изменившихся социально-экономических условий, промышленных территорий и коммунально-складских зон. - Разработать предложения по развитию природно-рекреационного комплекса, памятникам природы. - Разработать предложения по организации транспортной инфраструктуры поселения. - Разработать предложения по развитию природно-рекреационного комплекса, в том числе планируемым памятникам природы. - Разработать предложения по санитарной очистке поселения, расширения территории кладбища; - Дать предложения по изменению границ следующих населенных пунктов: с. Узкий Луг и д. Худорожкина, входящих в состав муниципального образования. |
| 8 | Состав работы | Состав материалов проекта Генерального плана должен соответствовать ст. 23 Градостроительного кодекса РФ. Перечень текстовых и графических материалов, разрабатываемых к проекту Генерального плана, в границах поселения должен быть выполнен в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными приказом Минрегионразвития РФ от 26 мая 2011 года № 244, и включать: 1) положение о территориальном планировании; - сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; - параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к следующим областям: а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; б) автомобильные дороги местного значения; в) иные области, в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского округа; 3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения; 4) карту функциональных зон поселения с отображением границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения. Материалы по обоснованию Генерального плана в текстовой форме и в виде карт, которые отображают: 1) границы поселения; 2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; 3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения; 4) особые экономические зоны; 5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения; 6) территории объектов культурного наследия; 7) зоны с особыми условиями использования территорий; 8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района. Карты утверждаемой части проекта Генерального плана выполняются в масштабах 1:25000, 1:2000 (населенные пункты). |
| 9 | Разработка соответствующих разделов | 1. Разработать раздел «Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды» в соответствии с Инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности (МПР, 1995); 2. Разработать раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» на основе исходных данных и требований ГУ МЧС РФ по Иркутской области и в соответствии с СП 11-112-2001; 3. Разработать раздел "Охрана объектов культурного наследия", в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Основное требование к проектным решениям раздела - определение территорий с особыми условиями использования, в том числе: - отобразить на карте расположение объектов культурного наследия (включенных в реестр, выявленных объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия); - определить требования по использованию территорий в границах объектов культурного наследия; - определить мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, в том числе необходимость в дальнейшем выполнения проектов зон охраны для объектов культурного наследия, состоящих в едином государственном реестре; - нанести на карту границы утвержденных зон охраны объектов культурного наследия (при их наличии); - указать границы зон с особыми условиями использования. - В соответствии с письмом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 07.09.2011 № 76-37-4624/11 при составлении карт территорий объектов культурного наследия рекомендуется: - отображать объекты культурного наследия в границах территорий усадеб, в случае отсутствия установленных границ органом охраны; - показывать условными обозначениями места расположения могил, монументов; - уточнять со службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области территорию памятника по объектам культурного назначения в случае отсутствия материалов кадастрового учета. Карты выполняются в масштабе, позволяющем отобразить территории (1:2000, 1:5000). Для генпланов крупных поселений возможно выполнение карт на отдельные планировочные фрагменты, сформированные в альбом. |
| 10 | Этапы, последовательность и сроки выполнения работ | Согласно календарному плану работ |
| 11 | Требования к выдаваемым материалам | Текстовые материалы передаются в бумажном виде в 4 экз., на электронном носителе в текстовом формате в 2 экз. Графические материалы передаются: - в бумажном виде в масштабах 1:25000, 1:2000 (населенные пункты) в количестве 4 экз. (* масштаб принимается в соответствии с параметрами поселения и информационной насыщенностью); - на электронном носителе: карты генерального плана – в формате pdf; тематические слои - в ГИС Панорама 7, в количестве 2 экз.; презентационные материалы в форматах, используемых в Microsoft Office в 2 экз. Геоинформационная система (ГИС) в программе Панорама 7, в системе координат, выданной Заказчиком топографо-геодезической подосновы (1 экз.). Комплект карт* (ватман и растровое изображение, 1 экз.) |
| 12 | Порядок согласования | 1. В соответствии со ст. 25 Градостроительного Кодекса РФ и «Положением о порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований, поступивших на согласование в Правительство Иркутской области, и подготовки на них заключений», утвержденным постановления Правительства Иркутской области от 22.10.2010 № 268-пп. 2. Согласование проекта Генерального плана с организациями, в ведении которых находится транспортная и инженерная инфраструктура (компании электросетевые, коммунальные, транспортные и т.д.). 3. Исполнитель проводит доработку проекта по результатам публичных слушаний и полученным замечаниям и передает Заказчику. |

## Приложение 3. Исторические карты.

Фрагмент карты Приангарья от 1889 г.

Фрагмент карты  Иркутской губернии по материалам Переселенческого Управления (1914 г.)

Фрагмент карты - Этнографическая карта Азиатской России от 1914 г.

Карта волостей Иркутской губернии кон. XIXв. (Административное деление) с выделением территории Черемхово.

Бурято-Монгольская А.С.С.Р.1923г (фрагмент)

## Приложение 4. Материалы инвентаризации ОКН 1994 г. (фрагмент)

Cхема планировки д.Худорожкина 1901г (из каталога ЦСН 1994г)

Cхема планировки д. Козлово от 1901г (из каталога ЦСН от 1994г).

## Приложение 5. Комплексная оценка территории (ОКН).

102 - Береговая ул., 4, Усадьба: дом жилой, заплот.

103 - Центральная ул., 58, Дом жилой.

## Приложение 6. Письмо Службы по охране ОКН Иркутской области.

## Приложение 7. Перечень лицензионных участков недр

# Footnotes

Суходолов А.П., Скворцов А.М . Черемховский район. Иркутск, 2002, с.94

Разработка проектов зон охраны проводится по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления,

собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков или по решению суда. Разработка проектов зон охраны также проводится по инициативе юридических лиц, общественных и религиозных объединений, уставная деятельность которых направлена на сохранение объектов культурного наследия. Разработка проектов зон охраны проводится за счет средств инициатора (далее – Заказчик).

Проект зон охраны подлежит в установленном порядке государственной историко-культурной экспертизе в целях определения его соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия. Положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы является основанием для утверждения границ зон охраны и режимов зон охраны. Решения органа власти об утверждении проектов зон охраны подлежат опубликованию.

# Text boxes

| Населенный пункт | Ввод жилья | Нагрузка соцкультбыта c учетом отопления | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 усадебные (коттеджи) |  |  |
|  | кол-во коттеджей | кВт | кВт | кВт |
| с. Узкий Луг | 56 | 840 | 32 | 872 |
| д. Худорожкина | 33 | 495 | 135 | 630 |
| Итого | 89 | 1335 | 167 | 1502 |